# 一种地下水污染监控装置论文和设计-李环宇

### 全文摘要

本实用新型公开了一种地下水污染监控装置，包括地面、连接管和固定块，所述地面的上表面紧密贴合有支座，所述支座和竖杆的外表面均开设有限位孔，所述固定块的顶部对称安装有横杆，所述螺纹杆的顶端安装有螺帽，所述连接管的顶部安装有连接杆，所述连接管的顶端焊接安装有承载板，所述出水管的外侧安装有增压泵，所述承载板的底部安装有电动伸缩杆，所述电动伸缩杆的底部安装有固定管，所述取样瓶的底部放置有水质检测模组，且取样瓶的左侧放置有微处理器，所述微处理器的左侧安装有显示器。该地下水污染监控装置不仅能够对水质检测超标的结果进行报警，还能够避免地下水的取样装置发生堵塞。

### 主设计要求

1.一种地下水污染监控装置，包括地面(1)、连接管(6)和固定块(8)，其特征在于：所述地面(1)的上表面紧密贴合有支座(2)，且支座(2)的顶部中间位置贯穿安装有竖杆(3)，所述支座(2)和竖杆(3)的外表面均开设有限位孔(4)，且限位孔(4)的内部安装有插销(5)，所述连接管(6)安装在支座(2)的内侧位置，且连接管(6)的外侧焊接安装有螺旋刀(7)，所述固定块(8)安装在连接管(6)的底部位置，且连接管(6)的底部对称焊接有固定板(9)，所述固定块(8)的顶部对称安装有横杆(10)，且横杆(10)的中间位置贯穿安装有螺纹杆(11)，所述螺纹杆(11)的顶端安装有螺帽(12)，所述连接管(6)的顶部安装有连接杆(13)，且连接杆(13)的顶部连接有驱动电机(14)，所述连接管(6)的顶端焊接安装有承载板(15)，且承载板(15)的上方安装有出水管(16)，所述出水管(16)的外侧安装有增压泵(17)，所述承载板(15)的底部安装有电动伸缩杆(18)，且电动伸缩杆(18)的末端连接有挡板(19)，所述电动伸缩杆(18)的底部安装有固定管(20)，且固定管(20)的左端安装有取样瓶(21)，所述取样瓶(21)的底部放置有水质检测模组(22)，且取样瓶(21)的左侧放置有微处理器(23)，所述微处理器(23)的左侧安装有显示器(24)。

### 设计方案

1.一种地下水污染监控装置，包括地面(1)、连接管(6)和固定块(8)，其特征在于：所述地面(1)的上表面紧密贴合有支座(2)，且支座(2)的顶部中间位置贯穿安装有竖杆(3)，所述支座(2)和竖杆(3)的外表面均开设有限位孔(4)，且限位孔(4)的内部安装有插销(5)，所述连接管(6)安装在支座(2)的内侧位置，且连接管(6)的外侧焊接安装有螺旋刀(7)，所述固定块(8)安装在连接管(6)的底部位置，且连接管(6)的底部对称焊接有固定板(9)，所述固定块(8)的顶部对称安装有横杆(10)，且横杆(10)的中间位置贯穿安装有螺纹杆(11)，所述螺纹杆(11)的顶端安装有螺帽(12)，所述连接管(6)的顶部安装有连接杆(13)，且连接杆(13)的顶部连接有驱动电机(14)，所述连接管(6)的顶端焊接安装有承载板(15)，且承载板(15)的上方安装有出水管(16)，所述出水管(16)的外侧安装有增压泵(17)，所述承载板(15)的底部安装有电动伸缩杆(18)，且电动伸缩杆(18)的末端连接有挡板(19)，所述电动伸缩杆(18)的底部安装有固定管(20)，且固定管(20)的左端安装有取样瓶(21)，所述取样瓶(21)的底部放置有水质检测模组(22)，且取样瓶(21)的左侧放置有微处理器(23)，所述微处理器(23)的左侧安装有显示器(24)。

2.根据权利要求1所述的一种地下水污染监控装置，其特征在于：所述支座(2)和竖杆(3)之间构成伸缩结构，且支座(2)和竖杆(3)通过插销(5)固定设置。

3.根据权利要求1所述的一种地下水污染监控装置，其特征在于：所述连接管(6)通过横杆(10)、螺纹杆(11)和螺帽(12)与固定块(8)之间构成拆卸结构，且固定块(8)的底端为锥形结构。

4.根据权利要求1所述的一种地下水污染监控装置，其特征在于：所述固定块(8)与连接管(6)之间相互连通，且连接管(6)与连接杆(13)的连接方式为螺纹连接。

5.根据权利要求1所述的一种地下水污染监控装置，其特征在于：所述承载板(15)的直径大于螺旋刀(7)的整体宽度，且承载板(15)的左端面与固定管(20)的右端面不在同一平面内。

6.根据权利要求1所述的一种地下水污染监控装置，其特征在于：所述水质检测模组(22)和微处理器(23)之间为电性连接，且微处理器(23)与显示器(24)的连接方式为电信号连接。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及地下水监控技术领域，具体为一种地下水污染监控装置。

背景技术

地下水一旦受农药污染，不仅难治理，恢复所需时间长，甚至无法恢复，因而地下水的污染问题备受国内外学者重视，为国际环境研究领域的热点之一，欧美等国家广泛进行地下水的污染状况的调查，因此对地下水污染物进行监测、控制研究，对保护地下水资源免受污染具有十分重要的意义；

目前常用的地下水污染监控装置不仅不能够对水质检测超标的结果进行报警，还不能够避免地下水的取样装置发生堵塞，因此，我们提出一种地下水污染监控装置，以便于解决上述中提出的问题。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种地下水污染监控装置，以解决上述背景技术提出的目前常用的地下水污染监控装置不仅不能够对水质检测超标的结果进行报警，还不能够避免地下水的取样装置发生堵塞的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种地下水污染监控装置，包括地面、连接管和固定块，所述地面的上表面紧密贴合有支座，且支座的顶部中间位置贯穿安装有竖杆，所述支座和竖杆的外表面均开设有限位孔，且限位孔的内部安装有插销，所述连接管安装在支座的内侧位置，且连接管的外侧焊接安装有螺旋刀，所述固定块安装在连接管的底部位置，且连接管的底部对称焊接有固定板，所述固定块的顶部对称安装有横杆，且横杆的中间位置贯穿安装有螺纹杆，所述螺纹杆的顶端安装有螺帽，所述连接管的顶部安装有连接杆，且连接杆的顶部连接有驱动电机，所述连接管的顶端焊接安装有承载板，且承载板的上方安装有出水管，所述出水管的外侧安装有增压泵，所述承载板的底部安装有电动伸缩杆，且电动伸缩杆的末端连接有挡板，所述电动伸缩杆的底部安装有固定管，且固定管的左端安装有取样瓶，所述取样瓶的底部放置有水质检测模组，且取样瓶的左侧放置有微处理器，所述微处理器的左侧安装有显示器。

优选的，所述支座和竖杆之间构成伸缩结构，且支座和竖杆通过插销固定设置。

优选的，所述连接管通过横杆、螺纹杆和螺帽与固定块之间构成拆卸结构，且固定块的底端为锥形结构。

优选的，所述固定块与连接管之间相互连通，且连接管与连接杆的连接方式为螺纹连接。

优选的，所述承载板的直径大于螺旋刀的整体宽度，且承载板的左端面与固定管的右端面不在同一平面内。

优选的，所述水质检测模组和微处理器之间为电性连接，且微处理器与显示器的连接方式为电信号连接。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该地下水污染监控装置不仅能够对水质检测超标的结果进行报警，还能够避免地下水的取样装置发生堵塞；

1.通过水质检测模组可以检测水样的PH值、粒度值、电导率值、溶解氧浓度值以及氯离子浓度值，且通过显示器对水质检测超标的结果进行报警；

2.连接管通过横杆、螺纹杆和螺帽与固定块之间构成拆卸结构，便于对固定块进行更换；

3.固定块的内部顶端为网状结构，便于对地下水进行过滤，避免固定块的内部堵塞。

附图说明

图1为本实用新型正面剖切结构示意图；

图2为本实用新型工作状态结构示意图；

图3为本实用新型图1中A处放大结构示意图；

图4为本实用新型图1中B处放大结构示意图。

图中：1、地面；2、支座；3、竖杆；4、限位孔；5、插销；6、连接管；7、螺旋刀；8、固定块；9、固定板；10、横杆；11、螺纹杆；12、螺帽；13、连接杆；14、驱动电机；15、承载板；16、出水管；17、增压泵；18、电动伸缩杆；19、挡板；20、固定管；21、取样瓶；22、水质检测模组；23、微处理器；24、显示器。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-4，本实用新型提供一种技术方案：一种地下水污染监控装置，包括地面1、支座2、竖杆3、限位孔4、插销5、连接管6、螺旋刀7、固定块8、固定板9、横杆10、螺纹杆11、螺帽12、连接杆13、驱动电机14、承载板15、出水管16、增压泵17、电动伸缩杆18、挡板19、固定管20、取样瓶21、水质检测模组22、微处理器23和显示器24，地面1的上表面紧密贴合有支座2，且支座2的顶部中间位置贯穿安装有竖杆3，支座2和竖杆3之间构成伸缩结构，且支座2和竖杆3通过插销5固定设置，通过支座2便于对该装置进行固定，支座2和竖杆3的外表面均开设有限位孔4，且限位孔4的内部安装有插销5，连接管6安装在支座2的内侧位置，且连接管6的外侧焊接安装有螺旋刀7，连接管6通过横杆10、螺纹杆11和螺帽12与固定块8之间构成拆卸结构，且固定块8的底端为锥形结构，便于对连接管6进行更换，固定块8安装在连接管6的底部位置，且连接管6的底部对称焊接有固定板9，固定块8与连接管6之间相互连通，且连接管6与连接杆13的连接方式为螺纹连接，通过连接管6便于对地下水进行输送，固定块8的顶部对称安装有横杆10，且横杆10的中间位置贯穿安装有螺纹杆11，螺纹杆11的顶端安装有螺帽12，连接管6的顶部安装有连接杆13，且连接杆13的顶部连接有驱动电机14，连接管6的顶端焊接安装有承载板15，且承载板15的上方安装有出水管16，出水管16的外侧安装有增压泵17，承载板15的底部安装有电动伸缩杆18，且电动伸缩杆18的末端连接有挡板19，电动伸缩杆18的底部安装有固定管20，且固定管20的左端安装有取样瓶21，取样瓶21的底部放置有水质检测模组22，且取样瓶21的左侧放置有微处理器23，微处理器23的左侧安装有显示器24。

如图2中承载板15的直径大于螺旋刀7的整体宽度，且承载板15的左端面与固定管20的右端面不在同一平面内，能够使承载板15上的地下水正好落到固定管20中。

如图1中水质检测模组22和微处理器23之间为电性连接，且微处理器23与显示器24的连接方式为电信号连接，能够实现该装置的智能监控。

工作原理：在使用该地下水污染监控装置时，将支座2放置在地面1上，通过型号为Y9OS-2的驱动电机14带动连接杆13、连接管6、螺旋刀7和固定块8同时转动，由于固定块8的底端为孔状结构，地下水通过固定块8渗入到连接管6中，通过增压泵17将连接管6中的水通过出水管16流入到承载板15上，通过电动伸缩杆18的伸缩使得挡板19向左侧移动，从而将承载板15上的水通过固定管20流入到取样瓶21中，通过取样瓶21中的水质检测模组22检测水样的PH值、粒度值、电导率值、溶解氧浓度值以及氯离子浓度值，并将检测结果发送给微处理器23，通过无线网络的方式传输到显示器24，同时显示器24具备水质检测超标报警功能，连接管6通过横杆10、螺纹杆11和螺帽12与固定块8之间构成拆卸结构，且固定块8的底端为锥形结构，便于对固定块8进行更换，且固定块8的内部顶部为网状结构，便于对地下水进行过滤，避免固定块8的内部堵塞，这就是该地下水污染监控装置的整个工作过程，本说明书中未作详细描述的内容属于本领域专业技术人员公知的现有技术。

本实用新型使用到的标准零件均可以从市场上购买，异形件根据说明书的和附图的记载均可以进行订制，各个零件的具体连接方式均采用现有技术中成熟的螺栓、铆钉、焊接等常规手段，机械、零件和设备均采用现有技术中，常规的型号，加上电路连接采用现有技术中常规的连接方式，在此不再详述。

尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明，对于本领域的技术人员来说，其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换，凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920109344.4

申请日:2019-01-23

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:13(河北)

授权编号:CN209182691U

授权时间:20190730

主分类号:G05B 19/042

专利分类号:G05B19/042

范畴分类:40E;

申请人:李环宇

第一申请人:李环宇

申请人地址:054700 河北省邢台市威县顺城东路14号

发明人:李环宇;曾苗

第一发明人:李环宇

当前权利人:李环宇

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/530eceff4c66c012ed6ea80a.html