# 热矫直机工作辊叉头拆卸工具的设计与应用

### 论文摘要

邯钢中板厂3000mm生产线热矫直机工作辊叉头与工作辊之间装配为过渡配合,拆卸极为困难。论文简述了一种工作辊叉头拆卸专用工具——液压拉拔器的设计及使用。液压拉拔器主要由移动小车、升降装置、液压缸、功能装置、顶杆装置及与之配套的液压泵站等组成。通过液压拉拔器的应用,成功实现了矫直机工作辊叉头拆卸的机械化、便捷化,大大降低了劳动强度,提高了作业工效,同时节约了维护成本。

### 论文目录

- 1 引言

- 2 现状

- 3 液压拉拔器的设计应用

- 3.1 液压拉拔器的设计

- 3.1.1 功能装置

- 3.1.2 顶杆装置

- 3.2 液压系统的设计

- 3.2.1 压力的计算

- 3.2.2 液压泵站选型

- 3.3 液压拉拔器的应用

- 4 结语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 左文杰

关键词: 热矫直机,工作辊叉头,拆卸,设计

来源: 中小企业管理与科技(中旬刊) 2019年04期

年度: 2019

分类: 经济与管理科学,工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 河北钢铁集团邯钢公司中板厂

分类号: TG333.23

页码: 188-189+192

总页数: 3

文件大小: 255K

下载量: 18

### 相关论文文献

- [1].基于元胞自动机的冷轧工作辊表面形貌演变过程仿真与试验研究[J]. 机械工程学报 2020(03)

- [2].冷连轧机新型锥形工作辊设计[J]. 锻压技术 2020(10)

- [3].梳理机工作辊结构的优化设计[J]. 纺织学报 2019(08)

- [4].热连轧工况对工作辊温度场的影响[J]. 机械制造与自动化 2018(05)

- [5].热轧平整机工作辊表面划伤的成因与控制[J]. 轧钢 2017(02)

- [6].西门子工作辊热膨胀模型的解析与优化[J]. 冶金自动化 2017(05)

- [7].高铬冷轧工作辊用钢研究[J]. 黑龙江冶金 2013(06)

- [8].热连轧机工作辊装配的设计要点[J]. 一重技术 2013(06)

- [9].冶炼厂生产线精轧工作辊氧化膜剥落影响因素研究[J]. 世界有色金属 2020(02)

- [10].带钢热连轧机工作辊动态温度场仿真与冷却工艺优化[J]. 冶金设备 2019(02)

- [11].热连轧机工作辊水平-垂直非线性振动特性及抑制[J]. 中国机械工程 2017(16)

- [12].热连轧高适应度工作辊温度场计算模型的研究[J]. 塑性工程学报 2017(04)

- [13].热连轧轧机工作辊磨损预报模型[J]. 热加工工艺 2015(01)

- [14].森吉米尔工作辊端面开裂失效分析[J]. 现代冶金 2014(05)

- [15].热连轧机工作辊总成预热仿真[J]. 热加工工艺 2015(07)

- [16].多参数耦合下冷轧铝带工作辊分段冷却调节特性[J]. 工程科学学报 2015(08)

- [17].什么是高耐磨型冷轧工作辊?[J]. 涟钢科技与管理 2014(05)

- [18].工作辊耐磨影响因素浅析[J]. 民营科技 2013(12)

- [19].高铬铸铁工作辊在中厚板轧机上的应用[J]. 酒钢科技 2012(03)

- [20].热轧工作辊温度场有限元分析[J]. 热加工工艺 2013(03)

- [21].谈铝箔冷轧工作辊的设计与制造[J]. 中国高新技术企业 2013(25)

- [22].4300mm精轧机工作辊擦拭器改造[J]. 武钢技术 2012(04)

- [23].轧制高强钢用新型冷轧工作辊的开发及其应用[J]. 宝钢技术 2011(04)

- [24].8Cr4MoV低合金锻钢超深淬硬层冷轧工作辊研制与应用[J]. 钢铁 2010(11)

- [25].热轧厂精轧工作辊剥落事故分析及改进措施[J]. 武汉工程职业技术学院学报 2009(03)

- [26].一种立辊轧机工作辊锁紧装置的应用实践[J]. 宽厚板 2009(06)

- [27].硬度、成分和组织对工作辊耐磨性能的影响[J]. 一重技术 2008(01)

- [28].高铬冷轧工作辊用钢研究[J]. 四川工程职业技术学院学报 2009(02)

- [29].热轧板带粗轧高速钢工作辊的研发与应用[J]. 中国金属通报 2019(11)

- [30].冷轧工作辊裂纹及剥落原因及预防[J]. 中国新技术新产品 2020(04)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/533b625d81e849d8b869310f.html