# 建筑工程钢结构施工技术的有关问题分析

中国汽车工业工程有限公司天津300113

摘要：钢结构本身具有很多优点，不仅设计简单，重量轻，而且抗冲击能力非常强，这就是为什么钢结构在建筑施工过程中得到广泛应用的原因。由于建筑行业的数量在不断的增加，钢结构技术也在不断的被广泛应用，使得钢铁供需产生了严重的矛盾，钢铁材料的质量难以得到有效保证。施工过程中经常遇到钢结构质量的问题，不仅给施工过程带来了非常大的困难，还影响整个工程的质量和施工进度。

关键词：建筑工程；钢结构；施工技术；问题；分析

1导言

近年来高层建筑逐渐成为我国建筑业的主流趋势，随着我国城市经济建设的发展，对于高层建筑的需求量还很大，所以钢结构以其自身的优势，逐渐成为建筑业未来发展的主要趋势。因此，在钢结构施工中，应该不断提高施工技术水平，加强监督管理，保证高层建筑的施工质量，促进我国建筑业的可持续发展。

2高层建筑钢结构体系类型

一是钢框架结构的受力特征十分明显,比如其平面布置较为灵活,可以尽可能满足建筑对室内空间的需要此外,其刚度整体均较匀称延展性较强,通常都具有很长的自振频率周期。不仅如此,由于其对地震的敏感度较弱,所以其抗震性能较好,加之其结构简单较容易实现标准化的量产.因而施工工期通常较短。当然,由于其属于柔性结构,所以通常来讲其侧向刚度相对较差,很容易造成施工中非结构性的损坏状况出现。

二是析架交错的结构,房屋的拓架高度、层高和析架的宽度,通常可以结合房屋外侧柱和跨度进行计算。临近柱上的位置,在拓架上弦位置搁置楼板一侧,而另一侧搁置在与之相邻的拓架下弦位置,实现上下层交错布置。因单棍杨架需要在两开间予以布置,并且要确保中间部位在无承重柱时仍具备一定的合理受力能力,因此.要对符合要求的所有单元予以对比、分析,进而使布置更加合理、灵活。此外,由于布置析架隔层.会导致析架弦杆局部弯矩大幅降低,所以,要缩小柱子框架当中的内部平面弯矩.加之受轴力作用.钢柱的实际断面长度也可有效减少,切记一个原则：即框架整体横向刚度越大,侧向的位移则越小。

3建筑工程钢结构安装施工技术要点

3.1安装和测量技术控制

测量技术的精准管控可以确保控制钢结构建筑安装中的标高、中心轴、垂直等指标做到准确、不出偏差留下隐患。钢构件的安装，焊接，要注意在测量作业中的温度校正，避免热效应的影响，造成构件弯曲和伸展等危害。当具体安装时，尤其是两排柱安装之间的主梁，应加强实际施工中的检测力度，主要是为了检查梁侧向弯曲，直路，垂直钢柱偏移，是否水平，垂直度；摩擦表面的清洁程度和螺栓的拧紧程度，从而保证准确无误。安装的横梁和立柱，国家建设规范要严格执行，从而保证垂直监测的要求，底部的柱垂直度，以满足施工质量要求的验收，混凝土细骨料混凝土底部柱和基础混凝土承台空间填充都要在符合要求规范后进行。

3.2钢结构螺栓禁锢

钢结构螺栓有普通螺栓，高强螺栓之分。普通螺栓连接的钢构件应确保每个螺栓垫片不得超过两个，并有两线齿以上的螺栓紧再曝螺纹长度，严禁使用膨胀螺栓孔气割钢构件。高强螺栓连接，应该重新检查高强螺栓单据和产品合格证书，接触面保证一定的平整度和光滑度，同时螺栓和螺丝孔不应有超过0.8毫米的间距，禁止扩孔使用和破坏性安装高强螺栓的行为。高强螺栓必须严格按照设计水平的要求在一定的时效内安装螺栓。高强螺栓安装的时候应该在48小时内全部拧紧，最终螺丝螺栓安装质量检查结束后，如果有一个超拧紧或未紧螺栓要及时更换或填充螺丝，确保高强螺栓的安装质量，以满足监管要求。

4钢结构在建筑工程施工中的应用

4.1施工前的准备工作分析

一是对钢结构相关构件的正确选择。对钢结构构件的正确选择，是将钢结构构件的使用性能真正得到发挥的基础。选材的不合理导致的工程质量方面的事故屡见不鲜，也就是因为不同等级的材料需要适应不同的施工环境。比如，采用常温的钢结构材料用负温的钢结构来代替,以此冲击韧性材料，会导致相关的材料脆性断裂。二是对钢结构材料加工制作过程严格把关。在进行钢结构构件加工的时候，经常会有一些不良的现象存在，比如，所选用的钢材本身就具有质量方面的问题，在加工的过程中会有不当的切割以及冷加工,这就会导致钢材料出现了不应该出现的裂缝。此外，钢结构构件的放样制作存在误差，施工人员要严格把关，把每一步放样制作都真正细化、落实。三是及时做好对临时工程的建设。在施工之前,要做好施工过程中的临时支撑设施建设。钢结构在比较短的时间内不能承受设计当中有关的受力，稳定性也不是很好，如果没有对其进行临时的支撑和维护设施，就很有可能会带来损失或者安全事故。

4.2钢结构的连接方式分析

在进行钢结构体系设计当中，工作人员要注重对钢结构连接方式的合理选择，也就是说在框架结构当中利用钢管柱对其连接，最终在确保钢结构节点的连接强度前提下，更好地去提升建筑工程整体的施工质量，只有这样才能使钢结构的施工更加顺利地完成。

5建筑钢结构工程施工中可能的问题及解决措施

5.1柱脚安装问题

一是预埋件(锚栓)的布局偏移和预埋件的标高错误是工程中最为常见的问题之一。丝扣没有采取相应的保护措施，直接引起金属板的螺纹孔的不对齐，导致螺纹长度不足。采取的措施是：钢结构预埋件与建筑砌块一起完成混凝土浇筑前的预埋工作，在混凝土浇筑前，必须在通过监理对预留预埋孔的检验和复核的前提下，方可进行混凝土的浇筑工作。二是锚栓的不垂直问题是由于框架柱柱脚底板的不平引起的，基础施工后预埋锚栓水平误差偏大。为了确保钢柱的误差的减小，受力结构符合设计验收的要求，我们可以采取的措施如下：首先，用下部调整螺栓调整螺栓的位置，然后用无收缩的砂浆进行二次充填，使缝隙被填实，在对地脚螺栓进行施工时，可以固定地脚螺栓例如钢筋或者角钢；另外还可以改善支撑或采取其他的有效措施，避免预埋的锚栓在进行混凝土浇筑时产生偏移的现象。

5.2构件的变形问题

一是运输过程中组件的变形，导致组件无法按照标准进行安装。在运输焊接构件时由于各种因素的影响而导致构件弯曲或变形，我们对运输过程中防止构件产生变形的措施有：首先弯曲部件的死弯变形，一般采用机械矫正的方法，也就是用千斤顶或其他工具来纠正或采用氧乙炔火焰处理，再进行构件的纠正；其次如果结构发生了弯曲变形时，我们就要采用氧乙炔经过加热后再进固定。二是钢梁构件拼装后钢梁总长如果超过了允许的范围，会直接影响钢梁安装的质量，一般情况都是由于拼接的过程或节点的尺寸不符合相关的施工要求，对这样的问题进行纠正时可以采取以下措施：组装组件来要有专门拼接的地方，因为焊接的构件必须与底部对齐以防止构件的变形，装配台还必须有足够大的力进行支撑，焊接时要防止构件的焊接变形。

6结论

总的来说，由于钢结构本身的优点：重量轻，体积小，承载力和抗震能力强，韧性和塑性都比较强，而且还符合国家环保的观念，更适合现在的建筑行业的发展，我们只要能够解决钢结构的相关问题，就能成为建筑行业快速发展的主要渠道。

参考文献：

[1]罗器龙.建筑施工中钢结构施工技术的问题及其对策分析[J].四川水泥,2017(11):224.

[2]管仁东,孙晋龙,圣茂建.大型工业厂房建筑钢结构施工的技术问题分析[J].门窗,2016(09):116.

[3]赵仕昌.建筑工程钢结构安装施工技术关键点分析[J].住宅与房地产,2016(21):175.

[4]陈玉龙.关于土木工程钢结构施工技术的有关问题分析[J].江西建材,2016(06):84+89.

[5]陈光雄.建筑工程中钢结构施工技术的应用分析[J].科技展望,2015,25(28):25.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/5348df93bc1d3108d1ed800d.html