# 一种高强度四向进叉木质运输托盘论文和设计-金中兴

### 全文摘要

本实用新型属于包装箱技术领域，具体涉及一种高强度四向进叉木质运输托盘，包括托盘本体，托盘本体的下端固定连接四向进叉结构，四向进叉结构包括多个第一支撑板层和多个第二支撑板层，托盘本体上表面的四周分别设置一个矩形的插槽，共有四个插槽，托盘本体上与插槽相连的壳壁上开设连通的沉孔和插孔，沉孔与插孔之间具有挡肩，插孔上插设螺栓，螺栓的头部与沉孔配合连接，螺栓的螺纹部螺纹连接螺母，螺栓上套设弹簧，弹簧一端与挡肩连接，另一端与螺母连接，托盘本体的四角上表面设置配合柱。本实用新型设计合理、结构稳定牢靠，通过拉动螺栓来固定包装箱，简单方便不费力，装拆容易。

### 主设计要求

1.一种高强度四向进叉木质运输托盘，其特征在于包括托盘本体，托盘本体的下端固定连接四向进叉结构，四向进叉结构包括多个第一支撑板层和多个第二支撑板层，第一支撑板层具有多个平行设置第一支撑板，第二支撑板层具有多个平行设置的第二支撑板，第一支撑板与第二支撑板呈垂直关系，第一支撑板层和第二支撑板层交替固定连接在托盘本体的下端，第一支撑板层与第二支撑板层之间形成插口；托盘本体上表面的四周分别设置一个矩形的插槽，共有四个插槽，托盘本体上与插槽相连的壳壁上开设连通的沉孔和插孔，沉孔与插孔之间具有挡肩，插孔上插设螺栓，螺栓的头部与沉孔配合连接，螺栓的螺纹部螺纹连接螺母，螺栓上套设弹簧，弹簧一端与挡肩连接，另一端与螺母连接，托盘本体的四角上表面设置配合柱。

### 设计方案

1.一种高强度四向进叉木质运输托盘，其特征在于包括托盘本体，托盘本体的下端固定连接四向进叉结构，四向进叉结构包括多个第一支撑板层和多个第二支撑板层，第一支撑板层具有多个平行设置第一支撑板，第二支撑板层具有多个平行设置的第二支撑板，第一支撑板与第二支撑板呈垂直关系，第一支撑板层和第二支撑板层交替固定连接在托盘本体的下端，第一支撑板层与第二支撑板层之间形成插口；托盘本体上表面的四周分别设置一个矩形的插槽，共有四个插槽，托盘本体上与插槽相连的壳壁上开设连通的沉孔和插孔，沉孔与插孔之间具有挡肩，插孔上插设螺栓，螺栓的头部与沉孔配合连接，螺栓的螺纹部螺纹连接螺母，螺栓上套设弹簧，弹簧一端与挡肩连接，另一端与螺母连接，托盘本体的四角上表面设置配合柱。

2.根据权利要求1所述的一种高强度四向进叉木质运输托盘，其特征在于所述第一支撑板层设置2-5个第一支撑板。

3.根据权利要求2所述的一种高强度四向进叉木质运输托盘，其特征在于所述第一支撑板层设置3个第一支撑板。

4.根据权利要求1所述的一种高强度四向进叉木质运输托盘，其特征在于所述第二支撑板层设置2-5个第二支撑板。

5.根据权利要求4所述的一种高强度四向进叉木质运输托盘，其特征在于所述第二支撑板层设置3个第二支撑板。

6.根据权利要求1所述的一种高强度四向进叉木质运输托盘，其特征在于所述四个插槽相互连通构成十字形结构。

7.根据权利要求6所述的一种高强度四向进叉木质运输托盘，其特征在于所述十字形结构的中心设置圆槽。

8.根据权利要求1所述的一种高强度四向进叉木质运输托盘，其特征在于所述螺栓的头部从沉孔中突出。

9.根据权利要求1所述的一种高强度四向进叉木质运输托盘，其特征在于所述螺栓与挡肩形成的挡肩孔滑动连接。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型属于包装箱领域，具体涉及一种高强度四向进叉木质运输托盘。

背景技术

托盘是一种用于支撑包装箱的运输机构，四向进叉托盘是指允许叉车或托盘搬运车的货叉从所有四个方向插入的托盘。传统的托盘结构不够灵活，包装箱直接放置在托盘上，容易倾覆，而若采用紧固件固定连接，其装拆又相当麻烦。

实用新型内容

为了弥补现有技术的不足，本实用新型提供一种高强度四向进叉木质运输托盘的技术方案。

所述的一种高强度四向进叉木质运输托盘，其特征在于包括托盘本体，托盘本体的下端固定连接四向进叉结构，四向进叉结构包括多个第一支撑板层和多个第二支撑板层，第一支撑板层具有多个平行设置第一支撑板，第二支撑板层具有多个平行设置的第二支撑板，第一支撑板与第二支撑板呈垂直关系，第一支撑板层和第二支撑板层交替固定连接在托盘本体的下端，第一支撑板层与第二支撑板层之间形成插口；托盘本体上表面的四周分别设置一个矩形的插槽，共有四个插槽，托盘本体上与插槽相连的壳壁上开设连通的沉孔和插孔，沉孔与插孔之间具有挡肩，插孔上插设螺栓，螺栓的头部与沉孔配合连接，螺栓的螺纹部螺纹连接螺母，螺栓上套设弹簧，弹簧一端与挡肩连接，另一端与螺母连接，托盘本体的四角上表面设置配合柱。

所述的一种高强度四向进叉木质运输托盘，其特征在于所述第一支撑板层设置2-5个第一支撑板。

所述的一种高强度四向进叉木质运输托盘，其特征在于所述第一支撑板层设置3个第一支撑板。

所述的一种高强度四向进叉木质运输托盘，其特征在于所述第二支撑板层设置2-5个第二支撑板。

所述的一种高强度四向进叉木质运输托盘，其特征在于所述第二支撑板层设置3个第二支撑板。

所述的一种高强度四向进叉木质运输托盘，其特征在于所述四个插槽相互连通构成十字形结构。

所述的一种高强度四向进叉木质运输托盘，其特征在于所述十字形结构的中心设置圆槽。

所述的一种高强度四向进叉木质运输托盘，其特征在于所述螺栓的头部从沉孔中突出。

所述的一种高强度四向进叉木质运输托盘，其特征在于所述螺栓与挡肩形成的挡肩孔滑动连接。

本实用新型设计合理、结构稳定牢靠，通过拉动螺栓来固定包装箱，简单方便不费力，装拆容易。

附图说明

图1为本实用新型俯视结构示意图；

图2为图1中A-A剖视图；

图3为图2中B处放大图。

图中：1托盘本体、100沉孔、101插孔、102挡肩、2第一支撑板、3第二支撑板、4插口、5插槽、6螺栓、7螺母、8弹簧、9配合柱、10圆槽。

具体实施方式

下面结合附图对本实用新型作进一步说明。

如图1、2、3所示，一种高强度四向进叉木质运输托盘，包括托盘本体1，托盘本体1的下端固定连接四向进叉结构，四向进叉结构包括3个第一支撑板层和2个第二支撑板层，第一支撑板层具有3个平行设置第一支撑板2，第二支撑板层具有3个平行设置的第二支撑板3，第一支撑板2与第二支撑板3呈垂直关系，第一支撑板层和第二支撑板层交替固定连接在托盘本体1的下端，第一支撑板层与第二支撑板层之间形成插口4，插口4用于配合叉车搬运。

托盘本体1上表面的四周分别设置一个矩形的插槽5，共有四个插槽5，四个插槽5相互连通构成十字形结构，十字形结构的中心设置圆槽10。托盘本体1上与插槽4相连的壳壁上开设连通的沉孔100和插孔101，沉孔100与插孔101之间具有挡肩102，插孔101上插设螺栓6，具体是螺栓6与挡肩102形成的挡肩孔滑动连接，螺栓6的头部与沉孔100配合连接，且螺栓6的头部从沉孔100中突出，螺栓6的螺纹部螺纹连接螺母7，螺栓6上套设弹簧8，弹簧8一端与挡肩102连接，另一端与螺母7连接，托盘本体1的四角上表面设置配合柱9，配合柱9用于包装箱上的配合孔连接，这样可以更好的固定包装箱。

安装包装箱时，先拉动螺栓6的头部，使螺栓6缩入插孔101中，然后放置包装箱，包装箱上设有与螺栓6配合的孔，松开螺栓6的头部，螺栓6插入该孔中，实现包装箱与托盘的紧固配合。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201822251185.X

申请日:2018-12-29

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:33(浙江)

授权编号:CN209366744U

授权时间:20190910

主分类号:B65D 19/44

专利分类号:B65D19/44

范畴分类:34C;

申请人:海盐金亿包装有限公司

第一申请人:海盐金亿包装有限公司

申请人地址:314300 浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道新城社区

发明人:金中兴

第一发明人:金中兴

当前权利人:海盐金亿包装有限公司

代理人:吴秉中

代理机构:33213

代理机构编号:杭州浙科专利事务所（普通合伙）

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/536ca9b24fbb9ef1057244a0.html