# 一种投射灯论文和设计-谢进华

### 全文摘要

本实用新型公开了一种投射灯，包括壳体、灯罩和U型扣槽。通过在壳体的正面向壳体内侧开设有一个容腔，所述灯罩位于壳体正面从而封闭容腔，然后通过U型扣槽扣合于壳体与灯罩之间，从而将灯罩与壳体进行安装连接，相对于现有技术而言，安装更为简单，且通过U型扣槽，除非U型扣槽断裂，否则壳体与灯罩之间不会产生分离，而且不需要对壳体和灯罩进行打孔作业，生产过程更为简单，而且也杜绝了因为打孔所带来的进水的风险，相对于现有技术而言，更具有竞争力。

### 主设计要求

1.一种投射灯，其特征在于，包括：壳体(10)，所述壳体(10)的正面向内开设有一个容腔；灯罩(20)，所述灯罩(20)设置于所述壳体(10)的正面，从而封闭所述容腔；U型扣槽(30)，所述U型扣槽(30)扣合于壳体(10)与灯罩(20)之间，所述U型扣槽(30)一端抵接于壳体(10)背面，另一端抵接于灯罩(20)外表面，从而对灯罩(20)和壳体(10)进行夹持。

### 设计方案

1.一种投射灯，其特征在于，包括：

壳体(10)，所述壳体(10)的正面向内开设有一个容腔；

灯罩(20)，所述灯罩(20)设置于所述壳体(10)的正面，从而封闭所述容腔；

U型扣槽(30)，所述U型扣槽(30)扣合于壳体(10)与灯罩(20)之间，所述U型扣槽(30)一端抵接于壳体(10)背面，另一端抵接于灯罩(20)外表面，从而对灯罩(20)和壳体(10)进行夹持。

2.如权利要求1所述的一种投射灯，其特征在于：

所述U型扣槽(30)位于壳体(10)背面的一端上设置有一螺纹孔(31)，还包括一螺栓(50)，所述螺栓(50)穿过所述螺纹孔(31)抵接于壳体(10)背面。

3.如权利要求2所述的一种投射灯，其特征在于：

所述壳体(10)背面与螺栓(50)对应的位置上设置有沉头槽(12)，所述螺栓(50)抵接于所述沉头槽(12)内。

4.如权利要求3所述的一种投射灯，其特征在于：

所述U型扣槽(30)为四个，四个U型扣槽(30)沿壳体(10)的两侧均匀分布。

5.如权利要求1所述的一种投射灯，其特征在于：

所述容腔的侧壁设置有搁置位，所述灯罩(20)位于所述搁置位上。

6.如权利要求5所述的一种投射灯，其特征在于：

所述搁置位于灯罩(20)之间还设置有一圈密封胶圈。

7.如权利要求6所述的一种投射灯，其特征在于：

所述灯罩(20)外表面不超出壳体(10)正面的边沿。

8.如权利要求7所述的一种投射灯，其特征在于：

所述U型扣槽(30)位于灯罩(20)的一端设置有容纳槽，所述容纳槽用于容纳壳体(10)的边沿。

9.如权利要求1所述的一种投射灯，其特征在于：

所述壳体(10)背部设置有若干散热片(11)。

10.如权利要求1所述的一种投射灯，其特征在于：

还包括一旋转把手(40)，所述旋转把手(40)枢接于壳体(10)两侧，所述旋转把手(40)可固定于规定的位置，所述旋转把手(40)可绕壳体(10)进行360度旋转。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及灯具领域，特别是一种投射灯。

背景技术

投射灯是现在很常用的一种灯具，现有的灯具，灯罩和壳体之间多是采用胶水进行连接，这种方式稳定性较差，灯罩与壳体之间容易脱落，另一种是通过螺栓直接穿过灯罩和壳体，从而进行连接，但是这种方式，需要对灯罩和壳体进行穿孔，从而导致壳体与灯罩之间的密封性能受损，容易出现进水的问题。

实用新型内容

为解决上述技术问题，本实用新型的目的在于提供一种灯壳和灯罩连接效果更好的投射灯。

本实用新型为解决问题所采用的技术方案是：

一种投射灯，包括：

壳体，所述壳体的正面向内开设有一个容腔；

灯罩，所述灯罩设置于所述壳体的正面，从而封闭所述容腔；

U型扣槽，所述U型扣槽扣合于壳体与灯罩之间，所述U型扣槽一端抵接于壳体背面，另一端抵接于灯罩外表面，从而对灯罩和壳体进行夹持。

作为上述技术方案的进一步改进，所述U型扣槽位于壳体背面的一端上设置有一螺纹孔，还包括一螺栓，所述螺栓穿过所述螺纹孔抵接于壳体背面。

作为上述技术方案的进一步改进，所述壳体背面与螺栓对应的位置上设置有沉头槽，所述螺栓抵接于所述沉头槽内。

作为上述技术方案的进一步改进，所述U型扣槽为四个，四个U型扣槽沿壳体的两侧均匀分布。

作为上述技术方案的进一步改进，所述容腔的侧壁设置有搁置位，所述灯罩位于所述搁置位上。

作为上述技术方案的进一步改进，所述搁置位于灯罩之间还设置有一圈密封胶圈。

作为上述技术方案的进一步改进，所述灯罩外表面不超出壳体正面的边沿。

作为上述技术方案的进一步改进，所述U型扣槽位于灯罩的一端设置有容纳槽，所述容纳槽用于容纳壳体的边沿。

作为上述技术方案的进一步改进，所述壳体背部设置有若干散热片。

作为上述技术方案的进一步改进，还包括一旋转把手，所述旋转把手枢接于壳体两侧，所述旋转把手可固定于规定的位置，所述旋转把手可绕壳体360度旋转。

本实用新型的有益效果是：通过在壳体的正面向壳体内侧开设有一个容腔，所述灯罩位于壳体正面从而封闭容腔，然后通过U型扣槽扣合于壳体与灯罩之间，从而将灯罩与壳体进行安装连接，相对于现有技术而言，安装更为简单，且通过U型扣槽，除非U型扣槽断裂，否则壳体与灯罩之间不会产生分离，而且不需要对壳体和灯罩进行打孔作业，生产过程更为简单，而且也杜绝了因为打孔所带来的进水的风险，相对于现有技术而言，更具有竞争力。

附图说明

下面结合附图说明和具体实施方式对本实用新型做进一步解释说明。

图1为本实用新型优选实施方式的正面结构示意图；

图2为本实用新型优选实施方式的侧面结构示意图；

图3为本实用新型优选实施方式的背面结构示意图；

图4为本实用新型优选实施方式中U型扣槽的结构示意图。

具体实施方式

参照图1至图4，一种投射灯，包括：

壳体10，所述壳体10的正面向内开设有一个容腔；

灯罩20，所述灯罩20设置于所述壳体10的正面，从而封闭所述容腔；

U型扣槽30，所述U型扣槽30扣合于壳体10与灯罩20之间，所述U型扣槽30一端抵接于壳体10背面，另一端抵接于灯罩20外表面，从而对灯罩20和壳体10进行夹持。

通过在壳体10的正面向壳体10内侧开设有一个容腔，所述灯罩20位于壳体10正面从而封闭容腔，然后通过U型扣槽30扣合于壳体10与灯罩20之间，从而将灯罩20与壳体10进行安装连接，相对于现有技术而言，安装更为简单，且通过U型扣槽30，除非U型扣槽30断裂，否则壳体10与灯罩20之间不会产生分离，而且不需要对壳体10和灯罩20进行打孔作业，生产过程更为简单，而且也杜绝了因为打孔所带来的进水的风险，相对于现有技术而言，更具有竞争力。

进一步进行改进，为了使U型扣槽30的夹紧效果更好，所述U型扣槽30位于壳体10背面的一端上设置有一螺纹孔31，还包括一螺栓50，所述螺栓50穿过所述螺纹孔31抵接于壳体10背面，通过螺栓50抵接于壳体10背面后继续旋转从而带给U型扣槽30的反作用力，进而能进一步绷紧U型扣槽30，使夹紧扣合的效果更强。

同时为了防止螺栓50横向受力，从而从壳体10背面横向滑动，所述壳体10背面与螺栓50对应的位置上设置有沉头槽12，所述螺栓50抵接于所述沉头槽12内。

进一步进行优选，所述U型扣槽30为四个，四个U型扣槽30沿壳体10的两侧均匀分布，如图1-3所示。

进一步进行改进，所述容腔的侧壁设置有搁置位，所述灯罩20位于所述搁置位上，从而可以防止灯罩20晃动。优选灯罩20安装于搁置位上时，所述灯罩20外表面不超出壳体10正面的边沿。优选所述搁置位于灯罩20之间还设置有一圈密封胶圈。

进一步进行改进，由于灯罩20设置于所述搁置位上，且灯罩20外表面不超出壳体10正面的边沿，从而壳体10的边沿可能会存在突出的现象，从而影响U型扣槽30的夹紧效果，为了能有效避免壳体10突出的边沿所带来的影响，因此，所述U型扣槽30位于灯罩20的一端设置有容纳槽，所述容纳槽用于容纳壳体10的边沿。

进一步进行改进，为了考虑散热效果，所述壳体10背部设置有若干散热片11。

进一步进改进，还包括一旋转把手40，所述旋转把手40用于将壳体10安装于固定的位置，所述旋转把手40枢接于壳体10两侧，所述旋转把手40可绕壳体10进行360度旋转。

以上仅为本实用新型的优选实施例，并非因此限制本实用新型的专利范围，凡是在本实用新型的实用新型构思下，利用本实用新型说明书及附图内容所作的等效结构变换，或直接或间接运用在其他相关的技术领域均包括在本实用新型的专利保护范围内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920030767.7

申请日:2019-01-07

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:44(广东)

授权编号:CN209294904U

授权时间:20190823

主分类号:F21S 8/00

专利分类号:F21S8/00;F21V17/10

范畴分类:35A;

申请人:谢进华

第一申请人:谢进华

申请人地址:528400 广东省中山市古镇南威灯饰城105卡

发明人:谢进华

第一发明人:谢进华

当前权利人:谢进华

代理人:李旭亮

代理机构:44205

代理机构编号:广州嘉权专利商标事务所有限公司

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/53aa118d72e62e35e9c75f49.html