# 天线及通讯设备论文和设计-唐琼林

### 全文摘要

本实用新型公开了一种天线及通讯设备，其中，天线包括基板，该基板上设置有辐射部，用于辐射预设频率信号，在同一基板上还设置有反射器，包围至少部分所述辐射部，用于反射所述预设频率信号，通过设置在辐射部周围的反射器，对天线的信号反射，可以改变天线的方向，进而扩大天线的覆盖方向，并且，天线的辐射部和反射器设置在同一基板上，可以不用在通讯设备整机天线区域设计金属结构件来改变天线的信号方向性，降低整机设计成本。

### 主设计要求

1.一种天线，包括基板，其特征在于，所述基板上设置有：辐射部，用于辐射预设频率信号；反射器，包围至少部分所述辐射部，用于反射所述预设频率信号。

### 设计方案

1.一种天线，包括基板，其特征在于，所述基板上设置有：

辐射部，用于辐射预设频率信号；

反射器，包围至少部分所述辐射部，用于反射所述预设频率信号。

2.如权利要求1所述的天线，其特征在于，所述辐射部包括第一辐射振子和第二辐射振子；

所述第一辐射振子的一端与所述第二辐射振子的一端连接；

反射器分别与所述第一辐射振子的另一端和所述第二辐射振子的另一端间隔设置。

3.如权利要求2所述的天线，其特征在于，所述预设频率信号包括第一频率信号和第二频率信号；

所述反射器包括：

第一反射臂，与所述第一辐射振子的另一端间隔设置，用于反射所述第一频率信号；

第二反射臂，与所述第二辐射振子的另一端间隔设置，用于反射所述第一频率信号。

4.如权利要求3所述的天线，其特征在于，所述基板上还设置有：

馈电端，设置在所述第一辐射振子与所述第二辐射振子的连接处。

5.如权利要求2所述的天线，其特征在于，所述基板上还设置有：

接地端；

所述第一辐射振子与所述第二辐射振子的连接处具有向所述第二辐射振子远离所述第一辐射振子方向延伸的延伸部，所述接地端与所述延伸部远离所述连接处的一端连接。

6.如权利要求5所述的天线，其特征在于，

所述延伸部与所述接地端构成U形缝隙槽，用于调节所述预设频率信号的阻抗带宽。

7.如权利要求6所述的天线，其特征在于，所述基板上还设置有：

馈地端，设置在所述接地端的一侧，与所述接地端电连接。

8.如权利要求7所述的天线，其特征在于，还包括：

射频线，具有馈电线芯和屏蔽层，所述馈电线芯与所述馈电端连接，所述屏蔽层与所述馈地端连接。

9.如权利要求8所述的天线，其特征在于，还包括：

接地部，与所述接地端连接。

10.一种通讯设备，其特征在于，包括：

设备本体；

如权利要求1-9任一项所述天线。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及通讯领域，具体涉及到一种天线及通讯设备。

背景技术

随着通讯技术的发展，人们对通讯质量要求也越来越高，例如，wifi技术在笔记本电脑的应用越来越成熟与普及，人们对笔记本电脑wifi信号的质量要求也在提高，因此做为wifi信号的收发器件天线的作用就不言而喻。目前已有的全金属笔记本天线设计在转轴区域走线单一，难以有效的接收各个方向的信号，由于天线的某些方向覆盖的能力较差，导致无线网络体验差。

实用新型内容

本实用新型主要的目的扩大天线的覆盖方向。

基于此，根据第一方面，本实用新型提供了一种天线，包括基板，所述基板上设置有：辐射部，用于辐射预设频率信号；反射器，包围至少部分所述辐射部，用于反射所述预设频率信号。

可选地，所述辐射部包括第一辐射振子和第二辐射振子；所述第一辐射振子的一端与所述第二辐射振子的一端连接；反射器分别与所述第一辐射振子的另一端和所述第二辐射振子的另一端间隔设置。

可选地，所述预设频率信号包括第一频率信号和第二频率信号；所述反射器包括：第一反射臂，与所述第一辐射振子的另一端间隔设置，用于反射所述第一频率信号；第二反射臂，与所述第二辐射振子的另一端间隔设置，用于反射所述第一频率信号。

可选地，所述基板上还设置有：馈电端，设置在所述第一辐射振子与所述第二辐射振子的连接处。

可选地，所述基板上还设置有：接地端；所述第一辐射振子与所述第二辐射振子的连接处具有向所述第二辐射振子远离所述第一辐射振子方向延伸的延伸部，所述接地端与所述延伸部远离所述连接处的一端连接。

可选地，所述延伸部与所述接地端构成U形缝隙槽，用于调节所述预设频率信号的阻抗带宽。

可选地，所述基板上还设置有：馈地端，设置在所述接地端的一侧，与所述接地端电连接。

可选地，天线还包括：射频线，具有馈电线芯和屏蔽层，所述馈电线芯与所述馈电端连接，所述屏蔽层与所述馈地端连接。

可选地，天线还包括：接地部，与所述接地端连接。

根据第二方面，本发明实施例提供了一种通讯设备，包括：设备本体；上述第一方面任意一项描述的天线。

本实用新型实施例提供的天线，该天线的本体承载于基板上，该基板上设置有辐射部，用于辐射预设频率信号，在同一基板上还设置有反射器，包围至少部分所述辐射部，用于反射所述预设频率信号，通过设置在辐射部周围的反射器，对天线的信号反射，可以改变天线的方向，进而扩大天线的覆盖方向，并且，天线的辐射部和反射器设置在同一基板上，可以不用在通讯设备整机天线区域设计金属结构件来改变天线的信号方向性，降低整机设计成本。

附图说明

图1示出了本实用新型实施例的天线的基板的结构示意图；

图2示出了本实用新型实施例的另一天线的基板的结构示意图；

图3示出了本实用新型实施例的天线整体结构的示意图。

11-基板、1-第一反射臂、2-第二反射臂、3-接地端、4-馈地端、5-馈电端、6-接地部、7-射频线、8-第一辐射振子、9-第二辐射振子、10-U形缝隙槽、12-辐射部、14-延伸部。

具体实施方式

下面将结合附图对本实用新型的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

本实用新型实施例提供了一种天线，如图1或图2所示，该天线的本体承载于基板11上，该基板11上设置有辐射部12，用于辐射预设频率信号，在同一基板11上还设置有反射器，包围至少部分辐射部12，用于反射预设频率信号。在本实施例中，所称辐射部12具有发射端，反射器可以间隔的设置在发射端的周围，具体的，可以根据通讯设备所需调整的信号辐射方向调整反射器设置的位置。在本实施例中，所称反射器的作用是反射辐射部12所发出的预设频频率的信号，本领域技术人员应当能够理解，反射器设置的位置与实际应用中所需的信号的辐射方向有关，因此，在本实施例后续的描述中只通过示例性的举例对反射器的设置位置进行说明，在此，并不做具体的限定。

通过设置在辐射部12周围的反射器，对天线的信号反射，可以改变天线的方向，进而扩大天线的覆盖方向，并且，天线的辐射部12和反射器设置在同一基板11上，可以不用在通讯设备整机天线区域设计金属结构件来改变天线的信号方向性，降低整机设计成本。并且，可以根据实际信号辐射方向调整天线本体上反射器的走线或布置位置，具有很高的普适性。

下面通过具体的实例对本实施例的天线的结构进行详细说明，需要说明的是，以下说明只是作为示例性说明，并不是本实施例限定的全部内容，在天线的基板11上设置有辐射部12，用于辐射预设频率信号，在同一基板11上还设置有反射器，包围至少部分辐射部12，用于反射预设频率信号。均在本实施例的保护范围。

在具体的实施例中，如图1或图2所示，辐射部12包括第一辐射振子8和第二辐射振子9；第一辐射振子8的一端与第二辐射振子9的一端连接；反射器分别与第一辐射振子8的另一端和第二辐射振子9的另一端间隔设置。在本实施例中，第一辐射振子8和第二辐射振子9相对设置，可以辐射不同频率的信号，也可以辐射相同频率的信号。在本实施例中，以两个辐射振子辐射不同频率的信号为例进行说明，具体的，预设频率信号可以包括第一频率信号和第二频率信号，第一辐射振子8用于辐射第一频率信号，第二辐射振子9用于辐射第二频率信号。在本实施例中，第一频率信号可以为5.8GHz信号，第二频率信号可以为2.4GHz信号。在本实施例中，反射器分别与第一辐射振子8的另一端和第二辐射振子9的另一端间隔设置，具体的，第一辐射振子8和第二辐射振子9的两个端点与反射器之间的距离可以改变信号的方向图，因此，该距离可以根据实际所需要的信号的方向图进行设置。在本实施例中，还可以通过调整两个反射臂的长短粗细形状可以来改变天线的信号辐射方向图。

在本实施例中，所称基板11可以如图1所示的具有长边和短边的矩形基板11，辐射部12设置在矩形基板11的中间区域，反射器可以包括：第一反射臂1和第二反射臂2，分别设置在矩形基板11的两侧区域，辐射部12朝向矩形短边的两侧分别为第一辐射振子8和第二辐射振子9，第一反射臂1，与第一辐射振子8的另一端间隔设置，用于反射第一频率信号；第二反射臂2，与第二辐射振子9的另一端间隔设置，用于反射第一频率信号。

在可选的实施例中，基板11上还设置有：馈电端5，馈地端4和接地端3，所称馈电端5、馈地端4和接地端3均为基板11上的焊盘。馈电端5设置在第一辐射振子8与第二辐射振子9的连接处。第一辐射振子8与第二辐射振子9的连接处具有延伸部14，接地端3与延伸远离连接处的一端连接。延伸部14与接地端3构成U形缝隙槽10，用于调节预设频率信号的阻抗带宽。馈地端4，设置在接地端3的一侧，与接地端3电连接。

在本实施例中，如图3所示，天线还可以包括：射频线7和接地部6，射频线7具有馈电线芯和屏蔽层，馈电线芯与馈电端5连接，屏蔽层与馈地端4连接。在本实施例中，射频线7中的馈电线芯和屏蔽层可以通过焊接的方式与馈电端5和馈地端4连接。接地部6，与接地端3连接，接地部6可以为铜箔、导电布、铝箔等，接地部6可以使天线与通讯设备的金属结构接地。

本发明实施例还提供了通讯设备，包括：设备本体以及上述实施例中描述的天线。在本实施例中，所称通讯设备可以为笔记本电脑，可以为台式电脑，手机，电视等可以通讯的设备，具体的天线可以为WiFi天线。

虽然结合附图描述了本实用新型的实施方式，但是本领域技术人员可以在不脱离本实用新型的精神和范围的情况下作出各种修改和变型，这样的修改和变型均落入由所附权利要求所限定的范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920057039.5

申请日:2019-01-14

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:94(深圳)

授权编号:CN209448027U

授权时间:20190927

主分类号:H01Q 19/10

专利分类号:H01Q19/10;H01Q1/50;H01Q1/48

范畴分类:38G;

申请人:深圳市南斗星科技有限公司

第一申请人:深圳市南斗星科技有限公司

申请人地址:518000 广东省深圳市宝安区西乡街道鹤洲社区恒丰工业城C6栋综合楼1003.1004之二.1004之三.1604A

发明人:唐琼林;张辉;廖津津;梁胜;陈兵杰

第一发明人:唐琼林

当前权利人:深圳市南斗星科技有限公司

代理人:王利彬

代理机构:44503

代理机构编号:深圳尚业知识产权代理事务所(普通合伙)

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/53be8e0bdb4f237a798c7b27.html