# 一种玻璃钢化直角弯版的专用模具论文和设计-陈修建

### 全文摘要

本实用新型公开了一种玻璃钢化直角弯版的专用模具，包括直角弯板和直角弯板母模组，所述直角弯板包括纵向板、底面板和三角板，所述直角弯板母模组包括纵向母模板、三角母模板和底面母模板，所述三角板之间的底面板内部设有矩形槽，所述三角板的内部设有圆柱孔，所述纵向板的内部设有T型台和T型槽，所述T型台和所述T型槽相连，所述纵向母模板的内部设有母模T型台和母模T型槽，所述母模T型台与所述T型槽相对应适配，所述母模T型槽与所述T型台相对应适配，所述三角母模板的一侧设有突出圆柱与所述圆柱孔相适配，所述底面母模板的顶部设有突出矩形台与所述矩形槽相适配。本实用新型提供的一种直角弯板的模具便于维护，便于倒模制造。

### 主设计要求

1.一种玻璃钢化直角弯版的专用模具，其特征在于，包括直角弯板（1）和直角弯板母模组（22），所述直角弯板（1）包括纵向板（2）、底面板（3）和三角板（4），所述直角弯板母模组（22）包括纵向母模板（7）、三角母模板（8）和底面母模板（9），所述纵向板（2）与所述底面板（3）的一端相互垂直连接，所述纵向板（2）与所述底面板（3）的内部均设有第三螺纹通道孔（14），所述第三螺纹通道孔（14）与所述纵向板（2）、底面板（3）连接处相连通，所述三角板（4）的数量为两个且均与所述纵向板（2）和底面板（3）垂直相连，所述三角板（4）之间的底面板（3）内部设有矩形槽（18），所述三角板（4）的内部设有圆柱孔（23），所述纵向板（2）的内部设有T型台（5）和T型槽（6），所述T型台（5）和所述T型槽（6）相连，所述纵向母模板（7）的内部设有母模T型台（12）和母模T型槽（13），所述母模T型台（12）与所述T型槽（6）相对应适配且大小形状均相同，所述母模T型槽（13）与所述T型台（5）相对应适配且大小形状均相同，所述三角母模板（8）的一侧设有突出圆柱（11），所述突出圆柱（11）与所述圆柱孔（23）相对应适配，所述底面母模板（9）的顶部设有突出矩形台（10），所述突出矩形台（10）与所述矩形槽（18）相对应适配。

### 设计方案

1.一种玻璃钢化直角弯版的专用模具，其特征在于，包括直角弯板（1）和直角弯板母模组（22），所述直角弯板（1）包括纵向板（2）、底面板（3）和三角板（4），所述直角弯板母模组（22）包括纵向母模板（7）、三角母模板（8）和底面母模板（9），所述纵向板（2）与所述底面板（3）的一端相互垂直连接，所述纵向板（2）与所述底面板（3）的内部均设有第三螺纹通道孔（14），所述第三螺纹通道孔（14）与所述纵向板（2）、底面板（3）连接处相连通，所述三角板（4）的数量为两个且均与所述纵向板（2）和底面板（3）垂直相连，所述三角板（4）之间的底面板（3）内部设有矩形槽（18），所述三角板（4）的内部设有圆柱孔（23），所述纵向板（2）的内部设有T型台（5）和T型槽（6），所述T型台（5）和所述T型槽（6）相连，所述纵向母模板（7）的内部设有母模T型台（12）和母模T型槽（13），所述母模T型台（12）与所述T型槽（6）相对应适配且大小形状均相同，所述母模T型槽（13）与所述T型台（5）相对应适配且大小形状均相同，所述三角母模板（8）的一侧设有突出圆柱（11），所述突出圆柱（11）与所述圆柱孔（23）相对应适配，所述底面母模板（9）的顶部设有突出矩形台（10），所述突出矩形台（10）与所述矩形槽（18）相对应适配。

2.根据权利要求1所述的一种玻璃钢化直角弯版的专用模具，其特征在于，所述T型台（5）的内部设有第二螺柱槽（20），所述纵向板（2）的内部设有第二螺纹孔（19），所述三角板（4）的内部设有第二螺纹通道孔（21），所述第二螺柱槽（20）、第二螺纹孔（19）、第二螺纹通道孔（21）均相连通。

3.根据权利要求1所述的一种玻璃钢化直角弯版的专用模具，其特征在于，所述底面板（3）的内部设有第一螺柱槽（15），所述底面板（3）的内部设有第一螺纹孔（16），所述三角板（4）的内部设有第一螺纹通道孔（17），所述第一螺柱槽（15）、第一螺纹孔（16）和第一螺纹通道孔（17）均相连通。

4.根据权利要求1所述的一种玻璃钢化直角弯版的专用模具，其特征在于，所述直角弯板（1）和直角弯板母模组（22）均是由玻璃钢材料制成。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及模具领域，具体来说，涉及一种玻璃钢化直角弯版的专用模具。

背景技术

直角弯板主要用于零部件的检测和机械加工中的装夹。用于检验工件的90°角，维修设备时检验零部件相关表面的相互垂直度，还常用于钳工划线。并可常用于检验、安装、机床机械的垂直面检查，并能在铸铁平板上检查工件的垂直度，适用于高精度机械和仪器检验和机床之间不垂直度的检查。

玻璃钢学名纤维增强塑料，俗称FRP（Fiber Reinforced Plastics），即纤维增强复合塑料。根据采用的纤维不同分为玻璃纤维增强复合塑料（GFRP），碳纤维增强复合塑料（CFRP），硼纤维增强复合塑料等。它是以玻璃纤维及其制品（玻璃布、带、毡、纱等）作为增强材料，以合成树脂作基体材料的一种复合材料。纤维增强复合材料是由增强纤维和基体组成。纤维（或晶须）的直径很小，一般在10μm以下，缺陷较少又较小，断裂应变约为千分之三十以内，是脆性材料，易损伤、断裂和受到腐蚀。基体相对于纤维来说，强度、模量都要低很多，但可以经受住大的应变，往往具有粘弹性和弹塑性，是韧性材料。

目前玻璃钢直角弯板的制作工序比较麻烦，制作成本比较高，没有专用的模具来提高生产效率且传统的直角弯板为一体化弯板不可拆卸更换局部损坏部件，维护麻烦。

针对相关技术中的问题，目前尚未提出有效的解决方案。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种玻璃钢化直角弯版的专用模具，以解决上述背景技术中提出的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种玻璃钢化直角弯版的专用模具，包括直角弯板和直角弯板母模组，所述直角弯板包括纵向板、底面板和三角板，所述直角弯板母模组包括纵向母模板、三角母模板和底面母模板，所述纵向板与所述底面板的一端相互垂直连接，所述纵向板与所述底面板的内部均设有第三螺纹通道孔，所述第三螺纹通道孔与所述纵向板、底面板连接处相连通，所述三角板的数量为两个且均与所述纵向板和底面板垂直相连，所述三角板之间的底面板内部设有矩形槽，所述三角板的内部设有圆柱孔，所述纵向板的内部设有T型台和T型槽，所述T型台和所述T型槽相连，所述纵向母模板的内部设有母模T型台和母模T型槽，所述母模T型台与所述T型槽相对应适配且大小形状均相同，所述母模T型槽与所述T型台相对应适配且大小形状均相同，所述三角母模板的一侧设有突出圆柱，所述突出圆柱与所述圆柱孔相对应适配，所述底面母模板的顶部设有突出矩形台，所述突出矩形台与所述矩形槽相对应适配。

进一步的，所述T型台的内部设有第二螺柱槽，所述纵向板的内部设有第二螺纹孔，所述三角板的内部设有第二螺纹通道孔，所述第二螺栓槽、第二螺纹孔、第二螺纹通道孔均相连通。

进一步的，所述底面板的内部设有第一螺栓槽，所述底面板的内部设有第一螺纹孔，所述三角板的内部设有第一螺纹通道孔，所述第一螺栓槽、第一螺纹孔和第一螺纹通道孔均相连通。

进一步的，所述直角弯板和直角弯板母模组均是由玻璃钢材料制成。

与现有技术相比，本实用新型具有以下有益效果：本实用新型提供的一种玻璃钢化直角弯版的专用模具结构简单，通过第一螺纹孔、第一螺纹通道孔、第二螺纹孔、第二螺纹通道孔、第三螺纹通道孔的组合使得直角弯板能够快速安装拆解，减少了维护的成本，通过设置纵向母模板、底面母模板和三角母模板与所述直角弯板的纵向板、底面板、三角板一一对应，便于通过倒模的方法制造出纵向板、底面板和三角板，方法简单效率高。

附图说明

为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1是根据本实用新型实施例的一种玻璃钢化直角弯版的专用模具的侧视结构示意图；

图2是根据本实用新型实施例的一种玻璃钢化直角弯版的专用模具的俯视结构示意图；

图3是根据本实用新型实施例的一种玻璃钢化直角弯版的专用模具的主视结构示意图。

图4是根据本实用新型实施例的一种玻璃钢化直角弯版的专用模具的直角弯板母模组结构示意图。

附图标记：

1、直角弯板；2、纵向板；3、底面板；4、三角板；5、T型台；6、T型槽；7、纵向母模板；8、三角母模板；9、底面母模板；10、突出矩形台；11、突出圆柱；12、母模T型台；13、母模T型槽；14、第三螺纹通道孔；15、第一螺柱槽；16、第一螺纹孔；17、第一螺纹通道孔；18、矩形槽；19、第二螺纹孔；20、第二螺柱槽；21、第二螺纹通道孔，22、直角弯板母模组；23、圆柱孔。

具体实施方式

下面，结合附图以及具体实施方式，对实用新型做出进一步的描述：

请参阅图1-4，根据本实用新型实施例的一种玻璃钢化直角弯版的专用模具，包括直角弯板1和直角弯板母模组22，所述直角弯板1包括纵向板2、底面板3和三角板4，所述直角弯板母模组22包括纵向母模板7、三角母模板8和底面母模板9，所述纵向板2与所述底面板3的一端相互垂直连接，所述纵向板2与所述底面板3的内部均设有第三螺纹通道孔14，所述第三螺纹通道孔14与所述纵向板2、底面板3连接处相连通，所述三角板4的数量为两个且均与所述纵向板2和底面板3垂直相连，所述三角板4之间的底面板3内部设有矩形槽18，所述三角板4的内部设有圆柱孔23，所述纵向板2的内部设有T型台5和T型槽6，所述T型台5和所述T型槽6相连，所述纵向母模板7的内部设有母模T型台12和母模T型槽13，所述母模T型台12与所述T型槽6相对应适配且大小形状均相同，所述母模T型槽13与所述T型台5相对应适配且大小形状均相同，所述三角母模板8的一侧设有突出圆柱11，所述突出圆柱11与所述圆柱孔23相对应适配，所述底面母模板9的顶部设有突出矩形台10，所述突出矩形台10与所述矩形槽18相对应适配。

通过本实用新型的上述方案，所述T型台5的内部设有第二螺柱槽20，所述纵向板2的内部设有第二螺纹孔19，所述三角板4的内部设有第二螺纹通道孔21，所述第二螺柱槽20、第二螺纹孔19、第二螺纹通道孔21均相连通有利于纵向板2和三角板4的安装拆解，所述底面板3的内部设有第一螺柱槽15，所述底面板3的内部设有第一螺纹孔16，所述三角板4的内部设有第一螺纹通道孔17，所述第一螺柱槽15、第一螺纹孔16和第一螺纹通道孔17均相连通有利于所述底面板3和三角板4的安装拆解，所述直角弯板1和直角弯板母模组22均是由玻璃钢材料制成，玻璃钢具有韧性好，强度高的优点，能够承受笨重器械的压力。

在具体应用时，分别在陶泥池内使用陶泥按照所述纵向母模板7、三角母模板8和底面母模板9的大小尺寸、形状来复刻，将复刻后的模板用液态玻璃钢浇灌成型，冷却后取出打磨，分别在所述第一螺纹孔16、第一螺纹通道孔17、第二螺纹孔19、第二螺纹通道孔21、第三螺纹通道孔14的位置进行钻孔，钻孔完毕后使用螺栓组装。

最后应说明的是：以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已，并不用于限定本实用新型，尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明，对于本领域的技术人员来说，其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换。凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920395222.6

申请日:2019-03-27

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:41(河南)

授权编号:CN209903728U

授权时间:20200107

主分类号:B29C39/26

专利分类号:B29C39/26

范畴分类:17J;

申请人:河南安赛机制玻璃钢实业有限公司

第一申请人:河南安赛机制玻璃钢实业有限公司

申请人地址:454550 河南省焦作市沁阳市产业集聚区沁北产业园区

发明人:陈修建;陈排排;王玉柱;周春灵

第一发明人:陈修建

当前权利人:河南安赛机制玻璃钢实业有限公司

代理人:靳锦;边延松

代理机构:41149

代理机构编号:郑州浩翔专利代理事务所(特殊普通合伙) 41149

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/53ea63858e3445f533b08933.html