# 关于建筑地基基础施工技术的探讨

广东佛山地质工程勘察院52800

摘要：随着我国经济的不断快速增长，人们的生活水平也显著提高，人们对房屋的质量要求也越来越高，在整个房屋建筑施工的过程中，地基施工是最重要的一部分，地基质量的好坏直接关系到房屋建筑质量的高低，直接影响到人们的生活安全，本文通过分析建筑施工中地基施工的特点，对比不同地基施工技术，来不断改进和提高房屋建筑质量，确保我国的建筑行业稳定向前发展。

关键词：地基基础；施工技术

引言

目前，随着我国社会经济的快速发展，工程建筑的不断建设，其工程建筑的质量与我们的生活、工作有着密切关系。而地基基础施工是整个建筑的重要组成部分，其施工质量直接影响到整个工程的质量，施工进度与投资利润。在建筑地基基础施工中，人为因素的控制是整个建筑施工质量的重点，施工技术人员的技术能力及管理人员的管理能力对于工程施工质量有着重要影响。

1地基基础施工的概论

地基是指建筑物荷载作用下基底下方产生的形变绝不能疏忽地层，而基础则是指将建筑物荷载传给地基的底部构造。地基是作为支承建筑物荷载，所以一定要能预防强度的毁坏和稳固，同时，务必掌控基础的沉降不超过地基的变形允许值。能够完成上面要求前提下，尽可能的采用对立来说深度小，仅需要一般施工程序便可建造起来的基本类别，即天然地基上浅基础；地基若满足不了上述的要求，就必须进行稳固处理，处理后地基上建造的基础，即人工地基上的浅基础。如果上述地基基本形式统统都不能够来满足要求的话，就要想方设法借助特殊的手段相对埋深大的基础形式，称深基础(常用桩基)，以求把荷载更多地传到深部坚固的敦实土层中。

2加强建筑地基基础工程的施工技术

2.1地基基础的选型

基础是建筑物和地基之间的连接体，基础把建筑物竖向体系传来的荷载传给地基。如果地基的承载力足够，则基础的分布方式可与竖向结构的分布方式相同，但由于土质或荷载的原因，需要采用满铺的片筏形基础。片筏基础有地基接触面广的优点，但与独立基础相比，它的造价要高，基础的概念都是把集中荷载分散到地基上，使荷载不超过地基的长期承载能力。如果地基非常软弱，且建筑物较高的情况下，则需要采用片筏形基础，多数建筑物的竖向结构墙、柱都可以用各自的基础分别支承在土地基上。

假设地基承载力不足，属于软土地基，必须采取措施对软弱地基进行处理。软弱地基系由淤泥质土冲填土、杂填土或其它构成的地基，那么在勘查时应查明软弱土层的均匀性组成，分布范围和土质泥沙，根据采用的地基处理方案提供相应参数。在初步计算时最好计算房屋结构的大致重量，假设它均匀的分布在全部面积上，从而得到平均的荷载，可以和地基本身的承载力相比较，如果地基的容许承载力大于4倍的平均荷载值，则用单独基础可能比伐形基础更经济。如果地基的容许承载力小于2倍的平均荷载值，建议采用片筏基础，如果介于在二者之间，则用桩基。一般情况下采用桩基的情况较多。

2.2静压力桩

现阶段，大部分建筑施工中的基础设施是采用基桩技术，这种技术可以合理地在深层坚硬土上附加建筑质量，防止建筑的所有质量都施加在浅层软土中，能够在一定程度上避免建筑地基变形。在应用桩基础的过程中，需要在地基土层中进行打桩，但是实际施工中传统打桩技术有比较大的噪声。现阶段有很多建筑位于人群密集的城市中心，如果噪声比较大，会严重影响人们的日常生活。为了有效解决上述问题，在施工中逐渐开始应用静压力桩法，这种施工技术主要是在预制桩中施加静压力，促使预制桩逐渐进入地基，能够在一定程度上降低施工噪声。

2.3挤密桩地基处理施工技术

在进行施工的过程当中，由于施工材料的不同，我们可以把这种技术分为许多种类别，下面我们以灰土挤密桩为例，主要是通过强大的外力作用进行击打，在实际的施工过程中我们可以采用重锤，把钢筋打入不符合标准的地基的土体中，然后侧向挤密成孔，然后使用灰土材料填充到桩孔内，最后再进行务实操作，这样就可以和周围的土体形成一个复合地基，具有很高的承载能力和强度。此种方法主要是针对工程地质条件较差，地基土平面分布不均匀，并且具有湿陷性的建筑场区。经处理后的复合地基经静载荷试验测定，其承载力特征值达到150kPa，并且能够有效的消除地基土的湿陷性，符合设计的要求。另外，砂石桩地基处理技术可以分为：碎石桩和砂桩。其主要是用于土地较弱的施工地基，在进行施工的过程当中一般是采用振动或者高压水的冲刷等方法来开设孔洞。然后采用砂石进行适当的填充，提高地基的强度和硬度，这种技术对挤密松散砂土、杂填土和素填土等施工地基的处理效果较好。

2.4加强房屋地基基础勘查技术

在修建任何房屋之前，都必须对当地的地质情况进行勘察。为了预防地基基础的工程事故，首先必须全面正确的了解场地工程地质和水文地质条件，依据建筑物的特点，建筑的用户要求，合理达到工程勘察任务和目的并且完善工程勘查任务，就可以达到要求。设计建筑物，其中勘查工作提供的参考资料至关重要，因此，决不能忽视和弄虚作假，还要考虑是否适用，尤其是对软弱的，复杂的地基，更应该严谨对待。在勘查时对钻孔深度的选择要引起重视，钻孔深度必须符合设计要求，如果压缩厚度不符合设计要求或者达不到桩所坐落的土层时，那么计算出地基的沉降或桩的正确承载力，也就不可能是正确的。因此，必须按设计要求确定钻孔深度。

3建筑地基基础施工注意事项

在建筑地基基础施工时，遇到淤泥，并且上层的土层相对较薄，在施工中就应该避免对淤泥分布的影响。在地基处理方式选择上，应该对各种因素进行综合考虑，并且增强建筑实体对于不均匀地基的适应能力，如果地基处理方式确定，还需要对其科学性与合理性进行多次重复的检验。在处理完地基基础后，建筑地基的变形要严格遵守目前的建筑工程的各项数据，并且对于施工中的沉降量也要做到实时观测。房屋建筑地基基础处理的施工方案应该根据工程所在区域的水文地质条件、工程地质、建筑物的功能要求、荷载分布与大小、相邻建筑物的基础情况等综合因素进行验证，以此来选择基础地形。比如：对于地基基础较差、荷载较大的情况，在施工之前就需要将整体性增强，减少不均匀沉降，尽可能满足沉降与地基的实际要求，可以在施工中通过人工处理或者是桩基础的方式，而人工挖孔桩适合地下水位较深的地质，并且在持力层之上没有流动性的淤泥质土。所以，采取桩基础能够满足这一地质条件下的地基基础施工。

4结语

现阶段，在城市建筑施工中出现了资源短缺问题，尤其是建筑用地短缺，建筑逐渐朝着高层以超高层方向发展。鉴于这种情况，更需要严格规施工操作，只有不断提高基础施工质量，才能够在定程度上确保建筑施工质量以及稳定性。因此，建筑地基施工过程中，需要合理选择地基处理方式切实提高地基施工技术水平，对专业人员及施工员的能力进行强化，以便能够建立优质、高效、安全稳定的建筑工程。

参考文献

[1]郑磊.曹亮.有关电厂主厂房地基处理的探讨[J].黑龙江科技信息.2011.(18).

[2]杨传安.浅谈地基基础施工中夯扩桩基础施工技术的应用[J].中华民居.2014(30)：317.

[3]邢其璋.关于对现代房屋建筑地基基础程施工技术的论述[J].科技与企业.2012(10)．

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/5403a89ceaa580656315c65e.html