# 水利水电建设工程的质量检测管理方法分析潘文祥

佛山市南海区西樵镇内河涌整治办公室广东省佛山市528211

摘要：本文对水利水电建设工程的质量检测管理方法进行了分析，明确了水利水电建设工程的质量检测技术要点，并提出了明确的质量检测管理方法，希望为关注此话题的人提供有效的参考。

关键词：水利水电；建设工程；质量检测；管理方法

引言

水利水电建设工程的建立为人们的日常生活带来一定的便利性与水利安全保障，为了保障水利水电建设工程能够长期性的对人们的生活提供保障，要求质量检测管理人员加强对水利水电建设工程质量检测的管理，合理应用各类管理方法加强质量检测工作的完善性与有效性。

1水利水电建设工程的质量检测技术要点

1.1防渗坝体质量检测

水利水电工程中坝体的质量检测可应用地质雷达探测技术与超声波透射法探测技术对防渗墙体进行全面性的质量检测。如图1所示，地质雷达主要利用106Hz—109Hz的电磁波，通过天线将电磁波以宽频带、短脉冲的形式发送到防渗坝体中，再由接收天线接收经过坝体后的电磁波，并将该类接收到的电磁波分布显示在地质雷达图上，对水利水电坝体工程的建设质量进行数据运算检测。

超声波透射法探测技术的应用可对混凝土的连续性进行检测，主要通过发射器发射脉冲声波，并沿着防渗坝体处钻孔安装T1和T2两个换能器，由换能器对声波在防渗坝体中的传播进行相关收据收集，主要包括钻孔的水平距离、声速、波幅、斜率法的PSD值等，通过一系列数据的计算，综合判断水利水电坝体建设中是否存在断裂、裂缝、孔洞、离析等缺陷部位。

图1SIR-20地质雷达主机

1.2护坡工程质量检测

水电水利建设工程的护坡工程质量检测要求检测人员能够将需要检测的数据罗列成表格，在实际的质量检测中逐步完善表格，护坡工程的检测项目主要包括坡面轮廓与填方压实的干密度，坡面轮廓的检测标准为利用2米靠尺对开口线、坡度等进行测量检测，测量的检测结果与实际建设工程设计偏差应当小于3m，而填方的压实干密度则采用钻芯取样法，合理的设计钻芯取样的定位，将护坡的整体面积划分为多个取样区域，并进行标号，采用科学取样的形式更能保障取样分布与检测的全面性。检验得出最终的干密度结果，可分为总测点数、合格点数、合格率进行记录，通过合理的钻芯取样检测设计，提高质量检测的科学性与有效性[1]。

1.3帷幕灌浆质量检测

帷幕灌浆质量检测可分为施工前的施工材料质量检测与施工后的质量检测，可采用抽样检测的方式对帷幕灌浆中应用到的水泥、粗骨料、砂石、减水剂、引气剂等施工材料进行质量检测，采用科学的取样标准，如同批号的袋装水泥取样，200t内取等量的20包作为样品，总取样量为14kg，同批号的散装400t水泥则可在3个罐车中进行等量取样，取样数量为40kg。对水泥样品进行详细的质量检测。帷幕灌浆中每个施工材料的应用都需要进行明确的取样检测，在质量检测过程中不仅要详细记录检测的数据结果，还需详细叙述抽样检测的过程。帷幕灌浆施工完成后的质量检测通常采用压水实验对帷幕进行检测，将水以高压的形式注入钻孔，当水量渗透趋于稳定值时，记录水压的压力值、每分钟注入的水量、计算透水率，可有效检测帷幕灌浆后的混凝土结构的密实程度，可快速检测是否存在漏浆点。

1.4钢质材料质量检测

钢质材料的检测主要是指对钢质材料外表的检测，包括钢管、钢筋等钢质材料外表是否存在裂纹、局部变形、受到腐蚀等问题，仍然采用取样检测的方式，在60t的钢筋中随机抽取2件钢筋，分别进行抗弯与抗拉处理，并共同进行外观检测，观察钢质材料的应用是否符合实际的施工标准。

2水利水电建设工程的质量检测管理方法

2.1完善质量检测管理制度

加强对质量检测管理制度的完善，需要对质量检测工作的职责、工作标准等进行明确的制度规范，提高管理制度建设的明确性。首先，明确检测人员的具体职责，水利水电建设工程的各项施工开展的质量检测工作开展必须由专门的人员负责，对人员进行质量检查检测任务分配后还需加强设备、技术等硬件措施的合理分配，把握质量检测资源配置不断优化。其次，质量检测的具体标准制定，要求负责各项施工的人员按照质量检测标准制定详细的质量检测单，对检测的各项数据、对应标准、评定等进行明确的填写，确保数据资料收集的完善性。最后，规范质量检测工作的文件与保密措施，要求质量检测人员规范性处理检测单并定期上报给相关部门[2]。

2.2明确检测工作流程

水利水电建设工程质量检测管理工作的开展必须为监测人员明确具体的检测工作流程，具体的流程为由检测人员接受质量检测委托并签署相关合同，并下达试验检查任务书，合理的监理抽样、送样、样品接受、制备、检验与试验的过程，通过检验数据记录、计算与整理明确检验的结果，检验结果合格则形成单项检测报告或月度检测报告，并将报告定期发送给水利水电建设工程负责人进行存档。如若检测的结果不合格，则需要通过复检，重复取样检测流程，当检测结果再次不合格时，交由项目部进行处理。应确保流程的完善性与可操作性。

2.3加强对施工图纸的认知

必须加强检测技术人员对水利水电工程施工图纸的认知，只有熟悉把握施工设计层面规范的施工技术、施工设备与具体施工工程特性，才能为各个施工环节的质量检测制定明确的检测方面，提高水利水电建设工程质量检测工作的科学性与全面性，并且能够细致性、预见性的对水利水电施工的主要环节特点进行把握，在此基础上进行周密的质量检测规划与部署。

2.4提高检测人员的综合素质

提高检测人员的综合素质能够提高水利水电建设工程中各项质量检测工作的效率，保障各项检测工作能够严格按照相关技术标准进行实施，积极组织检测人员进行专业知识教育、技术培训、实操演练等工作，为质量检测人员提供可实际操作的平台，提升检测人员的专业知识含量与技术水平。

结束语

总而言之，水利水电建设工程的质量检测技术要点包括防渗坝体质量检测、护坡工程质量检测、帷幕灌浆质量检测、钢质材料质量检测等，把控各个检测要点的技术应用与检测标准，是提高水利水电质量检测管理效率的基础，并通过完善质量检测管理制度、明确检测工作流程、加强对施工图纸的认知、提高检测人员的综合素质等管理方法的实施，使得质量检测的管理水平得到有效的提升。

参考文献

[1]刘彬.水利水电工程中试验检测的作用[J].四川水泥,2018(01):313.

[2]韩卓雄,党祥.水利水电工程质量控制初步探析[J].山东工业技术,2017(20):114.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/54123245a7a7408694bf75e3.html