# 一种用于出勤管理的统计装置论文和设计-运奕帆

### 全文摘要

本实用新型公开了一种用于出勤管理的统计装置，包括门体和壳体；所述壳体呈六面体盒型结构，镶嵌在所述门体的中上部；所述门体中部设置有拉手；所述壳体朝向门的前端面设置有摄像头和红外传感器，通过红外传感器感应门前经过的人，然后向DSP控制器发送控制命令，经所述DSP控制器选择判断，在接收控制命令后启动摄像头对每个人进行拍照，然后将照片和拍摄时间存储在存储器中；所述壳体朝向门的后端设置有LED显示器和按键，控制所述按键能够使所述LED显示器显示未出勤人员的信息和照片，同时设置有USB插口，能够拷贝储存器中的信息，也能够输入应出勤人员的信息；本实用新型结构简单，方便操作，可以完全自动记录每一个出勤人员，自动筛选出未出勤人员。

### 主设计要求

1.一种出勤管理的统计装置，包括门体(1)和壳体(2)；其特征在于，所述壳体(2)呈六面体盒型结构，镶嵌在所述门体(1)的中上部；所述门体(1)中部设置有拉手(3)；所述壳体(2)朝向门的前端面设置有摄像头(4)和红外传感器(5)；所述摄像头(4)镶嵌在所述壳体(2)的前端上部，所述红外传感器(5)镶嵌在壳体(2)的所述摄像头(4)的下方位置；所述壳体(2)朝向门的后端设置有多个按键(7)，所述按键(7)下方设置有USB插口(8)和电源开关(9)。

### 设计方案

1.一种出勤管理的统计装置，包括门体(1)和壳体(2)；其特征在于，所述壳体(2)呈六面体盒型结构，镶嵌在所述门体(1)的中上部；所述门体(1)中部设置有拉手(3)；所述壳体(2)朝向门的前端面设置有摄像头(4)和红外传感器(5)；所述摄像头(4)镶嵌在所述壳体(2)的前端上部，所述红外传感器(5)镶嵌在壳体(2)的所述摄像头(4)的下方位置；所述壳体(2)朝向门的后端设置有多个按键(7)，所述按键(7)下方设置有USB插口(8)和电源开关(9)。

2.根据权利要求1所述一种出勤管理的统计装置，其特征在于，所述壳体(2)朝向门的后端设置有LED显示器(6)，所述LED显示器(6)镶嵌在所述壳体(2)中。

3.根据权利要求1所述一种出勤管理的统计装置，其特征在于，所述红外传感器(5)内部包含至少一个红外探头。

4.根据权利要求1所述一种出勤管理的统计装置，其特征在于，所述壳体(2)内部还包括有DSP控制器(10)、存储器(12)，且所述DSP控制器(10)、存储器(12)通过螺丝固定连接在所述壳体(2)的内部。

5.根据权利要求1所述一种出勤管理的统计装置，其特征在于，所述壳体(2)内部分体设置有DSP控制器(10)、摄像模块(11)、存储器(12)和显示模块(13)；所述摄像模块(11)包括摄像头(4)；所述显示模块(13)包括LED显示器(6)。

6.根据权利要求5所述一种出勤管理的统计装置，其特征在于，所述电源开关(9)连通外接电源。

7.根据权利要求1所述一种出勤管理的统计装置，其特征在于，所述摄像头(4)、红外传感器(5)、LED显示器(6)、按键(7)、USB插口(8)、电源开关(9)、DSP控制器(10)、存储器(12)通过导线连接。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及出勤管理的统计领域，尤其涉及一种用于出勤管理的统计装置。

背景技术

在目前的一些工作单位、图书馆或者大学教室中，都会有相应的考勤制度，但是只在考勤制度的监督下，并不能够很好的监督实际出勤情况，难免会出现考勤上的漏洞，尤其是在大学课堂考勤中，大学生的散漫和懒惰导致极其容易出现旷课现象，而目前又没有类似的出勤管理统计装置来加以监督学生出勤情况，造成了学生旷课现象严重，教育质量下降。

在现有技术中，采用统计装置的技术方案有以下几种：

中国专利申请201620735533.9公开了一种人力资源数据的统计装置，包括统计装置本体，所述统计装置本体的内壁底端设有第一滑道，所述第一滑道内设有滚轮，且滚轮活动安装于第一滑道内，所述滚轮上设有计算装置，且计算装置活动安装于统计装置本体内，所述统计装置本体上设有第一槽口和第二槽口，且计算装置活动安装于第一槽口内，所述计算装置的上方设有挡板，且挡板安装于统计装置本体内；通过增加储物盒和计算装置，能够合理有序的进行工作，合理放置办公物品，通过增加第一滑道、滚轮、第二滑道和滑块，能够对计算装置和储物盒进行收缩，进行携带体积，方便使用，便于办公，提高工作效率。

中国专利申请201820299075.8公开了一种交通流量的统计装置，其包括视频采集装置、按压计数器及数据统计装置，所述计数器与所述数据统计装置相连；所述视频采集装置包括圆形的底板、设置在所述底板上的具有内部空腔的连接柱、灰尘清洁装置及水汽干燥装置，所述灰尘清洁装置和所述水汽干燥装置设置在所述连接柱上；所述连接柱上具有环形凸起；所述连接柱设置有第一空腔、第二空腔及第三空腔；所述第二空腔中设置有视频采集器，所述第二空腔上部设置有透明板。

但是上述现有技术中的统计装置均不适用与出勤管理统计，不能达到高效、快捷的统计出为出勤人数，使用场景单一，达不到统计出勤人数的目的。

实用新型内容

针对现有技术不足，本实用新型的目的在于提供一种用于出勤管理的统计装置，通过红外传感器感应门前经过的人，然后向DSP控制器发送控制命令，经所述DSP控制器选择判断，在接收控制命令后启动摄像头对每个人进行拍照，然后将照片个人信息和拍摄时间存储在存储器中；通过所述LED显示器显示未出勤人员的个人信息和照片。

本实用新型提供如下技术方案：

一种出勤管理的统计装置，包括门体和壳体；所述壳体呈六面体盒型结构，镶嵌在所述门体的中上部；所述门体中部设置有拉手；所述壳体朝向门的前端面设置有摄像头和红外传感器；所述摄像头镶嵌在所述壳体的前端上部，所述红外传感器镶嵌在壳体的所述摄像头的下方位置；所述壳体朝向门的后端设置有多个按键，按键下方设置有USB插口和电源开关。

优选的，所述壳体设置有USB插口，通过USB插口可以预先在存储器中存储全部参与考勤的人员的照片和详细信息，在进教室时通过红外传感器感应，然后向DSP控制器发送控制命令，经所述DSP控制器选择判断，在接收控制命令后启动摄像头对每个人进行拍照，然后将照片个人信息和拍摄时间存储在存储器中，然后与存储器中预存的全部人员信息作对比，自动筛选出未出勤人员，显示在LED显示器中。

优选的，所述壳体内还设置有蓝牙模块，管理人员用手机等终端设备可以直接连接蓝牙模块，查询出勤结果。

优选的，所述摄像头采用CCD摄像头；所述红外传感器采用型号为LHl958。

优选的，所述DSP控制器型号为TMS320LC240X\/LF240X；存储器为ARM存储器。

优选的，所述壳体朝向门的后端设置有LED显示器，所述LED显示器镶嵌在所述壳体中。

优选的，所述红外传感器内部包含至少一个红外探头。

优选的，所述壳体内部分体设置有DSP控制器、摄像模块、存储器和显示模块；所述摄像模块包括摄像头；所述显示模块包括LED显示器。

优选的，所述DSP控制器、摄像模块、存储器和显示模块分体设置在所述外壳的内部。

优选的，所述电源开关连通外接电源。

优选的，所述摄像头、红外传感器、LED显示器、按键、USB插口、电源开关、DSP控制器、存储器通过导线连接。

与现有技术相比，本实用新型具有以下有益效果：

(1)本实用新型一种用于出勤管理的统计装置，所述壳体嵌入设置在门体中，安装方便，同时在便于在出勤统计时拍照不遗漏，完整的记录每一个出勤人员。

(2)本实用新型一种用于出勤管理的统计装置，通过设置LED显示器，可以更加直观查询未出勤人员，非常便捷高效。

(3)本实用新型一种用于出勤管理的统计装置，本实用新型设置有USB插口，双向的数据传输，可以任意更换存储数据中的人员信息，具有很强的拓展性和广泛的适用性。

(4)本实用新型一种用于出勤管理的统计装置，设置蓝牙模块，可以连接任何带有蓝牙功能的终端设备，直接读取存储器中的数据，查询未出勤人员，极其方便，且可供多人查看。

附图说明

为了更清楚地说明本实用新型实施方式的技术方案，下面将对实施方式中所需要使用的附图作简单地介绍，应当理解，以下附图仅示出了本实用新型的某些实施例，因此不应被看作是对范围的限定，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他相关的附图。

图1是本实用新型的正面视图。

图2是本实用新型的气背面视图。

图3是本实用新型的侧面视图。

图4是本实用新型的工作原理流程示意图。

图中：1、门体；2、壳体；3、拉手；4、摄像头；5、红外传感器；6、LED显示器；7、按键；8、USB插口；9、电源开关；10、DSP控制器；11、摄像模块；12、存储器；13、显示模块。

具体实施方式

为使本实用新型实施方式的目的、技术方案和优点更加清楚，下面将结合本实用新型实施方式中的附图，对本实用新型实施方式中的技术方案进行清楚、完整地描述。显然，所描述的实施方式是本实用新型一部分实施方式，而不是全部的实施方式。基于本实用新型中的实施方式，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施方式，都属于本实用新型保护的范围。

因此，以下对在附图中提供的本实用新型的实施方式的详细描述并非旨在限制要求保护的本实用新型的范围，而是仅仅表示本实用新型的选定实施方式。基于本实用新型中的实施方式，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施方式，都属于本实用新型保护的范围。

实施例一：

请参阅图1-4所示，一种用于出勤管理的统计装置，包括门体1和壳体2；所述壳体2呈六面体盒型结构，镶嵌在所述门体1的中上部；所述门体1中部设置有拉手3；所述壳体2朝向门的前端面设置有摄像头4和红外传感器5；所述摄像头4镶嵌在所述壳体2的前端上部，所述红外传感器5镶嵌在壳体2的所述摄像头4的下方位置；所述壳体2朝向门的后端设置有多个按键7，按键7下方设置有USB插口8和电源开关9。

所述壳体2设置有USB插口8，通过USB插口8可以预先在存储器12中存储全部参与考勤的人员的照片和详细信息，在进教室时通过红外传感器5感应，然后向DSP控制器10发送控制命令，经所述DSP控制器10选择判断，在接收控制命令后启动摄像头4对每个人进行拍照，然后将照片个人信息和拍摄时间存储在存储器12中，然后与存储器12中预存的全部人员信息作对比，自动筛选出未出勤人员，显示在LED显示器6中。

所述摄像头4采用CCD摄像头4；所述红外传感器5采用型号为LHl958。

所述DSP控制器10型号为TMS320LC240X\/LF240X；存储器12为ARM存储器12。

所述壳体2朝向门的后端设置有LED显示器6，所述LED显示器6镶嵌在所述壳体2中。

所述红外传感器5内部包含至少一个红外探头。

所述壳体2内部还包括有DSP控制器10、存储器12，且所述DSP控制器10、存储器12通过螺丝固定连接在所述壳体2的内部。

所述壳体2内部分体设置有DSP控制器10、摄像模块11、存储器12和显示模块13；所述摄像模块11包括摄像头4；所述显示模块13包括LED显示器6。

所述电源开关9连通外接电源。

所述摄像头4、红外传感器5、LED显示器6、按键7、USB插口8、电源开关9、DSP控制器10、存储器12通过导线连接。

实施例二：

与实施例一的不同之处在于，所述壳体2内还设置有蓝牙模块，管理人员用手机等终端设备可以直接连接蓝牙模块，在进行人员资料预存时候，可通过无线方式上传更改考勤总人员资料；同时可以连接任何带有蓝牙功能的终端设备，直接读取存储器12中的数据，查询未出勤人员，方便快捷，且可供多人同时查看。

工作原理：本装置通过设置在门体1上，安装方便，同时便于统计每一个从门前经过的人员，在出勤统计时拍照不遗漏，完整的记录每一个出勤人员，筛选出未出勤人员；装置实现自动化拍照，存储，对比，筛选功能，操作过程中完全不用人工操作；在人经过门口处，红外传感器5向DSP控制器10发送命令，在DSP接受命令之后启动摄像头4拍照，存储照片和时间，然后与存储器12中预存的全部人员信息作对比，自动筛选出未出勤人员，显示在LED显示器6中；在储存器预存信息时候，有两种方式，第一种是通过USB插口8直接拷贝，第二种是通过蓝牙模块无线传输。

通过上述技术方案得到的装置是一种用于出勤管理的统计装置，通过红外传感器5感应门前经过的人流，然后向DSP控制器10发送控制命令，经所述DSP控制器10选择判断，在接收控制命令后启动摄像头4对每个人进行拍照，然后将照片个人信息和拍摄时间存储在存储器12中；通过所述LED显示器6显示未出勤人员的个人信息和照片。

以上所述仅为本实用新型的优选实施方式而已，并不用于限制本实用新型，对于本领域的技术人员来说，本实用新型可以有各种更改和变化。凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920736381.8

申请日:2019-05-22

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:41(河南)

授权编号:CN209560604U

授权时间:20191029

主分类号:G07C 1/10

专利分类号:G07C1/10;G07C1/12

范畴分类:40F;

申请人:郑州航空工业管理学院

第一申请人:郑州航空工业管理学院

申请人地址:450000 河南省郑州市二七区大学中路2号

发明人:运奕帆;杜悦;运乃东;马智杰

第一发明人:运奕帆

当前权利人:郑州航空工业管理学院

代理人:廖曾

代理机构:51244

代理机构编号:成都其高专利代理事务所(特殊普通合伙)

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/548bb836244cc7f4f30498a8.html