# 建筑工程中钢结构施工技术的应用分析何天明

（江苏省国裕建设有限公司，江苏泰州225419）

摘要：钢结构建筑属于一项环保型、绿色的建筑体系，其对于国内外的发展能够满足建筑企业实际发展的需求。钢结构体系，具有一定的抗震性能和造价低的特点，且其具有很多的优势：如施工的周期非常短、外形非常美观，适用性非常广、建筑布局比较合理等。所以，应加强对建筑工程中钢结构施工技术的研究。

关键词：建筑工程；钢结构；技术应用

前言

钢结构具有重量轻、承受载荷高、强度大、施工快捷、抗震能力强等优点。钢筋混凝土结构和钢结构比起来，有很大的区别，钢结构具有“高、大、轻”的特定。特别是在高层建筑中，广泛应用。制造工艺与冶金技术的发展，对钢结构工程注入了活力，逐渐完善了施工技术以及设计水平。

1钢结构建筑概述

1.1钢结构的综合优势

（1）钢结构的施工从设计、材料采购、构件加工、现场安装、现场施工管理等都表现出很强的综合性，也是一个企业施工技术水平和管理水平的重要体现。钢结构具有施工周期短、自重轻、抗震性能好、环境污染少等优势特点，在我国的建筑业中得到广泛的应用。

（2）钢结构的外部造型十分美观，空间布置十分灵活，对建筑工程的功能有很大程度的增强。钢结构具有强度比较高的钢材特点，其大柱距、大开间的建筑工程空间，可以灵活控制分隔以及布置室内的分区，更好地满足现代建筑工程的使用功能。和砖混结构或者混凝土结构相比，钢结构的有效使用面积可以提高10%～15%。钢结构建筑工程的造型可以丰富多彩，也可以是简洁明快的外观造型。这种外部造型很好地满足了当代人对建筑工程的美观要求。

（3）钢结构容易改造，管线布置起来十分方便。钢结构还可以很好地降低工程的基础造价、抗震的费用、运输安装费用等，构件安装起来十分便捷，施工周期缩短，资金周转速度加快，建筑布局灵活合理，可以增加有效使用面积，提高建筑使用功能，保证工程质量。

1.2钢结构适用范围

（1）4层或更低的住宅：a.轻型的钢框架方面的结构；b.冷弯薄壁型包括：钢密排柱和轻钢龙骨、C形、Z形的檩条结构体系。

（2）5～7层的多层住宅一般采用钢框架结构、支撑结构和混凝土剪力墙结构这三种结构方式建设。

（3）7～14层中高层住宅一般采用钢框架支撑结构进行施工，或者采用混凝土钢框架核心筒结构进行建设。

（4）14～32层的高层住宅：a.钢框架方面的支撑结构；b.钢框架具有抵抗剪桁架结构；c.混凝土钢框架核心筒结构；d.预制混凝土剪力墙结构；e.抗剪力钢板钢框架剪力墙结构等。

2高层建筑钢结构施工技术分析

2.1螺栓预埋

通常而言，埋入式刚性柱脚螺栓较为适宜连接高层建筑的钢筋混凝土基础及柱脚。在对柱脚螺栓予以预埋的过程中，务必要注意对标高基准点及基础轴线予以准确地控制，要尽量确保其标高偏差不超过正负5mm，定位轴线偏差不超过正负10mm。另外，在螺栓预埋的过程中要注意复测，且复测的次数务必要达到2次，一旦发现偏差值过大，那么就要重新埋设。

2.2吊装

钢柱是一种竖向构件，可以直接决定高层建筑的总高度及层高。而在高层建筑钢结构施工过程中，最为主要的关键工序是吊装，吊装的质量及速度往往会直接影响到整个高层建筑钢结构施工质量。

（1）应该在柱连接耳板螺栓孔位置设置钢柱吊点，吊装工具也应该选择专用吊索。与此同时，还应该将校正用的钢楔和垫板预先准备，并将爬梯、操作挂篮提前固定。

（2）应该在吊装之前就将吊装作业区域划分清楚；在吊装过程中，吊装顺序应该基于“主梁—次梁”的顺序。

（3）为了避免地脚螺栓的丝牙被钢柱损坏，应该将保护套设置在预埋的地脚螺栓。

（4）钢柱垂直起吊至安装位置后，拧紧临时连接板的M22大六角头高强螺栓，达到0.6kN·m扭矩。对正时，先调标高，当标高误差超过6时，需进行调整。如误差过大>20mm，不宜一次全部调整好。

2.3钢结构高强螺栓连接

2.3.1节点处理

首先，应该调整结构架设；其次，矫正接合件，将接合件的板束、变形、错孔、错位等问题予以消除；处理完毕之后，再进行高强度螺栓的安装工作。为了能够确保能够紧密结合，应该要同时采用手动扳手、临时变通螺栓来予以紧固，值得注意的是，为了确保紧固效果，所安装的高强度螺栓最少不得低于2个；为了避免螺栓的螺纹受到损害，临时变通螺栓万万不能采用高强度螺栓。

2.3.2螺栓安装

在处理好节点问题之后，就可以开始安装高强度螺栓，值得注意的是，螺栓穿入方向务必要保持一致，且易于施工操作，螺栓插入顺序务必要从内向外。严禁强行穿入螺栓，如不能穿入时，螺孔应用绞刀进行修整，用绞孔修整前应对其四周的螺栓全部拧紧。

2.4加强竣工后的质量控制

高层钢结构建筑在竣工后的质量控制也是极为重要的，是确保高层钢结构建筑施工质量的最后一道工序。第一，要督促施工单位及时整理收集高层钢结构建筑内业竣工资料，严格监督、审查竣工验收资料，确保竣工资料的有效性、权威性、可靠性、真实性。第二，要经常性检查观测已完的各项工程，严格禁止不达标的高层钢结构建筑投入到使用中，防止日后造成问题。第三，要跟踪检查监督那些遗留问题，遗留问题务必要整改到位，确保建筑工程在交付

使用后能够运行舒适、安全。

3钢结构的施工技术在高层建筑中的应用

3.1工程概况

某办公楼建筑工程由外框钢管柱以及混凝土内核心筒组成竖向结构，以整板为基础，梁柱与钢管柱之间采用钢筋混凝土环梁进行连接。建筑钢结构总体重量大概为2800t，具体包含以下建筑物：公寓楼大概为600t，办公楼大概为2200t。其中，办公楼主要是通过相互结合伸臂桁架钢结构以及19根钢管柱构成的，公寓楼主要是通过10根型钢混凝土结构构成的。

3.1钢结构内部剖析

钢结构包含有伸臂钢桁架和外框圆形钢管柱等，而办公楼则是由外框和核心筒进行组合。伸臂钢桁架的钢材为Q345GJB钢，钢管柱的钢材为Q345B钢，同时，外框共圆形钢管混凝土柱有19根，往地下室的底板内铺上生根，而其中的14根柱子都是伸向办公楼的主屋面，长度为185.8m，5根柱子伸向177.35m，全部高面一共有8～9次的截面尺寸有所改变。为了能够加大核心筒与外框柱间的侧向刚度，特设伸臂桁架定于11层与26层作为突发状况的人类避难层，每一层插入3榀，宽跨度为35.5m，高跨度为4.6m，其中单榀桁架的合理重量大概是25.8t。

钢管柱以及桁架的连接方式主要是通过钢牛腿焊接完成，核心筒混凝土墙以及预埋在墙内的H型钢骨柱主要是通过焊接来完成。办公楼内部结构平面分布如图1

所示。

3.2高层建筑钢结构的钢管柱分节

本项目工程中办公楼的部分是由19根圆形钢管柱所组成的，它的断层尺寸有8段为GKZ1、GKZ2，同时还有9段为GKZ3，外框钢管柱的设计图纸要参照以上尺寸来进行设计。实际施工中钢管柱位置与基坑支撑若不进行一层一节分节很难避免两者所可能产生的矛盾。同时，结合了实际经济效益后，现场的吊装能力依然按照两层一节柱将外框钢管柱分为24节。GKZ1钢管柱分节见表1。

3.3高层建筑钢结构的伸臂桁架分节与安装

根据建筑工程的实际施工顺序，办公楼的伸臂桁架分别设置在12层和27层，每一层都设置有3榀，一共6榀。单榀伸臂钢桁架及分节单元如图2所示。

按照工程施工的设计图纸，伸臂钢桁架分别以斜腹杆和上下弦杆进行现场焊接，现场的散件可以作为臂钢桁架安装的依据来进行合理的安装。单榀伸臂桁架是由下弦杆、斜腹杆、上弦杆所组成，安装的具体方法为：首先将伸臂桁架的下弦杆固定安装好后再插入伸臂桁架的斜腹杆，最后再将伸臂桁架的上弦杆安装好以完成钢管柱的安装，如图3所示。

4结语

建筑钢结构施工具有复杂性及复杂性，因为其包含了柱、钢梁、测量校正、楼梯的吊装、连接、压型钢板的铺设等一系列的复杂工序。要想做好施工方面的工作，就要在钢结构的施工施工中不断认识其存在的问题并不断改进技术，采取最为有效的施工技术措施，从而保证建筑工程的整体质量与安全。

参考文献：

[1]王宗雄．探析建筑钢结构施工技术与质量控制的措施[J]．中华民居,2013（9）

[2]李聪,李盛斌．浅谈建筑钢结构施工技术与质量控制的措施[J]．延安职业技术学院学报,2014（6）

[3]付春松．高层建筑钢结构施工的关键技术和措施[J]．中华民居（下旬刊），2014（05）

[4]李鹏飞．高层建筑钢结构施工技术要点分析[J]．江西建材，2014（21）

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/5501ca84558c27baf9bbf40b.html