# 改性碳纳米管对聚氨酯发泡行为的影响

### 论文摘要

利用酯化反应将丙三醇接枝到多壁碳纳米管(MWCNTs)上,制备得到表面羟基化的丙三醇改性MWCNTs,并进一步研究了丙三醇改性MWCNTs对聚氨酯发泡行为的影响。利用傅里叶红外光谱仪、热失重分析仪、透射电子显微镜等设备对丙三醇改性MWCNTs进行了结构表征,研究了丙三醇改性MWCNTs添加量对聚氨酯泡沫的泡孔结构、表观密度、压缩强度的影响。结果表明,丙三醇成功接枝到MWCNTs表面,接枝率约为25%;当添加0. 6%的丙三醇改性MWCNTs时,聚氨酯泡沫的泡孔平均直径最小,压缩强度和模量可以达到最大值。因此,丙三醇改性MWCNTs在聚氨酯基体中的分散性好,成核效果明显,并具有较好的增强效果。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 实验部分

- 1.1 主要原材料

- 1.2 主要设备及仪器

- 1.3 试样制备

- 1.3.1 丙三醇改性MWCNTs的制备

- 1.3.2 聚氨酯/丙三醇改性MWCNTs复合材料的制备

- 1.4 性能测试与结构表征

- 2 结果与讨论

- 2.1 未改性MWCNTs和改性MWCNTs的红外谱图

- 2.2 未改性MWCNTs和改性MWCNTs的TEM照片

- 2.3 未改性MWCNTs和改性MWCNTs的热失重曲线

- 2.4 改性MWCNTs对聚氨酯泡沫泡孔结构的影响

- 2.5 改性MWCNTs含量对聚氨酯泡沫表观密度的影响

- 2.6 改性MWCNTs含量对聚氨酯泡沫压缩性能的影响

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 李莹,张晨,杜中杰

关键词: 聚氨酯泡沫,丙三醇,接枝,泡孔结构,压缩强度

来源: 塑料 2019年02期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 有机化工

单位: 北京化工大学材料科学与工程学院碳纤维及功能高分子教育部重点实验室,北京化工大学常州先进材料研究院

分类号: TQ328.3

页码: 1-4

总页数: 4

文件大小: 1614K

下载量: 92

### 相关论文文献

- [1].挤压改性麦麸膳食纤维对饺子皮品质的影响[J]. 中国食品学报 2020(01)

- [2].微量硼改性对钛合金组织和性能的影响[J]. 热加工工艺 2020(08)

- [3].改性谷物冲调粉配方研究[J]. 粮食与油脂 2020(10)

- [4].胺基改性硅胶材料的研究进展[J]. 化工技术与开发 2016(03)

- [5].家具用速生材微波处理与无机改性研究现状与展望[J]. 家具 2016(04)

- [6].果胶改性方法及生物学作用机理研究进展[J]. 中国食品学报 2015(07)

- [7].骨胶胶粘剂的一些改性方法浅谈[J]. 中国胶粘剂 2015(10)

- [8].一种改性钛硅分子筛的制备方法[J]. 石油化工 2010(03)

- [9].糖苷改性有机硅表面活性剂的研究进展[J]. 日用化学工业 2010(04)

- [10].改性蜡在SBS改性沥青防水卷材中的应用研究[J]. 中国建筑防水 2018(18)

- [11].蜡的改性及特种蜡产品的开发利用[J]. 化工管理 2017(12)

- [12].基于改性巴斯德杆菌的桥梁环境下细菌混凝土技术的研究[J]. 黑龙江交通科技 2017(06)

- [13].改性稻杆吸附U(Ⅵ)的行为和机理研究[J]. 原子能科学技术 2015(12)

- [14].碳酸盐岩煅烧改性处理酸性矿山废水的研究[J]. 环境污染与防治 2015(01)

- [15].改性有机硅柔软剂的研究进展[J]. 国际纺织导报 2013(04)

- [16].纤维素纤维的改性方法[J]. 科技致富向导 2011(26)

- [17].石墨烯制备与改性的研究进展[J]. 塑料科技 2020(11)

- [18].我国双环戊二烯改性不饱和聚酯树脂的研究进展[J]. 塑料助剂 2014(03)

- [19].改性玉米芯对含铜废水的吸附特性[J]. 工业用水与废水 2013(01)

- [20].改性钛白废渣对选矿废水中硫化物的去除[J]. 工业水处理 2011(01)

- [21].改性聚乙烯醇缩甲醛纤维的开发与应用进展[J]. 橡塑资源利用 2011(03)

- [22].基于改性酪素制备水性油墨连接料的现状与展望[J]. 包装工程 2010(03)

- [23].花生蛋白改性研究的进展[J]. 农产品加工(学刊) 2010(01)

- [24].糖酰胺改性有机硅表面活性剂的研究进展[J]. 化工新型材料 2010(03)

- [25].三聚氰胺甲醛树脂改性的研究进展[J]. 广东化工 2016(24)

- [26].纤维素改性处理的研究进展[J]. 丝绸 2014(11)

- [27].磷酸盐改性方解石去除水中磷酸盐研究[J]. 生态环境学报 2013(09)

- [28].钼磷改性高岭土的制备及表征[J]. 化学与黏合 2011(05)

- [29].碱改性对脱脂豆粉表面疏水性的影响[J]. 食品工业科技 2010(09)

- [30].双重改性空心微珠的制备及表征[J]. 后勤工程学院学报 2010(06)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/5516ecb74b8cc54914b382f7.html