# SrO助催化剂对Fe1-xO基熔铁氨合成催化剂性能的影响

### 论文摘要

采用高温熔融法制备了不同SrO含量的Fe1-xO基氨合成催化剂。在类似工业条件下（15MPa、30000h-1）使用固定床反应器对催化剂进行了氨合成（氮的催化加氢）活性评价,并采用X射线能谱仪（EDS）、程序升温还原（H2-TPR）、N2程序升温脱附（N2-TPD）、X射线粉末衍射（XRD）对样品进行表征。结果表明,随着SrO含量的增加,催化剂的活性先增加后降低,呈现出火山型活性变化趋势。当SrO质量分数为0.4%时,催化剂活性最高。SrO存在表面偏析现象,且SrO的添加并没有促进或明显抑制催化剂的还原。少量SrO的添加降低了N2的解离活化能或降低了NHx物种的稳定性,提高了催化剂的活性;SrO含量进一步增加,覆盖了表面部分活性位,消耗了体相的重要结构助催化剂Al,降低了催化剂的活性和耐热性能。

### 论文目录

- 1 实验部分

- 1.1 催化剂的制备

- 1.2 催化剂的表征

- 1.3 催化剂活性评价

- 2 结果与讨论

- 2.1 催化剂活性及耐热性能

- 2.2 SrO助催化剂的表面偏析

- 2.3 H2-TPR分析

- 2.4 N2-TPD分析

- 2.5 物相分析

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 李林辉,刘化章,韩文锋,黎志,李蕾,王志昆

关键词: 氨合成,催化剂,固定床,加氢,助催化剂,偏析,火山型活性曲线

来源: 化工进展 2019年03期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 无机化工,有机化工

单位: 浙江工业大学工业催化研究所

分类号: TQ426;TQ113.2

DOI: 10.16085/j.issn.1000-6613.2018-0382

页码: 1371-1376

总页数: 6

文件大小: 1543K

下载量: 120

### 相关论文文献

- [1].氨合成催化剂中毒原因分析及应对措施[J]. 当代化工研究 2019(16)

- [2].氨合成催化剂运行过程探讨[J]. 化肥设计 2017(01)

- [3].氨合成催化剂及其制备方法[J]. 乙醛醋酸化工 2017(04)

- [4].博大5080项目氨合成催化剂还原及问题探讨[J]. 化肥设计 2015(03)

- [5].分子筛微量水穿透致氨合成催化剂中毒事故原因分析及对策[J]. 中氮肥 2020(06)

- [6].氨合成催化剂中毒现象及应对措施[J]. 中氮肥 2018(01)

- [7].临朐泰丰化工有限公司——向化肥企业重点推荐TA201-2/TA201-2-H型高效、节能氨合成催化剂[J]. 大氮肥 2014(06)

- [8].预还原氨合成催化剂的性能及应用[J]. 氮肥技术 2014(01)

- [9].氨合成催化剂运行状况分析[J]. 内蒙古石油化工 2012(03)

- [10].氨合成催化剂运行状况分析[J]. 大氮肥 2010(02)

- [11].庄信万丰氨合成催化剂寿命接近20a[J]. 大氮肥 2010(02)

- [12].氨合成催化剂运行状况分析[J]. 机械 2010(S1)

- [13].钌基氨合成催化剂载体的研究[J]. 宁波大学学报(理工版) 2009(02)

- [14].钌基氨合成催化剂的研究进展[J]. 煤化工 2009(03)

- [15].氨合成催化剂升温还原过程的节能[J]. 氮肥技术 2008(06)

- [16].纳米-微米铁修饰的维氏体氨合成催化剂（英文）[J]. 分子催化 2017(03)

- [17].氨合成催化剂安全运行[J]. 石油化工设备 2011(S1)

- [18].氨合成催化剂中毒和使用寿命探讨[J]. 西部煤化工 2011(02)

- [19].钌基氨合成催化剂的制备方法[J]. 化学进展 2011(11)

- [20].氧化镁载体和氧化钡助剂对钌基氨合成催化剂结构和性能的影响[J]. 无机化学学报 2011(08)

- [21].钌基氨合成催化剂作用机理及氧化物负载钌催化体系研究[J]. 工业催化 2010(03)

- [22].氨合成催化剂氮气升温法简介[J]. 中氮肥 2017(06)

- [23].氨合成催化剂氮气升温总结[J]. 化肥工业 2017(06)

- [24].科莱恩华锦催化剂(盘锦)有限公司[J]. 工业催化 2017(03)

- [25].氨合成催化剂的研究进展[J]. 内蒙古石油化工 2010(04)

- [26].临朐泰丰化工有限公司——向化肥企业重点推荐TA201-2/TA201-2-H型高效、节能氨合成催化剂[J]. 大氮肥 2015(06)

- [27].ICI74-1型氨合成催化剂运行总结[J]. 化工设计通讯 2011(02)

- [28].NC-74-1型氨合成催化剂的应用[J]. 中氮肥 2011(05)

- [29].A202型氨合成催化剂两度还原情况介绍[J]. 氮肥技术 2009(04)

- [30].氨合成催化剂升温还原水汽浓度分析论述[J]. 化肥设计 2017(02)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/551e3926bfce3ffb857d4a33.html