# 一种节水灌溉装置论文和设计-唐跃东

### 全文摘要

本实用新型公开了一种节水灌溉装置，包括箱体，所述箱体内腔的顶部开设有滑槽，所述箱体内腔的顶部活动连接有框体。本实用新型通过设置箱体、框体、防尘滤网、活性炭球、电动伸缩杆、连接板、高压喷头、第二壳体、第一壳体、安装板、第一水泵、第一水管、微孔滤板、第二水管、微孔、管网、湿度传感器、第三水管、第二水泵、进液阀、滑槽、伸缩软管、橡胶软管和三通管的配合使用，解决了现有的灌溉装置在使用喷灌法喷灌农作物时，不能够根据农作物高度不同来调节喷灌高度，以保证农作物不同位置对水的吸收均匀，且无法根据土壤湿度来控制灌溉的时间、灌溉次数以及灌溉用水量，多次的重复无效灌溉极大的浪费了水资源的问题。

### 设计方案

1.一种节水灌溉装置，包括箱体(1)，其特征在于：所述箱体(1)内腔的顶部开设有滑槽(22)，所述箱体(1)内腔的顶部活动连接有框体(2)，所述框体(2)的顶部延伸至滑槽(22)的内腔并与滑槽(22)的内腔活动连接，所述框体(2)的内腔从上到下依次设置有防尘滤网(3)和微孔滤板(14)，所述框体(2)的内腔填充有活性炭球(5)，所述箱体(1)左侧的中心处连通有进液阀(21)，所述箱体(1)右侧的中心处固定连接有第一水泵(12)，所述第一水泵(12)的左侧连通有第一水管(13)，所述第一水管(13)远离第一水泵(12)的一侧贯穿至箱体(1)内腔的底部，所述第一水泵(12)的右侧固定连接有第一壳体(10)，所述第一壳体(10)远离第一水泵(12)的一侧活动套设有第二壳体(9)，所述箱体(1)右侧的顶部固定连接有安装板(11)，所述安装板(11)顶部的右侧固定连接有电动伸缩杆(6)，所述电动伸缩杆(6)的顶部固定连接有连接板(7)，所述连接板(7)的右侧与第二壳体(9)左侧的顶部固定连接，所述第一壳体(10)的内腔设置有橡胶软管(24)，所述橡胶软管(24)的左侧与第一水泵(12)连通，所述橡胶软管(24)远离第一水泵(12)的一侧连通有伸缩软管(23)，所述伸缩软管(23)远离橡胶软管(24)的一侧延伸至第二壳体(9)内腔的顶部并连通有三通管(25)，所述三通管(25)远离伸缩软管(23)的一侧贯穿至第二壳体(9)的外侧并连通有高压喷头(8)，所述箱体(1)左侧的底部固定连接有第二水泵(20)，所述第二水泵(20)的右侧连通有第二水管(15)，所述第二水管(15)远离第二水泵(20)的一侧贯穿至箱体(1)内腔的底部，所述第二水泵(20)的左侧连通有第三水管(19)，所述第三水管(19)的底部贯穿至地下并连通有管网(17)，所述管网(17)交叉处的顶部固定连接有湿度传感器(18)，所述管网(17)表面的底部开设有微孔(16)。

2.根据权利要求1所述的一种节水灌溉装置，其特征在于：所述活性炭球(5)的数量为若干个，且均匀分布于框体(2)的内腔。

3.根据权利要求1所述的一种节水灌溉装置，其特征在于：所述防尘滤网(3)和微孔滤板(14)靠近框体(2)内腔的一侧均与框体(2)的内腔固定连接，所述箱体(1)的顶部连通有雨水收集罩(4)。

4.根据权利要求1所述的一种节水灌溉装置，其特征在于：所述微孔(16)的数量为若干个，且均匀分布管网(17)表面的底部。

5.根据权利要求1所述的一种节水灌溉装置，其特征在于：所述框体(2)顶部的前后两侧均固定连接有把手，所述第一壳体(10)表面的顶部固定套设有限位环。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及节水灌溉装置技术领域，具体为一种节水灌溉装置。

背景技术

节水灌溉以最低限度的用水量获得最大的产量或收益，也就是最大限度地提高单位灌溉水量的农作物产量和产值的灌溉措施，主要措施有：渠道防渗、低压管灌、喷灌、微灌和灌溉管理制度。

在农田灌溉中，常使用到喷灌法和滴灌法对农作物进行灌溉，现有的灌溉装置在使用喷灌法喷灌农作物时，不能够根据农作物高度不同来调节喷灌高度，以保证农作物不同位置对水的吸收均匀，且无法根据土壤湿度来控制灌溉的时间、灌溉次数以及灌溉用水量，多次的重复无效灌溉极大的浪费了水资源。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种节水灌溉装置，具备可调节喷灌高度以及可根据土壤湿度来控制灌溉的优点，解决了现有的灌溉装置在使用喷灌法喷灌农作物时，不能够根据农作物高度不同来调节喷灌高度，以保证农作物不同位置对水的吸收均匀，且无法根据土壤湿度来控制灌溉的时间、灌溉次数以及灌溉用水量，多次的重复无效灌溉极大的浪费了水资源的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种节水灌溉装置，包括箱体，所述箱体内腔的顶部开设有滑槽，所述箱体内腔的顶部活动连接有框体，所述框体的顶部延伸至滑槽的内腔并与滑槽的内腔活动连接，所述框体的内腔从上到下依次设置有防尘滤网和微孔滤板，所述框体的内腔填充有活性炭球，所述箱体左侧的中心处连通有进液阀，所述箱体右侧的中心处固定连接有第一水泵，所述第一水泵的左侧连通有第一水管，所述第一水管远离第一水泵的一侧贯穿至箱体内腔的底部，所述第一水泵的右侧固定连接有第一壳体，所述第一壳体远离第一水泵的一侧活动套设有第二壳体，所述箱体右侧的顶部固定连接有安装板，所述安装板顶部的右侧固定连接有电动伸缩杆，所述电动伸缩杆的顶部固定连接有连接板，所述连接板的右侧与第二壳体左侧的顶部固定连接，所述第一壳体的内腔设置有橡胶软管，所述橡胶软管的左侧与第一水泵连通，所述橡胶软管远离第一水泵的一侧连通有伸缩软管，所述伸缩软管远离橡胶软管的一侧延伸至第二壳体内腔的顶部并连通有三通管，所述三通管远离伸缩软管的一侧贯穿至第二壳体的外侧并连通有高压喷头，所述箱体左侧的底部固定连接有第二水泵，所述第二水泵的右侧连通有第二水管，所述第二水管远离第二水泵的一侧贯穿至箱体内腔的底部，所述第二水泵的左侧连通有第三水管，所述第三水管的底部贯穿至地下并连通有管网，所述管网交叉处的顶部固定连接有湿度传感器，所述管网表面的底部开设有微孔。

优选的，所述活性炭球的数量为若干个，且均匀分布于框体的内腔。

优选的，所述防尘滤网和微孔滤板靠近框体内腔的一侧均与框体的内腔固定连接，所述箱体的顶部连通有雨水收集罩。

优选的，所述微孔的数量为若干个，且均匀分布管网表面的底部。

优选的，所述框体顶部的前后两侧均固定连接有把手，所述第一壳体表面的顶部固定套设有限位环。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果如下：

1、本实用新型通过设置箱体、框体、防尘滤网、雨水收集罩、活性炭球、电动伸缩杆、连接板、高压喷头、第二壳体、第一壳体、安装板、第一水泵、第一水管、微孔滤板、第二水管、微孔、管网、湿度传感器、第三水管、第二水泵、进液阀、滑槽、伸缩软管、橡胶软管和三通管的配合使用，解决了现有的灌溉装置在使用喷灌法喷灌农作物时，不能够根据农作物高度不同来调节喷灌高度，以保证农作物不同位置对水的吸收均匀，且无法根据土壤湿度来控制灌溉的时间、灌溉次数以及灌溉用水量，多次的重复无效灌溉极大的浪费了水资源的问题。

2、本实用新型通过设置进液阀，能够向箱体内腔注入农药或者肥料，来对农作物进行喷洒农药或者施肥；

通过设置限位环，能够避免第二壳体与第一壳体分离；

通过设置滑槽，能够便于框体安装和使用；

通过设置把手，能够便于框体的抽出清洗；

通过设置安装板，能够便于电动伸缩杆的安装和使用；

通过设置管网，能够便于对植物根系进行滴灌，管网的安装密度可根据使用者的实际需求来进行调节。

附图说明

图1为本实用新型结构示意图；

图2为本使用新型局部结构的主视示意图；

图3为本实用新型局部结构的剖视示意图；

图4为本实用新型局部结构的俯视剖视示意图。

图中：1箱体、2框体、3防尘滤网、4雨水收集罩、5活性炭球、6电动伸缩杆、7连接板、8高压喷头、9第二壳体、10第一壳体、11安装板、12第一水泵、13第一水管、14微孔滤板、15第二水管、16微孔、17管网、18湿度传感器、19第三水管、20第二水泵、21进液阀、22滑槽、23伸缩软管、24橡胶软管、25三通管。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-4，一种节水灌溉装置，包括箱体1，箱体1内腔的顶部开设有滑槽22，通过设置滑槽22，能够便于框体2安装和使用，箱体1内腔的顶部活动连接有框体2，框体2顶部的前后两侧均固定连接有把手，通过设置把手，能够便于框体2的抽出清洗，框体2的顶部延伸至滑槽22的内腔并与滑槽22的内腔活动连接，框体2的内腔从上到下依次设置有防尘滤网3和微孔滤板14，防尘滤网3和微孔滤板14靠近框体2内腔的一侧均与框体2的内腔固定连接，箱体1的顶部连通有雨水收集罩4，框体2的内腔填充有活性炭球5，活性炭球 5的数量为若干个，且均匀分布于框体2的内腔，箱体1左侧的中心处连通有进液阀21，通过设置进液阀21，能够向箱体1内腔注入农药或者肥料，来对农作物进行喷洒农药或者施肥，箱体1右侧的中心处固定连接有第一水泵12，第一水泵12的左侧连通有第一水管13，第一水管13远离第一水泵12的一侧贯穿至箱体1内腔的底部，第一水泵12的右侧固定连接有第一壳体10，第一壳体10 表面的顶部固定套设有限位环，通过设置限位环，能够避免第二壳体9与第一壳体10分离，第一壳体10远离第一水泵12的一侧活动套设有第二壳体9，箱体1右侧的顶部固定连接有安装板11，通过设置安装板11，能够便于电动伸缩杆6的安装和使用，安装板11顶部的右侧固定连接有电动伸缩杆6，电动伸缩杆6的顶部固定连接有连接板7，连接板7的右侧与第二壳体9左侧的顶部固定连接，第一壳体10的内腔设置有橡胶软管24，橡胶软管24的左侧与第一水泵 12连通，橡胶软管24远离第一水泵12的一侧连通有伸缩软管23，伸缩软管23远离橡胶软管24的一侧延伸至第二壳体9内腔的顶部并连通有三通管25，三通管25远离伸缩软管23的一侧贯穿至第二壳体9的外侧并连通有高压喷头8，箱体1左侧的底部固定连接有第二水泵20，第二水泵20的右侧连通有第二水管 15，第二水管15远离第二水泵20的一侧贯穿至箱体1内腔的底部，第二水泵 20的左侧连通有第三水管19，第三水管19的底部贯穿至地下并连通有管网 17，通过设置管网17，能够便于对植物根系进行滴灌，管网17的安装密度可根据使用者的实际需求来进行调节，管网17交叉处的顶部固定连接有湿度传感器18，管网17表面的底部开设有微孔16，微孔16的数量为若干个，且均匀分布管网17表面的底部。

需要说明的是，除非另有明确的规定和限定，术语“安装”、“设置有”、“连接”等，应做广义理解，例如“连接”，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或一体地连接；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言，可以具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

本实用新型中的箱体1、框体2、防尘滤网3、雨水收集罩4、活性炭球5、电动伸缩杆6、连接板7、高压喷头8、第二壳体9、第一壳体10、安装板11、第一水泵12、第一水管13、微孔滤板14、第二水管15、微孔16、管网17、湿度传感器18、第三水管19、第二水泵20、进液阀21、滑槽22、伸缩软管23、橡胶软管24和三通管25等部件均为通用标准件或本领域技术人员知晓的部件，其结构和原理都为本领域技术人员均可通过技术手册得知或通过常规实验方法获知。

使用时，在下雨时，雨水收集罩4对雨水进行收集，雨水经防尘滤网3过滤去除其中的大颗粒杂质，然后经活性炭球5吸附去除其中的小颗粒杂质，最后经微孔滤板14过滤至箱体1内腔，当需要对农作物进行喷灌时，启动第一水泵12和电动伸缩杆6，第一水泵12将箱体1内腔的水通过第一水管13抽取至橡胶软管24，然后经伸缩软管23送至三通管25，电动伸缩杆6的输出端通过连接板7带动第二壳体9上升或者下降，以调节喷灌高度，使用者根据实际需求用湿度传感器18设置好标准区间，当湿度传感器18检测到土壤湿度低于标准区间后，湿度传感器18传递信号至外设控制器，外设控制器通过启动第二水泵20来对土壤进行滴灌，第二水泵20通过第二水管15将水抽取至第三水管 19，然后送至管网17，经管网17表面的微孔16排出，对农作物的根系进行滴灌。

综上所述：该节水灌溉装置，通过设置箱体1、框体2、防尘滤网3、雨水收集罩4、活性炭球5、电动伸缩杆6、连接板7、高压喷头8、第二壳体9、第一壳体10、安装板11、第一水泵12、第一水管13、微孔滤板14、第二水管 15、微孔16、管网17、湿度传感器18、第三水管19、第二水泵20、进液阀 21、滑槽22、伸缩软管23、橡胶软管24和三通管25的配合使用，解决了现有的灌溉装置在使用喷灌法喷灌农作物时，不能够根据农作物高度不同来调节喷灌高度，以保证农作物不同位置对水的吸收均匀，且无法根据土壤湿度来控制灌溉的时间、灌溉次数以及灌溉用水量，多次的重复无效灌溉极大的浪费了水资源的问题。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201921498455.5

申请日:2019-09-10

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:66(海南)

授权编号:CN209882733U

授权时间:20200103

主分类号:A01G25/02

专利分类号:A01G25/02;A01G25/16

范畴分类:12A;

申请人:海南热作两院种业科技有限责任公司

第一申请人:海南热作两院种业科技有限责任公司

申请人地址:571737 海南省儋州市宝岛新村两院大门内进500米

发明人:唐跃东;郭庆辉;潘德海;陆虹;赵宏坚;张辉;谢海云

第一发明人:唐跃东

当前权利人:海南热作两院种业科技有限责任公司

代理人:赵勇

代理机构:44490

代理机构编号:佛山卓就专利代理事务所(普通合伙) 44490

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/553b450f12d9a300cce9ec01.html