# CaO基催化剂在生物质热解中原位脱碳作用研究

### 论文摘要

研究了CaO基复合催化剂在生物质热解过程中的原位脱碳作用,通过气相色谱仪分析热解气体产物组分及含量。结果表明,CaO基复合催化剂可以原位吸附生物质热解过程中产生的CO2,达到生物质定向催化转化的目的。使用Fe-CaO、Ni-CaO复合催化剂可使生物质热解液相产物产率降低至20%以下,而气体产率提高,最高可达67.1%。Ni-CaO催化热解条件下气体产物中H2含量最高可达52.9%,同时φ（H2）/φ（CO）达到2.6,改善了热解气品质。

### 论文目录

- 1 仪器与材料

- 1.1 实验仪器

- 1.2 实验材料

- 2 方法与结果

- 2.1 Fe-CaO、Ni-CaO复合催化剂的制备

- 2.2 生物质催化热解固定床装置

- 3 实验结果与讨论

- 3.1 催化剂的XRD表征

- 3.2 CaO基催化剂对生物质热解产物三相分布的影响

- 3.3 CaO基催化剂对生物质热解气体产物组成的影响

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 谢新苹,陈雷,孙来芝,杨双霞,伊晓路,华栋梁

关键词: 复合催化剂,原位脱碳,热解,生物质

来源: 山东科学 2019年05期

年度: 2019

分类: 基础科学,工程科技Ⅰ辑,工程科技Ⅱ辑

专业: 有机化工,新能源

单位: 齐鲁工业大学(山东省科学院)山东省科学院能源研究所山东省生物质气化技术重点实验室

基金: 山东省自然科学基金(ZR2016YL010,ZR2018MEE029,ZR2019MB061),山东省重点研发计划(2017GSF217003),山东省科学院院地产学研协同创新基金(2017CXY-9)

分类号: TQ426;TK6

页码: 88-93

总页数: 6

文件大小: 957K

下载量: 128

### 相关论文文献

- [1].催化裂化条件对处理生物质热解焦油的影响[J]. 清华大学学报(自然科学版)网络.预览 2009(02)

- [2].生物质热解液和腐霉利混配对番茄灰霉病的防病作用及机理研究[J]. 延边大学农学学报 2020(01)

- [3].生物质热解催化剂失活的研究进展[J]. 工业催化 2020(09)

- [4].生物质热解油提质及其氧化动力学分析[J]. 石油学报(石油加工) 2019(05)

- [5].生物质热解技术研究现状[J]. 能源与节能 2017(12)

- [6].生物质热解油的精制[J]. 山东化工 2016(23)

- [7].鄱阳湖水生生物质热解过程中碱金属析出特征[J]. 有色金属科学与工程 2017(01)

- [8].生物质热解炭化及其资源利用进展[J]. 化工设计通讯 2017(04)

- [9].生物质热解“炭、气、油”联产联供产品应用的分析[J]. 沈阳农业大学学报 2017(04)

- [10].基于红外加热的生物质热解技术及关键参数[J]. 中国科学院大学学报 2016(03)

- [11].生物质热解机理的密度泛函理论研究现状[J]. 计算机与应用化学 2016(05)

- [12].生物质热解反应器的研究进展[J]. 企业技术开发 2016(20)

- [13].转锥式生物质热解装置中热载体加热方案的选择与设计[J]. 机械管理开发 2016(10)

- [14].生物质热解油的特性及精制[J]. 石油学报(石油加工) 2015(01)

- [15].生物质热解过程中氮转化规律的试验研究[J]. 太阳能学报 2014(12)

- [16].生物质热解制油技术研究现状与发展趋势[J]. 安徽农业科学 2013(31)

- [17].生活垃圾灰渣对生物质热解油特性的影响[J]. 广西大学学报(自然科学版) 2019(06)

- [18].生物质热解油的系统利用及脱水脱酸工艺[J]. 太阳能学报 2020(05)

- [19].盐酸预处理对生物质热解特性和热力学特性的影响[J]. 农业机械学报 2020(08)

- [20].生物质热解反应装置研究现状及展望[J]. 生物质化学工程 2019(03)

- [21].生物质热解实验及其动力学模型研究[J]. 电力科学与工程 2017(01)

- [22].生物质热解液采前处理对苹果梨贮藏品质的影响[J]. 延边大学农学学报 2016(03)

- [23].竹类生物质热解技术构建与评估[J]. 工业技术创新 2017(03)

- [24].生物质热解产物在线监测技术研究进展及发展方向[J]. 沈阳农业大学学报 2017(04)

- [25].钾盐对生物质热解特性影响研究进展[J]. 广州化工 2016(18)

- [26].生物质热解液化装置的改进设计[J]. 新技术新工艺 2015(01)

- [27].添加剂对生物质热解影响研究[J]. 化工管理 2015(14)

- [28].预处理催化法对生物质热解的影响研究进展[J]. 化工生产与技术 2015(03)

- [29].生物质热解液的精制及其理化特性研究[J]. 延边大学农学学报 2013(02)

- [30].生物质热解焦油的性质与化学利用研究现状[J]. 生物质化学工程 2011(02)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/55a77d218af9bad40b7ff8e2.html