# 主汽压力论文开题报告文献综述

导读:本文包含了主汽压力论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献，主要关键词:压力,机组,通流,经济,系统,推力,余热。

### 主汽压力论文文献综述写法

常银虎,姜志成[1]（2019）在《1050MW超超临界机组变负荷主汽压力优化研究》一文中研究指出针对1050MW超超临界机组在低负荷运行时,主汽压力、调门开度变化对机组低负荷的安全经济运行,不仅导致发电煤耗与厂用电率较高,还可能会引起水煤比波动、主汽压偏差等实际问题,结合某电厂2×1 050MW超超临界机组,通过研究影响机组滑压运行下不同负荷工况的最优主汽运行压力,有效改善机组中低负荷运行经济性,为同类百万机组主汽压力优化控制策略提供借鉴。(本文来源于《自动化应用》期刊2019年10期）

丘蔚锋[2]（2019）在《余热锅炉高压主汽压力异常升高事件的分析》一文中研究指出某厂1#机组B级检修后,机组启动后出现高压主汽压力异常升高,比B级检修前压力上升0.6 MPa,随着运行时间增加,压力差还在不断增大。针对这一高压主汽压力异常升高现象展开分析,判断造成压力异常升高的原因为汽轮机内部通流部分存在不畅造成的,并通过汽轮机揭缸检查证实判断的正确性。(本文来源于《节能》期刊2019年09期）

刘海喆,田亮[3]（2018）在《主汽压力控制品质与燃料量变化约束关系定量分析》一文中研究指出[目的]以风电为代表的可再生能源规模化并网造成火电机组发电负荷指令大幅频繁变化,调试协调控制系统参数时需要在汽轮机前主蒸汽压力控制品质与燃料量变化幅度之间做出权衡。[方法]从简单一阶惯性对象着手,依次增加积分、纯迟延、非最小相位特性,逐步推导出典型对象调节时间同控制器输出的最大调节量之间约束关系的公式。[结果]进一步结合火电机组协调控制系统机侧控制回路闭环情况下锅炉燃料量与机前压力对象模型,得到描述发电负荷指令扰动下机前压力变化与燃料量变化间约束关系的公式。[结论]通过仿真实验结果和机组实际运行数据的验证,该公式准确性能够满足实用要求。(本文来源于《南方能源建设》期刊2018年03期）

章鹏,朱青国,陈巍文,杨诚,杨毅[4]（2018）在《背压式母管制供热机组主汽压力控制策略研究》一文中研究指出为保证背压式母管制供热机组主汽母管压力的可调及稳定,针对其运行特点,结合直接能量平衡法在单元制机组中的应用经验,通过仿真及系统辨识,在比较后分析了控制原则和控制策略,给出了一种区分锅炉调节速率和调节强度,以及利用主蒸汽流量来表征机炉能量平衡的母管主汽压力协调控制策略,实现了母管主汽压力的自动调节,并在某发电厂二期扩建工程3与4号机组上得到了较好应用。(本文来源于《浙江电力》期刊2018年08期）

郑涛[5]（2018）在《300 MW空冷机组主汽压力滑压曲线优化》一文中研究指出通过对300 MW空冷机组主汽压力滑压曲线优化进行分析,从而达到更好的工作效果,以供参考。(本文来源于《自动化应用》期刊2018年07期）

张嘉英,门冠华,张艳东,武欣玫[6]（2018）在《660 MW机组主汽压力MRAC优化控制系统的设计》一文中研究指出自适应控制具有良好的鲁棒性,调节速度快和抗干扰性能优越。针对火电厂660 MW超临界机组主汽压力被控对象具有非线性、强耦合等特点,采用自适应控制系统结构实现对锅炉主汽压力的优化控制,保证系统运行的高效性和稳定性。通过主汽压力归一化的MIT-MRAC控制系统的仿真实验,可以证明该方法能够有效地解决系统变量之间的耦合关系,能够根据当前负荷的变化做出相应的控制。当系统受到燃料率等方面的干扰时,经过系统的自动调节后能够很快地消除扰动的影响,能够做到稳、快、准地实现主蒸汽压力有效的调节,保证燃料的充分燃烧。这种控制方法能使复杂生产过程控制在最佳运行状态,降低煤耗,保证系统的安全性与可靠性。(本文来源于《锅炉技术》期刊2018年01期）

赵晓军[7]（2016）在《关于阜新发电公司350MW机组主汽压力精细化调整措施》一文中研究指出目前大型汽轮机组的热力计算工况多数都取额定工况,为此机组的设计工况和额定工况成为同一个工况。在实际运行中,很难使参数严格地保持设计值,这种与设计工况不符合的运行工况,称为汽轮机的变工况。这时进入汽轮机的蒸汽参数、流量和凝结器真空的变化,将引起各级的压力、温度、焓降、效率、反动度及轴向推力等发生变化。这不仅影响汽轮机运行的经济性,还将影响汽轮机的安全性。所以在日常运行中,应该认真监督汽轮机初、终参数的变化。讨论阜新发电公司350MW机组运行的主蒸汽压力调整的技术和管理措施。(本文来源于《黑龙江科技信息》期刊2016年32期）

曾帅,史智俊,王鹏,张国磊,孙宝芝[8]（2016）在《舰用蒸汽动力系统主汽压力控制方法仿真》一文中研究指出针对舰用蒸汽动力系统工况转换中主蒸汽压力调节过程波动幅度大、稳定耗时长等问题,提出一种PID和隐式广义预测控制复合的控制方法。建立包含增压锅炉、主汽轮机、冷凝器等设备的蒸汽动力系统仿真模型,并通过实验数据进行校验;采用PID-GPC隐式控制方式对仿真模型进行升降负荷实验。结果表明:PID-GPC隐式控制方法弥补了GPC隐式算法初次响应慢的缺陷,减小了动态变化过程中主蒸汽压力波动幅度,缩短稳定时间。(本文来源于《化工学报》期刊2016年S1期）

刘永红,陈锁宏,韩海峰,刘毅[9]（2016）在《主汽压力影响因素分析及解决方案》一文中研究指出影响主汽压力稳定的因素很多,但是其中影响最大的是减温水扰动,如果能把减温水扰动对主汽压力的影响消除,就能基本解决主汽压力波动问题。本文设计了一个煤量前馈控制方案,通过减温水流量变化来超前控制这一煤量前馈,提前消除影响主汽压力波动的主要因素。(本文来源于《自动化博览》期刊2016年07期）

秦成果,武文华,杨祖魁,霍红岩,郭瑞君[10]（2015）在《基于现场运行数据的火电机组电功率与主汽压力耦合特性的系统模型辨识》一文中研究指出基于现场运行数据采用最小二乘法对协调控制系统的被控对象进行模型辨识,获得具有耦合特征的二输入二输出的数学模型组,为协调控制系统的设计和解耦算法策略的研究提供了参考模型。通过Matlab仿真验证,该模型组与现场运行数据拟合精度满足要求,可以作为电功率和主汽压力耦合特性的系统模型。(本文来源于《内蒙古电力技术》期刊2015年06期）

### 主汽压力论文开题报告范文

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

某厂1#机组B级检修后,机组启动后出现高压主汽压力异常升高,比B级检修前压力上升0.6 MPa,随着运行时间增加,压力差还在不断增大。针对这一高压主汽压力异常升高现象展开分析,判断造成压力异常升高的原因为汽轮机内部通流部分存在不畅造成的,并通过汽轮机揭缸检查证实判断的正确性。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 主汽压力论文参考文献

[1].常银虎,姜志成.1050MW超超临界机组变负荷主汽压力优化研究[J].自动化应用.2019

[2].丘蔚锋.余热锅炉高压主汽压力异常升高事件的分析[J].节能.2019

[3].刘海喆,田亮.主汽压力控制品质与燃料量变化约束关系定量分析[J].南方能源建设.2018

[4].章鹏,朱青国,陈巍文,杨诚,杨毅.背压式母管制供热机组主汽压力控制策略研究[J].浙江电力.2018

[5].郑涛.300MW空冷机组主汽压力滑压曲线优化[J].自动化应用.2018

[6].张嘉英,门冠华,张艳东,武欣玫.660MW机组主汽压力MRAC优化控制系统的设计[J].锅炉技术.2018

[7].赵晓军.关于阜新发电公司350MW机组主汽压力精细化调整措施[J].黑龙江科技信息.2016

[8].曾帅,史智俊,王鹏,张国磊,孙宝芝.舰用蒸汽动力系统主汽压力控制方法仿真[J].化工学报.2016

[9].刘永红,陈锁宏,韩海峰,刘毅.主汽压力影响因素分析及解决方案[J].自动化博览.2016

[10].秦成果,武文华,杨祖魁,霍红岩,郭瑞君.基于现场运行数据的火电机组电功率与主汽压力耦合特性的系统模型辨识[J].内蒙古电力技术.2015

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/55b556bd411281b32b0561bc.html