# 基于Pd/g-C3N4-SWCNTs的雌二醇电化学传感器构建及应用研究

### 论文摘要

利用表面具有丰富π电子的三聚氰胺（MAM）和单壁碳纳米管（SWCNTs）作为前驱体,通过固体研磨-热聚合法使二者通过π-π静电作用堆叠得到类石墨相氮化碳（Graphitic carbon nitride,g-C3N4）-SWCNTs复合材料,然后利用Na2PdCl4为Pd纳米粒子前体,通过自组装对g-C3N4-SWCNTs进行功能化修饰,得到Pd/g-C3N4-SWCNTs复合物。采用SEM、TEM、XRD、FTIR对该复合材料的形貌和组成进行表征,并利用循环伏安等电化学方法研究了该材料对雌二醇（E2）的电催化氧化性能。结果显示,雌二醇在Pd/g-C3N4-SWCNTs修饰电极上的响应电流明显大于其在g-C3N4、g-C3N4-SWCNTs修饰电极和裸玻碳电极上的响应。在优化实验条件下,采用示差脉冲伏安法考察了基质样品中E2的氧化峰电流与其浓度的关系,其氧化峰电流强度与其浓度在5～150μmol/L范围内呈良好的线性关系,线性方程为:Ipa（μA）=0.834 7+0.007 0CE2（r=0.990）,检出限（LOD,S/N=3）为1.7μmol/L。该传感器具有良好的稳定性和选择性,且与HPLC在方法学上无显著性差异,可满足饲料样品中E2的检测需求。

### 论文目录

- 1 实验部分

- 1.1 试剂与仪器

- 1.2 g-C3N4-SWCNTs的制备

- 1.3 Pd/g-C3N4-SWCNTs的制备

- 1.4 Pd/g-C3N4-SWCNTs/GCE的制备

- 1.5 DPV法与HPLC法测定E2方法学上的显著性差异比较

- 2 结果与讨论

- 2.1 复合材料的形貌及结构表征

- 2.2 Pd/g-C3N4-SWCNTs的电化学行为表征

- 2.3 E2在Pd/g-C3N4-SWCNTs/GCE上的电化学行为

- 2.4 扫描速率的影响

- 2.5 pH值的影响

- 2.6 示差脉冲法测定E2

- 2.7 干扰研究

- 2.8 分析应用

- 2.9 DPV法与HPLC法测定E2方法学上的显著性差异比较

- 3 结 论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 郑志祥,王玫,李江,宫雪,王春明

关键词: 类石墨相氮化碳,碳纳米管,雌二醇,电催化氧化,电化学分析

来源: 分析测试学报 2019年10期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 化学,环境科学与资源利用

单位: 甘肃省证据科学技术研究与应用重点实验室甘肃政法学院,宁夏医科大学药学院,兰州大学化学与化工学院

基金: 国家自然科学基金项目(51862029),2019年陇原青年创新创业人才(团队)项目,甘肃政法学院重大科研项目(GZF2018XZD03),甘肃省引导科技创新发展专项资金项目(2018ZX-03)

分类号: X85;O657.1

页码: 1220-1227

总页数: 8

文件大小: 1416K

下载量: 147

### 相关论文文献

- [1].FEM for Blood-Based SWCNTs Flow Through a Circular Cylinder in a Porous Medium with Electromagnetic Radiation[J]. Communications in Theoretical Physics 2019(12)

- [2].基于SWCNTs的环丙沙星荧光增敏法研究（英文）[J]. 南开大学学报(自然科学版) 2020(04)

- [3].A High Energy Density Self-supported and Bendable Organic Electrode for Redox Supercapacitors with a Wide Voltage Window[J]. Chinese Journal of Polymer Science 2020(05)

- [4].水中可分散单壁碳纳米管的制备[J]. 黑龙江八一农垦大学学报 2020(03)

- [5].A ternary phased SnO_2-Fe_2O_3/SWCNTs nanocomposite as a high performance anode material for lithium ion batteries[J]. Journal of Energy Chemistry 2014(03)

- [6].单一导电属性及手性单壁碳纳米管的分离技术[J]. 物理化学学报 2012(10)

- [7].超声分散对单壁碳纳米管分离的影响[J]. 物理化学学报 2012(07)

- [8].单壁碳纳米管在胆酸类表面活性剂中的分散及手性碳管(6,5)的双水相分离方法[J]. 高等学校化学学报 2017(07)

- [9].单壁碳纳米管分子光谱表征及应用的研究进展[J]. 材料导报 2012(21)

- [10].碳纳米管光热治疗应用最新研究进展[J]. 材料导报 2015(11)

- [11].A temperature window for the synthesis of single-walled carbon nanotubes by catalytic chemical vapor deposition of CH_4 over Mo-Fe/MgO catalyst[J]. Optoelectronics Letters 2008(02)

- [12].Modifying the Properties of Tungsten Based Plasma Facing Materials with Single-Wall Carbon Nanotubes[J]. Journal of Materials Science & Technology 2013(10)

- [13].聚咔唑对SWCNTs-TFT的电化学功能化及其应用[J]. 电子元件与材料 2020(06)

- [14].碳纳米管携载多柔比星对人卵巢癌耐药细胞体外抑制研究[J]. 中华肿瘤防治杂志 2016(14)

- [15].多糖凝胶的孔径和化学结构对单壁碳纳米管流动性和选择性分离的影响[J]. 物理化学学报 2014(09)

- [16].琼脂糖凝胶电泳法分离金属性和半导体性单壁碳纳米管[J]. 分析化学 2012(12)

- [17].温度/剪切场对SWCNTs/EP分散体系导电性能的影响[J]. 化工新型材料 2014(03)

- [18].PAN/SWCNTs复合纳米纤维纱线的制备及其性能[J]. 东华大学学报(自然科学版) 2016(03)

- [19].MWCNTs/SWCNTs Nanofluid Thin Film Flow over a Nonlinear Extending Disc: OHAM Solution[J]. Journal of Thermal Science 2019(01)

- [20].外翻肠囊法研究Pluronic/SWCNTs对P-糖蛋白底物罗丹明123小肠吸收的影响[J]. 中国医院药学杂志 2018(16)

- [21].PE-g-SWCNTs材料结晶与力学性能的研究[J]. 塑料工业 2012(09)

- [22].基于介电电泳组装技术的PEDOT/PSS-SWCNTs气体传感器的研究[J]. 真空电子技术 2013(02)

- [23].固定在Chit-SWCNTs-AuNRs膜中血红蛋白的直接电化学和电催化研究[J]. 五邑大学学报(自然科学版) 2012(03)

- [24].Near-Field Optical Identification of Metallic and Semiconducting Single-Walled Carbon Nanotubes[J]. Chinese Physics Letters 2020(02)

- [25].SWCNTs猝灭CdTe量子点荧光纳米传感体系测定凝血酶[J]. 青海师范大学学报(自然科学版) 2014(04)

- [26].单壁碳纳米管诱导人支气管上皮细胞的氧化损伤和凋亡[J]. 环境与职业医学 2013(12)

- [27].Mechanical Properties of Perfect and Defective Zigzag Single-Walled Carbon Nanotubes Under Axial Compression[J]. Journal of Shanghai Jiaotong University(Science) 2012(05)

- [28].血红蛋白在SWCNTs-CTAB修饰电极上的直接电化学和电催化研究[J]. 漳州师范学院学报(自然科学版) 2011(03)

- [29].High-performance single-wall carbon nanotube transparent conductive films[J]. Journal of Materials Science & Technology 2019(11)

- [30].PUR-T/SWCNTs复合导电薄膜对有机气体的响应行为[J]. 工程塑料应用 2019(11)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/55ca05b0616b72e686028043.html