# 选择性激光烧结与凝胶注模成型制备高强度低导热系数石墨/陶瓷复合材料

### 论文摘要

利用凝胶注模成型工艺将采用选择性激光烧结技术制备的多孔石墨预制体与含莫来石的陶瓷浆料进行复合,经冻干和烧结后得到了石墨/莫来石复合材料;测试分析了各试样的性能,确定了莫来石陶瓷相的合理烧结工艺。结果表明,多孔石墨预制体的开气孔率为60%,密度为0.518g·cm-3,导热系数约为1.01W·m-1·K-1,抗弯强度为1.7MPa。烧结后莫来石的最大相对密度为80.4%,抗压强度为28.3MPa,抗弯强度为27.5 MPa,导热系数为2.35W·m-1·K-1。多孔石墨预制体的后处理可避免复合区域出现裂纹及两相结合不佳的现象,大幅增强了复合材料的整体性与界面结合性。

### 论文目录

- 1 引言

- 2 实验

- 2.1 多孔石墨预制体的制备

- 2.2 多孔石墨预制体的后处理

- 2.3 莫来石陶瓷浆料的制备

- 2.4 复合材料的注浆与烧结

- 2.5 性能表征

- 3 结果与分析

- 3.1 多孔石墨预制体的孔隙分布及性能

- 3.2 凝胶注模成型陶瓷坯体的热重分析与烧结工艺优化

- 3.3 烧结后的陶瓷的状态及性能

- 3.4 不同后处理工艺对石墨骨架及复合材料的影响

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 吴海华,孙瑜,陈奎,李亚峰

关键词: 激光技术,选择性激光烧结,凝胶注模成型,复合材料,导热系数,力学强度

来源: 激光与光电子学进展 2019年09期

年度: 2019

分类: 信息科技,基础科学,工程科技Ⅰ辑

专业: 物理学,材料科学,无线电电子学

单位: 三峡大学水电机械设备设计与维护湖北省重点实验室

基金: 国家自然科学基金(51575313)

分类号: TN249;TB33

页码: 182-187

总页数: 6

文件大小: 1704K

下载量: 283

### 相关论文文献

- [1].选择性激光烧结3D打印钛合金种植体的制备[J]. 哈尔滨医科大学学报 2019(06)

- [2].选择性激光烧结高分子粉末的制备方法[J]. 高分子通报 2017(09)

- [3].选择性激光烧结在3D打印中的应用[J]. 工程技术研究 2016(07)

- [4].基于选择性激光烧结技术易碎承压件的打印与验证[J]. 通信电源技术 2017(05)

- [5].选择性激光烧结技术研究与应用进展[J]. 信息技术与信息化 2015(11)

- [6].选择性激光烧结技术在注射模上的应用[J]. 模具工业 2015(10)

- [7].人造石墨粉末选择性激光烧结成形工艺实验研究[J]. 中国机械工程 2020(15)

- [8].选择性激光烧结成型铜基复合材料制件及其性能表征[J]. 兵器材料科学与工程 2018(03)

- [9].选择性激光烧结技术原材料及技术发展研究[J]. 黑龙江科学 2017(20)

- [10].陶瓷材料选择性激光烧结/熔融技术研究与应用现状[J]. 硅酸盐通报 2014(11)

- [11].基于选择性激光烧结技术的雷达样件快速制造[J]. 电子机械工程 2015(03)

- [12].选择性激光烧结用原材料研究进展[J]. 材料开发与应用 2010(05)

- [13].轻质复合材料飞行器仪器支架选择性激光烧结成形与性能研究[J]. 机械工程学报 2019(13)

- [14].选择性激光烧结制作发动机缸盖[J]. 齐鲁工业大学学报(自然科学版) 2015(04)

- [15].选择性激光烧结法快速制造柴油机气缸盖全套砂芯[J]. 铸造 2011(06)

- [16].选择性激光烧结设备管式辐射加热数值建模与计算[J]. 中国机械工程 2009(08)

- [17].粉末老化对选择性激光烧结尼龙2200拉伸性能的影响[J]. 高分子材料科学与工程 2019(03)

- [18].3D打印乳制品[J]. 知识就是力量 2020(11)

- [19].选择性激光烧结技术[J]. 军民两用技术与产品 2014(05)

- [20].选择性激光烧结强度的研究[J]. 中南林业科技大学学报 2008(03)

- [21].选择性激光烧结石墨件的抗氧化性能[J]. 材料热处理学报 2019(07)

- [22].选择性激光烧结铺粉辊设计与成型质量研究[J]. 现代制造工程 2018(07)

- [23].选择性激光烧结用尼龙6粉末的性能研究[J]. 塑料工业 2018(03)

- [24].用选择性激光烧结技术制作陶瓷原件研究[J]. 西安交通大学学报 2011(11)

- [25].注塑模具快速成型技术实用性分析[J]. 科技传播 2010(07)

- [26].选择性激光烧结的翘曲变形与扫描方式的研究[J]. 铸造 2008(12)

- [27].选择性激光烧结石墨件后处理工艺研究[J]. 应用激光 2019(01)

- [28].改性聚乙烯醇粉体的制备及选择性激光烧结加工[J]. 高分子材料科学与工程 2018(06)

- [29].选择性激光烧结铺粉传动装置结构设计[J]. 应用激光 2018(04)

- [30].选择性激光烧结用尼龙12粉末的回收利用[J]. 工程塑料应用 2017(10)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/55d1880fb000dcaa6cfcc32e.html