# TC4钛合金锁底接头碟片激光焊接气孔分析及抑制

### 论文摘要

采用碟片激光对3 mm厚TC4钛合金锁底接头进行焊接,通过分析气孔特征,判断了气孔类型,研究了脉冲激光焊、激光热导焊、激光散焦-高速焊三种方法对气孔的抑制效果。结果表明,锁底接头焊缝中心存在大量气孔缺陷,气孔形状不规则、尺寸较大、孔壁表面粗糙,主要为小孔型气孔。采用脉冲激光焊,在较低的焊接速度和合适的脉冲频率下,可以将气孔率降至0.5%～1%;采用激光热导焊,焊接速度0.4 m/min,离焦量+15 mm,气孔率为0%,但焊接变形较大、易出现未焊透;采用激光散焦-高速焊,随着焊接速度和离焦量的增大,气孔率明显减小,焊接速度2～3 m/min,离焦量+5～+7 mm,气孔率在0%～0.5%,气孔抑制的效果显著且稳定。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 试验方法

- 2 试验结果及分析

- 2.1 气孔特征分析

- 2.2 气孔抑制方法

- 2.2.1 脉冲激光焊

- 2.2.2 激光热导焊

- 2.2.3 激光散焦-高速焊

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 张登明,胡佩佩,肖翔月,孙晓亮,陈辉

关键词: 钛合金,锁底接头,激光焊接,气孔,匙孔

来源: 应用激光 2019年01期

年度: 2019

分类: 信息科技,工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 上海航天精密机械研究所

分类号: TG456.7;TG146.23

DOI: 10.14128/j.cnki.al.20193901.087

页码: 87-92

总页数: 6

文件大小: 1821K

下载量: 136

### 相关论文文献

- [1].激光焊接技术在口腔修复中的应用实践效果观察[J]. 全科口腔医学电子杂志 2020(02)

- [2].激光焊接在锂离子电池制造的应用研究[J]. 机械设计与制造 2020(04)

- [3].应用广泛的激光焊接尼龙66[J]. 塑料工业 2020(07)

- [4].激光焊技术分析[J]. 南方农机 2019(16)

- [5].激光焊接及其安全防护浅析[J]. 现代制造技术与装备 2018(03)

- [6].双束激光焊接的研究现状[J]. 材料导报 2018(S1)

- [7].激光焊接在汽车顶盖焊接中的应用[J]. 中国设备工程 2018(17)

- [8].激光焊接装置的设计[J]. 电子制作 2016(24)

- [9].激光焊接不锈钢技术[J]. 焊接 2016(11)

- [10].激光焊接与传统焊接的区别及比较分析[J]. 产业与科技论坛 2016(24)

- [11].基于等离子体特征信号的激光焊接过程动态监控技术研究进展[J]. 河北科技大学学报 2017(01)

- [12].激光焊接设备专利技术现状及其发展趋势[J]. 科技创新与应用 2017(11)

- [13].激光焊接的工装优化改进[J]. 金属加工(热加工) 2017(10)

- [14].城轨车辆激光焊接搭接工艺在线监测研究[J]. 轨道交通装备与技术 2017(05)

- [15].高亮度固体激光焊接研究进展(邀请论文)[J]. 北京工业大学学报 2015(12)

- [16].2009 IFWT激光焊接国际论坛[J]. 焊接 2009(01)

- [17].2009 IFWT激光焊接国际论坛[J]. 焊接 2009(03)

- [18].激光焊接[J]. 制造技术与机床 2015(03)

- [19].激光焊接技术研究的现状以及趋势探讨[J]. 科技风 2015(16)

- [20].活性激光焊接304不锈钢温度场的数值与试验研究[J]. 激光技术 2020(04)

- [21].窄间隙激光焊接钢板材料研究进展[J]. 中小企业管理与科技(上旬刊) 2020(09)

- [22].汽车生产中的激光焊接系统集成[J]. 科学技术创新 2019(13)

- [23].铜与不锈钢激光焊接头金相组织[J]. 机械制造文摘(焊接分册) 2019(02)

- [24].柯马发布智能柔性激光焊接工作站[J]. 智能制造 2019(08)

- [25].新型铝锂合金激光焊接数值模拟分析及其试验验证[J]. 热加工工艺 2019(21)

- [26].白车身激光焊接工艺浅析[J]. 中国设备工程 2018(05)

- [27].不同厚度异种金属零件的激光焊接[J]. 国外机车车辆工艺 2017(04)

- [28].激光焊接状态图像灰度共生矩阵分析法[J]. 焊接学报 2017(06)

- [29].316L不锈钢超薄板激光焊接工艺试验研究[J]. 热加工工艺 2015(19)

- [30].激光焊接技术的研究现状及展望[J]. 中国高新技术企业 2014(06)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/55fc1be9eca540438dc8fd48.html