# 拖车九面柜等狭窄位置增加抽拉式检修平台论文和设计

### 全文摘要

本实用新型涉及拖车九面柜检修平台领域，具体公开了拖车九面柜等狭窄位置增加抽拉式检修平台，针对现有的拖车九面柜检修不便的问题，现提出如下方案，其包括地面，所述地面上设置有两个支撑板，且支撑板的表面分别固定连接有九面柜，所述支撑板的底部安装有移动轮，所述支撑板的底部设置有检修板，且检修板的两侧分别固定连接有滑条，所述支撑板的底部固定连接有两个C形滑轨，且C形滑轨分别设置在检修板的两侧。本实用新型通过在检修板的两侧设置C形滑轨，C形滑轨上有限位块，保证C形滑轨能在抽拉槽内滑动，实现检修时拉出工人站立，检修后推进去保证编组正常通行，同时检修板最外端设有拉手，方便人抽拉操作。

### 设计方案

1.拖车九面柜等狭窄位置增加抽拉式检修平台，包括地面（1），其特征在于，所述地面（1）上设置有两个支撑板（2），且支撑板（2）的表面分别固定连接有九面柜（3），所述支撑板（2）的底部安装有移动轮（6），所述支撑板（2）的底部设置有检修板（10），且检修板（10）的两侧分别固定连接有滑条（9），所述支撑板（2）的底部固定连接有两个C形滑轨（5），且C形滑轨（5）分别设置在检修板（10）的两侧，所述检修板（10）的两侧分别固定连接有滑条（9），且滑条（9）分别活动插入C形滑轨（5）内，所述C形滑轨（5）的一端分别固定连接有限位块（8），所述检修板（10）上远离拉手的一侧设置有两个挡块（7），所述九面柜（3）的上方设置有拖车（4）。

2.根据权利要求1所述的拖车九面柜等狭窄位置增加抽拉式检修平台，其特征在于，所述地面（1）上安装有移动轨道，且移动轮（6）活动设置在移动轨道的上。

3.根据权利要求1所述的拖车九面柜等狭窄位置增加抽拉式检修平台，其特征在于，所述检修板（10）的表面固定连接有拉手（11），且拉手（11）设置在支撑板（2）上相互靠近的一侧面上，所述挡块（7）分别固定连接在检修板（10）靠近C形滑轨（5）的两侧面上。

4.根据权利要求1所述的拖车九面柜等狭窄位置增加抽拉式检修平台，其特征在于，所述检修板（10）的表面安装有钢板网（13）。

5.根据权利要求1所述的拖车九面柜等狭窄位置增加抽拉式检修平台，其特征在于，所述限位块（8）设置在C形滑轨（5）上靠近拉手（11）的一端，所述C形滑轨（5）的一端活动安装有活动堵板（12），且活动堵板（12）活动插入C形滑轨（5）内。

6.根据权利要求1所述的拖车九面柜等狭窄位置增加抽拉式检修平台，其特征在于，所述检修板（10）与支撑板（2）平行设置。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及拖车九面柜检修平台领域，尤其涉及拖车九面柜等狭窄位置增加抽拉式检修平台。

背景技术

盾构机拖车上布置液压、流体、电气设备，为盾构机的掘进、拼装、支护等提供支持。在拖车上布置的整个设备的供电核心九面柜，在调试及后期掘进保驾过程中需要频繁开关九面柜进行检修和故障处理，因拖车上空间有限，九面柜后基本没有富裕空间供人站立，不利于对电柜进行检修，存在较大风险隐患，为此，我们急需提出拖车九面柜等狭窄位置增加抽拉式检修平台，来解决上述问题。

发明内容

本实用新型提出的拖车九面柜等狭窄位置增加抽拉式检修平台，解决了拖车九面柜检修不便的问题。

为了实现上述目的，本实用新型采用了如下技术方案：

拖车九面柜等狭窄位置增加抽拉式检修平台，包括地面，所述地面上设置有两个支撑板，且支撑板的表面分别固定连接有九面柜，所述支撑板的底部安装有移动轮，所述支撑板的底部设置有检修板，且检修板的两侧分别固定连接有滑条，所述支撑板的底部固定连接有两个C形滑轨，且C形滑轨分别设置在检修板的两侧，所述检修板的两侧分别固定连接有滑条，且滑条分别活动插入C形滑轨内，所述C形滑轨的一端分别固定连接有限位块，所述检修板上远离拉手的一侧设置有两个挡块，所述九面柜的上方设置有拖车。

优选的，所述地面上安装有移动轨道，且移动轮活动设置在移动轨道的上。

优选的，所述检修板的表面固定连接有拉手，且拉手设置在支撑板上相互靠近的一侧面上，所述挡块分别固定连接在检修板靠近C形滑轨的两侧面上。

优选的，所述检修板的表面安装有钢板网。

优选的，所述限位块设置在C形滑轨上靠近拉手的一端，所述C形滑轨的一端活动安装有活动堵板，且活动堵板活动插入C形滑轨内。

优选的，所述检修板与支撑板平行设置。

本实用新型中：

1、本实用新型通过在检修板的两侧设置C形滑轨，C形滑轨上有限位块，保证C形滑轨能在抽拉槽内滑动，实现检修时拉出工人站立，检修后推进去保证编组正常通行，同时检修板最外端设有拉手，方便人抽拉操作。

2、本实用新型通过设置检修板，在九面柜需要其他操作或者检修时将平台拉出来，大大提高检修人员安全性及设备舒适性。

附图说明

图1为拖车九面柜等狭窄位置增加抽拉式检修平台的结构示意图。

图2为图1所示检修平台的支撑板的结构示意图。

图3为图1所示检修平台的检修板的结构示意图。

图中标号：1地面、2支撑板、3九面柜、4拖车、5C形滑轨、6移动轮、7挡块、8限位块、9滑条、10检修板、11拉手、12活动堵板、13钢板网。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。

参照图1-3，拖车九面柜等狭窄位置增加抽拉式检修平台，包括地面1，地面1上设置有两个支撑板2，且支撑板2的表面分别固定连接有九面柜3，支撑板2的底部安装有移动轮6，支撑板2的底部设置有检修板10，且检修板10的两侧分别固定连接有滑条9，支撑板2的底部固定连接有两个C形滑轨5，且C形滑轨5分别设置在检修板10的两侧，检修板10的两侧分别固定连接有滑条9，且滑条9分别活动插入C形滑轨5内，C形滑轨5的一端分别固定连接有限位块8，检修板10上远离拉手的一侧设置有两个挡块7，九面柜3的上方设置有拖车4，地面1上安装有移动轨道，且移动轮6活动设置在移动轨道的上，检修板10的表面固定连接有拉手11，且拉手11设置在支撑板2上相互靠近的一侧面上，挡块7分别固定连接在检修板10靠近C形滑轨5的两侧面上，检修板10的表面安装有钢板网13，限位块8设置在C形滑轨5上靠近拉手11的一端，C形滑轨5的一端活动安装有活动堵板12，且活动堵板12活动插入C形滑轨5内，检修板10与支撑板2平行设置。

在本实用新型的描述中，需要理解的是，术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的设备或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

此外，术语“第一”、“第二”仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此，限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本实用新型的描述中，“多个”的含义是两个或两个以上，除非另有明确具体的限定。

工作原理：使用本装置时，在进行检修的时候，向一侧拉动活动堵板12，使活动堵板12远离C形滑轨5，通过检修板10上的拉手11，将检修板10拉出，检修板10上的滑条9在C形滑轨5内滑动，当检修板10上的挡块7滑动到限位块8的一侧时，停止滑动，受到限位块8的限定，从而检修板10从支撑板2的底部拉出，然后人工可通过站立在检修板10的表面，对各个部位进行检修，检修完成后，向内推送检修板10，使检修板10回到支撑板2的底部。

以上所述，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920286235.X

申请日:2019-03-07

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:12(天津)

授权编号:CN209887568U

授权时间:20200103

主分类号:B25H5/00

专利分类号:B25H5/00

范畴分类:26H;

申请人:中铁工程装备集团盾构再制造有限公司

第一申请人:中铁工程装备集团盾构再制造有限公司

申请人地址:300000 天津市滨海新区自贸试验区（东疆港保税区）西藏路369号

发明人:曾翔;赵华;张明翰;高鑫;王育文

第一发明人:曾翔

当前权利人:中铁工程装备集团盾构再制造有限公司

代理人:邢江峰

代理机构:11582

代理机构编号:北京久维律师事务所 11582

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/560e43abfc22789f5536dabf.html