# 一种环保型生活污水处理装置论文和设计-康成霞

### 全文摘要

本实用新型公开了一种环保型生活污水处理装置，包括处理箱，所述处理箱的进水端固定安装有进水管，所述处理箱的出水端固定安装有出水管，所述出水管的侧壁上固定安装有阀门，所述处理箱内设有移动机构，所述移动机构的下端固定连接有推送机构，所述处理箱内设有导料机构，所述导料机构的左右两端分别与处理箱的侧壁相连接，所述处理箱左右两端的侧壁上固定连接有存储机构。本实用新型通过推送机构、移动机构和导料机构的使用，当伺服电机工作时，就会使螺母移动，当螺母移动时，就会使毛刷移动，当毛刷移动时，毛刷会对筛网上的异物进行清理，这样就会使设备上的异物得到处理，同时也能确保设备能够正常的运行。

### 主设计要求

1.一种环保型生活污水处理装置，包括处理箱(1)，其特征在于，所述处理箱(1)的进水端固定安装有进水管(2)，所述处理箱(1)的出水端固定安装有出水管(3)，所述出水管(3)的侧壁上固定安装有阀门(4)，所述处理箱(1)内设有移动机构，所述移动机构的下端固定连接有推送机构，所述处理箱(1)内设有导料机构，所述导料机构的左右两端分别与处理箱(1)的侧壁相连接，所述处理箱(1)左右两端的侧壁上固定连接有存储机构，两个所述存储机构的侧壁分别与导料机构的两端相连通设置，所述处理箱(1)的侧壁上设有清理机构。

### 设计方案

1.一种环保型生活污水处理装置，包括处理箱(1)，其特征在于，所述处理箱(1)的进水端固定安装有进水管(2)，所述处理箱(1)的出水端固定安装有出水管(3)，所述出水管(3)的侧壁上固定安装有阀门(4)，所述处理箱(1)内设有移动机构，所述移动机构的下端固定连接有推送机构，所述处理箱(1)内设有导料机构，所述导料机构的左右两端分别与处理箱(1)的侧壁相连接，所述处理箱(1)左右两端的侧壁上固定连接有存储机构，两个所述存储机构的侧壁分别与导料机构的两端相连通设置，所述处理箱(1)的侧壁上设有清理机构。

2.根据权利要求1所述的一种环保型生活污水处理装置，其特征在于，所述移动机构包括设置于处理箱(1)内的限位杆(5)，所述限位杆(5)的左右两端分别与处理箱(1)的左右两端相连接，所述限位杆(5)上套接有限位块(6)，所述处理箱(1)的外侧壁上固定连接有伺服电机(7)，所述伺服电机(7)的驱动轴上固定连接有螺纹杆(8)，所述螺纹杆(8)的一端穿过处理箱(1)的侧壁并延伸至其内部，所述螺纹杆(8)上套接有螺母(9)，所述螺母(9)和限位块(6)通过连接杆(10)相连接，所述螺母(9)的下端与清理机构的上端相连接。

3.根据权利要求2所述的一种环保型生活污水处理装置，其特征在于，所述推送机构包括固定连接于螺母(9)下端的连接块(11)，所述连接块(11)的下端固定连接有推送箱(12)，所述推送箱(12)的底端固定连接有隔板(13)，所述隔板(13)的左右两端侧壁上均固定连接有微型液压杆(14)，两个所述微型液压杆(14)的一端分别穿过推送箱(12)并延伸至其外侧，两个所述微型液压杆(14)位于推送箱(12)的一端均固定连接有推送板(15)，两个所述微型液压杆(14)上均套接有密封圈(16)，所述推送箱(12)的下端固定连接有毛刷(17)。

4.根据权利要求2所述的一种环保型生活污水处理装置，其特征在于，所述导料机构包括设置于处理箱(1)左右两端侧壁上的开口(19)，两个所述开口(19)之间设有筛网(20)，所述筛网(20)的左右两端的侧壁分别与两个开口(19)的内侧壁相连接，所述处理箱(1)左右两端的内侧壁上均固定连接有导流板(26)，两块所述导流板(26)均倾斜朝下设置。

5.根据权利要求4所述的一种环保型生活污水处理装置，其特征在于，两个所述存储机构包括分别固定连接于处理箱(1)左右两端侧壁上的废物箱(18)，两个所述废物箱(18)的进料端分别与两个开口(19)相连通设置，两个所述废物箱(18)的侧壁上转动连接有闭合门(21)，两个所述废物箱(18)的侧壁上均固定连接有第一固定板(22)，两个所述闭合门(21)的侧壁上均固定连接有第二固定板(23)，两块所述第二固定板(23)的下端均固定连接有固定螺栓(24)，所述第一固定板(22)和第二固定板(23)上均设有同一根固定螺丝(25)，所述固定螺丝(25)与固定螺栓(24)螺纹连接。

6.根据权利要求5所述的一种环保型生活污水处理装置，其特征在于，所述清理机构包括设置于处理箱(1)侧壁上的通孔(27)，所述通孔(27)内贯穿设有闭合塞(28)，所述闭合塞(28)的侧壁上固定连接有清理板(29)，所述处理箱(1)左右两端的侧壁均固定连接有两块支撑块(30)，所述清理板(29)的一端位于多块支撑块(30)之间，所述清理板(29)的上下两端分别与多块支撑块(30)相接触。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及污水处理技术领域，尤其涉及一种环保型生活污水处理装置。

背景技术

污水处理设备，是一种能有效处理城区的生活污水，工业废水等的工业设备，避免污水及污染物直接流入水域，对改善生态环境、提升城市品位和促进经济发展具有重要意义。

其中生活中的污水进行处理时，会出现以下问题：

由于生活污水中会出现很多的异物，这些异物中有头发，果蔬废弃物等其他物品，因此这样就会导致污水处理装置出现堵塞的现象，而现有的污水处理设备并不能对污水中的异物进行处理，这就导致污水处理设备不能使用。

因此我们提出了一种环保型生活污水处理装置来解决上述问题。

实用新型内容

本实用新型的目的是为了解决现有技术中存在的缺点，而提出的一种环保型生活污水处理装置。

为了实现上述目的，本实用新型采用了如下技术方案：

一种环保型生活污水处理装置，包括处理箱，所述处理箱的进水端固定安装有进水管，所述处理箱的出水端固定安装有出水管，所述出水管的侧壁上固定安装有阀门，所述处理箱内设有移动机构，所述移动机构的下端固定连接有推送机构，所述处理箱内设有导料机构，所述导料机构的左右两端分别与处理箱的侧壁相连接，所述处理箱左右两端的侧壁上固定连接有存储机构，两个所述存储机构的侧壁分别与导料机构的两端相连通设置，所述处理箱的侧壁上设有清理机构。

优选地，所述移动机构包括设置于处理箱内的限位杆，所述限位杆的左右两端分别与处理箱的左右两端相连接，所述限位杆上套接有限位块，所述处理箱的外侧壁上固定连接有伺服电机，所述伺服电机的驱动轴上固定连接有螺纹杆，所述螺纹杆的一端穿过处理箱的侧壁并延伸至其内部，所述螺纹杆上套接有螺母，所述螺母和限位块通过连接杆相连接，所述螺母的下端与清理机构的上端相连接。

优选地，所述推送机构包括固定连接于螺母下端的连接块，所述连接块的下端固定连接有推送箱，所述推送箱的底端固定连接有隔板，所述隔板的左右两端侧壁上均固定连接有微型液压杆，两个所述微型液压杆的一端分别穿过推送箱并延伸至其外侧，两个所述微型液压杆位于推送箱的一端均固定连接有推送板，两个所述微型液压杆上均套接有密封圈，所述推送箱的下端固定连接有毛刷。

优选地，所述导料机构包括设置于处理箱左右两端侧壁上的开口，两个所述开口之间设有筛网，所述筛网的左右两端的侧壁分别与两个开口的内侧壁相连接，所述处理箱左右两端的内侧壁上均固定连接有导流板，两块所述导流板均倾斜朝下设置。

优选地，两个所述存储机构包括分别固定连接于处理箱左右两端侧壁上的废物箱，两个所述废物箱的进料端分别与两个开口相连通设置，两个所述废物箱的侧壁上转动连接有闭合门，两个所述废物箱的侧壁上均固定连接有第一固定板，两个所述闭合门的侧壁上均固定连接有第二固定板，两块所述第二固定板的下端均固定连接有固定螺栓，所述第一固定板和第二固定板上均设有同一根固定螺丝，所述固定螺丝与固定螺栓螺纹连接。

优选地，所述清理机构包括设置于处理箱侧壁上的通孔，所述通孔内贯穿设有闭合塞，所述闭合塞的侧壁上固定连接有清理板，所述处理箱左右两端的侧壁均固定连接有两块支撑块，所述清理板的一端位于多块支撑块之间，所述清理板的上下两端分别与多块支撑块相接触。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果为：

1、通过推送机构、移动机构和导料机构的使用，当伺服电机工作时，就会使螺母移动，当螺母移动时，就会使毛刷移动，当毛刷移动时，毛刷会对筛网上的异物进行清理，这样就会使设备上的异物得到处理，同时也能确保设备能够正常的运行。

2、通过清理机构的使用，可以使没有异物的生活污水得到处理，其中清理板的材质为高效复合净水剂，这样就能确保生活污水得到有效的处理，并且生活污水得到处理之后，可以直接排放到其他地方，这样就可以直接排放到卫生间，有利于得到装置的环保性。

附图说明

图1为本实用新型提出的一种环保型生活污水处理装置的结构示意图；

图2为本实用新型提出的一种环保型生活污水处理装置中推送箱的内部结构示意图；

图3为图1中A处局部放大结构示意图。

图中：1处理箱、2进水管、3出水管、4阀门、5限位杆、6限位块、7伺服电机、8螺纹杆、9螺母、10连接杆、11连接块、12推送箱、13隔板、14微型液压杆、15推送板、16密封圈、17毛刷、18废物箱、19开口、20筛网、21闭合门、22第一固定板、23第二固定板、24固定螺栓、25固定螺丝、26导流板、27通孔、28闭合塞、29清理板、30支撑块。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。

参照图1-3，一种环保型生活污水处理装置，包括处理箱1，处理箱1的进水端固定安装有进水管2，其中进水管2的水源为生活家庭中的洗菜水等等的生活污水，处理箱1的出水端固定安装有出水管3，出水管3的侧壁上固定安装有阀门4，其中出水管3是与卫生间的水管和阳台洗拖把的水管相连接的，处理箱1内设有移动机构，移动机构包括设置于处理箱1内的限位杆5，限位杆5的左右两端分别与处理箱1的左右两端相连接。

限位杆5上套接有限位块6，其中限位块6、螺纹杆8以及螺母8均不是位于进水管2的整下方，并且也不会影响进水管2的进水，处理箱1的外侧壁上固定连接有伺服电机7，伺服电机7的驱动轴上固定连接有螺纹杆8，螺纹杆8的一端穿过处理箱1的侧壁并延伸至其内部，螺纹杆8上套接有螺母9，其中当螺纹杆8转动时，就会使螺母9移动，这样就会使毛刷17移动，螺母9和限位块6通过连接杆10相连接，螺母9的下端与清理机构的上端相连接。

移动机构的下端固定连接有推送机构，推送机构包括固定连接于螺母9下端的连接块11，连接块11的下端固定连接有推送箱12，推送箱12的底端固定连接有隔板13，隔板13的左右两端侧壁上均固定连接有微型液压杆14，两个微型液压杆14的一端分别穿过推送箱12并延伸至其外侧，两个微型液压杆14位于推送箱12的一端均固定连接有推送板15，两个微型液压杆14上均套接有密封圈16，推送箱12的下端固定连接有毛刷17，其中毛刷17为长方形，这样能够更全面的清理的筛网20。

处理箱1内设有导料机构，导料机构的左右两端分别与处理箱1的侧壁相连接，导料机构包括设置于处理箱1左右两端侧壁上的开口19，两个开口19之间设有筛网20，筛网20的左右两端的侧壁分别与两个开口19的内侧壁相连接，处理箱1左右两端的内侧壁上均固定连接有导流板26，两块导流板26均倾斜朝下设置。

处理箱1左右两端的侧壁上固定连接有存储机构，两个存储机构的侧壁分别与导料机构的两端相连通设置，两个存储机构包括分别固定连接于处理箱1左右两端侧壁上的废物箱18，两个废物箱18的进料端分别与两个开口19相连通设置，两个废物箱18的侧壁上转动连接有闭合门21，两个废物箱18的侧壁上均固定连接有第一固定板22，两个闭合门21的侧壁上均固定连接有第二固定板23，两块第二固定板23的下端均固定连接有固定螺栓24，第一固定板22和第二固定板23上均设有同一根固定螺丝25，固定螺丝25与固定螺栓24螺纹连接。

处理箱1的侧壁上设有清理机构，清理机构包括设置于处理箱1侧壁上的通孔27，通孔27内贯穿设有闭合塞28，闭合塞28的侧壁上固定连接有清理板29，其中清理板29的材质为高效复合净水剂，其中高效复合净水剂就是将无机高分子絮凝剂和有机高分子絮凝剂的特性结合在一起，使其兼具无机和有机高分子絮凝剂的特性，从而大大提高了絮凝能力，具有快速、高效的絮凝效果，处理箱1左右两端的侧壁均固定连接有两块支撑块30，清理板29的一端位于多块支撑块30之间，清理板29的上下两端分别与多块支撑块30相接触。

本实用新型中，当需要对筛网20上的异物进行清理时，首先启动伺服电机7，当伺服电机7工作时，就会使螺纹杆8转动，当螺纹杆8转动时，同时螺母9在限位块6的作用下，就会使螺母9在螺纹杆8上移动，当螺母9移动时就会使推送箱12移动，当推送箱12移动时，就会使毛刷17移动时，当毛刷17移动时，就会使筛网20上的垃圾被推送到两个开口19处。

然后再一次启动微型液压杆14，当微型液压杆14工作时，就会使推送板15移动，当推送板15移动时就会使开口19处的垃圾得到推动，这样就会使垃圾直接进入到废物箱18中，这样就会使筛网20上的垃圾得到处理。

当生活污水进入到处理箱1的底部时，其中清理板29可以直接对生活污水进行净化，这样就会使生活污水得到处理。

以上所述，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920308670.8

申请日:2019-03-12

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:65(新疆)

授权编号:CN209583851U

授权时间:20191105

主分类号:C02F 9/04

专利分类号:C02F9/04

范畴分类:41B;

申请人:康成霞

第一申请人:康成霞

申请人地址:838100 新疆维吾尔自治区吐鲁番地区托克逊县阿乐惠镇

发明人:康成霞

第一发明人:康成霞

当前权利人:康成霞

代理人:杜梦

代理机构:51289

代理机构编号:成都明涛智创专利代理有限公司 51289

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/5695032a2e4c654f2252e242.html