# 一种多功能仪表测试台论文和设计-王效泽

### 全文摘要

本实用新型公开了一种多功能仪表测试台，包括底座，所述底座的上表面固定连接承台的下表面，承台的上表面固定连接仪表台的下表面，仪表台的前面板的左右侧边均固定连接有固定板，转杆的一端转动连接仪表台的内侧面，转杆的另一端穿过仪表台的侧壁固定连接把手的一端，转杆与仪表台的侧壁转动连接，转杆上固定连接有主齿轮，螺杆的一端转动连接仪表台的内底面，螺杆的另一端固定连接副齿轮的中心处，副齿轮与主齿轮啮合连接，滑块的一端与螺杆螺纹连接，滑块的另一端穿过仪表台的前面板固定连接滑板的侧面，本多功能仪表测试台中滑板在本多功能仪表测试台不工作时将检查仪表盖住，保证了检查仪表的整洁度。

### 主设计要求

1.一种多功能仪表测试台，包括底座(1)，其特征在于，所述底座(1)的上表面固定连接在承台(2)的下表面，承台(2)的上表面固定连接在仪表台(3)的下表面，仪表台(3)的前面板的左右侧边均固定连接有固定板(5)，仪表台(3)前面板的下边缘固定连接在操作台(9)的侧面，仪表台(3)的内侧面设置有转杆(12)，转杆(12)的一端穿过仪表台(3)的侧壁固定连接有把手(8)，且转杆的另一端与仪表台(3)的另一侧壁转动连接，转杆(12)的两端均固定连接有移动装置，移动装置包括主齿轮(13)、副齿轮(14)、螺杆(15)和滑块(16)，转杆(12)上固定连接有主齿轮(13)，螺杆(15)的一端转动连接在仪表台(3)的内底面，螺杆(15)的另一端固定连接有副齿轮(14)，副齿轮(14)与主齿轮(13)啮合连接，滑块(16)的一端与螺杆(15)螺纹连接，滑块(16)的另一端穿过仪表台(3)的前面板固定连接在滑板(4)的内侧面，仪表台(3)的前面板上开设有滑槽，滑块(16)与仪表台(3)的前面板上所开设的滑槽滑动连接，滑板(4)的两侧分别与两个固定板(5)的前侧面滑动连接。

### 设计方案

1.一种多功能仪表测试台，包括底座(1)，其特征在于，所述底座(1)的上表面固定连接在承台(2)的下表面，承台(2)的上表面固定连接在仪表台(3)的下表面，仪表台(3)的前面板的左右侧边均固定连接有固定板(5)，仪表台(3)前面板的下边缘固定连接在操作台(9)的侧面，仪表台(3)的内侧面设置有转杆(12)，转杆(12)的一端穿过仪表台(3)的侧壁固定连接有把手(8)，且转杆的另一端与仪表台(3)的另一侧壁转动连接，转杆(12)的两端均固定连接有移动装置，移动装置包括主齿轮(13)、副齿轮(14)、螺杆(15)和滑块(16)，转杆(12)上固定连接有主齿轮(13)，螺杆(15)的一端转动连接在仪表台(3)的内底面，螺杆(15)的另一端固定连接有副齿轮(14)，副齿轮(14)与主齿轮(13)啮合连接，滑块(16)的一端与螺杆(15)螺纹连接，滑块(16)的另一端穿过仪表台(3)的前面板固定连接在滑板(4)的内侧面，仪表台(3)的前面板上开设有滑槽，滑块(16)与仪表台(3)的前面板上所开设的滑槽滑动连接，滑板(4)的两侧分别与两个固定板(5)的前侧面滑动连接。

2.根据权利要求1所述的一种多功能仪表测试台，其特征在于，所述操作台(9)的左右侧边均连接有加长装置，加长装置包括转动板(6)和挡块(7)，操作台(9)的左右侧边均转动连接有转动板(6)的一端，转动板(6)的下表面固定连接在挡块(7)的侧面。

3.根据权利要求1所述的一种多功能仪表测试台，其特征在于，所述操作台(9)的上表面固定连接有一层橡胶皮垫。

4.根据权利要求1所述的一种多功能仪表测试台，其特征在于，所述操作台(9)的上表面固定连接在灯罩(11)的下表面，冷光灯(10)的两端固定连接在灯罩(11)的内侧面。

5.根据权利要求1所述的一种多功能仪表测试台，其特征在于，所述螺杆(15)的倾斜度与仪表台(3)的倾斜度相同，主齿轮(13)和副齿轮(14)均为斜锥齿轮。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及辅助操作台技术领域，具体是一种多功能仪表测试台。

背景技术

多功能仪表是我国自主研发的一种具有可编程测量、显示、数字通讯的仪表。

多功能仪表在使用前需要对其进行测试，这就需要一种多功能仪表测试台来帮助测试，目前市场上大多数的多功能仪表测试台上的检查仪表都直接裸露在外，很容易就落上一层灰尘，阻碍操作者的观察，经常进行擦拭的话容易将检查仪表损坏。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种多功能仪表测试台，以解决上述背景技术中提出的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：

一种多功能仪表测试台，包括底座，其特征在于，所述底座的上表面固定连接在承台的下表面，承台的上表面固定连接在仪表台的下表面，仪表台的前面板的左右侧边均固定连接有固定板，仪表台前面板的下边缘固定连接操作台的侧面，仪表台的内侧面设置有转杆，转杆的一端穿过仪表台的侧壁固定连接有把手，且转杆的另一端与仪表台的另一侧壁转动连接转杆的两端均固定连接有移动装置，移动装置包括主齿轮、副齿轮、螺杆和滑块，转杆上固定连接有主齿轮，螺杆的一端转动连接在仪表台的内底面，螺杆的另一端固定连接有副齿轮，副齿轮与主齿轮啮合连接，滑块的一端与螺杆螺纹连接，滑块的另一端穿过仪表台的前面板固定连接在滑板的内侧面，仪表台的前面板上开设有滑槽，滑块与仪表台的前面板上所开设的滑槽滑动连接，滑板的两侧分别与两个固定板的前侧面滑动连接。

作为本实用新型进一步的方案：所述操作台的左右侧边均连接有加长装置，加长装置包括转动板和挡块，操作台的左右侧边均转动连接有转动板的一端，转动板的下表面固定连接在挡块的侧面。

作为本实用新型再进一步的方案：所述操作台的上表面固定连接有一层橡胶皮垫。

作为本实用新型再进一步的方案：所述操作台的上表面固定连接在灯罩的下表面，冷光灯的两端固定连接在灯罩的内侧面。

作为本实用新型再进一步的方案：所述螺杆的倾斜度与仪表台的倾斜度相同，主齿轮和副齿轮均为斜锥齿轮。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

本实用新型中转动把手，使得转杆转动，从而使得主齿轮带动副齿轮转动，使得滑块上下移动，带动滑板在固定板上移动，在不使用本多功能仪表测试台时，将滑板向下移动，盖住仪表台前面板上的各种检查仪表，使得检查仪表上不会落有灰尘，由于检查仪表属于精密仪器，所以经常对其进行擦拭的话容易使其出现故障，滑板在本多功能仪表测试台不工作时将检查仪表盖住，保证了检查仪表的整洁度，不需要对检查仪表进行擦拭除尘，多功能仪表放在操作台进行检查，通过观察仪表台3上的数字是否正常来判断多功能仪表是否正常。

附图说明

图1为本实用新型的结构示意图。

图2为本实用新型中仪表台的剖面图。

如图所示：1、底座；2、承台；3、仪表台；4、滑板；5、固定板；6、转动板；7、挡块；8、把手；9、操作台；10、冷光灯；11、灯罩；12、转杆；13、主齿轮；14、副齿轮；15、螺杆；16、滑块。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1～2，本实用新型实施例中，一种多功能仪表测试台，包括底座、承台、仪表台、滑板、固定板、转动板、挡块、把手、操作台、冷光灯、灯罩、转杆、主齿轮、副齿轮、螺杆和滑块；所述底座的上表面固定连接在承台的下表面，承台的上表面固定连接在仪表台的下表面，仪表台的前面板的左右侧边均固定连接有固定板，仪表台前面板的下边缘固定连接操作台的侧面，仪表台的内侧面设置有转杆，转杆的一端穿过仪表台的侧壁固定连接有把手，且转杆的另一端与仪表台的另一侧壁转动连接，转杆的两端均固定连接有移动装置，移动装置包括主齿轮、副齿轮、螺杆和滑块，转杆上固定连接有主齿轮，螺杆的一端转动连接在仪表台的内底面，螺杆的另一端固定连接有副齿轮，副齿轮与主齿轮啮合连接，滑块的一端与螺杆螺纹连接，滑块的另一端穿过仪表台的前面板固定连接在滑板的侧面，仪表台的前面板上开设有滑槽，滑块与仪表台的前面板上所开设的滑槽滑动连接，滑板的两侧分别与两个固定板的前侧面滑动连接，转动把手，使得转杆转动，从而使得主齿轮带动副齿轮转动，使得滑块上下移动，带动滑板在固定板上移动，在不使用本多功能仪表测试台时，将滑板向下移动，盖住仪表台前面板上的各种检查仪表，使得检查仪表上不会落有灰尘，由于检查仪表属于精密仪器，所以经常对齐进行擦拭的话容易使其出现故障，滑板在本多功能仪表测试台不工作时将检查仪表盖住，保证了检查仪表的整洁度，不需要对检查仪表进行擦拭除尘，多功能仪表放在操作台进行检查，通过观察仪表台上的数字是否正常来判断多功能仪表是否正常。

所述操作台的上表面固定连接在灯罩的下表面，冷光灯的两端固定连接在灯罩的内侧面，冷光灯可以给操作者提供更好的照明。

所述操作台的上表面固定连接有一层橡胶皮垫，加大被测试的产品与操作台之间的摩擦力。

所述操作台的左右侧边均连接有加长装置，加长装置包括转动板和挡块，操作台的左右侧边均转动连接有转动板的一端，转动板的下表面固定连接在挡块的侧面，在使用本多功能仪表测试台时，转动转动板，使得转动板打开，加大操作台的操作范围，此时挡块的侧面和操作台的侧面接触，挡块将转动板抵住，使得转动板与操作台保持水平。

所述主齿轮和副齿轮均为斜锥齿轮，螺杆的倾斜度与仪表台的倾斜度相同。

本方案中涉及到电路和电子元器件和模块均为现有技术，本领域技术人员完全可以实现，无需赘言，本实用新型保护的内容也不涉及对于软件和方法的改进。

在本实用新型描述中，需要说明的是，除非另有明确的规定和限定，术语“设置”、“安装”、“相连”、“连接”、“固定”应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或一体地连接;可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言，可以通过具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。

尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明，对于本领域的技术人员来说，其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换，凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201921208803.0

申请日:2019-07-30

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:37(山东)

授权编号:CN209433882U

授权时间:20190924

主分类号:G12B 9/10

专利分类号:G12B9/10

范畴分类:27H;

申请人:潍坊星奇科技有限公司

第一申请人:潍坊星奇科技有限公司

申请人地址:261061 山东省潍坊市潍坊高新区玉清东街东首高新大厦

发明人:王效泽;李建业

第一发明人:王效泽

当前权利人:潍坊星奇科技有限公司

代理人:李丽君

代理机构:11616

代理机构编号:北京盛凡智荣知识产权代理有限公司

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/56a2d25346f44ca43bbba675.html