# 一种具有充电功能的收纳盒论文和设计-何少勇

### 全文摘要

本实用新型公开了一种具有充电功能的收纳盒，包括盒体和盒盖，所述盒体内部安装一挡板，挡板的中间处设有一条以上的条形口，条形口的两侧面上均设有一个以上的弧形槽，盒体内部设有一PCBA板，PCBA板上安装两根弹性电源，其中两条条形口中分别设有一顶针，顶针与弧形槽螺纹连接，顶针下端均焊接固定安装一圆环，圆环内部均设有一圆盘，弹性电线一端均焊接固定于圆盘上，盒盖内部设有一耳机夹紧结构。本实用新型结构简单，能根据耳机上充电触点的位置调整顶针，使收纳盒能对不同型号的耳机充电，增加了实用性，且能有效的将不同型号的耳机定位，避免了因移动而造成的充电断开，避免了浪费。

### 主设计要求

1.一种具有充电功能的收纳盒，其特征在于：包括盒体和盒盖，所述盒体内部安装一挡板，挡板的中间处设有一条以上的条形口，条形口的两侧面上均设有一个以上的弧形槽，弧形槽之间均相对设有，弧形槽的内壁面上均设有内螺纹，盒体的底面上设有一蓄电池，蓄电池两侧均设有一“L”型结构的定位板，定位板的内侧面均与蓄电池的外壁面相抵，定位板下端均热熔固定于盒体的底面上，盒体内部的底面上还通过螺栓固定安装一PCBA板，PCBA板上安装两根弹性电源，其中两条条形口中分别设有一顶针，顶针的外壁面上均设有外螺纹，顶针均通过外螺纹与弧形槽内部的内螺纹啮合连接，顶针下端均焊接固定安装一圆环，圆环的内环面上均设有一环形槽，圆环内部均设有一圆盘，圆盘的外圈面均延伸至环形槽中，弹性电线一端均焊接固定于圆盘上，挡板的表面上安装一固定块，固定块的表面上设有一耳机放置腔，耳机放置腔的底面上设有一方形口，顶杆上端延伸至方形口中，盒盖设置于盒体上端，盒盖内部设有一耳机夹紧结构。

### 设计方案

1.一种具有充电功能的收纳盒，其特征在于：包括盒体和盒盖，所述盒体内部安装一挡板，挡板的中间处设有一条以上的条形口，条形口的两侧面上均设有一个以上的弧形槽，弧形槽之间均相对设有，弧形槽的内壁面上均设有内螺纹，盒体的底面上设有一蓄电池，蓄电池两侧均设有一“L”型结构的定位板，定位板的内侧面均与蓄电池的外壁面相抵，定位板下端均热熔固定于盒体的底面上，盒体内部的底面上还通过螺栓固定安装一PCBA板，PCBA板上安装两根弹性电源，其中两条条形口中分别设有一顶针，顶针的外壁面上均设有外螺纹，顶针均通过外螺纹与弧形槽内部的内螺纹啮合连接，顶针下端均焊接固定安装一圆环，圆环的内环面上均设有一环形槽，圆环内部均设有一圆盘，圆盘的外圈面均延伸至环形槽中，弹性电线一端均焊接固定于圆盘上，挡板的表面上安装一固定块，固定块的表面上设有一耳机放置腔，耳机放置腔的底面上设有一方形口，顶杆上端延伸至方形口中，盒盖设置于盒体上端，盒盖内部设有一耳机夹紧结构。

2.根据权利要求1所述的具有充电功能的收纳盒，其特征在于：盒盖内部的顶面上设有一条以上的滑槽，耳机夹紧结构包括一块以上的夹紧板和一个以上的弹簧，滑槽中均滑动安装两块滑块，滑块一端均延伸至外界，夹紧板一端分别热熔固定于滑块位于外界的一端上，一块以上的夹紧板呈长方形结构分布，夹紧板的相对面上均通过胶水固定安装一橡胶层，每条滑槽中均设有两个弹簧，弹簧一端均通过胶水固定于滑槽的内壁面上，另一端均通过胶水固定于滑块上，滑块和滑槽均呈“T”型结构设置。

3.根据权利要求1所述的具有充电功能的收纳盒，其特征在于：盒体开口的端面上设有一个以上的卡槽，盒盖开口的端面上设有一个以上的卡块，卡块一端均插入卡槽中，盒盖与盒体之间通过卡块和卡槽配合卡接固定。

4.根据权利要求1所述的具有充电功能的收纳盒，其特征在于：盒体的左侧面上设有两个安装口，安装孔中均安装一USB充电插头和一开关。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及一种具有充电功能的收纳盒。

背景技术

随着新交通法的出台，开车时接打手机会记分处罚，扣分不是交通法施行的主要目的，而是为了提醒驾驶员安全驾驶。所以单声道的蓝牙耳机在新交通法出台后变得异常火爆，购买它的人又增加了有车一族。开车时若佩戴蓝牙耳机，当电话进来时就不用单手握方向盘，开车自然会比单手稳很多。当然除了开车，在平时的生活和工作中经常需要配戴蓝牙耳机，在干家务活或者做饭时，佩戴蓝牙耳机，因可以释放我的双手，同时不会漏接任何一个电话还可以享受音乐。但是现有技术中为了方便充电，一般会直接的将耳机放置于具有充电功能的收纳盒中进行充电，但是现在的收纳盒的结构较为简单，一个收纳盒只能对应相匹配的耳机，一旦耳机更换后就需要更换收纳盒，从而造成严重的浪费。

发明内容

本实用新型所要解决的技术问题是提供一种结构简单，使用方便，能根据耳机上充电触点的位置调整顶针，使收纳盒能对不同型号的耳机充电，增加了实用性，且能有效的将不同型号的耳机定位，避免了因移动而造成的充电断开，避免了浪费具有充电功能的收纳盒。

本实用新型是通过以下技术方案来实现的：一种具有充电功能的收纳盒，包括盒体和盒盖，所述盒体内部安装一挡板，挡板的中间处设有一条以上的条形口，条形口的两侧面上均设有一个以上的弧形槽，弧形槽之间均相对设有，弧形槽的内壁面上均设有内螺纹，盒体的底面上设有一蓄电池，蓄电池两侧均设有一“L”型结构的定位板，定位板的内侧面均与蓄电池的外壁面相抵，定位板下端均热熔固定于盒体的底面上，盒体内部的底面上还通过螺栓固定安装一PCBA板，PCBA板上安装两根弹性电源，其中两条条形口中分别设有一顶针，顶针的外壁面上均设有外螺纹，顶针均通过外螺纹与弧形槽内部的内螺纹啮合连接，顶针下端均焊接固定安装一圆环，圆环的内环面上均设有一环形槽，圆环内部均设有一圆盘，圆盘的外圈面均延伸至环形槽中，弹性电线一端均焊接固定于圆盘上，挡板的表面上安装一固定块，固定块的表面上设有一耳机放置腔，耳机放置腔的底面上设有一方形口，顶杆上端延伸至方形口中，盒盖设置于盒体上端，盒盖内部设有一耳机夹紧结构。

作为优选的技术方案，盒盖内部的顶面上设有一条以上的滑槽，耳机夹紧结构包括一块以上的夹紧板和一个以上的弹簧，滑槽中均滑动安装两块滑块，滑块一端均延伸至外界，夹紧板一端分别热熔固定于滑块位于外界的一端上，一块以上的夹紧板呈长方形结构分布，夹紧板的相对面上均通过胶水固定安装一橡胶层，每条滑槽中均设有两个弹簧，弹簧一端均通过胶水固定于滑槽的内壁面上，另一端均通过胶水固定于滑块上，滑块和滑槽均呈“T”型结构设置。

作为优选的技术方案，盒体开口的端面上设有一个以上的卡槽，盒盖开口的端面上设有一个以上的卡块，卡块一端均插入卡槽中，盒盖与盒体之间通过卡块和卡槽配合卡接固定。

作为优选的技术方案，盒体的左侧面上设有两个安装口，安装孔中均安装一USB充电插头和一开关。

本实用新型的有益效果是：本实用新型结构简单，使用方便，能根据耳机上充电触点的位置调整顶针，使收纳盒能对不同型号的耳机充电，增加了实用性，且能有效的将不同型号的耳机定位，避免了因移动而造成的充电断开，避免了浪费。

附图说明

为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1为本实用新型的整体结构示意图；

图2为本实用新型中挡板的结构示意图；

图3为本实用新型中盒盖的结构示意图；

图4为本实用新型中顶针的结构示意图。

具体实施方式

下面详细描述本实用新型的实施例，所述实施例的示例在附图中示出，其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的，仅用于解释本实用新型，而不能理解为对本实用新型的限制。

在本实用新型的描述中，需要理解的是，术语“中心”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

在本实用新型的描述中，需要说明的是，除非另有明确的规定和限定，术语“安装”、“相连”、“设置”应做广义理解，例如，可以是固定相连、设置，也可以是可拆卸连接、设置，或一体地连接、设置。对于本领域的普通技术人员而言，可以具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

如图1、图2、图3和图4所示，本实用新型的一种具有充电功能的收纳盒，包括盒体11和盒盖8，所述盒体11内部安装一挡板12，挡板12的中间处设有一条以上的条形口14，条形口14的两侧面上均设有一个以上的弧形槽13，弧形槽13之间均相对设有，弧形槽13的内壁面上均设有内螺纹，盒体11的底面上设有一蓄电池1，蓄电池1两侧均设有一“L”型结构的定位板，定位板的内侧面均与蓄电池1的外壁面相抵，蓄电池被定位板压紧，定位板下端均热熔固定于盒体11的底面上，盒体11内部的底面上还通过螺栓固定安装一PCBA板2，PCBA板2上安装两根弹性电源4，其中两条条形口14中分别设有一顶针5，顶针5的外壁面上均设有外螺纹，顶针5均通过外螺纹与弧形槽13内部的内螺纹啮合连接，顶针5下端均焊接固定安装一圆环20，圆环20的内环面上均设有一环形槽，圆环20内部均设有一圆盘19，圆盘19的外圈面均延伸至环形槽中，弹性电线4一端均焊接固定于圆盘19上，挡板12的表面上安装一固定块9，固定块9的表面上设有一耳机放置腔21，耳机放置腔21的底面上设有一方形口6，顶杆5上端延伸至方形口6中，盒盖8设置于盒体11上端，盒盖8内部设有一耳机夹紧结构，由于顶针与PCBA板之间通过弹性电线连接，从而具有一个可拉伸的距离，且在旋转顶针时，带动了圆环，由于圆环与圆盘之间活动连接，从而顶针的旋转不会带动圆盘，避免了弹性电线的扭转，其中，圆环和圆盘均由黄铜制成，增加了导电性。

本实施例中，盒盖8内部的顶面上设有一条以上的滑槽15，耳机夹紧结构包括一块以上的夹紧板17和一个以上的弹簧16，滑槽15中均滑动安装两块滑块，滑块一端均延伸至外界，夹紧板17一端分别热熔固定于滑块位于外界的一端上，一块以上的夹紧板17呈长方形结构分布，夹紧板17的相对面上均通过胶水固定安装一橡胶层18，每条滑槽15中均设有两个弹簧16，弹簧16一端均通过胶水固定于滑槽15的内壁面上，另一端均通过胶水固定于滑块上，滑块和滑槽均呈“T”型结构设置，避免了滑块从滑槽中滑出。

本实施例中，盒体11开口的端面上设有一个以上的卡槽，盒盖8开口的端面上设有一个以上的卡块10，卡块10一端均插入卡槽中，盒盖8与盒体11之间通过卡块10和卡槽配合卡接固定，方便了打开和装上盒盖。

本实施例中，盒体11的左侧面上设有两个安装口，安装孔中均安装一USB充电插头和一开关3，通过开关能有效的打开充电功能或者关闭充电功能，在旋转顶针或者不使用时，可通过开关关闭充电，避免了电源的浪费，其中，USB充电插头与PCBA板和蓄电池之间连通，使得通过数据线能对蓄电池进行充电。

工作原理：先向外拉开夹紧板，将耳机放入夹紧板内部，在放开夹紧板后，通过弹簧的反弹力能有效的将夹紧板向内挤压，从而有效的将内部耳机夹住，完成后，根据耳机夹住的位置及耳机上充电触电的位置调整顶针的位置，调整时，将手放入方形口中，并旋转顶针，直至将顶针从弧形槽中拧出，并重新的将顶针拧入与充电触点相对应的弧形槽中，其中，由于顶针与弧形槽之间通过螺纹连接，从而顶针的高度可改变，在盒盖卡接在盒体上后，耳机上的充电触点正好与顶针相抵，从而使蓄电池的电能冲入耳机中，对耳机完成充电。

本实用新型的有益效果是：本实用新型结构简单，使用方便，能根据耳机上充电触点的位置调整顶针，使收纳盒能对不同型号的耳机充电，增加了实用性，且能有效的将不同型号的耳机定位，避免了因移动而造成的充电断开，避免了浪费。

以上所述，仅为本实用新型的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何不经过创造性劳动想到的变化或替换，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。因此，本实用新型的保护范围应该以权利要求书所限定的保护范围为准。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201822252777.3

申请日:2018-12-29

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:94(深圳)

授权编号:CN209119868U

授权时间:20190716

主分类号:H02J 7/00

专利分类号:H02J7/00

范畴分类:37C;38G;

申请人:深圳航天金悦通科技有限公司

第一申请人:深圳航天金悦通科技有限公司

申请人地址:518000 广东省深圳市南山区粤海街道深南大道9678号大冲商务中心1栋2号楼(B座)23层

发明人:何少勇

第一发明人:何少勇

当前权利人:深圳航天金悦通科技有限公司

代理人:邵妍;张金玲

代理机构:44534

代理机构编号:深圳市卓科知识产权代理有限公司 44534

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/56e7ea6e4e84cc5f3f03bd3e.html