# 冲击荷载作用下煤矿泥岩能量耗散试验研究

### 论文摘要

岩石破裂破碎实质是一个能量吸收与耗散的过程,煤矿岩巷钻爆掘进过程中,既要有足够的爆炸能量使待开挖区岩石破裂破碎和抛掷、形成空腔,又要控制爆炸能量对保留岩体造成的损伤,尤其是冲击荷载作用时强度较低的泥岩的动态响应特性更需要重点研究。以淮南矿区典型巷道泥岩为研究对象,利用直径50 mm分离式Hopkinson试验装置开展不同冲击气压下泥岩动态压缩试验,研究在冲击荷载作用下泥岩的动态力学性能和破裂破碎特征,重点研究动荷载作用下泥岩的能量耗散规律。为了进一步揭示泥岩动态破碎破裂与泥岩构成主要化学成分与细观结构之间的关系,对泥岩的静态物理力学性能进行了测试并进行泥岩的X射线荧光光谱(XRF)和X射线衍射(XRD)测试,确定其主要组分、化学和颗粒成份;同时采用放大1 000倍的电子数码显微镜对泥岩试件表面、断口进行放大观察,从岩石细观结构出发,通过对细观结构变化、物理与力学过程的分析研究了岩石的损伤及其演化。结果表明:泥岩的主要化学成分主要为Si O2,其次为Al2O3,Fe2O3,其力学强度低,物理性能指标差,在冲击荷载作用下,泥岩内部大量空隙缺陷(如空穴,位错,微裂隙等)动力学过程加剧,形成损伤;在应力波的持续作用下,大量的微损伤和微观不均匀处在试件内部进行复杂的演化,在颗粒内部结构、沿颗粒间裂缝和沿晶粒界会产生大量的微裂纹并发展,在构造边界碎片分层、夹杂物中也产生裂纹,泥岩试件最终产生环向断裂破坏和轴向劈裂拉伸破坏;试件吸收能、透射能和反射能均随入射能增加而增加,分别呈线性、对数和二次函数形式增长;试件吸收能可以用单位体积耗能密度、单位质量耗能和吸收阻抗比能表征,三者均随入射能增加呈线性增长,随应变率呈二次函数增长。

### 论文目录

- 1 SHPB理论基础与试件制备

- 1.1 能量耗散计算原理

- 1.2 试样成分与制备

- 2 SHPB冲击试验结果分析

- 2.1 泥岩受力分析与应力平衡检验

- 2.2 泥岩试件破坏形态及细观机理分析

- 2.3 泥岩试件动态应力应变曲线

- 3 能量耗散分析

- 3.1 典型泥岩冲击各能量时程曲线

- 3.2 透射能、反射能和吸收能与入射能关系

- 3.3 透射能、反射能和吸收能与峰值应变的关系

- 3.4 泥岩耗能表征与入射能的关系

- 3.5 耗能表征与峰值应变之间的关系

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 王梦想,汪海波,宗琦

关键词: 煤矿泥岩,分离式霍普金森压杆,能量耗散,应变率,破碎破裂

来源: 煤炭学报 2019年06期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑,工程科技Ⅱ辑

专业: 矿业工程,工业通用技术及设备

单位: 安徽理工大学土木建筑学院

基金: 国家自然科学基金资助项目(51274009,51404010),安徽省高校自然科学研究重大资助项目(KJ2017ZD11)

分类号: TD235

DOI: 10.13225/j.cnki.jccs.2018.0799

页码: 1716-1725

总页数: 10

文件大小: 6384K

下载量: 406

### 相关论文文献

- [1].不同钻孔深度下应力扰动对泥岩力学特性的影响[J]. 煤炭学报 2019(S1)

- [2].泥岩三轴试验及其颗粒流数值模拟[J]. 四川建筑 2020(02)

- [3].侧限下地基泥岩浸水膨胀变形大尺寸模型试验[J]. 防灾减灾工程学报 2020(03)

- [4].上覆荷载下泥岩渗透特性原位试验研究[J]. 兰州交通大学学报 2020(04)

- [5].高速铁路泥岩地基原位浸水响应特征试验研究[J]. 铁道学报 2020(10)

- [6].宝兰客专兰州段泥岩软化特性的微观研究[J]. 铁道标准设计 2018(05)

- [7].西南某机场三叠系泥岩软化规律研究[J]. 人民长江 2018(20)

- [8].含水泥岩蠕变损伤特性试验研究[J]. 河南理工大学学报(自然科学版) 2016(05)

- [9].煤系铁铝质泥岩遇水软化的特征及机理分析[J]. 煤矿现代化 2013(S1)

- [10].一种改进的泥岩涂抹定量评价方法[J]. 新疆石油天然气 2014(01)

- [11].干湿循环效应对风化泥岩性质影响的试验研究[J]. 公路工程 2013(02)

- [12].泥岩涂抹形成演化与油气运移及封闭[J]. 中国矿业大学学报 2012(01)

- [13].泥岩涂抹定量计算的对比分析及应用[J]. 石油天然气学报 2009(01)

- [14].巴东组泥岩水作用的特征强度及其能量演化规律研究[J]. 岩石力学与工程学报 2020(02)

- [15].黏土泥岩地质条件下隧道沉降控制[J]. 价值工程 2020(12)

- [16].渤海油田水平生产井控水及泥岩封堵技术创新应用[J]. 石油工业技术监督 2020(06)

- [17].哈日凹陷厚层泥岩“甜点”储层相控去压实地震反演预测方法[J]. 中国石油和化工标准与质量 2020(13)

- [18].贵黄高速公路二叠系泥岩崩解特性研究[J]. 中国水运(下半月) 2019(06)

- [19].泥岩浸水后崩解规律的试验研究[J]. 天津建设科技 2019(S1)

- [20].软弱泥岩遇水强度弱化特性宏细观模拟研究[J]. 中国矿业大学学报 2019(05)

- [21].临兴地区煤系泥岩微量元素特征及其地质意义[J]. 煤田地质与勘探 2017(03)

- [22].泥岩填筑路基病害分析及防治措施[J]. 西部交通科技 2012(06)

- [23].泥岩浸水膨胀对套管损坏影响分析[J]. 石油仪器 2012(03)

- [24].泥岩浸水对应力应变扰动的数值模拟[J]. 油气地质与采收率 2012(06)

- [25].采用泥岩回填的质量控制研究策略[J]. 硅谷 2008(03)

- [26].不同洒水量下泥岩路基填料崩解特征的差异性[J]. 科学技术与工程 2018(09)

- [27].西宁地区泥岩地基的特性及常见问题分析[J]. 勘察科学技术 2018(05)

- [28].基于岩心岩脉弯曲度的泥岩压实率研究[J]. 能源与环保 2017(07)

- [29].注浆参数对破碎泥岩孔隙率的影响试验研究[J]. 世界科技研究与发展 2016(02)

- [30].哈密地区高铁地基膨胀泥岩分级初探[J]. 兰州工业学院学报 2016(02)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/57c9d1a7443785d9cc592d93.html