# 一种便携式建筑施工脚手架论文和设计-张晓刚

### 全文摘要

本实用新型公开了一种便携式建筑施工脚手架，包括主框架，所述主框架包括内侧竖杆、外侧竖杆和将两者连接在一起的横杆与斜弦杆，所述主框架的下方设置有水平桁架；所述内侧竖杆上焊接有滑轨，所述滑轨上设置有若干个防坠挡板；所述内侧竖杆同建筑墙体之间设置有防坠装置和固定连接装置；所述固定连接装置设置在所述主框架的下方；所述防坠装置的一端固定在建筑墙体上，另一端可滑动的连接有所述滑轨；其中一个所述防坠装置上设置有电动升降机；所述电动升降机通过钢丝绳连接有提升吊板；所述提升吊板与所述滑轨连接在一起；所述横杆上方设置有走道板。该便携式建筑施工脚手架安全系数、安装和拆卸效率、与建筑墙体之间连接稳固性高。

### 主设计要求

1.一种便携式建筑施工脚手架，包括主框架(1)，所述主框架(1)包括内侧竖杆(101)、外侧竖杆(102)和将两者连接在一起的横杆(103)与斜弦杆(104)，所述主框架(1)的下方设置有水平桁架(105)；所述内侧竖杆(101)上焊接有滑轨(3)，所述滑轨(3)上均匀的设置有若干个防坠挡板(301)；所述内侧竖杆(101)同建筑墙体之间设置有防坠装置(2)和固定连接装置(8)；所述固定连接装置(8)设置在所述主框架(1)的下方；所述防坠装置(2)有若干个，均匀的分布在所述内侧竖杆(101)同建筑墙体之间，其一端固定在建筑墙体上，另一端可滑动的连接有所述滑轨(3)；其中一个所述防坠装置(2)上设置有电动升降机(4)；所述电动升降机(4)通过钢丝绳(5)连接有提升吊板(6)；所述提升吊板(6)与所述滑轨(3)连接在一起；所述横杆(103)上方设置有走道板(7)；其特征在于：所述防坠装置(2)包括固定在建筑墙体上的附墙支座(206)；所述附墙支座(206)连接有底座(214)；所述底座(214)的一端设置有转轴(203)，另一端设置有导向轮(201)；所述转轴(203)中间位置固定连接有支顶器(209)，所述转轴(203)的轴端固定连接有微型电机(211)；所述导向轮(201)可左右移动的设置在所述底座(214)内部，且固定连接有压板(213)；所述压板(213)另一端的外侧面固定连接有按键(202)，内侧面固定连接有复位弹簧(212)；所述滑轨(3)上设置有与所述导向轮(201)相配合的导向滑槽(302)；所述底座(214)的下方设置有测速传感器(204)；所述固定连接装置(8)包括固定连接在建筑墙体上的T型支座(805)，所述T型支座(805)的中间端口处开设有U形槽口(802)；所述U形槽口(802)内部固定连接有悬跳板(804)；所述悬跳板(804)另一端与所述主框架(1)下方位置上的所述走道板(7)固定连接在一起；所述T型支座(805)上设置有上下两个辅助肋板(801)。

### 设计方案

1.一种便携式建筑施工脚手架，包括主框架(1)，所述主框架(1)包括内侧竖杆(101)、外侧竖杆(102)和将两者连接在一起的横杆(103)与斜弦杆(104)，所述主框架(1)的下方设置有水平桁架(105)；所述内侧竖杆(101)上焊接有滑轨(3)，所述滑轨(3)上均匀的设置有若干个防坠挡板(301)；所述内侧竖杆(101)同建筑墙体之间设置有防坠装置(2)和固定连接装置(8)；所述固定连接装置(8)设置在所述主框架(1)的下方；所述防坠装置(2)有若干个，均匀的分布在所述内侧竖杆(101)同建筑墙体之间，其一端固定在建筑墙体上，另一端可滑动的连接有所述滑轨(3)；其中一个所述防坠装置(2)上设置有电动升降机(4)；所述电动升降机(4)通过钢丝绳(5)连接有提升吊板(6)；所述提升吊板(6)与所述滑轨(3)连接在一起；所述横杆(103)上方设置有走道板(7)；

其特征在于：所述防坠装置(2)包括固定在建筑墙体上的附墙支座(206)；所述附墙支座(206)连接有底座(214)；所述底座(214)的一端设置有转轴(203)，另一端设置有导向轮(201)；所述转轴(203)中间位置固定连接有支顶器(209)，所述转轴(203)的轴端固定连接有微型电机(211)；所述导向轮(201)可左右移动的设置在所述底座(214)内部，且固定连接有压板(213)；所述压板(213)另一端的外侧面固定连接有按键(202)，内侧面固定连接有复位弹簧(212)；所述滑轨(3)上设置有与所述导向轮(201)相配合的导向滑槽(302)；所述底座(214)的下方设置有测速传感器(204)；

所述固定连接装置(8)包括固定连接在建筑墙体上的T型支座(805)，所述T型支座(805)的中间端口处开设有U形槽口(802)；所述U形槽口(802)内部固定连接有悬跳板(804)；所述悬跳板(804)另一端与所述主框架(1)下方位置上的所述走道板(7)固定连接在一起；所述T型支座(805)上设置有上下两个辅助肋板(801)。

2.根据权利要求1所述的便携式建筑施工脚手架，其特征在于：所述主框架(1)的数量至少为两个；所述主框架(1)的四周设置有防护装置；多个所述主框架(1)之间通过所述水平桁架(105)、所述走道板(7)和防护装置连接在一起。

3.根据权利要求1所述的便携式建筑施工脚手架，其特征在于：所述附墙支座(206)通过膨胀螺栓(208)固定在建筑墙体上。

4.根据权利要求3所述的便携式建筑施工脚手架，其特征在于：所述附墙支座(206)的具体截面形状为U形，开口端位于建筑墙体的外侧，且左右两个条形板的上方设置有三角形肋板(207)；左右两个条形板通过紧锁螺栓(210)固定连接。

5.根据权利要求1所述的便携式建筑施工脚手架，其特征在于：所述支顶器(209)包括可调丝杠(2092)，设置在所述可调丝杠(2092)上端与所述防坠挡板(301)相配合的顶头(2091)，设置在所述可调丝杠(2092)下端且套设在所述可调丝杠(2092)上的螺套(2093)；所述顶头(2091)用于卡住所述防坠挡板(301)；所述可调丝杠(2092)下侧面固定连接在所述转轴(203)上。

6.根据权利要求1所述的便携式建筑施工脚手架，其特征在于：所述T型支座(805)通过膨胀螺栓(208)固定在建筑墙体内。

7.根据权利要求1所述的便携式建筑施工脚手架，其特征在于：所述U形槽口(802)与所述悬跳板(804)通过紧锁螺栓(210)固定连接在一起。

8.根据权利要求1所述的便携式建筑施工脚手架，其特征在于：所述悬跳板(804)与所述走道板(7)通过若干个自攻紧锁螺丝(803)固定连接在一起。

9.根据权利要求1所述的便携式建筑施工脚手架，其特征在于：所述T型支座(805)和所述辅助肋板(801)为一体成型结构。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及建筑脚手架领域，尤其涉及一种便携式建筑施工脚手架。

背景技术

便携式脚手架是近几年来发的新型脚手架系统，其主要应用到高层剪力墙式楼盘，能够沿着建筑物往上攀升或者下降，其不受高度的限制，并且极大的节省了人力、物力和财力，安全系数明显提高。但是，现有的便捷式脚手架仍旧存在以下问题：第一，脚手架与墙体的连接稳固性有待加强；第二，滑轨和防坠装置安装的过程中需要一个个穿过滑轨，安装效率不高；第三，防坠装置在实际运行的过程中不能够随时发挥作用，需要特定的条件，例如中国专利文件，申请号为“201220187354.8”，名称为“附着式升降脚手架”公开的专利文件中，对防坠装置的描述为：“在上升阶段，所述可调式限位支顶器始终在弹簧力作用下靠向滑轨随时起到防坠作用。下降过程中，所述防坠钢丝绳拉紧可调式限位支顶器离开滑轨，则所述防坠钢丝绳下端的锁具螺栓钩挂在电动提升机上，正常降落过程位于所述竖向主框架上的架体可顺利下降。当所述架体出现故障，所述电动提升机失重时，则所述防坠钢丝绳触发松动，可调式限位支顶器在拉紧弹簧作用下瞬间靠向滑轨，顶头进入到防坠档杆之间支顶住防坠档杆，达到止坠的目的。”从文件中可以知道，在上升的过程中，支顶器一致处于发挥作用的状态下，这就增加了脚手架提升过程中的阻力，给电动提升机带来了较大的负荷。此外，下降的过程中，单靠钢丝绳同电动提升机之间的连接关系来确定支顶器的工作状态，存在一定的安全隐患。基于此，本实用新型提出了一种新的便捷式建筑施工脚手架，用于解决上述问题。

实用新型内容

本实用新型的目的是提供一种便携式建筑施工脚手架，解决脚手架连接稳定性不高、安装效率有待加强和减小升降过程安全隐患的问题。

为解决上述技术问题，本实用新型采用如下技术方案：

本实用新型一种便携式建筑施工脚手架，包括主框架，所述主框架包括内侧竖杆、外侧竖杆和将两者连接在一起的横杆与斜弦杆，所述主框架的下方设置有水平桁架；所述内侧竖杆上焊接有滑轨，所述滑轨上均匀的设置有若干个防坠挡板；所述内侧竖杆同建筑墙体之间设置有防坠装置和固定连接装置；所述固定连接装置设置在所述主框架的下方；所述防坠装置有若干个，均匀的分布在所述内侧竖杆同建筑墙体之间，其一端固定在建筑墙体上，另一端可滑动的连接有所述滑轨；其中一个所述防坠装置上设置有电动升降机；所述电动升降机通过钢丝绳连接有提升吊板；所述提升吊板与所述滑轨连接在一起；所述横杆上方设置有走道板；

所述防坠装置包括固定在建筑墙体上的附墙支座；所述附墙支座连接有底座；所述底座的一端设置有转轴，另一端设置有导向轮；所述转轴中间位置固定连接有支顶器，所述转轴的轴端固定连接有微型电机；所述导向轮可左右移动的设置在所述底座内部，且固定连接有压板；所述压板另一端的外侧面固定连接有按键，内侧面固定连接有复位弹簧；所述滑轨上设置有与所述导向轮相配合的导向滑槽；所述底座的下方设置有测速传感器；

所述固定连接装置包括固定连接在建筑墙体上的T型支座，所述T型支座的中间端口处开设有U形槽口；所述U形槽口内部固定连接有悬跳板；所述悬跳板另一端与所述主框架下方位置上的所述走道板固定连接在一起；所述T型支座上设置有上下两个辅助肋板。

进一步的，所述主框架的数量至少为两个；所述主框架的四周设置有防护装置；多个所述主框架之间通过所述水平桁架、所述走道板和防护装置连接在一起。

进一步的，所述附墙支座通过膨胀螺栓固定在建筑墙体上。

进一步的，所述附墙支座的具体截面形状为U形，开口端位于建筑墙体的外侧，且左右两个条形板的上方设置有三角形肋板；左右两个条形板通过紧锁螺栓固定连接。

进一步的，所述支顶器包括可调丝杠，设置在所述可调丝杠上端与所述防坠挡板相配合的顶头，设置在所述可调丝杠下端且套设在所述可调丝杠上的螺套；所述顶头用于卡住所述防坠挡板；所述可调丝杠下侧面固定连接在所述转轴上。

进一步的，所述T型支座通过膨胀螺栓固定在建筑墙体内。

进一步的，所述U形槽口与所述悬跳板通过紧锁螺栓固定连接在一起。

进一步的，所述悬跳板与所述走道板通过若干个自攻紧锁螺丝固定连接在一起。

进一步的，所述T型支座和所述辅助肋板为一体成型结构。

与现有技术相比，本实用新型的有益技术效果：

该使用新型的防坠装置中，用微型电机代替了传统的拉绳和复位弹簧的作用，并且通过测速传感器来检测脚手架上升和下滑的状态，提高对脚手架上升或者下降状态的检测，并及时停止，安全系数提高。此外，在上升过程中支顶器不作用在防坠挡板上，减少了上升过程中的阻力，使得电动升降机输出功率相对减少。而通过向下按按键，压缩弹簧，使得导向轮在压板力的作用下离开滑轨，避免将所有的防坠装置从滑轨的上方穿进与穿出，方便了施工人员对脚手架的安装和拆卸，提高安装和拆卸效率。而固定连接装置中，将悬跳板固定连接在T型支座的U形槽口中，相对于合页连接来说，提高了其连接强度，进一步保证了脚手架在施工过程中的安全性。

附图说明

下面结合附图说明对本实用新型作进一步说明。

图1为本实用新型便携式建筑施工脚手架整体结构示意图；

图2为本实用新型防坠装置主视图；

图3为本实用新型防坠装置局部俯视图；

图4为本实用新型防坠装置剖视图；

图5为本实用新型固定连接装置主视图；

附图标记说明：1、主框架；101、内侧竖杆；102、外侧竖杆；103、横杆；104、斜弦杆；105、水平桁架；2、防坠装置；201、导向轮；202、按键；203、转轴；204、测速传感器；205、吊耳；206、附墙支座；207、肋板；208、膨胀螺栓；209、支顶器；2091、顶头；2092、可调丝杠；2093、螺套；210、紧锁螺栓；211、微型电机；212、复位弹簧；213、压板；214、底座；3、滑轨；301、防坠挡板；302、导向滑槽；4、电动升降机；5、钢丝绳；6、提升吊板；7、走道板；8、固定连接装置；801、辅助肋板；802、U形槽口；803、自攻紧锁螺丝；804、悬跳板；805、T型支座。

具体实施方式

如图1所示，一种便携式建筑施工脚手架，包括主框架1，述主框架1的数量至少为两个，且所述主框架1包括内侧竖杆101、外侧竖杆102和位于两者之间的横杆103和斜弦杆104，各个杆之间通过螺栓固定连接在一起，进而形成整体，且整体的四周设置有防护装置。所述主框架1的下方安装有水平桁架105，多个所述主框架1之间通过所述水平桁架105和防护装置固定连接在一起。所述内侧竖杆101上焊接有滑轨3，所述滑轨3上均匀的安装有若干个防坠挡板301。所述内侧竖杆101同建筑墙体之间安装有防坠装置2和固定连接装置8。所述固定连接装置8安装在所述主框架1的下方，用于将架手架固定在建筑墙体上。所述防坠装置2有若干个，均匀的分布在所述内侧竖杆101同建筑墙体之间，其不仅起到支撑作用，同时还起到防止脚手架下坠的作用。防坠装置2的一端螺栓连接在建筑墙体上，另一端可滑动的连接有所述滑轨3，其在不需要防坠的情况下，可实现在滑轨3上上下移动。此外，其中一个所述防坠装置2上安装有电动升降机4，所述电动升降机4通过钢丝绳5连接有提升吊板6，所述提升吊板6与所述滑轨3连接在一起，启动电动升降机4，通过钢丝绳5对提升吊板6的作用力，可实现对脚手架整体结构的提升，此为现有技术，在此不予赘述。所述横杆105上方设置有走道板7，用于施工人员施工时的临时通道和施工场所。

所述防坠装置2包括固定在建筑墙体上的附墙支座206，所述附墙支座206通过膨胀螺栓208固定在建筑墙体上，此外，所述附墙支座206的具体截面形状为U形，开口端位于建筑墙体的外侧，且左右两个条形板的上方设置有三角形肋板207，用于加强连接的稳定性，保证附墙支座206支撑强度；且附墙支座206左右两个条形板通过紧锁螺栓210固定连接在一起，提高了附墙支座206稳固性。所述附墙支座206螺栓连接有底座214，所述底座214的一端安装有转轴203，另一端安装有导向轮201。其中，所述转轴203中间位置固定连接有支顶器209，所述转轴203的轴端固定连接有微型电机211，微型电机211启动，使得转轴203旋转一定的角度(根据支顶器209与防坠挡板301啮合所需的角度来设定)，保证支顶器209能够与防坠挡板301相啮合。所述支顶器209包括可调丝杠2092，安装在所述可调丝杠2092上端与所述防坠挡板301相配合的顶头2901，用于顶住防坠挡板301。安装在所述可调丝杠2092下端且套设在所述可调丝杠2092上的螺套2093，旋转螺套2093，可调节支顶器209的长度；所述可调丝杠2092下侧面固定连接在所述转轴203上，随着转轴203的旋转而旋转。所述导向轮201可左右移动的安装在所述底座214内部，且固定连接有压板213，即压板213左右移动，带动导向轮201左\/右移动；所述压板213另一端的外侧面固定连接有按键202，用于控制压板213移动，内侧面固定连接有复位弹簧212，使按键202上没有作用力的时候，保证压板213回复原状。所述滑轨3上开设有与所述导向轮201相配合的导向滑槽302，导向轮201在导向滑槽302内上下移动。所述底座214的下方安装有测速传感器204，用于监控滑轨3下降的速度，并将信号传递给控制器，由控制器控制微型电机211工作状态。

所述固定连接装置8包括通过膨胀螺栓208固定连接在建筑墙体上的T型支座805，所述T型支座805的中间端口处开设有U形槽口802，U形槽口802长度根据实际需要设定。所述U形槽口802内部通过紧锁螺栓210固定连接有悬跳板804，保证T型支座805和悬跳板804连接强度和稳定性。所述悬跳板804另一端与所述主框架1下方位置上的所述走道板7通过若干个自攻紧锁螺丝803固定连接在一起。且所述T型支座805上有上下两个辅助肋板801，加强了T型支座805同建筑墙体之间的连接强度，T型支座805和辅助肋板801为一体成型结构。

本实用新型的动作过程如下：

首先，将防坠装置2和固定连接装置8按照一定的距离螺栓连接在建筑墙体上，之后将主框架1同防坠装置2和固定连接装置8安装在一起。在实际安装的过程中，施工人员只要将防坠装置2中的按键202按下，则压板213就会带动导向轮201向底座214两边张开，将滑轨3放置在两者之间，然后松开按键202，导向轮201就会在复位弹簧212的作用下卡到导向滑槽302中。固定连接装置8通过悬跳板804与主框架1上的走道板7固定连接在一起。提升吊板6固定安装在滑轨3上。

其次，检查各个连接部位，避难出现连接不稳定的现象发生。同时，检查电动升降机4、钢丝绳5、提升吊板6、微型电机211和测速传感器204的安装情况，保证它们可以正常使用。此外，通过可调丝杠2092调整支顶器209的长度，并将其旋转到防坠挡板301处所移动的角度传递给控制器，从而给微型电机211的运动行程设定参数。检查线路情况，保证线路无破损、短路、断路情况。

最后，按照施工的进度，对脚手架进行上升和下降的调整。当要求脚手架上升的时候，启动微型电机211，使得支顶器209离开防坠挡板301；之后，启动电动升降机4，在钢丝绳5作用下，带动提升吊板6向上运动，进而滑轨3也向上运动，整个脚手架实现向上运动；当运动到规定的位置时，在关闭电动升降机4之间，启动微型电机211，使得支顶器209旋转到规定的位置，保证脚手架停止上升的瞬间，防坠挡板301处于顶头2091内。当要求脚手架下降的时候，启动微型电机211，使得支顶器209离开防坠挡板301；脚手架凭借自身重力下降，启动电动升降机4，在钢丝绳5作用下，提升吊板6给脚手架一个向上的力，使得其按照一定的速度，稳定下降，下降到指定位置时，启动微型电机211，使得防坠挡板301处于顶头2091内，不再下降。在整个过程中，测速传感器204一直监控脚手架的升降速度，一旦超过规定的速度，就会给控制器一个信号，进而控制器则会控制微型电机211启动，使得防坠装置2瞬间启动，避免造成安全隐患。

以上所述的实施例仅是对本实用新型的优选方式进行描述，并非对本实用新型的范围进行限定，在不脱离本实用新型设计精神的前提下，本领域普通技术人员对本实用新型的技术方案做出的各种变形和改进，均应落入本实用新型权利要求书确定的保护范围内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920078266.6

申请日:2019-01-17

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:12(天津)

授权编号:CN209855194U

授权时间:20191227

主分类号:E04G3/28

专利分类号:E04G3/28;E04G3/32

范畴分类:36E;

申请人:天津市鑫同益科技有限公司

第一申请人:天津市鑫同益科技有限公司

申请人地址:300000 天津市滨海新区生态城动漫中路126号动漫大厦B2区-6F-089

发明人:张晓刚;庞富刚;赵福龙;王红明;王明;王晓明;张莉;常书瑗

第一发明人:张晓刚

当前权利人:天津市鑫同益科技有限公司

代理人:李兴林

代理机构:11350

代理机构编号:北京科亿知识产权代理事务所(普通合伙) 11350

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/57daa4fb4d0a978cdf6786b0.html