# 悬挑钢梁阳台板搁置构造论文和设计-王新泉

### 全文摘要

本实用新型公开一种悬挑钢梁阳台板搁置构造，整体式预埋U形拉环预埋在框架梁内，整体式预埋U形拉环下部设有拉环带栓钉连板，拉环带栓钉连板下部设有连板固定支架；所述的斜撑组拼钢管上部与斜撑钢管定型化上连接件焊接，下部与斜撑钢管定型化下连接件焊接；所述的斜撑钢管定型化下连接件通过下层楼板预埋栓杆和下层框架梁预埋栓杆实现固结。本实用新型采用整体式高强预埋U形拉环、斜撑钢管定型化连梁件，结构设计新颖，采用垫高刚性垫板和阳台顶柔性垫板可保证不让阳台板受力承载，有效地避免阳台板被压坏，很好地解决了阳台处的悬挑脚手架施工，外观简洁美观，经济效益突出，具有良好的推广前景。

### 主设计要求

1.悬挑钢梁阳台板搁置构造，其特征在于，包括：型钢主梁(1)，框架梁(27)，整体式预埋U形拉环(28)以及斜撑组拼钢管(37)，所述框架梁(27)置于所述型钢主梁(1)底侧；所述整体式预埋U形拉环(28)预埋在所述框架梁(27)内，所述整体式预埋U形拉环(28)下部设有拉环带栓钉连板(29)，所述拉环带栓钉连板(29)下部设有连板固定支架(30)；所述斜撑组拼钢管(37)上部连接所述型钢主梁(1)，下部连接下层楼板(34)，倾斜设置。

### 设计方案

1.悬挑钢梁阳台板搁置构造，其特征在于，包括：

型钢主梁(1)，框架梁(27)，整体式预埋U形拉环(28)以及斜撑组拼钢管(37)，所述框架梁(27)置于所述型钢主梁(1)底侧；

所述整体式预埋U形拉环(28)预埋在所述框架梁(27)内，所述整体式预埋U形拉环(28)下部设有拉环带栓钉连板(29)，所述拉环带栓钉连板(29)下部设有连板固定支架(30)；

所述斜撑组拼钢管(37)上部连接所述型钢主梁(1)，下部连接下层楼板(34)，倾斜设置。

2.根据权利要求1所述的悬挑钢梁阳台板搁置构造，其特征在于，型钢梁紧固筋架(31)穿过所述整体式预埋U形拉环(28)并置于所述型钢主梁(1)的顶部，对所述型钢主梁(1)顶部进行卡死固结。

3.根据权利要求1所述的悬挑钢梁阳台板搁置构造，其特征在于，所述整体式预埋U形拉环(28)通过连板栓钉(99)固定在所述拉环带栓钉连板(29)上面，所述连板栓钉(99)穿过所述整体式预埋U形拉环(28)以及所述拉环带栓钉连板(29)。

4.根据权利要求1所述的悬挑钢梁阳台板搁置构造，其特征在于，所述连板固定支架(30)搁置在所述框架梁(27)的框架梁主筋(98)上面。

5.根据权利要求1到4任一所述的悬挑钢梁阳台板搁置构造，其特征在于，所述斜撑组拼钢管(37)上部与斜撑钢管定型化上连接件(40)焊接，所述斜撑钢管定型化上连接件(40)焊接在所述型钢主梁(1)上。

6.根据权利要求1到4任一所述的悬挑钢梁阳台板搁置构造，其特征在于，所述斜撑组拼钢管(37)下部与斜撑钢管定型化下连接件(39)焊接，所述斜撑钢管定型化下连接件(39)通过下层楼板预埋栓杆(35)和下层框架梁预埋栓杆(36)固结在所述下层楼板(34)上。

7.根据权利要求6所述的悬挑钢梁阳台板搁置构造，其特征在于，所述斜撑钢管定型化下连接件(39)为“L”形。

8.根据权利要求1到4任一所述的悬挑钢梁阳台板搁置构造，其特征在于，在所述框架梁(27)上用垫高刚性垫板(32)将所述型钢主梁(1)垫高。

9.根据权利要求1到4任一所述的悬挑钢梁阳台板搁置构造，其特征在于，所述斜撑组拼钢管(37)采用钢管组拼件(38)形成一个单元。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及土木工程领域，特别涉及一种悬挑钢梁阳台板搁置构造，适用于悬挑钢梁阳台板搁置构造的施工。

背景技术

近年来，随着城市建筑的日益增多，脚手架的形式也呈多样化的发展趋势，而悬挑脚手架以它的可容作业范围大、节省材料、造价低、搭设简单方便、安全可靠而得到广泛的使用。传统悬挑架采用钢管作为支承机构，稳定性较差，近年来悬挑架均采用型钢作为支承，悬挑型钢钢梁的固定做法各异，大部分采用传统的圆钢套环，弯制时通常达不到要求，施工不便而且稳定性较差，浪费大，成本投入多。

目前普遍采用的型钢悬挑式脚手架的构造形式分为上悬斜拉式和下斜撑式，上悬斜拉式是在由结构伸出的型钢挑梁端部加钢丝绳斜拉(或在楼板上预埋钢筋环，外伸的横梁插入环内，在横向水平构件上搭设架子)，进而悬挑外部的架体。该方法需要的型钢较多，在剪力墙和柱的部位需要留设较大洞口不便于以后外墙的装修，且由于型钢非常的长，拆除不便、易发生危险。下斜撑式悬挑脚手架是在型钢挑梁端部下面加一斜支撑。从型钢悬挑脚手架所用的材料、制作、安拆、用工情况等方面分析，上悬斜拉式效果好于下斜撑式，但在使用方面上悬斜拉式不如下斜撑式方便。然而，对于建筑物处悬挑钢梁阳台板的脚手架体系搭设依然存在众多问题，比如阳台板受载发生破坏，从而导致安全事故。

为了解决建筑物处悬挑钢梁阳台板搭设外脚手架的难题，迫切亟需一种可有效避免阳台板受力承载的结构。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种悬挑钢梁阳台板搁置构造，采用整体式高强预埋U形拉环、斜撑钢管定型化连梁件，结构设计新颖，采用垫高刚性垫板和阳台顶柔性垫板可保证不让阳台板受力承载，有效避免阳台板被压坏，很好地解决了阳台处的悬挑脚手架施工，外观简洁美观，经济效益突出，具有良好的推广前景。

为了实现以上任一实用新型目的，本实用新型提供一种悬挑钢梁阳台板搁置构造，包括：型钢主梁，框架梁，整体式预埋U形拉环以及斜撑组拼钢管，所述框架梁置于所述型钢主梁底侧；所述整体式预埋U形拉环预埋在所述框架梁内，所述整体式预埋U形拉环下部设有拉环带栓钉连板，所述拉环带栓钉连板下部设有连板固定支架；所述斜撑组拼钢管上部连接所述型钢主梁，下部连接下层楼板，倾斜设置。

在一些实施例中，型钢梁紧固筋架穿过所述整体式预埋U形拉环并置于所述型钢主梁的顶部，对所述型钢主梁顶部进行卡死固结。

在一些实施例中，所述整体式预埋U形拉环通过连板栓钉固定在所述拉环带栓钉连板上面，所述连板栓钉穿过所述整体式预埋U形拉环以及所述拉环带栓钉连板。

在一些实施例中，所述连板固定支架搁置在所述框架梁的框架梁主筋上面。

在一些实施例中，所述斜撑组拼钢管上部与斜撑钢管定型化上连接件焊接，所述斜撑钢管定型化上连接件焊接在所述型钢主梁上。

在一些实施例中，所述斜撑组拼钢管下部与斜撑钢管定型化下连接件焊接，所述斜撑钢管定型化下连接件通过下层楼板预埋栓杆和下层框架梁预埋栓杆固结在所述下层楼板上。

在一些实施例中，所述斜撑钢管定型化下连接件为“L”形。

在一些实施例中，在所述框架梁上用垫高刚性垫板将所述型钢主梁垫高。

在一些实施例中，所述斜撑组拼钢管采用钢管组拼件形成一个单元。

本实用新型具有以下的特点和有益效果：

1本实用新型涉及的采用整体式高强预埋U形拉环，结构设计新颖，可有效解决框架梁比较深的时候，悬挑钢梁阳台板不便搁置的问题，可有效避免阳台板被压坏。

2本实用新型涉及的连板固定支架，搁置在框架梁主筋上面，便于拉环带栓钉连板的准确定位安装，加快了施工进度，节约了成本。

3本实用新型涉及的斜撑钢管定型化连梁件，结构设计新颖，采用垫高刚性垫板和阳台顶柔性垫板可保证不让阳台板受力承载，很好地解决了阳台处的悬挑脚手架施工，外观简洁美观，经济效益突出，具有良好的推广前景。

4本实用新型涉及的斜撑钢管定型化下连接件，设计新颖、合理，加工简单、安装方便，可有效保证斜撑钢管定型化连梁件的稳固，有效保障了施工质量，避免了安全事故。

附图说明

图1是根据本实用新型的一实施例的悬挑钢梁阳台板搁置构造的施工示意图。

图2是根据本实用新型的一实施例的整体式预埋U形拉环横向剖面的构造示意图；

图3是根据本实用新型的一实施例的整体式预埋U形拉环纵向剖面的安装示意图。

图4是根据本实用新型的一实施例的斜撑组拼钢管的构造图。

图中：1-型钢主梁、3-墙体、26-悬挑阳台、27-框架梁、28-整体式预埋U形拉环、29-拉环带栓钉连板、30-连板固定支架、31-型钢梁紧固筋架、32-垫高刚性垫板、33-阳台顶柔性垫板、34-下层楼板、35-下层楼板预埋栓杆、36-下层框架梁预埋栓杆、37-斜撑组拼钢管、38-钢管组拼件、39-斜撑钢管定型化下连接件、40-斜撑钢管定型化上连接件、97-脚手架纵杆、98-框架梁主筋、99-连板栓钉。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

本领域技术人员应理解的是，在本实用新型的揭露中，术语“纵向”、“横向”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”“内”、“外”等指示的方位或位置关系是基于附图所示的方位或位置关系，其仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此上述术语不能理解为对本实用新型的限制。

可以理解的是，术语“一”应理解为“至少一”或“一个或多个”，即在一个实施例中，一个元件的数量可以为一个，而在另外的实施例中，该元件的数量可以为多个，术语“一”不能理解为对数量的限制。

如图1到图4所示，根据本实用新型的一实施例的悬挑钢梁阳台板搁置构造的结构示意图被展示，所述悬挑钢梁阳台板搁置构造主要包括：悬挑阳台(26)、框架梁(27)、整体式预埋U形拉环(28)、拉环带栓钉连板(29)、连板固定支架(30)、型钢梁紧固筋架(31)、垫高刚性垫板(32)、阳台顶柔性垫板(33)、下层楼板(34)、下层楼板预埋栓杆(35)、下层框架梁预埋栓杆(36)、斜撑组拼钢管(37)、钢管组拼件(38)、斜撑钢管定型化下连接件(39)、斜撑钢管定型化上连接件(40)。

如图1～图3所示，型钢主梁(1)在遇到悬挑阳台(26)时，采用不可拆除的整体式预埋U形拉环(28)固定悬挑阳台(26)处的型钢主梁(1)，所述悬挑阳台(26)由置于墙体(3)上的框架梁(27)配以加工工程制作完成，所述悬挑阳台(26)顶部设置有阳台顶柔性垫板(33)，框架梁(27)置于型钢主梁(1)底侧。

具体而言，整体式预埋U形拉环(28)预埋在框架梁(27)内，整体式预埋U形拉环(28)下部设有拉环带栓钉连板(29)，其中拉环带栓钉连板(29)连接整体式预埋U形拉环(28)的两端侧；拉环带栓钉连板(29)下部设有连板固定支架(30)，型钢梁紧固筋架(31)穿过整体式预埋U形拉环(28)并置于型钢主梁(1)的顶部，对型钢主梁(1)顶部进行卡死固结。

至少一连板固定支架(30)垂直间隔连接拉环带栓钉连板(29)的下表面，支撑拉环带栓钉连板(29)。

具体而言，整体式预埋U形拉环(28)通过连板栓钉(99)固定在拉环带栓钉连板(29)上面，连板栓钉(99)穿过整体式预埋U形拉环(28)以及拉环带栓钉连板(29)；在遇到框架梁(27)比较深的时候，整体式预埋U形拉环(28)采用连板固定支架(30)进行准确定位安装，连板固定支架(30)搁置在框架梁(27)的框架梁主筋(98)上面。

另外，悬挑钢梁阳台板搁置构造包括斜撑组拼钢管(37)，斜撑组拼钢管(37)上部与斜撑钢管定型化上连接件(40)焊接，斜撑钢管定型化上连接件(40)焊接在型钢主梁(1)上，故斜撑组拼钢管(37)上部通过斜撑钢管定型化上连接件(40)与型钢主梁(1)焊接，可起到支撑作用，从而避免悬挑阳台(26)受力。

斜撑组拼钢管(37)下部与“L”形的斜撑钢管定型化下连接件(39)焊接，斜撑钢管定型化下连接件(39)通过下层楼板预埋栓杆(35)和下层框架梁预埋栓杆(36)固结在下层楼板(34)上，故，斜撑组拼钢管(37)下部通过斜撑钢管定型化下连接件(39)固定于下层楼板(34)上。

另外，在对型钢主梁(1)进行固定前，在框架梁(27)上面利用垫高刚性垫板(32)将型钢主梁(1)垫高，为了避免悬挑阳台(26)受力，此外，在悬挑阳台(26)上面利用阳台顶柔性垫板(33)将将型钢主梁(1)垫高。

如图1和图4所示，斜撑组拼钢管(37)采用钢管组拼件(38)可形成一个单元，从而便于焊接固定。

本实用新型不局限于上述最佳实施方式，任何人在本实用新型的启示下都可得出其他各种形式的产品，但不论在其形状或结构上作任何变化，凡是具有与本申请相同或相近似的技术方案，均落在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201822267302.1

申请日:2018-12-29

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:86(杭州)

授权编号:CN209457139U

授权时间:20191001

主分类号:E04B 1/00

专利分类号:E04B1/00;E04G3/18

范畴分类:36C;36D;

申请人:杭州江润科技有限公司

第一申请人:杭州江润科技有限公司

申请人地址:310003 浙江省杭州市拱墅区万达商业中心3幢3单元1901室

发明人:王新泉

第一发明人:王新泉

当前权利人:杭州江润科技有限公司

代理人:王闯

代理机构:32260

代理机构编号:无锡市汇诚永信专利代理事务所（普通合伙）

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/57e9d566008b9892e7a5d417.html