# 一种用于装配式建筑物的预制建筑墙构论文和设计-韩瑞银

### 全文摘要

本实用新型公开了一种用于装配式建筑物的预制建筑墙构，包括固定框架,还包括：墙体结构以及连接结构；所述墙体结构包括：混凝土层、保温板、第一固定架、装饰板、钢筋、四对螺栓组件、四对第一固定板、四对第一伸缩杆、四对压缩弹簧以及四对夹紧板；所述混凝土层安置于固定框架内，所述保温板安置于固定框架内，所述第一固定架安置于固定框架上，所述装饰板安置于第一固定架内，所述钢筋安置于混凝土层内，本实用新型涉及装配式建筑技术领域,使用起来更加的方便，减少了不必要的麻烦。

### 主设计要求

1.一种用于装配式建筑物的预制建筑墙构，包括固定框架（1）,其特征在于，还包括：墙体结构以及连接结构；所述墙体结构包括：混凝土层（2）、保温板（3）、第一固定架（4）、装饰板（5）、钢筋（6）、四对螺栓组件（7）、四对第一固定板（8）、四对第一伸缩杆（9）、四对压缩弹簧（10）以及四对夹紧板（11）；所述混凝土层（2）安置于固定框架（1）内，所述保温板（3）安置于固定框架（1）内，所述第一固定架（4）安置于固定框架（1）上，所述装饰板（5）安置于第一固定架（4）内，所述钢筋（6）安置于混凝土层（2）内，四对所述螺栓组件（7）安置于混凝土层（2）与保温板（3）上，且所述螺栓组件（7）穿过混凝土层（2）与保温板（3），所述固定框架（1）内开设有四对矩形凹槽，每个所述第一固定板（8）安置于每个所述矩形凹槽内，每个所述第一伸缩杆（9）安置于每个所述第一固定板（8）上，每个所述压缩弹簧（10）套装于每个所述第一伸缩杆（9）上，每个所述夹紧板（11）安置于每个所述第一伸缩杆（9）上；所述连接结构安置于固定框架（1）上，且所述连接结构用于连接。

### 设计方案

1.一种用于装配式建筑物的预制建筑墙构，包括固定框架（1）,其特征在于，还包括：墙体结构以及连接结构；

所述墙体结构包括：混凝土层（2）、保温板（3）、第一固定架（4）、装饰板（5）、钢筋（6）、四对螺栓组件（7）、四对第一固定板（8）、四对第一伸缩杆（9）、四对压缩弹簧（10）以及四对夹紧板（11）；

所述混凝土层（2）安置于固定框架（1）内，所述保温板（3）安置于固定框架（1）内，所述第一固定架（4）安置于固定框架（1）上，所述装饰板（5）安置于第一固定架（4）内，所述钢筋（6）安置于混凝土层（2）内，四对所述螺栓组件（7）安置于混凝土层（2）与保温板（3）上，且所述螺栓组件（7）穿过混凝土层（2）与保温板（3），所述固定框架（1）内开设有四对矩形凹槽，每个所述第一固定板（8）安置于每个所述矩形凹槽内，每个所述第一伸缩杆（9）安置于每个所述第一固定板（8）上，每个所述压缩弹簧（10）套装于每个所述第一伸缩杆（9）上，每个所述夹紧板（11）安置于每个所述第一伸缩杆（9）上；

所述连接结构安置于固定框架（1）上，且所述连接结构用于连接。

2.根据权利要求1所述的一种用于装配式建筑物的预制建筑墙构，其特征在于，所述连接结构包括：十字架（12）、一对第一连接槽、一对第二连接槽、两对第三连接槽以及两对第四连接槽；

一对所述第一连接槽开设于十字架（12）侧表面上，一对所述第二连接槽开设于十字架（12）侧表面上，两对所述第三连接槽开设于十字架（12）上下表面上，两对所述第四连接槽开设于十字架（12）上下表面上。

3.根据权利要求1所述的一种用于装配式建筑物的预制建筑墙构，其特征在于，每个所述夹紧板（11）侧表面设有防滑垫（13）。

4.根据权利要求2所述的一种用于装配式建筑物的预制建筑墙构，其特征在于，每个所述第一连接槽内设有第一防滑层（14）。

5.根据权利要求2所述的一种用于装配式建筑物的预制建筑墙构，其特征在于，每个所述第二连接槽内设有第二防滑层（15）。

6.根据权利要求2所述的一种用于装配式建筑物的预制建筑墙构，其特征在于，每个所述第三连接槽内设有第三防滑层（16）。

7.根据权利要求2所述的一种用于装配式建筑物的预制建筑墙构，其特征在于，每个所述第四连接槽内设有第四防滑层（17）。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及装配式建筑技术领域，具体为一种用于装配式建筑物的预制建筑墙构。

背景技术

拼装房”是装配式住宅的通俗称呼，它的全称是预制装配式住宅，是用工业化的生产方式来建造住宅，是将住宅的部分或全部构件在工厂预制完成,然后运输到施工现场，将构件通过可靠的连接方式组装而建成的住宅，在欧美及日本被称作产业化住宅或工业化住宅。 “拼装房”的不同，只是部分零件进行了预制，到施工现场也要和传统建筑一样浇筑，并不是想象中的“搭积木”。因此房屋建成后从外观根本看不出区别。

但是目前的装配式建筑物的预制建筑墙都是采用混凝土直接粘合的方式，很容易脱落，使用安全性较低，容易发生危险，而且容易松动，美观性也较差，因此为了解决这一问题，设计一种用于装配式建筑物的预制建筑墙构是非常有必要的。

实用新型内容

针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种用于装配式建筑物的预制建筑墙构，解决了现有的很容易脱落，使用安全性较低，容易发生危险，而且容易松动的问题。

为实现以上目的，本实用新型通过以下技术方案予以实现：一种用于装配式建筑物的预制建筑墙构，包括固定框架,还包括：墙体结构以及连接结构；

所述墙体结构包括：混凝土层、保温板、第一固定架、装饰板、钢筋、四对螺栓组件、四对第一固定板、四对第一伸缩杆、四对压缩弹簧以及四对夹紧板；

所述混凝土层安置于固定框架内，所述保温板安置于固定框架内，所述第一固定架安置于固定框架上，所述装饰板安置于第一固定架内，所述钢筋安置于混凝土层内，四对所述螺栓组件安置于混凝土层与保温板上，且所述螺栓组件穿过混凝土层与保温板，所述固定框架内开设有四对矩形凹槽，每个所述第一固定板安置于每个所述矩形凹槽内，每个所述第一伸缩杆安置于每个所述第一固定板上，每个所述压缩弹簧套装于每个所述第一伸缩杆上，每个所述夹紧板安置于每个所述第一伸缩杆上；

所述连接结构安置于固定框架上，且所述连接结构用于连接。

优选地，所述连接结构包括：十字架、一对第一连接槽、一对第二连接槽、两对第三连接槽以及两对第四连接槽；

一对所述第一连接槽开设于十字架侧表面上，一对所述第二连接槽开设于十字架侧表面上，两对所述第三连接槽开设于十字架上下表面上，两对所述第四连接槽开设于十字架上下表面上。

优选地，每个所述夹紧板侧表面设有防滑垫。

优选地，每个所述第一连接槽内设有第一防滑层。

优选地，每个所述第二连接槽内设有第二防滑层。

优选地，每个所述第三连接槽内设有第三防滑层。

优选地，每个所述第四连接槽内设有第四防滑层。

有益效果

本实用新型提供了一种用于装配式建筑物的预制建筑墙构。具备以下有益效果:该装置能够更好的进行安装，有效的防止了松动，增加了安全性，更加美观，使用起来更加的方便，减少了不必要的麻烦。

附图说明

图1为本实用新型所述一种用于装配式建筑物的预制建筑墙构的结构示意图；

图2为本实用新型所述一种用于装配式建筑物的预制建筑墙构的侧视图；

图3为本实用新型所述十字架的主视图；

图4为本实用新型所述十字架的俯视图。

图中：1、固定框架；2、混凝土层；3、保温板；4、第一固定架；5、装饰板；6、钢筋；7、螺栓组件；8、第一固定板；9、第一伸缩杆；10、压缩弹簧；11、夹紧板；12、十字架；13、防滑垫；14、第一防滑层；15、第二防滑层；16、第三防滑层；17、第四防滑层。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-4，本实用新型提供一种技术方案：一种用于装配式建筑物的预制建筑墙构，包括固定框架1,还包括：墙体结构以及连接结构；所述墙体结构包括：混凝土层2、保温板3、第一固定架4、装饰板5、钢筋6、四对螺栓组件7、四对第一固定板8、四对第一伸缩杆9、四对压缩弹簧10以及四对夹紧板11；所述混凝土层2安置于固定框架1内，所述保温板3安置于固定框架1内，所述第一固定架4安置于固定框架1上，所述装饰板5安置于第一固定架4内，所述钢筋6安置于混凝土层2内，四对所述螺栓组件7安置于混凝土层2与保温板3上，且所述螺栓组件7穿过混凝土层2与保温板3，所述固定框架1内开设有四对矩形凹槽，每个所述第一固定板8安置于每个所述矩形凹槽内，每个所述第一伸缩杆9安置于每个所述第一固定板8上，每个所述压缩弹簧10套装于每个所述第一伸缩杆9上，每个所述夹紧板11安置于每个所述第一伸缩杆9上；所述连接结构安置于固定框架1上，且所述连接结构用于连接；所述连接结构包括：十字架12、一对第一连接槽、一对第二连接槽、两对第三连接槽以及两对第四连接槽；一对所述第一连接槽开设于十字架12侧表面上，一对所述第二连接槽开设于十字架12侧表面上，两对所述第三连接槽开设于十字架12上下表面上，两对所述第四连接槽开设于十字架12上下表面上；每个所述夹紧板11侧表面设有防滑垫13；每个所述第一连接槽内设有第一防滑层14；每个所述第二连接槽内设有第二防滑层15；每个所述第三连接槽内设有第三防滑层16；每个所述第四连接槽内设有第四防滑层17。

实施例：该装置固定框架1内的混凝土层2用于增加强度，固定框架1内的保温板3用于保温，固定框架1上的第一固定架4内的装饰板5用于装饰，混凝土层2内的钢筋6用于增加强度，混凝土层2与保温板3上的螺栓组件7用于增加粘合性，防止脱落，固定框架1内的矩形凹槽内的第一固定板8用于固定，第一固定板8上的第一伸缩杆9用于伸缩，第一伸缩杆9上的压缩弹簧10用于挤压，第一伸缩杆9上的夹紧板11用于加紧，防止松动，整个连接结构用于对墙体结构进行拼接，从而达到对应的要求，非常方便。

需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下。由语句“包括一个......限定的要素，并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素”。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920006285.8

申请日:2019-01-03

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:23(黑龙江)

授权编号:CN209369105U

授权时间:20190910

主分类号:E04B 2/00

专利分类号:E04B2/00;E04B2/56;E04C2/288;E04C2/38

范畴分类:36C;36D;

申请人:韩瑞银

第一申请人:韩瑞银

申请人地址:154600 黑龙江省七台河市通达市政工程有限责任公司

发明人:韩瑞银

第一发明人:韩瑞银

当前权利人:韩瑞银

代理人:汪浩

代理机构:11530

代理机构编号:北京华识知识产权代理有限公司

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/58aae73e6f075393a0d5622b.html