# 软弱泥岩遇水强度弱化特性宏细观模拟研究

### 论文摘要

基于离散元理论,采用物理模拟和数值模拟相结合的方法进行泥岩软弱和遇水强度弱化特性研究,并提出了一种泥岩跨尺度研究方法.结果表明:泥岩单轴抗压强度和弹性模量随黏土矿物含量增加而减小,符合指数小于0的幂函数关系.随着黏土矿物含量增加,泥岩遇水弱化指数增大,并逐渐趋于稳定.黏土矿物含量对泥岩力学性质影响的细观机理:黏土矿物含量越高,泥岩内强胶结数目越少,泥岩压缩破坏过程弱胶结破坏数目越多,泥岩的强度越小.模拟确定类泥岩临界黏土矿物含量为28.81%,黏土矿物含量达到临界值,随着黏土矿物含量增加,泥岩单轴抗压强度、遇水弱化指数不变.

### 论文目录

- 1 泥岩颗粒胶结模型

- 2 泥岩制样

- 2.1 制样材料

- 2.2 制样过程

- 3 泥岩力学特性物理模拟

- 4 泥岩力学特性数值模拟

- 4.1 泥岩细观力学参数校核

- 4.2 泥岩力学特性与矿物组分关系

- 5 结 论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 李桂臣,孙长伦,何锦涛,孙元田,董玉玺,赵华山

关键词: 软弱泥岩,强度弱化,宏细观,模拟研究

来源: 中国矿业大学学报 2019年05期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑,基础科学,工程科技Ⅱ辑

专业: 地质学,建筑科学与工程

单位: 中国矿业大学深部煤炭资源开采教育部重点实验室矿业工程学院,中国华能华亭煤业公司技术中心

基金: 国家重点基础研究发展计划项目(2016YFC0600901),国家自然科学基金项目(51574224)

分类号: TU45

DOI: 10.13247/j.cnki.jcumt.001050

页码: 935-942

总页数: 8

文件大小: 2799K

下载量: 343

### 相关论文文献

- [1].不同钻孔深度下应力扰动对泥岩力学特性的影响[J]. 煤炭学报 2019(S1)

- [2].泥岩三轴试验及其颗粒流数值模拟[J]. 四川建筑 2020(02)

- [3].侧限下地基泥岩浸水膨胀变形大尺寸模型试验[J]. 防灾减灾工程学报 2020(03)

- [4].上覆荷载下泥岩渗透特性原位试验研究[J]. 兰州交通大学学报 2020(04)

- [5].高速铁路泥岩地基原位浸水响应特征试验研究[J]. 铁道学报 2020(10)

- [6].宝兰客专兰州段泥岩软化特性的微观研究[J]. 铁道标准设计 2018(05)

- [7].西南某机场三叠系泥岩软化规律研究[J]. 人民长江 2018(20)

- [8].含水泥岩蠕变损伤特性试验研究[J]. 河南理工大学学报(自然科学版) 2016(05)

- [9].煤系铁铝质泥岩遇水软化的特征及机理分析[J]. 煤矿现代化 2013(S1)

- [10].一种改进的泥岩涂抹定量评价方法[J]. 新疆石油天然气 2014(01)

- [11].干湿循环效应对风化泥岩性质影响的试验研究[J]. 公路工程 2013(02)

- [12].泥岩涂抹形成演化与油气运移及封闭[J]. 中国矿业大学学报 2012(01)

- [13].泥岩涂抹定量计算的对比分析及应用[J]. 石油天然气学报 2009(01)

- [14].巴东组泥岩水作用的特征强度及其能量演化规律研究[J]. 岩石力学与工程学报 2020(02)

- [15].黏土泥岩地质条件下隧道沉降控制[J]. 价值工程 2020(12)

- [16].渤海油田水平生产井控水及泥岩封堵技术创新应用[J]. 石油工业技术监督 2020(06)

- [17].哈日凹陷厚层泥岩“甜点”储层相控去压实地震反演预测方法[J]. 中国石油和化工标准与质量 2020(13)

- [18].贵黄高速公路二叠系泥岩崩解特性研究[J]. 中国水运(下半月) 2019(06)

- [19].冲击荷载作用下煤矿泥岩能量耗散试验研究[J]. 煤炭学报 2019(06)

- [20].泥岩浸水后崩解规律的试验研究[J]. 天津建设科技 2019(S1)

- [21].临兴地区煤系泥岩微量元素特征及其地质意义[J]. 煤田地质与勘探 2017(03)

- [22].泥岩填筑路基病害分析及防治措施[J]. 西部交通科技 2012(06)

- [23].泥岩浸水膨胀对套管损坏影响分析[J]. 石油仪器 2012(03)

- [24].泥岩浸水对应力应变扰动的数值模拟[J]. 油气地质与采收率 2012(06)

- [25].采用泥岩回填的质量控制研究策略[J]. 硅谷 2008(03)

- [26].不同洒水量下泥岩路基填料崩解特征的差异性[J]. 科学技术与工程 2018(09)

- [27].西宁地区泥岩地基的特性及常见问题分析[J]. 勘察科学技术 2018(05)

- [28].基于岩心岩脉弯曲度的泥岩压实率研究[J]. 能源与环保 2017(07)

- [29].注浆参数对破碎泥岩孔隙率的影响试验研究[J]. 世界科技研究与发展 2016(02)

- [30].哈密地区高铁地基膨胀泥岩分级初探[J]. 兰州工业学院学报 2016(02)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/58b8b4dd67aa9a86c0d2f83c.html