# 一种市政工程用脚手架论文和设计-刘聪

### 全文摘要

本实用新型涉及一种市政工程用脚手架，属于脚手架领域。包括对称设置的安装架，两个安装架相对的侧面沿安装架高度方向分别设有两根对称的滑槽，滑槽上滑动连接有两根垂直滑槽的伸缩杆，两根伸缩杆中间设有伸缩脚踏网，安装架内设置有用于驱动伸缩杆沿滑槽上下移动的驱动结构,两个安装架间设置有垂直安装架的伸缩板，伸缩板长度方向的两端分别与两个安装架上的滑槽滑动连接，伸缩板的上表面设置有充气垫，充气垫上分别设置有进气嘴与放气嘴，进气嘴连通有输气管道，输气管道远离进气嘴的一端连通有电动气泵。使用此种实用新型，可避免施工人员从高处坠落受伤的情况出现。

### 主设计要求

1.一种市政工程用脚手架，包括对称设置的安装架(1)，两个安装架(1)相对的侧面沿安装架(1)高度方向分别设有两根对称的滑槽(11)，滑槽(11)上滑动连接有两根垂直滑槽(11)的伸缩杆(2)，两根伸缩杆(2)中间设有伸缩脚踏网(21)，安装架(1)内设置有用于驱动伸缩杆(2)沿滑槽(11)上下移动的驱动结构(12),其特征是，两个所述安装架(1)间设置有位于伸缩杆(2)下方且垂直安装架(1)的伸缩板(3)，所述伸缩板(3)长度方向的两端分别与两个安装架(1)上的滑槽(11)滑动连接，所述伸缩板(3)包括两块相互滑动连接的上滑板(31)和下滑板(32)，所述上滑板(31)上设置有用于固定上滑板(31)和下滑板(32)的固定装置，所述伸缩板(3)的上表面设置有充气垫(4)，所述充气垫(4)上分别设置有进气嘴(41)与放气嘴(42)，所述进气嘴(41)连通有输气管道(411)，所述输气管道(411)远离进气嘴(41)的一端连通有电动气泵(4111)。

### 设计方案

1.一种市政工程用脚手架，包括对称设置的安装架(1)，两个安装架(1)相对的侧面沿安装架(1)高度方向分别设有两根对称的滑槽(11)，滑槽(11)上滑动连接有两根垂直滑槽(11)的伸缩杆(2)，两根伸缩杆(2)中间设有伸缩脚踏网(21)，安装架(1)内设置有用于驱动伸缩杆(2)沿滑槽(11)上下移动的驱动结构(12),其特征是，两个所述安装架(1)间设置有位于伸缩杆(2)下方且垂直安装架(1)的伸缩板(3)，所述伸缩板(3)长度方向的两端分别与两个安装架(1)上的滑槽(11)滑动连接，所述伸缩板(3)包括两块相互滑动连接的上滑板(31)和下滑板(32)，所述上滑板(31)上设置有用于固定上滑板(31)和下滑板(32)的固定装置，所述伸缩板(3)的上表面设置有充气垫(4)，所述充气垫(4)上分别设置有进气嘴(41)与放气嘴(42)，所述进气嘴(41)连通有输气管道(411)，所述输气管道(411)远离进气嘴(41)的一端连通有电动气泵(4111)。

2.根据权利要求1所述的一种市政工程用脚手架，其特征是，所述上滑板(31)背离充气垫(4)的一面沿上滑板(31)长度方向对称设置有导轨(311)，所述下滑板(32)于导轨(311)上与上滑板(31)滑动连接，所述固定装置为穿设于导轨(311)上的第一螺栓(3111)，所述上滑板(31)与下滑板(32)通过第一螺栓(3111)穿过导轨(311)抵紧下滑板(32)固定。

3.根据权利要求2所述的一种市政工程用脚手架，其特征是，所述上滑板(31)远离其与滑槽(11)滑动连接的一端设置有过渡垫(312)，所述过渡垫(312)远离上滑板(31)的一端朝向下滑板(32)。

4.根据权利要求1所述的一种市政工程用脚手架，其特征是，所述充气垫(4)背离伸缩板(3)的一面连通有用于防止施工人员弹出充气垫(4)外的突出垫(43)。

5.根据权利要求1所述的一种市政工程用脚手架，其特征是，所述充气垫(4)的四角设置有连接块(44)，所述连接块(44)与伸缩板(3)间通过第二螺栓(441)依次螺纹连接连接块(44)与伸缩板(3)固定固定。

6.根据权利要求1所述的一种市政工程用脚手架，其特征是，所述伸缩板(3)背离充气垫(4)的一面设置有用于驱动伸缩板(3)沿滑槽(11)上下移动的驱动装置。

7.根据权利要求6所述的一种市政工程用脚手架，其特征是，所述驱动装置为设置于安装架(1)内的无杆气缸(5)，所述无杆气缸(5)沿安装架(1)高度方向对称设置，所述无杆气缸(5)包括滑动连接于无杆气缸(5)上的滑块(51)，所述滑块(51)穿过滑槽(11)分别与上滑板(31)和下滑板(32)连接，所述滑槽(11)上沿滑槽(11)长度方向设置有供滑块(51)上下移动的滑动口。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及脚手架领域，尤其涉及一种市政工程用脚手架。

背景技术

脚手架是指施工现场为工人操作并解决垂直和水平运输而搭设的各种支架。建筑界的通用术语，指建筑工地上用在外墙、内部装修或层高较高无法直接施工的地方。主要为了施工人员上下干活或外围安全网围护及高空安装构件等。

现有技术中，授权公告号为CN207959873U的中国专利，公开了一种用于道桥市政工程的脚手架。包括脚手架本体，脚手架本体两侧均设有安装架，安装架两侧设有滑槽，滑槽上设有伸缩杆，伸缩杆中间设有伸缩踏脚网，安装架上端均设有工具箱，伸缩杆两端均穿过滑槽伸入安装架内部，安装架内部设有电动机，电动机连接有卷筒，卷筒上绕设有钢丝绳，钢丝绳另一端穿过两个定滑轮固定连接在伸缩杆上，安装架内部上下两端分别设有上限位块和下限位块，电动机电性连接开关按钮，开关按钮设于安装架外侧。本实用新型所达到的有益效果是：通过设置伸缩杆，实现脚手架本体的折叠，设置电动机和定滑轮，实现伸缩杆的上下移动，为施工工人提供了便利，且本实用新型设计巧妙，实用性较强。但是该实用新型在使用的过程中，当钢丝绳断裂或者伸缩脚踏网损坏时，极有可能造成施工人员的坠落，进而造成施工人员人身的伤害。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种市政工程用脚手架，具有防止施工人员从高处坠落受伤的优点。

本实用新型的上述目的是通过以下技术方案得以实现的：

一种市政施工用脚手架，包括对称设置的安装架，两个安装架相对的侧面沿安装架高度方向分别设有两根对称的滑槽，滑槽上滑动连接有两根垂直滑槽的伸缩杆，两根伸缩杆中间设有伸缩脚踏网，安装架内设置有用于驱动伸缩杆沿滑槽上下移动的驱动结构,两个所述安装架间设置有位于伸缩杆下方且垂直安装架的伸缩板，所述伸缩板长度方向的两端分别与两个安装架上的滑槽滑动连接，所述伸缩板包括两块相互滑动连接的上滑板和下滑板，所述上滑板上设置有用于固定上滑板和下滑板的固定装置，所述伸缩板的上表面设置有充气垫，所述充气垫上分别设置有进气嘴与放气嘴，所述进气嘴连通有输气管道，所述输气管道远离进气嘴的一端连通有电动气泵。

实施上述技术方案，当伸缩脚踏网不使用时，将放气嘴打开，充气垫内的气体通过放气嘴排出，打开固定装置，再移动两块安装架朝相互靠拢的方向移动，带动伸缩板和伸缩杆移动，使得下滑板滑动至上滑板的下方，进而实现整体的收纳，从而便于安装架的运输；当伸缩脚踏网需要使用时，将安装架朝相互远离的方向移动，将放气嘴关闭，打开进气嘴和电动气泵，电动气泵通过输气管道向充气垫内充气，从而使得充气垫处于气体充盈状态。通过充气垫的设置，可使得施工人员从伸缩脚踏网上坠落时，可通过充气垫的缓冲，避免工作人员受伤。

进一步，所述上滑板背离充气垫的一面沿上滑板长度方向对称设置有导轨，所述下滑板于导轨上与上滑板滑动连接，所述固定装置为穿设于导轨上的第一螺栓，所述上滑板与下滑板通过第一螺栓穿过导轨抵紧下滑板固定。

实施上述技术方案，当伸缩脚踏网不使用时，将第一螺栓从上滑板内分离，拉动两块安装架朝相互靠近的方向移动，进而带动下滑板沿导轨收纳于上滑板的下方；当伸缩脚踏网需要使用时，将第一螺栓从上滑板内分离，拉动两块安装架朝相互远离的方向移动，进而带动下滑板沿导轨朝远离上滑板的方向移动，再将第一螺栓穿过上滑板抵紧下滑板将其固定，从而使得充气垫能放置于伸缩板上。

进一步，所述上滑板远离其与滑槽滑动连接的一端设置有过渡垫，所述过渡垫远离上滑板的一端朝向下滑板。

实施上述技术方案，当充气垫放置于上滑板与下滑板上时，由于上滑板与下滑板间有间隙，使得充气垫会与上滑板与下滑板的过渡段接触，进而导致过渡段的尖刺部棱角刺破充气垫，通过过渡垫的设置，可防止充气垫被尖锐状的棱角刺破。

进一步，所述充气垫背离伸缩板的一面连通有用于防止施工人员弹出充气垫外的突出垫。

实施上述技术方案，当施工人员从伸缩脚踏网上坠落至充气垫上时，通过突出垫的设置，可防止施工人员坠落于充气垫上回弹出充气垫外。

进一步，所述充气垫的四角设置有连接块，所述连接块与伸缩板间通过第二螺栓依次螺纹连接连接块与伸缩板固定固定。

实施上述技术方案，当充气垫漏气时，拧松第二螺栓，将充气垫从伸缩板上更换下来，从而实现充气垫的拆卸；更换好充气垫后，将充气垫放置于伸缩板上，拧紧第二螺栓，从而使得充气垫连接于伸缩板上。

进一步，所述伸缩板背离充气垫的一面设置有用于驱动伸缩板沿滑槽上下移动的驱动装置。

实施上述技术方案，当施工人员在使用伸缩脚踏网时，开启驱动装置，驱动装置驱动伸缩板朝靠近伸缩脚踏网的方向移动，当移动至与伸缩脚踏网相近的位置时，关闭驱动装置。通过驱动装置的设置，可使得伸缩板与伸缩脚踏网间保持一定距离，避免位于伸缩板上的充气垫与伸缩脚踏网距离太远，而导致施工人员坠落不到充气垫上的情况出现。

进一步，所述驱动装置为设置于安装架内的无杆气缸，所述无杆气缸沿安装架高度方向对称设置，所述无杆气缸包括滑动连接于无杆气缸上的滑块，所述滑块穿过滑槽分别与上滑板和下滑板连接，所述滑槽上沿滑槽长度方向设置有供滑块上下移动的滑动口。

实施上述技术方案，当施工人员在使用伸缩脚踏网时，开启无杆气缸，无杆气缸驱动滑块沿着无杆气缸移动，滑块移动进而带动伸缩板移动，当移动至靠近伸缩脚踏网的位置，关闭无杆气缸。通过无杆气缸的设置，可使得伸缩板与伸缩脚踏网间保持一定距离，避免位于伸缩板上的充气垫与伸缩脚踏网距离太远，而导致施工人员坠落不到充气垫上的情况出现。

综上所述，本实用新型具有以下有益效果：

一、伸缩脚踏网损坏而导致施工人员从伸缩脚踏网处坠落时，通过充气垫的设置，可使得施工人员坠落于充气垫上，从而避免工作人员受伤;

二、通过无杆气缸的设置，可使得伸缩板与伸缩脚踏网处于一定距离，避免二者距离太远，而导致施工人员坠落时，坠落不入充气垫上的情况出现。

附图说明

图1是本实用新型实整体的结构示意图；

图2是图1中的A部放大图；

图3是本实用新型的剖面图；

图4是本实用新型的俯视图。

附图标记：1、安装架；11、滑槽；12、驱动结构；2、伸缩杆；21、伸缩脚踏网；3、伸缩板；31、上滑板；311、导轨；3111、第一螺栓；312、过渡垫；32、下滑板；4、充气垫；41、进气嘴；411、输气管道；4111、电动气泵；42、放气嘴；43、突出垫；44、连接块；441、第二螺栓；5、无杆气缸；51、滑块。

具体实施方式

下面将结合附图，对本实用新型实施例的技术方案进行描述。

如图1与图3所示，一种市政施工用脚手架，包括两个对称设置的安装架1，两个安装架1相对的侧壁沿其高度方向分别设置有两根对称的滑槽11，滑槽11对称设置于安装架1宽度方向的两端，两个安装架1的滑槽11间滑动连接有两根垂直滑槽11的伸缩杆2，两根伸缩杆2之间设置有伸缩脚踏网21，安装架1内设置有用于驱动伸缩杆2沿滑槽11上下移动的驱动结构12。

如图2所示，两个安装架1间设置有位于伸缩杆2下方且垂直安装架1的伸缩板3，伸缩板3长度方向的两端分别与两个安装架1上的滑槽11滑动连接。伸缩板3包括上滑板31和位于上滑板31下方的下滑板32，上滑板31与下滑板32相互滑动连接，上滑板31和下滑板32相互远离的一端分别与其所在的滑槽11滑动连接。

上滑板31与下滑板32相对的一面沿上滑板31长度方向对称设置有导轨311，导轨311设置于上滑板31宽度方向的两端，下滑板32于导轨311上与上滑板31滑动连接，导轨311上设置有用于将下滑板32固定于导轨311内的固定装置，固定装置为设置于上滑板31远离滑槽11的一端的第一螺栓3111，上滑板31与下滑板32通过第一螺栓3111穿过上滑板31抵接下滑板32固定。上滑板31远离滑槽11的一端设置有过渡垫312，过渡垫312由橡胶制成，过渡垫312远离上滑板31的一端朝向下滑板32。

如图3与图4所示，伸缩板3的上表面设置有充气垫4，充气垫4与伸缩板3相对的一面且位于充气垫4的四角设置有连接块44，连接块44与伸缩板3通过第二螺栓441依次螺纹连接连接块44与伸缩板3固定。

充气垫4上连通有进气嘴41与放气嘴42，放气嘴42连通有输气管道411，输气管道411远离放气嘴42的一端连通有电动气泵4111。安装架1相对的侧壁开设有供输气管道411穿过并沿其移动的开口。充气垫4远离伸缩板3的一面沿充气垫4周向连通有用于防止施工人员坠落于充气垫4上弹出充气垫4外的突出垫43。

伸缩板3背离充气垫4的一面设置有用于驱动伸缩板3沿滑槽11上下移动的驱动装置。驱动装置为设置于安装架1内的无杆气缸5，无杆气缸5的两端分别与安装架1的内顶壁与内底壁连接，无杆气缸5包括滑动连接于无杆气缸5上的滑块51，滑槽11的内底壁沿滑槽11长度方向设置有供滑块51上下移动的滑动口，滑块51背离无杆气缸5的侧壁穿过滑槽11内底壁分别与上滑板31和下滑板32连接。

工作原理：当伸缩脚踏网21不使用时，将放气嘴42打开，充气垫4内的气体通过放气嘴42排出，打开固定装置，再移动两块安装架1朝相互靠拢的方向移动，带动伸缩板3和伸缩杆2移动，使得下滑板32滑动至上滑板31的下方，进而实现整体的收纳，从而便于安装架1的运输；当伸缩脚踏网21需要使用时，将安装架1朝相互远离的方向移动，将放气嘴42关闭，打开进气嘴41和电动气泵4111，电动气泵4111通过输气管道411向充气垫4内充气，从而使得充气垫4处于气体充盈状态，再开启无杆气缸5，无杆气缸5驱动充气垫4朝靠近伸缩脚踏网21的方向移动，当驱动至适合的位置时，关闭无杆气缸5。通过充气垫4的设置，可使得施工人员从伸缩脚踏网21上坠落时，可通过充气垫4的缓冲，避免工作人员受伤；通过无杆气缸5的设置，当施工人员从伸缩脚踏网21上坠落至充气垫4上时，不会由于充气垫4与伸缩脚踏网21距离太远而导致施工人员坠落不到充气垫4上的情况出现。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920005160.3

申请日:2019-01-02

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:90(成都)

授权编号:CN209670313U

授权时间:20191122

主分类号:E04G 5/00

专利分类号:E04G5/00

范畴分类:36E;

申请人:四川荣晨建设工程有限公司

第一申请人:四川荣晨建设工程有限公司

申请人地址:610031 四川省成都市青羊区西大街84号1幢1单元5楼505号

发明人:刘聪

第一发明人:刘聪

当前权利人:四川荣晨建设工程有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/58ce14fd2e19fd4273454e47.html