# 一种转动式音响论文和设计-汪迟生

### 全文摘要

本实用新型涉及音响技术领域，具体涉及一种转动式音响，包括上音箱、下音箱以及主轴，所述上音箱与下音箱均与所述主轴活动连接，所述上音箱位高于所述下音箱。本实用新型结构简单、使用方便，通过设置水平转动的上音箱和下音箱，使音响的发音指向两个不同的方向，以适应更复杂的环境，同时可以增加声音的立体环绕效果。

### 主设计要求

1.一种转动式音响，其特征在于，包括上音箱、下音箱以及主轴，所述上音箱与下音箱均与所述主轴转动连接，所述上音箱位高于所述下音箱。

### 设计方案

1.一种转动式音响，其特征在于，包括上音箱、下音箱以及主轴，所述上音箱与下音箱均与所述主轴转动连接，所述上音箱位高于所述下音箱。

2.根据权利要求1所述的一种转动式音响，其特征在于，所述上音箱、下音箱均电连接于所述主轴。

3.根据权利要求1所述的一种转动式音响，其特征在于，所述主轴底部设有支撑座。

4.根据权利要求1所述的一种转动式音响，其特征在于，所述主轴设有固定所述上音箱和下音箱的卡扣。

5.根据权利要求1所述的一种转动式音响，其特征在于，所述上音箱和下音箱的正面均设有扬声器和投影灯。

6.根据权利要求1所述的一种转动式音响，其特征在于，所述主轴设有驱动所述上音箱与下音箱转动的电机。

7.根据权利要求1所述的一种转动式音响，其特征在于，所述上音箱的散热风口朝上，所述下音箱的散热风口朝下。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及音响技术领域，具体涉及一种转动式音响。

背景技术

所谓环绕立体声，通常是与双声道立体声相比，系指声音好像把听者包围起来的一种重放方式。这种方式所产生的重放声场，除了保留着原信号的声源方向感外，还伴随产生围绕感和扩展感(声音离开听者扩散或有混响的感觉)的音响效果。在聆听环绕立体声时，聆听者能够区分出来自前后左右的声音，即环绕立体声可使空间声源由线扩展到整个水平面乃至垂直面，因此可以逼真地再现演出厅的空间混响过程，具有更为动人的临场感。而现在的音响必须成对使用才能立体环绕音效。因此，现有技术有待改进。

实用新型内容

本实用新型针对上述存在的问题，提供一种转动式音响，能够单独使用并提供立体环绕音效。

本实用新型为实现上述目的，采取以下技术方案予以实现：

一种转动式音响，包括上音箱、下音箱以及主轴，所述上音箱与下音箱均与所述主轴转动连接，所述上音箱位高于所述下音箱。

优选地，所述上音箱、下音箱均电连接于所述主轴。

优选地，所述主轴底部设有支撑座。

优选地，所述主轴设有固定所述上音箱和下音箱的卡扣。

优选地，所述上音箱和下音箱的正面均设有扬声器和投影灯。

优选地，所述主轴设有驱动所述上音箱与下音箱转动的电机。

优选地，所述上音箱的散热风口朝上，所述下音箱的散热风口朝下。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果如下：

本实用新型结构简单、使用方便，通过设置水平转动的上音箱和下音箱，使音响的发音指向两个不同的方向，以适应更复杂的环境，同时可以增加声音的立体环绕效果。

附图说明

图1为本实用新型一种转动式音响的结构示意图。

具体实施方式

以下结合附图对本实用新型的实施例作详细描述。

参见图1，一种转动式音响，包括上音箱1、下音箱2以及主轴3，上音箱1与下音箱2均与主轴3转动连接，上音箱1位高于下音箱2。

通过设置水平转动的上音箱1和下音箱2，使音响的发音指向两个不同的方向，以适应更复杂的环境，同时可以增加声音的立体环绕效果。

进一步地，上音箱1、下音箱2均电连接于主轴3。

进一步地，主轴3底部设有支撑座4。

进一步地，主轴3设有固定上音箱1和下音箱2的卡扣。

进一步地，上音箱1和下音箱2的正面均设有扬声器5和投影灯6。

进一步地，主轴3设有驱动上音箱1与下音箱2转动的电机。

进一步地，上音箱1的散热风口朝上，下音箱2的散热风口朝下。

具体实施例：

将转动式音响搬运到需要的位置，此时支撑座4位于地面。

利用电机驱动上音箱1和下音箱2转动，上音箱1和下音箱2转动到所需的位置，例如呈30°角时停止做功，卡扣固定锁死上音箱1和下音箱2，开始音响的使用。

在使用的过程中，使用两个投影灯6可以形成互呈角度的画面。

本实用新型结构简单、使用方便，通过设置水平转动的上音箱1和下音箱2，使音响的发音指向两个不同的方向，以适应更复杂的环境，同时可以增加声音的立体环绕效果。

惟以上所述者，仅为本实用新型之较佳实施例而已，当不能以此限定本实用新型实施之范围，即大凡依本实用新型权利要求及实用新型说明书所记载的内容所作出简单的等效变化与修饰，皆仍属本实用新型权利要求所涵盖范围之内。此外，摘要部分和标题仅是用来辅助专利文件搜寻之用，并非用来限制本实用新型之权利范围。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201822263965.6

申请日:2018-12-31

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:81(广州)

授权编号:CN209201309U

授权时间:20190802

主分类号:H04R 1/20

专利分类号:H04R1/20

范畴分类:38B;

申请人:广州市新度音响有限公司

第一申请人:广州市新度音响有限公司

申请人地址:510000 广东省广州市白云区江高镇神山大道西201号B栋2、3、4层

发明人:汪迟生;梁小玲;陈伟

第一发明人:汪迟生

当前权利人:广州市新度音响有限公司

代理人:廖金燕

代理机构:44299

代理机构编号:广州恒华智信知识产权代理事务所（普通合伙）

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/58d832b180c0caa65ecbbd78.html