# 一种带有防护结构的LED灯论文和设计

### 全文摘要

本实用新型公开了一种带有防护结构的LED灯，包括聚四氟乙烯壳体、导热板、微型风机、定位机构和PCB板，所述聚四氟乙烯壳体的底部固定有导热板，导热板底端的中心位置处设有PCB板，PCB板的底部安装有等间距的LED灯珠，所述导热板底端的边缘位置处固定有四组固定块，且相邻固定块之间的夹角皆为九十度，所述固定块一侧的中心位置处皆设有定位机构，定位机构的一端皆与PCB板的外侧壁相互卡接，所述导热板顶端的中心位置处固定有微型风机，所述聚四氟乙烯壳体的顶部固定有接电端。本实用新型不仅提高了LED灯的散热防护性能，延长了LED灯的使用寿命，而且提高了LED灯的装配效率。

### 主设计要求

1.一种带有防护结构的LED灯，包括聚四氟乙烯壳体(1)、导热板(2)、微型风机(6)、定位机构(8)和PCB板(17)，其特征在于：所述聚四氟乙烯壳体(1)的底部固定有导热板(2)，导热板(2)底端的中心位置处设有PCB板(17)，且PCB板(17)的底部安装有等间距的LED灯珠(16)，所述导热板(2)底端的边缘位置处固定有四组固定块(7)，且相邻固定块(7)之间的夹角皆为九十度，所述固定块(7)一侧的中心位置处皆设有定位机构(8)，且定位机构(8)的一端皆与PCB板(17)的外侧壁相互卡接，所述导热板(2)顶端的中心位置处固定有微型风机(6)，微型风机(6)上方的聚四氟乙烯壳体(1)内部安装有单片机(4)，且单片机(4)的输出端分别与微型风机(6)、LED灯珠(16)的输入端电性连接，所述聚四氟乙烯壳体(1)的顶部固定有接电端(5)。

### 设计方案

1.一种带有防护结构的LED灯，包括聚四氟乙烯壳体(1)、导热板(2)、微型风机(6)、定位机构(8)和PCB板(17)，其特征在于：所述聚四氟乙烯壳体(1)的底部固定有导热板(2)，导热板(2)底端的中心位置处设有PCB板(17)，且PCB板(17)的底部安装有等间距的LED灯珠(16)，所述导热板(2)底端的边缘位置处固定有四组固定块(7)，且相邻固定块(7)之间的夹角皆为九十度，所述固定块(7)一侧的中心位置处皆设有定位机构(8)，且定位机构(8)的一端皆与PCB板(17)的外侧壁相互卡接，所述导热板(2)顶端的中心位置处固定有微型风机(6)，微型风机(6)上方的聚四氟乙烯壳体(1)内部安装有单片机(4)，且单片机(4)的输出端分别与微型风机(6)、LED灯珠(16)的输入端电性连接，所述聚四氟乙烯壳体(1)的顶部固定有接电端(5)。

2.根据权利要求1所述的一种带有防护结构的LED灯，其特征在于：所述聚四氟乙烯壳体(1)底部的外侧壁上设有对接卡槽(13)，同时聚四氟乙烯壳体(1)的底部安装有高分子透明罩(11)，且高分子透明罩(11)顶部的边缘位置处与对接卡槽(13)相互卡合，而且高分子透明罩(11)的内侧壁上均匀涂抹有单向滤光层(10)。

3.根据权利要求1所述的一种带有防护结构的LED灯，其特征在于：所述微型风机(6)位置处的聚四氟乙烯壳体(1)侧壁上设有六组通风孔(3)，且相邻通风孔(3)之间的夹角皆为六十度。

4.根据权利要求1所述的一种带有防护结构的LED灯，其特征在于：所述定位机构(8)两侧的固定块(7)外壁上皆设有凸块(14)，同时定位机构(8)两侧的PCB板(17)外壁上皆设有凹槽(15)，且凸块(14)皆位于凹槽(15)的内部。

5.根据权利要求1所述的一种带有防护结构的LED灯，其特征在于：所述定位机构(8)从右到左依次设有通槽(804)、限位弹簧(803)、钢珠(802)以及定位槽(801)，所述通槽(804)的内部固定有限位弹簧(803)，限位弹簧(803)的一端焊接有钢珠(802)，所述钢珠(802)位置处的PCB板(17)外侧壁上设有定位槽(801)，且钢珠(802)的一侧位于定位槽(801)的内部。

6.根据权利要求1所述的一种带有防护结构的LED灯，其特征在于：所述PCB板(17)下方的聚四氟乙烯壳体(1)内侧壁上安装有钢化玻璃片(9)，钢化玻璃片(9)底端的中心位置处固定有感温头(12)，且感温头(12)的输出端与单片机(4)的输入端电性连接。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及LED灯技术领域，具体为一种带有防护结构的LED灯。

背景技术

LED灯作为第四代照明光源，又称绿色光源，具有节能、环保、寿命长、体积小等特点，因而广泛应用于各种显示、装饰、背景、照明和城市夜景等领域，而为了保证LED照明灯的长期有效运行，一般需要在其外部设置相应的保护结构。

但现有的带有防护结构的LED灯在实际使用过程中依然存在一定的问题，具体问题有以下几点：

1、一般的LED灯内部仅采用物理散热结构，且缺乏自动化监测功能，因而容易由于散热不及时导致LED灯运行不稳定甚至烧毁；

2、现有的LED灯外部材质依旧相对薄弱，同时其内部缺乏一定的减震结构，导致LED灯的使用寿命容易受到外界因素的影响而缩短；

3、一般的LED灯在定位、组装方面依旧采用螺栓式连接结构，其装配流程复杂且效率较低。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种带有防护结构的LED灯，以解决上述背景技术中提出装置的散热防护性能不足、使用寿命缺乏保障、装配流程复杂且效率较低问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种带有防护结构的LED灯，包括聚四氟乙烯壳体、导热板、微型风机、定位机构和PCB板，所述聚四氟乙烯壳体的底部固定有导热板，导热板底端的中心位置处设有PCB板，且PCB板的底部安装有等间距的LED灯珠，所述导热板底端的边缘位置处固定有四组固定块，且相邻固定块之间的夹角皆为九十度，所述固定块一侧的中心位置处皆设有定位机构，且定位机构的一端皆与PCB板的外侧壁相互卡接，所述导热板顶端的中心位置处固定有微型风机，微型风机上方的聚四氟乙烯壳体内部安装有单片机，且单片机的输出端分别与微型风机、LED灯珠的输入端电性连接，所述聚四氟乙烯壳体的顶部固定有接电端。

优选的，所述聚四氟乙烯壳体底部的外侧壁上设有对接卡槽，同时聚四氟乙烯壳体的底部安装有高分子透明罩，且高分子透明罩顶部的边缘位置处与对接卡槽相互卡合，而且高分子透明罩的内侧壁上均匀涂抹有单向滤光层。

优选的，所述微型风机位置处的聚四氟乙烯壳体侧壁上设有六组通风孔，且相邻通风孔之间的夹角皆为六十度。

优选的，所述定位机构两侧的固定块外壁上皆设有凸块，同时定位机构两侧的PCB板外壁上皆设有凹槽，且凸块皆位于凹槽的内部。

优选的，所述定位机构从右到左依次设有通槽、限位弹簧、钢珠以及定位槽，所述通槽的内部固定有限位弹簧，限位弹簧的一端焊接有钢珠，所述钢珠位置处的PCB板外侧壁上设有定位槽，且钢珠的一侧位于定位槽的内部。

优选的，所述PCB板下方的聚四氟乙烯壳体内侧壁上安装有钢化玻璃片，钢化玻璃片底端的中心位置处固定有感温头，且感温头的输出端与单片机的输入端电性连接。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该带有防护结构的LED灯不仅提高了LED灯的散热防护性能，延长了LED灯的使用寿命，而且提高了LED灯的装配效率；

1、通过在聚四氟乙烯壳体的内部设导热板、单片机、通风孔，导热板的顶端固定微型风机，并通过在钢化玻璃片的底端固定感温头，实现了LED灯自动监测、散热的功能，从而提高了LED灯的散热防护性能；

2、通过在聚四氟乙烯壳体的底部安装高分子透明罩，高分子透明罩的内侧壁上涂抹单向滤光层，并通过在通槽的内部固定限位弹簧，实现了LED灯外部防腐、内部减震的功能，从而延长了LED灯的使用寿命；

3、通过在固定块的一侧设定位机构、凸块，定位机构的内部设通槽、钢珠以及定位槽，并通过在PCB板的外侧壁上设凹槽，聚四氟乙烯壳体的底部设对接卡槽，实现了LED灯便于定位、组装的功能，从而提高了LED灯的装配效率。

附图说明

图1为本实用新型的剖面主视结构示意图；

图2为本实用新型的主视结构示意图；

图3为本实用新型的剖面侧视结构示意图；

图4为本实用新型的系统框架结构示意图。

图中：1、聚四氟乙烯壳体；2、导热板；3、通风孔；4、单片机；5、接电端；6、微型风机；7、固定块；8、定位机构；801、定位槽；802、钢珠；803、限位弹簧；804、通槽；9、钢化玻璃片；10、单向滤光层；11、高分子透明罩；12、感温头；13、对接卡槽；14、凸块；15、凹槽；16、LED灯珠；17、PCB板。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-4，本实用新型提供的一种实施例：一种带有防护结构的LED灯，包括聚四氟乙烯壳体1、导热板2、微型风机6、定位机构8和PCB板17，聚四氟乙烯壳体1底部的外侧壁上设有对接卡槽13，同时聚四氟乙烯壳体1的底部安装有高分子透明罩11，且高分子透明罩11顶部的边缘位置处与对接卡槽13相互卡合，而且高分子透明罩11的内侧壁上均匀涂抹有单向滤光层10，便于安装并起到防腐、滤光的功能，聚四氟乙烯壳体1的底部固定有导热板2，导热板2底端的中心位置处设有PCB板17，且PCB板17的底部安装有等间距的LED灯珠16，该LED灯珠16的型号可为XD-8W，PCB板17下方的聚四氟乙烯壳体1内侧壁上安装有钢化玻璃片9，钢化玻璃片9底端的中心位置处固定有感温头12，且感温头12的输出端与单片机4的输入端电性连接，前者用于提供防护，后者用于实施监测温度变化，导热板2底端的边缘位置处固定有四组固定块7，且相邻固定块7之间的夹角皆为九十度，固定块7一侧的中心位置处皆设有定位机构8，且定位机构8的一端皆与PCB板17的外侧壁相互卡接，定位机构8从右到左依次设有通槽804、限位弹簧803、钢珠802以及定位槽801，通槽804的内部固定有限位弹簧803，限位弹簧803的一端焊接有钢珠802，钢珠802位置处的PCB板17外侧壁上设有定位槽801，且钢珠802的一侧位于定位槽801的内部；

通过定位槽801与钢珠802之间的卡接关系，进一步增强PCB板17安装的可靠性，同时当钢珠802由于震动发生挤压时，限位弹簧803可有效缓解内部压力，避免发生损伤；

定位机构8两侧的固定块7外壁上皆设有凸块14，同时定位机构8两侧的PCB板17外壁上皆设有凹槽15，且凸块14皆位于凹槽15的内部，用于辅助安装，导热板2顶端的中心位置处固定有微型风机6，该微型风机6的型号可为ZK20，微型风机6位置处的聚四氟乙烯壳体1侧壁上设有六组通风孔3，且相邻通风孔3之间的夹角皆为六十度，用于辅助散热，微型风机6上方的聚四氟乙烯壳体1内部安装有单片机4，该单片机4的型号可为SH69P25，且单片机4的输出端分别与微型风机6、LED灯珠16的输入端电性连接，聚四氟乙烯壳体1的顶部固定有接电端5。

工作原理：使用时，首先通过凸块14、凹槽15以及定位机构8，完成该LED灯内部的安装，然后通过对接卡槽13将高分子透明罩11固定在聚四氟乙烯壳体1的底部，随后，通过接电端5将该LED灯安装在相应位置处，此时，单片机4自动根据预设的指令控制LED灯珠16点亮，在此过程中，感温头12持续检测PCB板17周围的温度变化，若检测到温度持续上升并达到警戒值时，则单片机4自动控制微型风机6开始工作，配合通风孔3，对PCB板17周围进行快速降温，若温度依旧较高，则直接熄灭LED灯珠16，直至温度恢复正常状态，此外，由于该LED灯外部采用聚四氟乙烯壳体1、高分子透明罩11的材质作为外壳，具有较强的防腐性能，而定位机构8中的限位弹簧803可由于内部减震，配合钢化玻璃片9、单向滤光层10，分别起到内部防护、滤光的功能，从而保证LED灯珠16长期正常工作，最终完成该带有防护结构的LED灯的全部工作。

对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920305070.6

申请日:2019-03-11

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:94(深圳)

授权编号:CN209262823U

授权时间:20190816

主分类号:F21S 8/00

专利分类号:F21S8/00;F21V29/60;F21V29/70;F21V29/83;F21V15/04;F21V3/06;F21V3/10;F21V9/40;F21V17/10;F21Y115/10

范畴分类:35A;

申请人:深圳市实益达技术股份有限公司

第一申请人:深圳市实益达技术股份有限公司

申请人地址:518000 广东省深圳市龙岗区宝龙街道宝龙工业城锦龙一路6号华力兴办公楼4F

发明人:薛桂香

第一发明人:薛桂香

当前权利人:深圳市实益达技术股份有限公司

代理人:王琦

代理机构:44256

代理机构编号:深圳市凯达知识产权事务所

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/58e0f1d31df512f811efc4ea.html