# 浅析房屋建筑工程结构加固技术孙赛1

河南宝基建筑工程有限公司河南省平顶山467000

摘要：房屋建筑是人们生产和活动的主要场所，其施工质量与人们的生命财产安全有着密切的联系，如果房屋建筑的质量较低，性能较差，将会给人们带来巨大的安全风险，所以在房屋建筑工程中采用结构加固技术，增强建筑结构的稳定性和舒适性，也就变得尤为重要。本文将对结构加固技术之于房屋建筑工程的重要性加以探讨和分析，并论述房屋建筑工程中较为常见的结构加固技术，以期全面提高房屋建筑工程的施工质量，从而为建筑的稳定运行提供可靠的保障。

关键词：房屋建筑工程；结构加固；施工技术

随着人们生活水平的不断提高，对建筑的质量和功能也提出了更高的要求，为了进一步巩固和强化建筑的施工效果，保证建筑功能的有效发挥，现代房屋建筑工程中普遍使用了结构加固技术，该技术的应用不仅大幅度延长了建筑的使用寿命，建筑在服役期间内也能够为人们提供更加安全、周到的服务，建筑的综合价值因而得到了最大化的展现，这为建筑行业的发展注入了新的生机和活力。

一、结构加固技术在房屋建筑工程中的重要性

1、延长建筑使用年限

房屋建筑工程的质量受到多种因素的制约，如气候、土壤、设计、施工等因素都会影响房屋建筑的使用寿命，若对上述因素的考量不足，那么将会导致建筑的使用寿命急剧缩短，工程造价也会远远超过预算，大大损害了房屋建筑工程项目全体参与方的利益。采用结构加固技术可以很好的解决这一问题，对于存在质量隐患的建筑，其稳定性往往无法得到保证，而结构加固技术能够增强房屋建筑结构的稳定性，确保建筑的受力均衡，有效遏止了建筑质量病害的发生，延长了建筑的使用寿命。

2、提升建筑的耐久性

房屋建筑在使用一段时间后其结构会出现老化现象，引起房屋建筑老化的原因是多方面的，最为关键的要数材料因素、环境因素和人为因素，尤其在雨雪和大风天气下房屋建筑的耐久度会降低，再加上人为破坏建筑主体结构，都会给住户埋下安全隐患。建筑的施工和维护往往是由不同部门负责的，各个部门之间缺乏沟通和交流，对于房屋建筑的构造了解不足，也会影响到建筑维修工作的实施质量，致使质量病害不断扩大和蔓延。采用结构加固技术，相当于为建筑额外增加了一层防护，进而防止了极端天气和人为破坏对建筑耐久造成的不利影响。

3、提升建筑抗震性能

地震也属于自然灾害因素，但是在房屋建筑中，抗震性往往都是单独的一项影响因素，因为地震对于房屋建筑和人民生命财产的破坏是最严重的。如果在房屋建筑中简化抗震性设计，施工中也不采取相应的抗震措施，那么房屋建筑在地震发生时将要遭受到的打击会是毁灭性的。所以在抗震性方面，采取相应的结构加固技术至关重要，无论是材料应力方面还是建筑结构方面，结构加固技术可以使房屋建筑的抗震性有一个整体性的提高，对于人民生命财产安全也是一个有力的保证。

二、改善房屋建筑施工结构加固技术的措施

1、加大截面加固法

在现今房屋建筑结构加固技术中，加大截面加固技术是被普遍使用的一种方式，因为这种方法比较适用于钢筋混凝土材料建筑，而现在大部分房屋建筑都是这种材料。这种方法就是在钢筋混凝土截面上的受高压位置采用混凝土现浇层，在原有的混凝土结构的侧面采用浇筑混凝土用于加大截面范围，由于钢筋的应用提高了原有混凝土构件的承载力。这种方法在房屋建筑中主体构件，如梁、柱等当中得到了广泛的应用。不仅加固效果不错，而且成本低，对于房屋结构要求低，可以普遍适用。当然这种方式也有其不足的地方，就是施工过程过工序繁琐，对于施工环境要求高，如果施工时间过长，补给不足就会使其加固效果降低，也会影响建筑物表面的美观度。

2、外包钢加固措施

外包钢加固方法顾名思义，主要采用型钢结构包裹在混凝土周边，作用也是增强房屋建筑结构承载力。外包钢方式的施工要根据建筑结构的具体特点进行和施工，形状和方式可以说是多样的。这种方法应用在建筑主体构件中，需要根据包裹方式和与构件的缝隙采用不同的处理措施；如果两者之间有缝隙，那么就需要用乳胶水泥浆或者细石混凝土对缝隙进行填充，这种方式也称为湿式外包法。如果两者之间不存在连接，那么就可以用无水泥砂浆处理，这种方式就是干式外包法。外包钢加固措施施工比较简单，而且加固后建筑结构的受力性强，不过这种方式成本较高，尤其是维护方面。

3、预应力加固措施

预应力加固措施就是对房屋建筑结构采用钢拉杆或者撑杆进行加固。钢拉杆主要有三种，即分水平拉杆、下撑式拉杆和组合式拉杆。由于预应力钢拉杆可以产生轴向拉力，而且可以传导至房屋建筑结构构件，所以在房屋建筑自身的预应力作用和加固措施的辅助下，房屋建筑构件就会产生偏心受压作用，这种作用力对于外荷载形成的弯矩有很好的抵挡效果，从而增强房屋建筑构件的抗弯能力。当然，预应力加固措施对于温度有一定要求并且要做好施工防护措施。

4、增加支点加固措施

增加支点加固措施主要应用于房屋建筑单体构件的加固，单体构件承载能力的提高，可以再房屋建筑受到损伤时，减小损伤程度。这种方法简便易行，但是缺点也十分突出，就是影响了建筑物的外观，尤其是增加多个支点的时候。这时候房屋建筑的功能也受到了一定的影响。不过，由于这种措施效果明显，所以在房屋建筑结构加固中，可根据建筑结构合理的布置支点。

5、粘钢加固措施

粘钢加固措施就是在钢结构或者混凝土表面粘上一层钢板，主要采用粘贴剂粘贴。粘贴后的钢板可以和原有的钢筋混凝土结构共同作用，增加房屋建筑物的坚固程度。这项措施主要适用对象也是房屋建筑的主体构件部分，例如柱和梁等。这种加固措施施工简便，而且工期较短，对于房屋建筑的外观和使用功能没有影响，但是这种加固措施对于环境温度和湿度有一定的要求，一般要求在5～60℃，湿度在70%以内。否则，就要对其采取防护措施。而且这种措施对于混凝土的强度在C15以下是同样不适用。

6、碳纤维加固措施

碳纤维加固措施相较于以上用钢结构或者混凝土材料有所不同，在房屋建筑加固中采用了碳素纤维和结构胶。在建筑结构主体构件表面，将碳纤维布或碳纤维板用树脂胶粘贴，同样对于房屋建筑结构的承载力有明显的提高效果。这种加固措施由于材料清，所以施工很方便，相应的也有很广的适用面。这种加固措施的应用也存在着一定的局限性，和粘钢加固措施受限条件相似，同样不适用于C15以下强度的混凝土结构。

7、钢丝网砂浆加固措施

钢丝网砂浆加固措施对于混凝土构件承载力的增强，防止混凝土构件在使用中的开裂问题有明显的效果。主要原因是钢丝网砂浆本身含有的钢材和复合水泥砂浆较多，经过这种措施加固的房屋建筑构件不仅弹性好，而且抗压强度高，同时其也具有良好的抗裂性。钢丝网砂浆加固措施对于增强混凝土构件强度和提高房屋建筑的质量和正常使用都有很好的效果，也是应该大力推广的一项加固措施。

结语：

综上所述，房屋建筑工程中运用结构加固技术具有至关重要的意义和作用，鉴于结构加固技术的类型比较多样，所用的建筑材料和产生的效果也有着显著的差异，施工单位应结合工程实际情况，从经济性、合理性、以及环保节能的角度出发，选择合适的结构加固技术，以提高房屋建筑工程的整体质量，为人们打造安全、舒适的居住空间，从而推动社会经济的可持续发展。

参考文献：

[1]王游英，刘艳.浅析我国建筑结构加固改造技术[J].门窗.2014（02）

[2]冯永.关于建筑结构加固技术改造的探讨[J].中国新技术新产品.2013（21）

[3]黄微波，姜琳琳，向佳瑜，胡晓.建筑结构加固修复新技术[J].新型建筑材料.2012（12）

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/58f76a50ec98411f2cac038c.html