# 建筑工程框架结构的建筑工程施工技术分析符小亮

身份证号：46003019900317xxxx

摘要：建筑行业的发展，提升了建筑工程项目的整体建设质量以及建设水平，满足着我国社会城市建设的需求。特别是在建筑工程施工技术不断深化革新的过程中，建筑工程框架结构作为稳定建筑工程项目的重要施工环节，其自身的施工质量一直是我国工业化施工发展的重点关注对象。但就现阶段而言，我国建筑工程框架结构的施工技术还存在一定的问题，从而影响着建筑工程项目的稳定性以及安全性。因此，积极的分析建筑工程框架结构施工中存在的技术问题，从而合理选择正确的施工技术，对建筑工程项目的整体施工质量有着重要的保障作用。

关键词：建筑工程；框架结构；工程施工技术

1建筑工程框架结构概述

现代化的城市建设，无论如何也少不了高层建筑的身影。高层建筑的建设中最为重要的部分就要数其中的的框架结构施工了，而框架结构的关键，就是对柱和梁的施工。由于框架结构的柱和梁是整体结构中的主要的承重部分，因此，不但要求承重柱和承重梁具有较高的抗震性，还要求具有较高的抗压性。框架结构建筑的侧向刚度通常较小，在平面布置方面，也相对比较灵活，这在现代建筑的施工工艺中非常实用。同时，钢筋混凝土框架结构的施工质量对于整个建筑的建设质量和使用安全，因此人们格外关注其中的施工工艺。

2建筑的框架结构施工工艺

从承受水平载荷的能力来说，框架结构是比较弱的。针对如何才能使其能够抵抗较大的侧向水平载荷的问题，使用剪力墙是很好的解决办法，要想抵抗侧向的水平载荷，只要将混凝土剪力墙布置在柱与梁之间即可解决。现浇钢筋混凝土施工方法，在进行工程施工的过程中比较常用的，使用这种工艺，不但可以获得较强的抗震能力，还能节省钢材。

2.1钢筋工程的施工工艺

在高层建筑的施工中，钢筋工程这一环节十分重要，而钢筋的焊接工艺在整个钢筋工程施工中则为重中之重。混凝土工程在高层建筑中所占的比重通常是非常巨大的，而在浇筑混凝土之前，需要做钢筋预埋工作，多处预埋的钢筋均需要进行焊接。从对焊接效率的提升和节约钢材的角度考虑，可以使用电动钢筋气压焊机。

2.2混凝土工程的施工工艺

混凝土施工主要应该注意如何保证浇筑的质量，在保证质量的基础上还要兼顾施工效率的提升，以及施工费用的降低。混凝土施工过程中，主要讲一下混凝土的运输，对于混凝土的运输分为垂直运输和水平运输两个方向。使用塔式起重机结合吊斗，或者用快速提升斗结合塔架，均能实现混凝土的水平和垂直两个方向的运输。在这样的运输方法上，如果能合理配置布料设备进行浇筑施工，那么对质量的保证，费用的降低和效率的提升都将会收到令人满意的效果。

2.3钢结构工程的施工工艺在对高层建筑进行主梁吊装前，要先做好钢筋吊装工作，以及各项检查工作。检查工作包括检查柱子的标高和间距等。如果钢梁重量较大，要先在梁上安装扶手杆和扶手绳。如果钢梁的重量比较小，可以多根同时吊装。钢梁的垂直度要使用激光经纬仪来进行校正，而最终的调整效果则要通过对标高进行实测之后才可以确认，以此来保证施工精度达到所需要求。框架结构的位置如果偏移，则要一框架钢柱为基准来校正轴线位移，其调整效果则要由实测标高后确定。

3钢筋工程施工技术

钢筋工程是建筑工程框架架构施工中的重要一部分组成，在实际施工过程中，钢筋工程施工的质量问题较多。首先是钢筋材料质量不过关，一些钢筋的型号以及规格不符合施工标准，容易造成安全隐患，其次是钢筋施工技术不高，在焊接钢筋的过程中，焊接接头容易出现偏心弯折的现象，对建筑工程框架的整体施工质量造成极为不利的影响。因此，要做好建筑工程框架结构钢筋工程施工管理，从而保障钢筋工程施工质量。在正式开展钢筋工程施工之前，要做好相关的准备工作，这其中就包括材料准备工作以及焊接施工准备工作。首先，材料准备的作用极为关键，是正常开展钢筋工程施工的基础，因此，施工单位要针对施工现场施工材料乱堆乱放的现象，及时进行整改，将进购的施工材料进行绑扎固定，并在安全封闭的储存空间中进行有序的码放。同时要对于一些堆放高度过高的施工材料，做好安全生产管理工作，在材料堆放周边树立安全警示牌，并采用遮挡物，避免堆放的施工材料滑落，造成不必要的人员伤亡。其次是焊接施工准备，要在施工现场做好实验工作，并对需要焊接的施工材料进行逐批检验，在这个过程中，施工单位要重视自检以及力学试验工作的重要性，对质量可疑的施工材料进行重点检查。最后，是放样与下料施工，由于钢材料的种类存在差异性，其在热胀冷缩方面受到的系数同样也存在一定的差异性，因此，对二次加工后，钢材料的连接方式以及施工方式皆存在不同。因此，施工范围应当要在施工过程中，留足钢材料的长度，通常在24m左右，并尽可能的保障余量在5mm之内。如果钢材料的整体长度超过24m，那么余量要保持在8mm之间。

4模板工程施工技术

4.1基础模板安装

在垫层施工结束之后，施工单位要规定施工工作人员根据轴线对水平基础进行每日定时测量，并活用基础平面尺，对其边线进行严密的勘测，通过油漆、粉笔等标记工具，做好各个暗柱角的标识，从而保障模板安装的误差降低，提高基础模板安全的稳定性，在提升模板性能的背景下，提高其施工载荷能力。

4.2主体结构模板施工技术

在建筑工程框架结构施工过程中，立杆的支撑作用不可小觑，因此，施工单位要在实际施工环节中，保障立杆能够始终处在坚实的水平面上，并要保证在上层模板以及结构支架安装结束后，也可以很好地承受来自主体结构模板的载荷。如果，立杆无法承受来自上层模板以及支架的载荷压力，造成自身出现弯曲、压垮的现象，则容易导致建筑工程项目在施工过程中，不能够抽取下层楼板结构的支撑体系。而且，如果上层模板以及下层模板的支柱在同一垂直线上，那么会直接影响到建筑工程的整个结构体系施工。并且，建筑工程框架结构施工的每一道支模工序都必须要按照相应的施工流程进行，如果没有对上一道支模工序进行完全固定，那么下一道支模工序则不能顺利进行。

4.3模板的拆除

模板拆除是建筑工程框架结构施工的重要环节，在施工现场拆除模板的过程中，要依照施工顺序逐一拆除。通常情况下，对模板进行拆除一般按照先拆除后续支立模板，后拆除最先支立模板的施工原则，同时要先拆不承重以及承重负担轻的模板，后拆除承重且承重负担重的模板，并且要先拆支撑部分的模板，后拆除方木模板。另外，施工单位在模板拆除施工结束后，要及时的将拆除下来的模板、材料等进行安全管理，运输到空旷、安全的场地进行保管和处理，避免出现不必要的人员伤亡以及经济损失。

5结语：随着建筑业的不断发展和建筑结构的不断进步,建筑框架结构开始在我国建筑工程领域得到应用,但是目前各项设计技术及施工工艺方法还有待提高,作为建筑施工中的重点内容，建筑结构框架设计直接关系着建筑整体质量和稳定，而其中钢筋和混凝土等材料质量要求更高，以此来保证建筑的整体质量。建筑工程领域的建筑工程框架结构设计者应该在框架结构设计和建设的过程中对实践设计经验进行不断的总结,从而促进设计质量标准的显著提升,为我国建筑工程领域建筑框架结构设计的不断进步和健康发展做出积极的贡献。

参考文献：

［1］勾向海．建筑框架结构施工质量的控制［J］．科技创新与应用，2015．

［2］黄颜辉．建筑框架结构在施工中产生的问题浅析［J］．南北桥，2015．

［3］秦德广．探析建筑框架结构在施工中产生的问题［J］．民营科技，2016．

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/594ebfe1c4b78bf5cb067811.html