# 基于三维实体建模的刷式密封传热机理数值研究

### 论文摘要

建立了基于三维实体建模的刷式密封传热特性求解模型,在验证数值模型准确性的基础上,分析了刷式密封流场与温度场分布特性,研究了压比、转速、干涉量和热流密度对刷丝最高温度的影响,揭示了刷式密封的传热机理。结果表明:高温区主要集中在末排刷丝与转子面接触位置,刷丝的最高温度随着压比、转速、干涉量和热流密度增加而增大,其中干涉量对刷丝最高温度的影响最为明显。当干涉量从0.1mm增至0.7mm时,刷丝的最高温度上升1.61倍;刷式密封热量的主要来源为刷丝与转子表面摩擦产生的热量,其传热形式包括导热和对流换热,摩擦热量通过导热形式进入刷丝和转子,当刷丝与转子之间的接触力增加时,摩擦热量增大,刷丝的最高温度升高,摩擦热量通过对流换热形式在流体和固体之间进行传递,热量散失主要形式为泄漏气流带走部分热量。

### 论文目录

- 1 刷式密封传热特性理论分析

- 1．1刷式密封热传递分析

- 1．2摩擦热流量的计算

- 1．3刷式密封三维传热理论模型

- 1．3．1流动控制方程

- 1．3．2传热控制方程

- 2 刷式密封三维传热求解模型

- 2．1求解模型

- 2．2网格划分

- 2．3边界条件

- 2．4模型准确性验证

- 3 刷式密封流场和温度场分布特性分析

- 3．1压力分布特性分析

- 3．2速度分布特性分析

- 3．3温度分布特性分析

- 3．3．1径向温度分布特性分析

- 3．3．2轴向温度分布特性分析

- 4 刷式密封传热特性影响因素分析

- 4．1压比对传热特性影响分析

- 4．2转速对传热特性影响分析

- 4．3干涉量对传热特性影响分析

- 4．4摩擦热流量对传热特性影响分析

- 4．5刷式密封传热机理分析

- 5 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 孙丹,李国勤,艾延廷,刘永泉,战鹏,信琦

关键词: 刷式密封,三维实体建模,温度分布,摩擦热量,传热机理

来源: 航空动力学报 2019年08期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 航空航天科学与工程

单位: 沈阳航空航天大学航空发动机学院辽宁省航空推进系统先进测试技术重点实验室,中国航空发动机集团有限公司沈阳发动机研究所航空发动机动力传输航空科技重点实验室

基金: 国家自然科学基金(51675351),中国博士后科学基金(2018M633572),辽宁省高等学校创新人才支持计划项目(LR2016033)

分类号: V231.1

DOI: 10.13224/j.cnki.jasp.2019.08.001

页码: 1633-1643

总页数: 11

文件大小: 532K

下载量: 204

### 相关论文文献

- [1].复杂地质体三维实体建模方法[J]. 地质与勘探 2020(01)

- [2].以学生为中心的“三维实体建模与设计”课程教学改革与实践[J]. 黑龙江科学 2020(17)

- [3].翻转教学模式在应用型本科教学中的应用研究——以三维实体建模与设计课程为例[J]. 教育现代化 2016(23)

- [4].基于AutoCAD的三维实体建模探讨[J]. 装备制造技术 2008(06)

- [5].基于三维机械产品设计师培养的三维实体建模与设计教学改革与实践研究[J]. 教育教学论坛 2014(25)

- [6].高阶椭圆齿轮三维实体建模研究[J]. 机械制造 2014(01)

- [7].点云数据实现三维实体建模方法探索[J]. 山西建筑 2017(15)

- [8].《计算机三维实体建模与应用》课程建设[J]. 中国科教创新导刊 2009(05)

- [9].基于AutoCAD技术的矿床三维实体建模研究[J]. 采矿技术 2009(01)

- [10].轴类零件三维实体建模的应用研究[J]. 机械设计与制造 2008(08)

- [11].三维实体建模的新时代[J]. CAD/CAM与制造业信息化 2014(Z1)

- [12].风力机叶片气动外形设计和三维实体建模研究[J]. 机械设计与制造 2010(07)

- [13].基于UG的发动机转子三维实体建模[J]. 实验技术与管理 2009(02)

- [14].风力机叶片设计和三维实体建模研究[J]. 玻璃钢/复合材料 2014(06)

- [15].三维实体建模及参数化设计在化工机械设计中的应用[J]. 氯碱工业 2017(02)

- [16].基于CAXA的船用柴油机喷油器三维实体建模及虚拟拆装研究[J]. 中国水运(下半月) 2014(10)

- [17].基于UG的标准直柄麻花钻三维实体建模[J]. 工具技术 2009(04)

- [18].三维实体建模与设计课程教学改革[J]. 装备制造技术 2017(08)

- [19].渐开线圆柱齿轮参数化三维实体建模系统研究[J]. 深圳职业技术学院学报 2014(03)

- [20].基于三维实体建模的机械零部件测绘教学研究与实践[J]. 大学教育 2014(08)

- [21].AutoCAD三维实体建模中布尔运算及UCS坐标转换应用分析[J]. 科技创新导报 2015(34)

- [22].浅谈CAD三维实体建模在机械制图教学中的应用[J]. 装备制造技术 2008(10)

- [23].多连杆压力机三维实体建模及运动仿真[J]. 锻压装备与制造技术 2014(02)

- [24].基于ANSYS Workbench的管夹结构优化设计[J]. 机械工程与自动化 2011(06)

- [25].风力机叶片外形设计及三维实体建模研究[J]. 太阳能学报 2008(09)

- [26].试论机械CAD技术的应用及发展趋势[J]. 现代职业教育 2019(35)

- [27].《计算机辅助设计软件的应用》教学改革与探索[J]. 电子制作 2016(22)

- [28].Auto CAD三维实体建模的方法研究[J]. 电子设计工程 2015(11)

- [29].基于SolidWorks Simulation的洁净机械手机身振动特性分析[J]. 科技创新导报 2013(11)

- [30].构建多元化课堂 提高AutoCAD课程教学质量[J]. 职业 2012(24)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/598b58f915f1ddc20e68451b.html