# 一种IPv6网络传送系统论文和设计-胡益明

### 全文摘要

本实用新型涉及一种IPv6网络传送系统，基于现有的IPv4网络，IPv4网络中设有IPv4路由器，该系统包括设置在第一IPv6网络的第一IPV4\/IPV6双栈路由器和设置在第二IPv6网络的第二IPV4\/IPV6双栈路由器，第一IPV4\/IPV6双栈路由器、IPv4路由器和第二IPV4\/IPV6双栈路由器依次连接；第一IPV4\/IPV6双栈路由器和IPv4路由器之间，以及IPv4路由器和第二IPV4\/IPV6双栈路由器之间分别建立网络隧道。与现有技术相比，本实用新型利用隧道技术在IPv4网络上创建隧道，为相互孤立的IPv6网络提供互联互通，具有可靠性高、实现简单等优点。

### 主设计要求

1.一种IPv6网络传送系统，基于现有的IPv4网络，所述IPv4网络中设有IPv4路由器，其特征在于，该系统包括设置在第一IPv6网络的第一IPV4\/IPV6双栈路由器和设置在第二IPv6网络的第二IPV4\/IPV6双栈路由器，所述第一IPV4\/IPV6双栈路由器、IPv4路由器和第二IPV4\/IPV6双栈路由器依次连接；所述第一IPV4\/IPV6双栈路由器和IPv4路由器之间，以及IPv4路由器和第二IPV4\/IPV6双栈路由器之间分别建立网络隧道。

### 设计方案

1.一种IPv6网络传送系统，基于现有的IPv4网络，所述IPv4网络中设有IPv4路由器，其特征在于，该系统包括设置在第一IPv6网络的第一IPV4\/IPV6双栈路由器和设置在第二IPv6网络的第二IPV4\/IPV6双栈路由器，所述第一IPV4\/IPV6双栈路由器、IPv4路由器和第二IPV4\/IPV6双栈路由器依次连接；所述第一IPV4\/IPV6双栈路由器和IPv4路由器之间，以及IPv4路由器和第二IPV4\/IPV6双栈路由器之间分别建立网络隧道。

2.根据权利要求1所述的一种IPv6网络传送系统，其特征在于，所述第一IPV4\/IPV6双栈路由器和第二IPV4\/IPV6双栈路由器都为运营商级别路由器。

3.根据权利要求1所述的一种IPv6网络传送系统，其特征在于，所述第一IPV4\/IPV6双栈路由器接有第一核心交换机，所述第二IPV4\/IPV6双栈路由器接有第二核心交换机。

4.根据权利要求3所述的一种IPv6网络传送系统，其特征在于，所述第一核心交换机接有第一IPv6主机，所述第二核心交换机接有第二IPv6主机。

5.根据权利要求3所述的一种IPv6网络传送系统，其特征在于，所述第一核心交换机接有第一双栈服务器，所述第二核心交换机接有第二双栈服务器。

6.根据权利要求1所述的一种IPv6网络传送系统，其特征在于，还包括用于为第一IPV4\/IPV6双栈路由器的IPv4路由表和IPv6路由表分配一个共享资源池的第一分配装置，还包括用于为第二IPV4\/IPV6双栈路由器的IPv4路由表和IPv6路由表分配一个共享资源池的第二分配装置。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及互联网技术领域，尤其是涉及一种IPv6网络传送系统。

背景技术

当前，国家大力推动的基于IPv6技术的下一代互联网正在蓬勃发展，随之而来的大量企业用户都需要连接到IPv6互联网，由于IPv6网络和IPv4网络完全不兼容，企业对现有IPv4网络改造成本过高，技术力量薄弱，改造的同时还涉及到网络中断，影响到业务的连续性，因此如何利用企业现有敷设好的光纤资源来连接到IPv6网络，就变得非常的重要。

实用新型内容

本实用新型的目的就是为了克服上述现有技术存在的缺陷而提供一种IPv6网络传送系统。

本实用新型的目的可以通过以下技术方案来实现：

一种IPv6网络传送系统，基于现有的IPv4网络，所述IPv4网络中设有IPv4路由器，该系统包括设置在第一IPv6网络的第一IPV4\/IPV6双栈路由器和设置在第二IPv6网络的第二IPV4\/IPV6双栈路由器，所述第一IPV4\/IPV6双栈路由器、IPv4路由器和第二IPV4\/IPV6双栈路由器依次连接；所述第一IPV4\/IPV6双栈路由器和IPv4路由器之间，以及IPv4路由器和第二IPV4\/IPV6双栈路由器之间分别建立网络隧道。

优选的，所述第一IPV4\/IPV6双栈路由器和第二IPV4\/IPV6双栈路由器都为运营商级别路由器。

优选的，所述第一IPV4\/IPV6双栈路由器接有第一核心交换机，所述第二IPV4\/IPV6双栈路由器接有第二核心交换机。

优选的，所述第一核心交换机接有第一IPv6主机，所述第二核心交换机接有第二IPv6主机。

优选的，所述第一核心交换机接有第一双栈服务器，所述第二核心交换机接有第二双栈服务器。

优选的，还包括用于为第一IPV4\/IPV6双栈路由器的IPv4路由表和IPv6路由表分配一个共享资源池的第一分配装置，还包括用于为第二IPV4\/IPV6双栈路由器的IPv4路由表和IPv6路由表分配一个共享资源池的第二分配装置。

与现有技术相比，本实用新型可以直接利用现有网络光纤资源和设备，利用隧道技术在IPv4网络上创建隧道，为相互孤立的IPv6网络提供互联互通，有利于现有网络过渡到IPv6网络，支持IPv6报文封装在IPv4报文中，具有可靠性高、延时低、实现简单等优点，且无需采用基于ATM、SDH等专线接入，节约了成本投入。

附图说明

图1为本实用新型的结构示意图。

图中标注：1、IPv4路由器，2、第一IPV4\/IPV6双栈路由器，3、第二IPV4\/IPV6双栈路由器，4、第一核心交换机，5、第二核心交换机，6、第一双栈服务器，7、第二双栈服务器，8、第一IPv6主机，9、第二IPv6主机，10、IPv4网络，11、第一IPv6网络，12、第二IPv6网络。

具体实施方式

下面结合附图和具体实施例对本实用新型进行详细说明。本实施例以本实用新型技术方案为前提进行实施，给出了详细的实施方式和具体的操作过程，但本实用新型的保护范围不限于下述的实施例。

实施例

目前IPv4网络已经被大量部署，而IPv6网络只是散布于世界各地的一些孤岛，利用隧道技术可以在IPv4网络10上创建隧道，实现各个IPv6孤岛之间的互联。如图1所示，本申请提出一种IPv6网络传送系统，基于现有的IPv4网络10，IPv4网络中设有IPv4路由器1。

该系统包括设置在第一IPv6网络11的第一IPV4\/IPV6双栈路由器2和设置在第二IPv6网络12的第二IPV4\/IPV6双栈路由器3，第一IPV4\/IPV6双栈路由器2、IPv4路由器1和第二IPV4\/IPV6双栈路由器3依次连接。

第一IPV4\/IPV6双栈路由器2和IPv4路由器1之间，以及IPv4路由器1和第二IPV4\/IPV6双栈路由器3之间分别建立网络隧道，具体过程包括：在IPV4\/IPV6双栈路由器中启用IPv4和IPv6双协议；创建Tunnel接口，并在接口下配置相关IPv4协议运载IPv6协议的相关参数。Tunnel接口需要做source IPv4和destination IPv4的配置，同时接口配置IPv6互联地址。IPv6报文封装在IPv4报文中，实现IPv6报文的透明传送。在隧道两端的路由器上需要注意的是，本地隧道的source IPv4地址就是对端隧道的detination IPv4地址，本端隧道的destination IPv4地址就是对端隧道的source IPv4地址。

本实施例中，第一IPV4\/IPV6双栈路由器2和第二IPV4\/IPV6双栈路由器3都为运营商级别路由器。第一IPV4\/IPV6双栈路由器2接有第一核心交换机4，第二IPV4\/IPV6双栈路由器3接有第二核心交换机5。

第一核心交换机4接有第一IPv6主机8和第一双栈服务器6，第二核心交换机5接有第二IPv6主机9和第二双栈服务器7。第一IPv6主机8和第二IPv6主机9作为对等节点。当第一IPv6网络11和第二IPv6网络12分别再连接另一个IPv4网络时，双栈服务器可将IPv6访问转换为IPv4访问，可以采用透明SOCKS代理方式实现IPv4转换为IPv6、IPv6转换为IPv4的转换，访问最终的网站时进行了两次IPv4\/IPv6之间的转换，在客户端和网站看来通信协议均为IPv4，提高了兼容性。

本实施例中，系统还包括用于为第一IPv4\/IPv6双栈路由器2的IPv4路由表和IPv6路由表分配一个共享资源池的第一分配装置，以及用于为第二IPv4\/IPv6双栈路由器3的IPv4路由表和IPv6路由表分配一个共享资源池的第二分配装置。添加路由条目时，从共享资源池中分配存储资源，并将其作为IPv4路由表\/IPv6路由表的新节点对应地添加到IPv4路由表\/IPv6路由表中；删除路由条目时，将资源释放到共享存储资源池中。能够减少路由表对存储资源的占用，降低路由器设备的硬件成本，提高路由器设备所能支持的路由容量。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201921169350.5

申请日:2019-07-23

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:31(上海)

授权编号:CN209823778U

授权时间:20191220

主分类号:H04L12/46

专利分类号:H04L12/46;H04L12/749;H04L29/12

范畴分类:申请人:上海地面通信息网络股份有限公司

第一申请人:上海地面通信息网络股份有限公司

申请人地址:200072 上海市静安区永和路318弄10号

发明人:胡益明

第一发明人:胡益明

当前权利人:上海地面通信息网络股份有限公司

代理人:宣慧兰

代理机构:31225

代理机构编号:上海科盛知识产权代理有限公司 31225

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/59a5792128b87ba5accb8124.html