# 生物质颗粒燃烧机的自动除渣推渣机构论文和设计-邹聪明

### 全文摘要

本实用新型公开一种生物质颗粒燃烧机的自动除渣推渣机构，除渣推渣机构包括推渣板、连接杆、传动安装板和倾斜板，所述推渣板下面连接在滑轨上，与滑轨对应位置设置有滑道槽；推渣板的前端设置有倾斜板、后端通过连杆与传动安装板连接，传动安装板另一端套接在滚珠丝杠上的滚珠螺母相连，滚珠丝杠与第二电机连接，所述第一电机和第二电机分别与电控箱电连接；第二电机带动滚珠丝杠和滚珠螺母使推渣板沿滑轨运动将燃料推向灰渣出口的方向，在推渣板的推动下，将最外端燃烧完的灰渣推出燃烧室。本实用新型的结构有利于从低温段到高温段精确控制火力输出，同时生物质颗粒料能真正充分燃烧，极大提高了燃烧效率，能够高效清渣。

### 主设计要求

1.一种生物质颗粒燃烧机的自动除渣推渣机构，包括生物质颗粒自动燃烧机的机架（6），所述机架（6）上固定有机箱（7），机箱（7）内设置有第一电机（16）带动的燃料输送机（12），燃料输送机（12）的出料口连通燃烧室（10），其特征在于，所述燃料输送机（12）下方设置有除渣推渣机构（11），所述除渣推渣机构（11）包括推渣板（1）、连接杆（3）、传动安装板（4）和倾斜板（5），所述推渣板（1）下面连接在滑轨上，与滑轨对应位置设置有滑道槽；推渣板（1）的前端设置有倾斜板（5）、后端通过连接杆（3）与传动安装板（4）连接，传动安装板（4）另一端与套接在滚珠丝杠（13）上的滚珠螺母（14）相连，滚珠丝杠（13）与第二电机（15）连接，所述第一电机和第二电机分别与电控箱（8）电连接；第二电机带动滚珠丝杠和滚珠螺母使推渣板沿滑轨运动将燃料推向灰渣出口（9）的方向，当燃料推送至一定位置时退回，燃料在不同位置进行不同程度的燃烧，随着燃料的不断送入，在推渣板的推动下，将最外端燃烧完的灰渣推出燃烧室。

### 设计方案

1.一种生物质颗粒燃烧机的自动除渣推渣机构，包括生物质颗粒自动燃烧机的机架（6），所述机架（6）上固定有机箱（7），机箱（7）内设置有第一电机（16）带动的燃料输送机（12），燃料输送机（12）的出料口连通燃烧室（10），其特征在于，所述燃料输送机（12）下方设置有除渣推渣机构（11），所述除渣推渣机构（11）包括推渣板（1）、连接杆（3）、传动安装板（4）和倾斜板（5），所述推渣板（1）下面连接在滑轨上，与滑轨对应位置设置有滑道槽；推渣板（1）的前端设置有倾斜板（5）、后端通过连接杆（3）与传动安装板（4）连接，传动安装板（4）另一端与套接在滚珠丝杠（13）上的滚珠螺母（14）相连，滚珠丝杠（13）与第二电机（15）连接，所述第一电机和第二电机分别与电控箱（8）电连接；第二电机带动滚珠丝杠和滚珠螺母使推渣板沿滑轨运动将燃料推向灰渣出口（9）的方向，当燃料推送至一定位置时退回，燃料在不同位置进行不同程度的燃烧，随着燃料的不断送入，在推渣板的推动下，将最外端燃烧完的灰渣推出燃烧室。

2.根据权利要求1所述的生物质颗粒燃烧机的自动除渣推渣机构，其特征在于，所述倾斜板（5）与推渣板（1）的夹角大于90°小于180°。

3.根据权利要求1所述的生物质颗粒燃烧机的自动除渣推渣机构，其特征在于，所述推渣板（1）和倾斜板（5）上均开有风孔（2）。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及生物质燃烧设备技术领域，具体是一种生物质颗粒燃烧机的自动除渣推渣机构。

背景技术

生物质燃烧机是主要以生物质材料作为燃料的机器，一般主要是农林废弃物，如秸秆、锯末、甘蔗渣、稻糠等，主要区别于化石燃料。随着大量生物质颗粒的燃烧需要，现有的生物质颗粒燃烧机暴露出以下问题：生物质颗粒燃料堆积燃烧，导致燃烧不充分；容易形成结渣和脱火，造成温度不稳定；清渣、除渣需要人工定时清理；对秸秆、花生壳、棒子壳、烟杆、稻壳等结渣严重的燃料无法正常燃烧；整体设计、制造成本高，在专业运用和推广方面造成困难。

实用新型内容

本实用新型的目的在于针对上述现有技术中存在的不足，提供一种生物质颗粒燃烧机的自动除渣推渣机构，提高生物质颗粒的燃烧效率。

本实用新型所采用的技术方案是：

一种生物质颗粒燃烧机的自动除渣推渣机构，包括生物质颗粒自动燃烧机的机架，所述机架上固定有机箱，机箱内设置有第一电机带动的燃料输送机，燃料输送机的出料口连通燃烧室，所述燃料输送机下方设置有除渣推渣机构，所述除渣推渣机构包括推渣板、连接杆、传动安装板和倾斜板，所述推渣板下面连接在滑轨上，与滑轨对应位置设置有滑道槽；推渣板的前端设置有倾斜板、后端通过连接杆与传动安装板连接，传动安装板另一端套接在滚珠丝杠上的滚珠螺母相连，滚珠丝杠与第二电机连接，所述第一电机和第二电机分别与电控箱电连接；第二电机带动滚珠丝杠和滚珠螺母使推渣板沿滑轨运动将燃料推向灰渣出口的方向，当燃料推送至一定位置时退回，燃料在不同位置进行不同程度的燃烧，随着燃料的不断送入，在推渣板的推动下，将最外端燃烧完的灰渣推出燃烧室。

优选的，所述倾斜板与推渣板的夹角大于90°小于180°，推渣板和倾斜板上均开有风孔。

采用上述本实用新型的装置，可从低温段到高温段精确控制火力输出，同时生物质颗粒燃料能真正充分燃烧，极大提高了燃烧效率；且能够高效清渣；提高了燃烧效率，使生物质颗粒燃料能够进行持久稳定的燃烧；实现了分层和分段燃烧，对于秸秆、花生壳、棒子壳、烟杆、稻壳等多品种燃料均能够正常燃烧。适用性广，能够高效清渣。

附图说明

图1是本实用新型的除渣推渣机构示意图；

图2是本实用新型应用的生物质颗粒自动燃烧机外形示意图；

图3是图2的内部结构示意图。

具体实施方式

下面结合附图及具体实施例对本实用新型作进一步说明。

如图1所示的除渣推渣机构11应用于图2的方口生物质颗粒自动燃烧机。如图1-3的生物质颗粒自动燃烧机有机架6，机架6上固定有机箱7，机箱7中固定连接有由第一电机16带动的燃料输送机12和燃烧室10，通过螺旋式燃料输送机将生物质颗粒送入燃烧室。

所述燃料输送机下方设置有除渣推渣机构11，所述除渣推渣机构包括推渣板1、连接杆3、传动安装板4和倾斜板5，所述推渣板1下面连接在滑轨上，与滑轨对应位置设置有滑道槽，推渣板1的前端设置有倾斜板5、后端通过连接杆3与传动安装板4连接，传动安装板4另一端与套接在滚珠丝杠13上的滚珠螺母14相连，滚珠丝杠13与第二电机15连接，所述第一电机和第二电机分别与电控箱8电连接；第二电机带动滚珠丝杠和滚珠螺母使推渣板沿滑轨运动将燃料推向灰渣出口9的方向，当燃料推送至一定位置时退回，燃料在不同位置进行不同程度的燃烧，随着燃料的不断送入，在推渣板的推动下，将最外端燃烧完的灰渣推出燃烧室。

所述倾斜板5与推渣板1的夹角大于90°小于180°，推渣板1和倾斜板5上均开有风孔2。

所述的除渣推渣机构13由推渣板1、风孔2、连接杆3、传动安装板4 和倾斜板5组成，连接杆3一端通过螺丝连接有传动安装板4，另一端通过螺丝或销子连接推渣板1，推渣板1的前端有倾斜板5，推渣板1和倾斜板5上有风孔2。

除渣推渣机构11位于机箱7中由第二电机推动，与第二电机15连接的滚珠丝杠的另一端穿过并与机箱7侧壁连接，滚珠丝杠套接有滚珠螺母，滚珠螺母通过固定板连接传动安装板4，燃烧过程中推渣板和倾斜板反复伸入燃烧室10中靠近灰渣出口。

本实用新型提供的这种生物质颗粒燃烧机的自动除渣推渣机构，工作过程如下：

燃烧机正常燃烧阶段通过第二电机带动滚珠丝杠和推渣板1运动，推渣板1将燃料向灰渣出口方向送至一定位置并收回，燃料在不同位置进行不同程度的燃烧，随着燃料的不断送入，在推渣板1的推动下，将最外端燃烧完的灰渣推出燃烧室。

以上所述仅为说明实用新型的实施方式，并不用于限制本实用新型，对于本领域的技术人员来说，凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920058547.5

申请日:2019-01-15

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:授权编号:CN209622827U

授权时间:20191112

主分类号:F23J 1/06

专利分类号:F23J1/06

范畴分类:35B;41A;

申请人:云南省烟草公司大理州公司;云南省烟草农业科学研究院;西安圣华农业科技股份有限公司

第一申请人:云南省烟草公司大理州公司

申请人地址:671000云南省大理白族自治州鹤庆路71号

发明人:邹聪明;苏家恩;范志勇;李再光;赵高坤;朱艰;罗家佐;王德勋;户艳霞;陈颐;徐成龙;杨彦明;尹剑藤;黄维;温华中;王睿;王军政

第一发明人:邹聪明

当前权利人:云南省烟草公司大理州公司;云南省烟草农业科学研究院;西安圣华农业科技股份有限公司

代理人:陈左

代理机构:53100

代理机构编号:昆明正原专利商标代理有限公司

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/5a0e86664036ca766d3d01f4.html