# 一种实验室化学试剂安全排风储存柜论文和设计-邓代鑫

### 全文摘要

本实用新型公开了一种实验室化学试剂安全排风储存柜，涉及化学储存设备技术领域，具体为一种实验室化学试剂安全排风储存柜，包括箱门，箱门的一侧固定连接有合页，合页的一侧固定连接有储存柜，储存柜的内壁固定连接有滑槽板，滑槽板的内壁活动连接有滑轨板，滑轨板的一侧固定连接有手持握把。该实验室化学试剂安全排风储存柜，通过活性碳板、空气过滤器和排气管道的设置，有效降低有毒气体的肆意传播而导致对人或周围空气的危害性，极大地提高储存柜对化学试剂的安全放置效果，通过折叠夹板的内壁活动连接有万向轮，方便工作人员对储存柜的位置移动，通过螺纹栓的外表面活动连接有伸缩推杆，有效提高工作人员对该装置的推动使用。

### 主设计要求

1.一种实验室化学试剂安全排风储存柜，包括箱门(1)，其特征在于：所述箱门(1)的一侧固定连接有合页(2)，所述合页(2)的一侧固定连接有储存柜(3)，所述储存柜(3)的内壁固定连接有滑槽板(4)，所述滑槽板(4)的内壁活动连接有滑轨板(5)，所述滑轨板(5)的一侧固定连接有手持握把(6)，所述滑轨板(5)的内壁套接有放置盘(7)，所述放置盘(7)的内壁活动连接有试剂管(8)，所述放置盘(7)远离试剂管(8)的一侧设置有隔离板(9)，所述储存柜(3)的一侧固定连接有空气过滤器(10)，所述空气过滤器(10)的一侧固定连接有一侧固定连接有排气管道(11)，所述排气管道(11)的内壁固定连接有过滤网(30)，所述空气过滤器(10)的另一侧固定连接有传输管道(12)，所述传输管道(12)的一侧固定连接有收拢装置壳(13)，所述收拢装置壳(13)的内壁活动连接有半圆铆钉(14)，所述收拢装置壳(13)的一侧固定连接有活性碳板(15)。

### 设计方案

1.一种实验室化学试剂安全排风储存柜，包括箱门(1)，其特征在于：所述箱门(1)的一侧固定连接有合页(2)，所述合页(2)的一侧固定连接有储存柜(3)，所述储存柜(3)的内壁固定连接有滑槽板(4)，所述滑槽板(4)的内壁活动连接有滑轨板(5)，所述滑轨板(5)的一侧固定连接有手持握把(6)，所述滑轨板(5)的内壁套接有放置盘(7)，所述放置盘(7)的内壁活动连接有试剂管(8)，所述放置盘(7)远离试剂管(8)的一侧设置有隔离板(9)，所述储存柜(3)的一侧固定连接有空气过滤器(10)，所述空气过滤器(10)的一侧固定连接有一侧固定连接有排气管道(11)，所述排气管道(11)的内壁固定连接有过滤网(30)，所述空气过滤器(10)的另一侧固定连接有传输管道(12)，所述传输管道(12)的一侧固定连接有收拢装置壳(13)，所述收拢装置壳(13)的内壁活动连接有半圆铆钉(14)，所述收拢装置壳(13)的一侧固定连接有活性碳板(15)。

2.根据权利要求1所述的一种实验室化学试剂安全排风储存柜，其特征在于：所述箱门(1)内壁的一侧固定连接有锁板(16)，所述锁板(16)的一侧活动连接有锁手把(17)，所述锁板(16)的另一侧活动连接有锁片(18)，所述锁片(18)远离锁板(16)的一侧设置有恒温板(19)，所述箱门(1)的数量为两个，两个所述箱门(1)以储存柜(3)的中心线呈中心对称设置。

3.根据权利要求1所述的一种实验室化学试剂安全排风储存柜，其特征在于：所述储存柜(3)的底部固定连接有支撑腿(20)，所述支撑腿(20)的一侧设置有折叠夹板(21)，所述折叠夹板(21)的内壁活动连接有万向轮(22)，所述万向轮(22)的一侧活动连接有复位挡板(23)，所述复位挡板(23)的外表面活动连接有弹力储藏板(24)。

4.根据权利要求1所述的一种实验室化学试剂安全排风储存柜，其特征在于：所述收拢装置壳(13)的内壁活动连接有引风筒(25)，所述引风筒(25)的内壁活动连接有排风扇(26)，所述引风筒(25)的数量为四个，四个所述引风筒(25)以矩形阵列的形式设置在收拢装置壳(13)的内壁。

5.根据权利要求1所述的一种实验室化学试剂安全排风储存柜，其特征在于：所述空气过滤器(10)的上表面固定连接有推杆箱(27)，所述推杆箱(27)的外表面活动连接有螺纹栓(28)，所述螺纹栓(28)的外表面活动连接有伸缩推杆(29)。

6.根据权利要求1所述的一种实验室化学试剂安全排风储存柜，其特征在于：所述滑轨板(5)的数量为两个，两个所述滑轨板(5)以储存柜(3)的中心线呈中心对称设置。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及化学储存设备技术领域，具体为一种实验室化学试剂安全排风储存柜。

背景技术

化学试剂是进行化学研究、成分分析的相对标准物质，是科技进步的重要条件，广泛用于物质的合成、分离、定性和定量分析，可以说是化学工作者的眼睛，在工厂、学校、医院和研究所的日常工作中，都离不开化学试剂。

目前许多化学实验室内为做实验需要，室内设置大量的化学试剂储存柜，并将化学试剂放置在储存柜中，由于化学试剂品种多，且都是极容易挥发物质，为了避免化学试剂散发到实验室内，储存柜一般都是密封性的，化学物质挥发后聚存在储柜中，但是现有的化学试剂储存柜往往用的是普通大型储存柜，这种储存柜体积巨大，难以移动，缺乏废气吸收处理系统，挥发出的气体对实验室的工作人员的身体有一定的伤害，特别是有些挥发性的有毒气体，给工作人员的身体造成长期性的累积伤害，更对周边的环境有一定的污染程度，因此，现对此方面的装置做出进一步的改进。

实用新型内容

(一)解决的技术问题

针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种实验室化学试剂安全排风储存柜，解决了上述背景技术中提出的问题。

(二)技术方案

为实现以上目的，本实用新型通过以下技术方案予以实现：一种实验室化学试剂安全排风储存柜，包括箱门，所述箱门的一侧固定连接有合页，所述合页的一侧固定连接有储存柜，所述储存柜的内壁固定连接有滑槽板，所述滑槽板的内壁活动连接有滑轨板，所述滑轨板的一侧固定连接有手持握把，所述滑轨板的内壁套接有放置盘，所述放置盘的内壁活动连接有试剂管，所述放置盘远离试剂管的一侧设置有隔离板，所述储存柜的一侧固定连接有空气过滤器，所述空气过滤器的一侧固定连接有一侧固定连接有排气管道，所述排气管道的内壁固定连接有过滤网，所述空气过滤器的另一侧固定连接有传输管道，所述传输管道的一侧固定连接有收拢装置壳，所述收拢装置壳的内壁活动连接有半圆铆钉，所述收拢装置壳的一侧固定连接有活性碳板。

可选的，所述箱门内壁的一侧固定连接有锁板，所述锁板的一侧活动连接有锁手把，所述锁板的另一侧活动连接有锁片，所述锁片远离锁板的一侧设置有恒温板，所述箱门的数量为两个，两个所述箱门以储存柜的中心线呈中心对称设置。

可选的，所述储存柜的底部固定连接有支撑腿，所述支撑腿的一侧设置有折叠夹板，所述折叠夹板的内壁活动连接有万向轮，所述万向轮的一侧活动连接有复位挡板，所述复位挡板的外表面活动连接有弹力储藏板。

可选的，所述收拢装置壳的内壁活动连接有引风筒，所述引风筒的内壁活动连接有排风扇，所述引风筒的数量为四个，四个所述引风筒以矩形阵列的形式设置在收拢装置壳的内壁。

可选的，所述空气过滤器的上表面固定连接有推杆箱，所述推杆箱的外表面活动连接有螺纹栓，所述螺纹栓的外表面活动连接有伸缩推杆。

可选的，所述滑轨板的数量为两个，两个所述滑轨板以储存柜的中心线呈中心对称设置。

(三)有益效果

本实用新型提供了一种实验室化学试剂安全排风储存柜，具备以下有益效果：

1、该实验室化学试剂安全排风储存柜，通过活性碳板、空气过滤器和排气管道的设置，对储存柜内部放置的化学试剂所散发的有毒气体进行过滤排除，有效降低有毒气体的肆意传播而导致对人或周围空气的危害性，极大地提高储存柜对化学试剂的安全放置效果，通过滑轨板的内壁套接有放置盘，方便工作人员对试剂管的稳定放置，有利于工作人员对试剂管的二次使用拿取，通过箱门的内壁固定连接有恒温板，对储存柜的潮湿性有效去除，保证化学试剂的安全放置环境。

2、该实验室化学试剂安全排风储存柜，通过折叠夹板的内壁活动连接有万向轮，方便工作人员对储存柜的位置移动，达到了该装置方便移动的使用效果，解决现有的产品不便移动和使用不变的问题，通过万向轮的一侧活动连接有复位挡板，并配合弹力储藏板，在对万向轮不使用的情况下，可以通过复位挡板的推拉使用，使万向轮放置在储存柜的内壁，避免万向轮对该装置造成的不稳定问题，通过螺纹栓的外表面活动连接有伸缩推杆，有效提高工作人员对该装置的推动使用。

附图说明

图1为本实用新型结构示意图；

图2为本实用新型储存柜背面结构示意图；

图3为本实用新型复位挡板剖面结构示意图；

图4为本实用新型放置盘结构示意图。

图中：1-箱门、2-合页、3-储存柜、4-滑槽板、5-滑轨板、6-手持握把、7-放置盘、8-试剂管、9-隔离板、10-空气过滤器、11-排气管道、12-传输管道、13-收拢装置壳、14-半圆铆钉、15-活性碳板、16-锁板、17-锁手把、18- 锁片、19-恒温板、20-支撑腿、21-折叠夹板、22-万向轮、23-复位挡板、24- 弹力储藏板、25-引风筒、26-排风扇、27-推杆箱、28-螺纹栓、29-伸缩推杆、 30-过滤网。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。

请参阅图1至图4，本实用新型提供一种技术方案：一种实验室化学试剂安全排风储存柜，包括箱门1，箱门1的数量为两个，为的是方便工作人员对不同化学试剂的进行放置放置，对此而区分密封储存的使用效果，更方便工作人员对单个试剂管8的拿取，有效降低灰尘对储存柜3内部的进入，箱门1 内壁的一侧固定连接有锁板16，锁板16的一侧活动连接有锁手把17，锁板 16的另一侧活动连接有锁片18，锁片18远离锁板16的一侧设置有恒温板19，该合页2的型号为926.97.020，该合页2的尺寸为4英寸，厚度为3mm，箱门1的数量为两个，两个箱门1以储存柜3的中心线呈中心对称设置，箱门1 的一侧固定连接有合页2，合页2的一侧固定连接有储存柜3，储存柜3的底部固定连接有支撑腿20，支撑腿20的一侧设置有折叠夹板21，折叠夹板21 的内壁活动连接有万向轮22，万向轮22的一侧活动连接有复位挡板23，复位挡板23的外表面活动连接有弹力储藏板24，方便复位挡板23对万向轮22 的储存遮挡，更有效对折叠夹板21的位置固定支撑，储存柜3的内壁固定连接有滑槽板4，滑槽板4的内壁活动连接有滑轨板5，滑轨板5的数量为两个，两个滑轨板5以储存柜3的中心线呈中心对称设置，滑轨板5的一侧固定连接有手持握把6，滑轨板5的内壁套接有放置盘7，放置盘7的内壁活动连接有试剂管8，放置盘7远离试剂管8的一侧设置有隔离板9，起到对不同化学试剂的放置隔离空间，避免有毒气体之间的混合掺杂，储存柜3的一侧固定连接有空气过滤器10，该空气过滤器10与中国专利公开号为CN101293166中所提及到空气过滤器与该实用新型中的空气过滤器10结构功能相似，故不进行详细描述，空气过滤器10的上表面固定连接有推杆箱27，推杆箱27的外表面活动连接有螺纹栓28，对伸缩推杆29起到一定的调节作用，能够针对储存柜中内部放置的重量来调节伸缩推杆29的使用长短，螺纹栓28的外表面活动连接有伸缩推杆29，空气过滤器10的一侧固定连接有一侧固定连接有排气管道11，排气管道11的内壁固定连接有过滤网30，空气过滤器10的另一侧固定连接有传输管道12，该传输管道12的内壁安装有防粘纸层，保证传输管道12的卫生使用性，传输管道12的一侧固定连接有收拢装置壳13，收拢装置壳13的内壁活动连接有引风筒25，引风筒25的内壁活动连接有排风扇 26，引风筒25的数量为四个，四个引风筒25以矩形阵列的形式设置在收拢装置壳13的内壁，收拢装置壳13的内壁活动连接有半圆铆钉14，收拢装置壳13的一侧固定连接有活性碳板15。

作为本实用新型的一种优选技术方案：箱门1的外表面安装有密封垫，能够有效提高箱门1对储存柜3密封储存效果，更有效降低箱门1与储存柜3 之间所产生的碰撞震动力。

综上所述，该实验室化学试剂安全排风储存柜，使用时，通过活性碳板15、空气过滤器10和排气管道11的设置，对储存柜3内部放置的化学试剂所散发的有毒气体进行过滤排除，有效降低有毒气体的肆意传播而导致对人或周围空气的危害性，极大地提高储存柜3对化学试剂的安全放置效果，通过滑轨板5的内壁套接有放置盘7，方便工作人员对试剂管8的稳定放置，有利于工作人员对试剂管8的二次使用拿取，通过箱门1的内壁固定连接有恒温板19，对储存柜3的潮湿性有效去除，保证化学试剂的安全放置环境，通过折叠夹板21的内壁活动连接有万向轮22，方便工作人员对储存柜3的位置移动，达到了该装置方便移动的使用效果，解决现有的产品不便移动和使用不变的问题，通过万向轮22的一侧活动连接有复位挡板23，并配合弹力储藏板24，在对万向轮22不使用的情况下，可以通过复位挡板23的推拉使用，使万向轮放置在储存柜的内壁，避免万向轮对该装置造成的不稳定问题，通过螺纹栓28的外表面活动连接有伸缩推杆29，有效提高工作人员对该装置的推动使用。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920002356.7

申请日:2019-01-02

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:51(四川)

授权编号:CN209680111U

授权时间:20191126

主分类号:B01L1/00

专利分类号:B01L1/00

范畴分类:23E;

申请人:邓代鑫

第一申请人:邓代鑫

申请人地址:641002 四川省内江市东兴区东桐路498号1单元6号

发明人:邓代鑫

第一发明人:邓代鑫

当前权利人:邓代鑫

代理人:陈娟

代理机构:11427

代理机构编号:北京科家知识产权代理事务所(普通合伙) 11427

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/5a0f1e39bd1716f75dab7d4e.html