# 柠檬酸法论文_朱航,洪涛,高萌

导读:本文包含了柠檬酸法论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:柠檬酸,鱼鳞,弱碱,滤液,罗非鱼,溶胶,硫酸钠。

### 柠檬酸法论文文献综述

朱航,洪涛,高萌[1]（2015）在《柠檬酸法脱硫中硫酸根的树脂吸附研究》一文中研究指出采用静态法研究D301R、D301G、D370和D315四种弱碱性阴离子交换树脂吸附柠檬酸法脱除SO2的解吸贫液中硫酸根的效果,分析吸附时间、柠檬酸浓度、树脂用量、pH等对硫酸根吸附量的影响,解吸时间、解吸碱液浓度对树脂解吸效果的影响,及多次吸附解吸循环再生对树脂吸附活性的影响。结果表明,D315在高浓度柠檬酸钠溶液(1.0 mol/L)中对SO42-有较好的脱除效果,当氢氧化钠浓度为1.5mol/L时,3min即可将SO42-解吸完全,在经过10轮吸附解吸循环再生后其活性下降,吸附能力降低约15%。(本文来源于《有色金属(冶炼部分)》期刊2015年08期）

沈秋婉,郑瑛,罗聪,郑楚光[2]（2015）在《EDTA-柠檬酸法合成的SrCo_(0.8)Fe_(0.2)O_(3-δ)钙钛矿的结构及制氧性能研究》一文中研究指出采用EDTA-柠檬酸联合络合法合成了钙钛矿型金属氧化物Sr Co0.8Fe0.2O3-δ(SCF182)粉体。通过XRD和ESEM研究了前驱体溶液不同的p H值对合成的SCF182粉体的晶体结构和微观形貌的影响。并采用固定床实验研究前驱体溶液p H值对SCF182的氧吸附/脱附性能的影响。结果表明,p H值对SCF182晶胞结构和参数影响不大,但影响SCF182的晶粒粒径和微观形貌,当p H值为8的弱碱性条件下时,能够合成蓬松多孔网状纳米结构的钙钛矿粉体。固定床实验显示,前驱体溶液的p H值影响合成的粉体SCF182的氧吸附速率;且SCF182的氧脱附性能随p H值的增大先升高后降低,p H值为8时氧脱附量达到峰值为42.2 mg/g。(本文来源于《燃料化学学报》期刊2015年07期）

蒋柏泉,曾芳,曾庆芳,魏林生,章亚芳[3]（2013）在《磁力搅拌柠檬酸法鳙鱼鱼鳞脱钙的工艺探讨》一文中研究指出以柠檬酸为脱钙剂,在磁力搅拌作用下进行鳙鱼鱼鳞的脱钙研究。先后采用单因素实验和正交试验法考察了固液比、柠檬酸质量分数、搅拌时间和搅拌速度等工艺参数对脱钙率的影响并进行了优化。结果表明:最佳工艺参数确定为固液比1∶20 g/mL、柠檬酸质量分数10%、搅拌时间60 min和搅拌速度900 r·min-1,在此条件下,脱钙率高达92.57%。正交试验的方差分析表明上述四因素对脱钙率的影响精度均为不显着,但通过极差分析和F i值比较均可发现四因素对脱钙率影响程度的相对大小为柠檬酸质量分数>固液比>搅拌时间>搅拌速度。(本文来源于《南昌大学学报(工科版)》期刊2013年03期）

彭元怀,刘小美,李杏清[4]（2012）在《柠檬酸法鱼鳞脱钙的工艺研究》一文中研究指出用柠檬酸对罗非鱼鱼鳞进行脱钙研究,考察了柠檬酸浓度、料液比、温度和脱钙时间等因素对脱钙率的影响,在单因素试验的基础上,利用正交试验对工艺条件进行优化,得到了用柠檬酸脱除罗非鱼鱼鳞中羟基磷酸钙等无机盐的最佳工艺条件:脱钙温度为室温、柠檬酸浓度8%、料液比1∶17和脱钙时间3.5h,该条件下鱼鳞的脱钙率达到96.13%。(本文来源于《农业机械》期刊2012年21期）

刘洁[5]（2012）在《柠檬酸法铅膏脱硫及滤液中硫酸钠的分离结晶研究》一文中研究指出柠檬酸法铅膏脱硫滤液中含有过量添加的脱硫剂柠檬酸、柠檬酸钠和脱硫产物硫酸钠,将滤液中副产物硫酸钠结晶分离,脱硫剂回用到生产工艺中是降低工艺成本,实现该工艺商业化的有效手段之一。本文在大量实验研究的基础上,探讨了不同结晶方法对晶体中硫酸钠含量的影响,提出了滤液中副产物硫酸钠的结晶分离技术。主要研究成果如下；(1)铅膏的主要成分为PbSO4、PbO2和PbO,百分含量分别为65.0%、29.5%和4.5%。通过实验确定了柠檬酸法铅膏脱硫反应的最佳条件为：室温条件,物料比α=1,固液比1：5,反应时间t=24h。(2)通过对铅膏脱硫滤液的分析可知,铅膏脱硫滤液是柠檬酸、柠檬酸钠和硫酸钠的混合液,滤液的密度为1.095g/ml,滤液中Na2SO4浓度为25.25mg/ml,质量百分浓度是2.30%。S04~(2-)输出量与输入量的比例为100%,因此满足S042-物料平衡。(3)结晶实验研究发现,用蒸发溶剂法获得的晶体中硫酸钠质量分数仅为1.58%,不能实现分离的目的。在加热滤液控制分离结晶的温度和pH,实现硫酸钠的分离时,存在杂质离子干扰结晶现象,温度范围的选取起重要作用。(4)循环滤液方法可以富集产物硫酸钠,使晶体中硫酸钠的质量分数由1.23%逐渐增加到10.85%,具有经济适用,可多次循环的优点,然而在室温下循环滤液的物理方法对硫酸钠的结晶析出影响不显着。(5)控温结晶法研究结果表明,当滤液的结晶温度为10℃时,可以获得质量分数为97%的硫酸钠晶体,而在室温25℃时,则可得到纯度大于98%的柠檬酸及其钠盐晶体。因此,控温结晶法可以高效分离脱硫剂柠檬酸、柠檬酸钠和脱硫产物硫酸钠,实现柠檬酸法铅膏脱硫滤液的资源化利用。(本文来源于《华中科技大学》期刊2012-02-01）

陈咏梅,朱军利,余章龙,万平玉[6]（2012）在《正交试验法优化柠檬酸法氧化铝生产工艺》一文中研究指出采用正交试验设计法,以丝钠铝石的收率为指标,考察了碳酸氢钠用量、pH值、反应温度和反应时间等因素对柠檬酸法氧化铝生产工艺的影响。在优选工艺条件下:NaHCO3与Al摩尔比为5,pH=11,反应温度为80℃,反应时间为3 h,柠檬酸铝至丝钠铝石的转化率从原有的65%提高至76%。(本文来源于《应用化学》期刊2012年01期）

于化江,周立梅[7]（2011）在《用柠檬酸法改性锰矿及其对重金属离子的吸附性能》一文中研究指出以Cu2+为模拟污染物,研究了柠檬酸法改性锰矿制备重金属离子吸附剂的实验条件及其吸附性能.结果表明:m(柠檬酸)∶m(TR)为1∶20时,H2SO4浓度为0~3 mol/L,随H2SO4浓度的增大吸附率-pH曲线向左移动,pH50由5.2降低到2.6;H2SO4浓度为3 mol/L,m(柠檬酸)∶m(TR)分别为0,1∶100,1∶50,1∶20时,pH50分别为3.8,3.0,2.5,2.6;pH=5.5条件下,m(柠檬酸)∶m(TR)=1∶50的柠檬酸改性锰矿对Cu2+的饱和吸附量增大到35.97 mg/g.(本文来源于《河北师范大学学报(自然科学版)》期刊2011年03期）

黄苏君[8]（2011）在《柠檬酸法合成介孔材料及其在Cu~（2+）去除中的应用》一文中研究指出介孔氧化硅和磁性介孔氧化硅纳米复合材料因其在化学化工、生物医药、环境和能源等领域中具有重要的潜在应用而成为当前研究的热点。介孔材料的合成一般采用表面活性剂模板路径通过超分子自组装形成,然而这种方法合成过程过于复杂,高温煅烧、有机溶剂萃取、微波脱除等手段来去除表面活性剂耗能耗时且模板剂一般难以回收利用,此外高温煅烧模板分解产生的有害物质又会带来严重的环境污染。来自于冶金、电镀、印刷、纺织、化肥和造纸工业等诸多领域中的Cu2+是废水中一种常见的重金属。较高的Cu2+浓度不但危害水生动植物的生长,阻碍水体自净,还将影响人类健康。吸附法是一种去除污水中重金属离子的有效方法,但寻找合适的吸附材料是其广泛应用的关键。为了开辟出一条简单、廉价合成介孔材料的新路径,以更好地满足环境净化应用如重金属Cu2+的有效去除,本论文做了以下几方面的探索工作。(1)基于溶胶-凝胶技术通过一种简单、廉价的非表面活性剂合成路径在水溶液体系中合成了一种具有丰富硅烷羟基的介孔氧化硅材料。此法以柠檬酸为模板,正硅酸乙酯((TEOS)为硅源,柠檬酸在合成过程中可同时作为成孔剂和TEOS水解的酸催化剂。另外通过简单水洗的方法可以很容易地将柠檬酸模板去除,从而使合成的介孔氧化硅孔道中保留了丰富的硅烷羟基,滤液干燥后可将柠檬酸回收并循环利用。对合成的介孔氧化硅材料进行了XRD、扫描电子显微镜(SEM)、透射电镜(TEM)、傅里叶红外光谱(FT-IR)和N2吸脱附等的物性表征。丰富的硅烷羟基有利于有机官能团的嫁接,因此我们对介孔氧化硅进行了氨基嫁接修饰并将其用于水溶液中重金属Cu2+离子吸附研究,结果表现出较好的吸附性能。(2)磁性介孔复合材料是当前研究的一大热点,基于上述开发的非表面活性剂柠檬酸路径合成介孔氧化硅的方法,本章中将其推广用于合成有序的磁性介孔Fe3O4@SiO2纳米复合微球。N2吸脱附表征发现此类材料具有较大的表面积和孔体积、孔径单一,SEM和TEM显示该复合材料是核-壳结构的球形形貌且氧化硅壳具有一定的介孔有序性,FTIR结果证实该磁性介孔氧化硅复合材料同样具有丰富的硅烷羟基基团。将3-APTES嫁接的磁性介孔氧化硅复合材料用于对Cu2+离子吸附研究,该材料表现出很好的吸附性能和磁性可回收能力。(本文来源于《复旦大学》期刊2011-04-06）

宋超,张磊,周卫兵[9]（2010）在《柠檬酸法合成Y_2Mo_3O_(12)粉体的研究》一文中研究指出本文采用柠檬酸法合成Y2Mo3O12粉体,对粉体合成的热处理过程进行了TG/DSC研究,利用XRD和SEM等测试手段对粉体晶体结构和微观形貌进行了表征。结果表明,利用柠檬酸法在溶胶体系pH值为4,柠檬酸/金属离子摩尔比为3和780℃烧结6h的条件下可以制备出高纯度正交晶系Y2Mo3O12粉体,产物粒径为0.1~3μm。(本文来源于《佛山陶瓷》期刊2010年11期）

端允,薛长晖[10]（2010）在《硼酸-柠檬酸法测定苦荞粉中黄酮类化合物的含量》一文中研究指出研究了用硼酸-柠檬酸法测定苦荞粉中黄酮类化合物的含量,考察了该方法的稳定性,精密度及回收率情况,并将该方法与硝酸铝比色法进行了比较。结果表明:用硼酸-柠檬酸法测定苦荞粉中黄酮类化合物的含量时稳定性良好,精密高,标准偏差为0.36%,黄酮类化合物的回收率达98.6%,准确度高;相较于硝酸铝比色法操作更方便、简洁和实用,是测定苦荞粉中总黄酮含量的一种实用性较强的方法,利用该方法测得苦荞粉中黄酮类化合物的含量为1.37%。(本文来源于《广州化工》期刊2010年06期）

### 柠檬酸法论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

采用EDTA-柠檬酸联合络合法合成了钙钛矿型金属氧化物Sr Co0.8Fe0.2O3-δ(SCF182)粉体。通过XRD和ESEM研究了前驱体溶液不同的p H值对合成的SCF182粉体的晶体结构和微观形貌的影响。并采用固定床实验研究前驱体溶液p H值对SCF182的氧吸附/脱附性能的影响。结果表明,p H值对SCF182晶胞结构和参数影响不大,但影响SCF182的晶粒粒径和微观形貌,当p H值为8的弱碱性条件下时,能够合成蓬松多孔网状纳米结构的钙钛矿粉体。固定床实验显示,前驱体溶液的p H值影响合成的粉体SCF182的氧吸附速率;且SCF182的氧脱附性能随p H值的增大先升高后降低,p H值为8时氧脱附量达到峰值为42.2 mg/g。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 柠檬酸法论文参考文献

[1].朱航,洪涛,高萌.柠檬酸法脱硫中硫酸根的树脂吸附研究[J].有色金属(冶炼部分).2015

[2].沈秋婉,郑瑛,罗聪,郑楚光.EDTA-柠檬酸法合成的SrCo_(0.8)Fe_(0.2)O_(3-δ)钙钛矿的结构及制氧性能研究[J].燃料化学学报.2015

[3].蒋柏泉,曾芳,曾庆芳,魏林生,章亚芳.磁力搅拌柠檬酸法鳙鱼鱼鳞脱钙的工艺探讨[J].南昌大学学报(工科版).2013

[4].彭元怀,刘小美,李杏清.柠檬酸法鱼鳞脱钙的工艺研究[J].农业机械.2012

[5].刘洁.柠檬酸法铅膏脱硫及滤液中硫酸钠的分离结晶研究[D].华中科技大学.2012

[6].陈咏梅,朱军利,余章龙,万平玉.正交试验法优化柠檬酸法氧化铝生产工艺[J].应用化学.2012

[7].于化江,周立梅.用柠檬酸法改性锰矿及其对重金属离子的吸附性能[J].河北师范大学学报(自然科学版).2011

[8].黄苏君.柠檬酸法合成介孔材料及其在Cu~（2+）去除中的应用[D].复旦大学.2011

[9].宋超,张磊,周卫兵.柠檬酸法合成Y_2Mo_3O_(12)粉体的研究[J].佛山陶瓷.2010

[10].端允,薛长晖.硼酸-柠檬酸法测定苦荞粉中黄酮类化合物的含量[J].广州化工.2010

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/5aaade53bf4e19c7d3f3f4a2.html