# 一种热熔胶颗粒输出和包装设备论文和设计-李满林

### 全文摘要

本实用新型属于热熔胶加工设备领域，公开了一种热熔胶颗粒输出和包装设备，包括依次连接的出料机构、鼓风输送机构和包装机构，所述的出料机构包括架体、设置在架体上的输送通道、设置在输送通道上的筛网、设置架体上用于使架体震动的震动机构，所述的输送通道的出口与鼓风输送机构的进气口相连；所述的输送通道的进口位于输送通道远离输送通道的出口的一端。该设备能够自动筛分粘结在一起的热熔胶，使产品中颗粒粒径均匀且一致。

### 主设计要求

1.一种热熔胶颗粒输出和包装设备，包括依次连接的出料机构、鼓风输送机构和包装机构，其特征在于：所述的出料机构包括架体、设置在架体上的输送通道、设置在输送通道上的筛网、设置架体上用于使架体震动的震动机构，所述的输送通道的出口与鼓风输送机构的进气口相连；所述的输送通道的进口位于输送通道远离输送通道的出口的一端。

### 设计方案

1.一种热熔胶颗粒输出和包装设备，包括依次连接的出料机构、鼓风输送机构和包装机构，其特征在于：所述的出料机构包括架体、设置在架体上的输送通道、设置在输送通道上的筛网、设置架体上用于使架体震动的震动机构，所述的输送通道的出口与鼓风输送机构的进气口相连；所述的输送通道的进口位于输送通道远离输送通道的出口的一端。

2.根据权利要求1所述的热熔胶颗粒输出和包装设备，其特征在于，所述的架体上设有覆盖在筛网上方的透明薄膜。

3.根据权利要求1所述的热熔胶颗粒输出和包装设备，其特征在于，所述的筛网固定在一固定架上，所述的固定架通过可开合的形式与架体连接。

4.根据权利要求3所述的热熔胶颗粒输出和包装设备，其特征在于，所述的固定架和架体通过卡扣连接。

5.根据权利要求3所述的热熔胶颗粒输出和包装设备，其特征在于，所述的固定架的一端设有盖板，所述的盖板上设有开孔，所述的开孔上设有落料罩，所述的落料罩通过布管连接至外设的热熔胶颗粒脱水机构的出口。

6.根据权利要求3所述的热熔胶颗粒输出和包装设备，其特征在于，所述的固定架上设有多根连接杆。

7.根据权利要求1所述的热熔胶颗粒输出和包装设备，其特征在于，所述的鼓风输送机构包括进风管、出风管、设置在进风管和出风管之间的风机，所述的进风管上设有一个上粗下细的料斗；所述的料斗设置在输送通道的出口的正下方；所述的出风管连接至包装机构。

8.根据权利要求7所述的热熔胶颗粒输出和包装设备，其特征在于，所述的包装机构包括物料罐、设置在物料罐底部的下料口，所述的下料口和物料罐的底部之间设有倾斜的坡面。

9.根据权利要求8所述的热熔胶颗粒输出和包装设备，其特征在于，所述的下料口为一根倾斜的管道，所述的下料口上设有阀门。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及热熔胶加工设备领域，特别是一种热熔胶颗粒输出和包装设备。

背景技术

热熔胶产品以两种形式予以出售，一种是颗粒，另外一种是块状体。

颗粒通过造粒机制造；块状体通过高强度塑料包装袋包装然后冷却定型。

颗粒经过冷却、脱水后需要进行包装。生产过程中无法避免的是，在造粒过程中，颗粒容易粘结在一起，这是客户不能接受的产品，在包装过程中需要予以去除。

实用新型内容

本实用新型的目的是提供一种热熔胶颗粒输出和包装设备，该设备能够自动筛分粘结在一起的热熔胶，使产品中颗粒粒径均匀且一致。

本实用新型提供的技术方案为：一种热熔胶颗粒输出和包装设备，包括依次连接的出料机构、鼓风输送机构和包装机构，所述的出料机构包括架体、设置在架体上的输送通道、设置在输送通道上的筛网、设置架体上用于使架体震动的震动机构，所述的输送通道的出口与鼓风输送机构的进气口相连；所述的输送通道的进口位于输送通道远离输送通道的出口的一端。

在上述的热熔胶颗粒输出和包装设备中，所述的架体上设有覆盖在筛网上方的透明薄膜。

在上述的热熔胶颗粒输出和包装设备中，所述的筛网固定在一固定架上，所述的固定架通过可开合的形式与架体连接。

在上述的热熔胶颗粒输出和包装设备中，所述的固定架和架体通过卡扣连接。

在上述的热熔胶颗粒输出和包装设备中，所述的固定架的一端设有盖板，所述的盖板上设有开孔，所述的开孔上设有落料罩，所述的落料罩通过布管连接至外设的热熔胶颗粒脱水机构的出口。

在上述的热熔胶颗粒输出和包装设备中，所述的固定架上设有多根连接杆。

在上述的热熔胶颗粒输出和包装设备中，所述的鼓风输送机构包括进风管、出风管、设置在进风管和出风管之间的风机，所述的进风管上设有一个上粗下细的料斗；所述的料斗设置在输送通道的出口的正下方；所述的出风管连接至包装机构。

在上述的热熔胶颗粒输出和包装设备中，所述的包装机构包括物料罐、设置在物料罐底部的下料口，所述的下料口和物料罐的底部之间设有倾斜的坡面。

在上述的热熔胶颗粒输出和包装设备中，所述的下料口为一根倾斜的管道，所述的下料口上设有阀门。

本实用新型在采用上述技术方案后，其具有的有益效果为：

本方案采用震动机构将架体震动，进而使筛网震动，符合于粒径需求的热熔胶将会从输送通道的出口输出至鼓风输送机构，然后送到包装机构中进行包装，粘结在一起，体积较大的热熔胶将会留在筛网上。

附图说明

图1是本实用新型实施例1的结构示意图。

具体实施方式

下面结合具体实施方式，对本实用新型的技术方案作进一步的详细说明，但不构成对本实用新型的任何限制。

实施例1：

参考图1，一种热熔胶颗粒输出和包装设备，包括依次连接的出料机构1、鼓风输送机构2和包装机构3，所述的出料机构1包括架体11、设置在架体11上的输送通道12、设置在输送通道12上方的筛网13、设置架体11上用于使架体11震动的震动机构4，所述的输送通道12的出口与鼓风输送机构2的进气口相连；所述的输送通道12的进口位于输送通道12远离输送通道12的出口的一端。震动机构4优选为震动电机、在架体11的底部的四个支脚19上均设置弹簧41，弹簧41和支脚19连接的位置设置橡胶垫42，震动电机直接连接架体11。

经过脱水的热熔胶颗粒从输送通道12的进口落到筛网13上，震动机构4将架体11震动，进而使筛网13震动，符合于粒径需求的热熔胶颗粒将会从输送通道12的出口输出至鼓风输送机构2，然后送到包装机构3中进行包装，而粘结在一起，体积较大的热熔胶将会留在筛网13上。

优选地，所述的架体11上设有覆盖在筛网13上方的透明薄膜(附图未示出)，在架体11震动的过程中，一些小粒径的颗粒会在筛网13上弹跳，为了避免热熔胶颗粒散落在地面上，通过透明薄膜进行遮挡。

进一步优选地，所述的筛网13固定在一固定架14上，所述的固定架14通过可开合的形式与架体11连接。这么设置的目的在于，当筛网13上的颗粒较多时，可以将固定架14掀开以收集颗粒较大的热熔胶，同时，也便于清理输送通道12。

具体来说，实现可开合的连接方式有很多，在本实施例中具体为：所述的固定架14的一侧和架体11通过卡扣15连接，所述的固定架14的另一侧和架体11铰接。在需要掀开固定架14时，打开卡扣15即可。

在本实施例中，所述的固定架14的一端设有盖板16，所述的盖板16上设有开孔，所述的盖板16设置在筛网13上方，所述的开孔上设有落料罩17，所述的落料罩17通过布管连接至外设的热熔胶颗粒脱水机构的出口。为了避免震动对其他设备的影响，通过布管连接外设的颗粒脱水机构或设备。

在本实施例中，所述的固定架14上设有多根连接杆18，连接杆18是用于提高固定架14的强度，同时如果要覆盖透明薄膜，连接杆18还可以起到支撑薄膜的作用。

在本实施例中，所述的鼓风输送机构2包括进风管21、出风管22、设置在进风管21和出风管22之间的风机23，所述的进风管21上设有一个上粗下细的料斗24；所述的料斗24设置在输送通道12的出口的正下方；所述的出风管22连接至包装机构3；所述的包装机构3包括物料罐31、设置在物料罐31底部的下料口32，所述的下料口32和物料罐31的底部之间设有倾斜的坡面33，所述的下料口32为一根倾斜的管道，所述的下料口32上设有阀门34；物料罐31的顶部和出风管22连接，作为优选地，在物料罐31还设有一个排风口35。

上述实施例为本实用新型较佳的实施方式，但本实用新型的实施方式并不受上述实施例的限制，其它的任何未背离本实用新型的精神实质与原理下所作的改变、修饰、替代、组合、简化，均应为等效的置换方式，都包含在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201822276857.2

申请日:2018-12-30

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:44(广东)

授权编号:CN209337075U

授权时间:20190903

主分类号:B65B 37/14

专利分类号:B65B37/14;B07B1/28

范畴分类:34A;

申请人:广东泰强科技实业有限公司

第一申请人:广东泰强科技实业有限公司

申请人地址:513000 广东省清远市英德市英红镇英红工业园英红大道北3号

发明人:李满林;胡赞军;刘志军;张凤帮

第一发明人:李满林

当前权利人:广东泰强科技实业有限公司

代理人:龚元元

代理机构:44467

代理机构编号:广州市科丰知识产权代理事务所(普通合伙)

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/5ae0983f24e1889f0fd1784a.html