# 电力工程设计中电力系统的规划与设计张琳张红虹

（国网河北省电力公司河间市供电分公司河北省062450）

摘要：作为电力工程前期工作的重要组成部分，合理的系统规划是电力系统安全、可靠、经济运行的前提，也是具体单项电力工程设计建设的方针和原则。电能是人们生活中必不可少的基础电能，也是经济发展的基本。但是想要获取高效稳定的电能就需要优化电网的结构，使其整体效益得到提升。电力系统规划设计作为电力工程设计中的基础部分，是整个电力行业发展的重点，也是保障电力安全运行的根本，所以必须要对电力系统进行规划设计。论文分析了电力工程设计中电力系统的规划设计，为相关工程提供参考。

关键词：电力工程设计；电力系统；规划；设计

引言

目前，在电网电压不断升高以及电网规模持续扩大、电源装机总容量逐渐增加的基础上。我国电力系统逐渐进入到了全新的发展阶段，电力系统规划设计需要一定的原则，对于中小规模的电力设计单位而言，如何促进电力系统规划设计工作能够顺利的开展，是摆在电力系统面前的新问题。

一、电力工程设计的电力系统规划设计原则

第一，安全性原则。电力系统规划设计中最重要的条件就是安全性原则，在进行电力系统规划设计的过程中是一定要减少安全隐患的发生，如果情况允许还需要配备可以长期使用的检测功能。第二，成本性原则。电力工程建设工作人员在进行电力系统规划并且实现系统功能的同时，还要考虑电力系统设计的资金成本，能够保障系统的功能性，并且还能降低成本，尽可能实现利益最大化，并且节约成本。第三，周期性原则。周期性原则主要指的是电力系统规划设计需要在一个既定的周期内完成，如果是一些比较大大型的电力系统规划设计，就更加需要制定全面和完善的规划设计方案了，而且也需要在既定的时间内完成，这样可以减少给客户带来的不良影响。

二、电力工程设计中电力系统规划设计的任务及步骤

电力系统规划研究的任务有：第一，研究并且提出规划周期中的负荷预测；第二，明确能源分布的情况及能源周边的运输情况；第三，记录并研究大型电站中的供电范围；第四，根据实际情况设计电网发展方案。

电力系统规划步骤为：第一，搜集相关的资料，包括运输环境、能源分布、负荷预测及大型电站的供电范围；第二，分析搜集的这些相关资料，并且提取具有重要价值的信息，进行预测；第三，以电源条件及负荷条件为基础确定电源开发方式；第四，以负荷的分布为基础，制定输电方案及配电网布局的多个方案，将这些方案进行对比，选出最佳方案；第五，证明方案的可行性；第六，制定规划文件及图表。

三、电力工程设计的电力系统规划设计内容

电力系统规划设计中包含很多内容，在对于电力系统规划设计应用到电力工程设计中应用研究之前，需要分析电力系统规划设计的具体内容。一般情况下，在电力系统规划设计中，主要包含以下内容：

1、电力负荷预测和分析

在开展电力工程设计的时候，要对历年来的国民生产需求、社会发展及电力规模进行梳理和总结，分析经济发展规律，并在分析基础上对电力负荷做出十年左右的预测。针对中短期在建项目要和已建项目进行对比，分析负荷的特性，并对电网供电产生的影响做好评价。对于负荷预测，一般采用的方法有传统的序列预测法，也有专家系统、模糊理论等新方法。在实际工作开展中，可以电力工程作用、电力工程类型或电力工程规模等作为依据，结合采用单种或多种方法进行预测。如对大流量输送线路及枢纽变电站等进行预测时，可首先针对其负荷增长、发展趋势进行分析，之后就可对其负荷水平进行有效预测了。

2、电源规划情况及出力

电力系统规划设计中具有核心地位的工作是进行对电力电源的规划工作，在这一工作中需要对相关电力工作周边电网电源规划情况进行数据总和、统计工作。从而分析出电源的输出状态，进而判定该区域内是否具有进行电力工程建设的决定必要性。电力电源大致可分为统调电源以及地方电源。统调电源是进行统一调度工作的较大型的发电厂，并由电网统一调度;地方电源一般包含小水电站、企业单位等所自备的发电机组等。不同的电源对于不同时期的输出情况具有差异性，同时新建的电源机组也会出现在规划期间逐年投产的现象，所以工作人员需要加强对电源的规划和统计，从而促进下一步工作的进行。

3、电气计算

电气计算是电力系统规划设计的主要内容，包括：潮流计算，稳定计算，短路电流计算和无功补偿计算。第一，潮流计算主要是对电力网络中的功率和电压的分布进行计算，通过潮流计算可确定系统运行方式，检查各元件是否满足运行要求，并为系统继电保护和稳定计算提供依据和初值。第二，稳定计算是指根据要求，对电力系统的各种故障情况进行模拟计算和分析，从而确定电力系统稳定问题的主要特征和稳定水平。第三，短路电流计算主要是验算在给定的网架中，由于故障短路而在电气元件上产生的不正常电流值。计算项目工程接入系统节点处的各种短路电流，能为电气设备的选型提供依据。第四，进行适当的无功补偿，可向电力网络中的感性负荷提供相应的无功功率，从而减少各种网络元件因传输无功功率所造成的电能损耗。在具体电力工程中，需根据无功平衡，提出无功补偿装置总容量及分组容量，必要时需对单组低压电容器投切时电压波动进行校核，进行近区无功平衡分析，和调相调压专题计算。

4、方案比较与系统专业化的提资

电力系统规划环节中，需要对电力数据方案进行比较与分析，在各个电气计算的结果之上，可以从安全可靠性、发展适应性和经济性等方面进行综合性的分析，并且选择出最为优秀的电力规划方案。在确定方案之后，开始进行电力系统项目实施，为工程设计专业提供比较有利的数据支持。

结束语

总之，随着电力系统向大机组、大电网、高电压和远距离输电发展，电力系统规划设计起的作用进一步增加，在单项具体的电力工程设计中，对系统设计专业的要求也越来越高。本文对电力工程设计中所涉及到的系统设计的内容，进行论述和探讨，并总结部分相关工作经验，仅供参考。

参考文献

[1]王轩,程沛沛,田野,刘进明.电力系统规划设计在电力工程设计中的应用[J].机电产品开发与创新,2014,06:26-28.

[2]张慧娟,苏辉辉.电力系统规划设计在电力工程设计中的应用分析[J].低碳世界,2016,06:38-39.

[3]姚磊.浅谈电力系统规划设计在电力工程设计中的运用[J].山东工业技术,2015,19:145.

[4]赵宏.电力规划设计在电力工程设计中的主要环节剖析[J].电子制作,2014,23:236.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/5b05f9c542f7bc6479624ede.html