# 台阶式摄像头保护膜论文和设计

### 全文摘要

本实用新型公开了一种台阶式摄像头保护膜，包括依次设置的高透膜、第一双面胶层、麦拉片、第二双面胶层、第一泡棉、第三双面胶层、第二泡棉、第四双面胶和绿硅胶，第三双面胶层、第二泡棉、第四双面胶和绿硅胶粘结形成的一体结构相对第一双面胶层、麦拉片、第二双面胶层和第一泡棉粘结形成的一体结构之间形成台阶。该台阶式摄像头保护膜通过将泡棉分体设计，并形成台阶结构，台阶的宽度根据需要粘结的摄像头模组设置大小，从而可以确保粘结的粘合性更好，提高粘结力，防止脱落，有残胶，从而更好的保护摄像头模组。

### 主设计要求

1.一种台阶式摄像头保护膜，其特征在于：包括依次设置的高透膜(1)、第一双面胶层(2)、麦拉片(3)、第二双面胶层(4)、第一泡棉(5)、第三双面胶层(6)、第二泡棉(7)、第四双面胶(8)和绿硅胶(9)，所述第一双面胶层(2)、麦拉片(3)、第二双面胶层(4)、第一泡棉(5)的中心分别对应设有半径大小一致的小通孔(10)；所述第三双面胶层(6)、第二泡棉(7)、第四双面胶(8)和绿硅胶(9)的中心分别对应设有半径大小一致的大通孔(11)，该大通孔的半径大于所述小通孔的半径；所述麦拉片(3)和第一泡棉(5)通过第二双面胶层(4)粘结形成一体，所述高透膜(1)通过第一双面胶层(2)粘结在麦拉片(3)远离所述第一泡棉(5)的一侧面上；所述第二泡棉(7)通过第三双面胶层(6)粘结在所述第一泡棉(5)远离麦拉片(3)的一侧面上；所述绿硅胶(9)通过第四双面胶(8)粘结在所述第二泡棉(7)远离所述第一泡棉(5)的一侧面上；所述第三双面胶层(6)、第二泡棉(7)、第四双面胶(8)和绿硅胶(9)粘结形成的一体结构相对所述第一双面胶层(2)、麦拉片(3)、第二双面胶层(4)和第一泡棉(5)粘结形成的一体结构之间形成台阶(12)。

### 设计方案

1.一种台阶式摄像头保护膜，其特征在于：包括依次设置的高透膜(1)、第一双面胶层(2)、麦拉片(3)、第二双面胶层(4)、第一泡棉(5)、第三双面胶层(6)、第二泡棉(7)、第四双面胶(8)和绿硅胶(9)，所述第一双面胶层(2)、麦拉片(3)、第二双面胶层(4)、第一泡棉(5)的中心分别对应设有半径大小一致的小通孔(10)；所述第三双面胶层(6)、第二泡棉(7)、第四双面胶(8)和绿硅胶(9)的中心分别对应设有半径大小一致的大通孔(11)，该大通孔的半径大于所述小通孔的半径；所述麦拉片(3)和第一泡棉(5)通过第二双面胶层(4)粘结形成一体，所述高透膜(1)通过第一双面胶层(2)粘结在麦拉片(3)远离所述第一泡棉(5)的一侧面上；所述第二泡棉(7)通过第三双面胶层(6)粘结在所述第一泡棉(5)远离麦拉片(3)的一侧面上；所述绿硅胶(9)通过第四双面胶(8)粘结在所述第二泡棉(7)远离所述第一泡棉(5)的一侧面上；所述第三双面胶层(6)、第二泡棉(7)、第四双面胶(8)和绿硅胶(9)粘结形成的一体结构相对所述第一双面胶层(2)、麦拉片(3)、第二双面胶层(4)和第一泡棉(5)粘结形成的一体结构之间形成台阶(12)。

2.根据权利要求1所述的台阶式摄像头保护膜，其特征在于：所述麦拉片为红色、黄色、白色、黑色、紫色和蓝色其中之一种颜色。

3.根据权利要求1所述的台阶式摄像头保护膜，其特征在于：所述第一泡棉(5)的厚度为2.0±0.06mm，所述第二泡棉(7)的厚度为0.8±0.04mm。

4.根据权利要求1所述的台阶式摄像头保护膜，其特征在于：所述小通孔的直径为7.8～8.2mm，所述大通孔的直径为9.1～9.5mm。

5.根据权利要求1所述的台阶式摄像头保护膜，其特征在于：所述台阶的厚度为0.55～0.65mm。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及一种保护膜，尤其涉及一种台阶式摄像头保护膜。

背景技术

随着智能电子产品的推广应用，应用于电子产品的摄像头也日益发展，要求越来越高，性能也越来越好，在摄像头装配前，需要贴上保护膜，避免对镜头造成刮伤。

但摄像头模组底部面积较小，需要粘贴的位置只有0.6mm左右，而摄像头保护膜的泡棉材质一般在3.0mm，厚度远远大于摄像头模组需要粘结的位置，而泡棉在工艺上做不到壁厚0.6mm。这就使得粘结不稳固，保护膜易脱落，无法很好的保护摄像头。

发明内容

为了克服上述缺陷，本实用新型提供了一种台阶式摄像头保护膜，与摄像头粘结牢固，不易脱落。

本实用新型为了解决其技术问题所采用的技术方案是：一种台阶式摄像头保护膜，包括依次设置的高透膜、第一双面胶层、麦拉片、第二双面胶层、第一泡棉、第三双面胶层、第二泡棉、第四双面胶和绿硅胶，所述第一双面胶层、麦拉片、第二双面胶层、第一泡棉的中心分别对应设有半径大小一致的小通孔；所述第三双面胶层、第二泡棉、第四双面胶和绿硅胶的中心分别对应设有半径大小一致的大通孔，该大通孔的半径大于所述小通孔的半径；所述麦拉片和第一泡棉通过第二双面胶层粘结形成一体，所述高透膜通过第一双面胶层粘结在麦拉片远离所述第一泡棉的一侧面上；所述第二泡棉通过第三双面胶层粘结在所述第一泡棉远离麦拉片的一侧面上；所述绿硅胶通过第四双面胶粘结在所述第二泡棉远离所述第一泡棉的一侧面上；所述第三双面胶层、第二泡棉、第四双面胶和绿硅胶粘结形成的一体结构相对所述第一双面胶层、麦拉片、第二双面胶层和第一泡棉粘结形成的一体结构之间形成台阶。

作为本实用新型的进一步改进，所述麦拉片为红色、黄色、白色、黑色、紫色和蓝色其中之一种颜色。

作为本实用新型的进一步改进，所述第一泡棉的厚度为2.0±0.06mm，所述第二泡棉的厚度为0.8±0.04mm.

作为本实用新型的进一步改进，所述小通孔的直径为7.8～8.2mm，所述大通孔的直径为9.1～9.5mm。

作为本实用新型的进一步改进，所述台阶的厚度为0.55～0.65mm。

本实用新型的有益效果是：该台阶式摄像头保护膜通过将泡棉分体设计，并形成台阶结构，台阶的宽度根据需要粘结的摄像头模组设置大小，从而可以确保粘结的粘合性更好，提高粘结力，防止脱落，残胶，从而更好的保护摄像头模组。

附图说明

图1为本实用新型结构示意图；

图2为本实用新型剖开结构示意图；

图3为本实用新型分解结构示意图。

结合附图，作以下说明：

1——高透膜； 2——第一双面胶层；

3——麦拉片； 4——第二双面胶层；

5——第一泡棉； 6——第三双面胶层；

7——第二泡棉； 8——第四双面胶；

9——绿硅胶； 10——小通孔；

11——大通孔； 12——台阶。

具体实施方式

以下结合附图，对本实用新型的一个较佳实施例作详细说明。但本实用新型的保护范围不限于下述实施例，即但凡以本实用新型申请专利范围及说明书内容所作的简单的等效变化与修饰，皆仍属本实用新型专利涵盖范围之内。

参阅图1-3，为本实用新型所述的一种台阶式摄像头保护膜，包括依次设置的高透膜1、第一双面胶层2、麦拉片3、第二双面胶层4、第一泡棉5、第三双面胶层6、第二泡棉7、第四双面胶8和绿硅胶9，所述第一双面胶层2、麦拉片3、第二双面胶层4、第一泡棉5的中心分别对应设有半径大小一致的小通孔10；所述第三双面胶层6、第二泡棉7、第四双面胶8和绿硅胶9的中心分别对应设有半径大小一致的大通孔11，该大通孔的半径大于所述小通孔的半径；所述麦拉片3和第一泡棉5通过第二双面胶层4粘结形成一体，所述高透膜1通过第一双面胶层2粘结在麦拉片3远离所述第一泡棉5的一侧面上；所述第二泡棉7通过第三双面胶层6粘结在所述第一泡棉5远离麦拉片3的一侧面上；所述绿硅胶9通过第四双面胶8粘结在所述第二泡棉7远离所述第一泡棉5的一侧面上；所述第三双面胶层6、第二泡棉7、第四双面胶8和绿硅胶9粘结形成的一体结构相对所述第一双面胶层(2)、麦拉片3、第二双面胶层4和第一泡棉5粘结形成的一体结构之间形成台阶12。

优选的，所述麦拉片为红色、黄色、白色、黑色、紫色和蓝色其中之一种颜色；所述第一泡棉(5)的厚度为2.0±0.06mm，所述第二泡棉7的厚度为0.8±0.04mm；所述小通孔的直径为7.8～8.2mm，所述大通孔的直径为9.1～9.5mm；所述台阶的厚度为0.55～0.65mm。

该台阶式摄像头保护膜中，由于第三双面胶层6、第二泡棉7、第四双面胶8和绿硅胶9上设有半径大小一致的大通孔，第一双面胶层2、麦拉片3、第二双面胶层4和第一泡棉5中心设有半径大小一致的小通孔，因此，在粘结后，第三双面胶层6、第二泡棉7、第四双面胶8和绿硅胶9形成的一体结构相对第一双面胶层2、麦拉片3、第二双面胶层4以及第一泡棉5粘结后形成的一体结构之间形成了台阶12。这样，该台阶的厚度就可以设置为与待粘结的摄像头模组的粘结位置一样的大小，从而可以确保粘结的粘合性更好，提高粘结力，防止脱落，残胶，从而更好的保护摄像头模组。

由此可见，该台阶式摄像头保护膜通过将泡棉分体设计，并形成台阶结构，台阶的宽度根据需要粘结的摄像头模组设置大小，从而可以确保粘结的粘合性更好，提高粘结力，防止脱落，残胶，从而更好的保护摄像头模组。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920295385.7

申请日:2019-03-08

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:32(江苏)

授权编号:CN209568055U

授权时间:20191101

主分类号:C09J 7/29

专利分类号:C09J7/29

范畴分类:21B;

申请人:昆山博瑞思特电子有限公司

第一申请人:昆山博瑞思特电子有限公司

申请人地址:215300 江苏省苏州市昆山市开发区蓬朗六时泾路98号4号房

发明人:筵少博

第一发明人:筵少博

当前权利人:昆山博瑞思特电子有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/5b0dd44f86d97e9abec2410e.html