# 一种带可收纳式灶具的油烟机论文和设计-陈小平

### 全文摘要

一种带可收纳式灶具的油烟机，设置有油烟机本体和能够伸缩折叠的灶具本体，灶具本体活动装配于油烟机本体的内部，灶具本体与油烟机本体电连接。本实用新型的灶具能够通过伸缩折叠运动收纳于油烟机本体的内部，从而可以大大节省灶台的空间。本实用新型的灶具主体能够通过旋转电机实现灶具主体以转轴连接块作为支点作旋转运动，从而实现折叠。同时通过伸缩部的伸缩移动实现灶具主体的上下伸缩。当灶具折叠或伸缩时，可以使灶具主体离开灶台，从而可以清洁灶台表面，也可以释放灶台空间。同时该带可收纳式灶具的油烟机能够旋转运动，从而倾斜能清理灶具表面的脏物。本实用新型还设置有隔热涂层能有效防止灶具产生的热量向外辐射，从而保护灶台和伸缩部的使用寿命。

### 主设计要求

1.一种带可收纳式灶具的油烟机,其特征在于：设置有油烟机本体和能够伸缩折叠的灶具本体，灶具本体活动装配于油烟机本体的内部，灶具本体与油烟机本体电连接；所述灶具本体设置有用于带动灶具主体伸缩的伸缩部和用于带动灶具主体折叠且能够停留在任意角度的折叠部，灶具主体与折叠部传动连接，折叠部与伸缩部的一端固定连接，伸缩部的另一端固定装配于油烟机本体的内部。

### 设计方案

1.一种带可收纳式灶具的油烟机,其特征在于：设置有油烟机本体和能够伸缩折叠的灶具本体，灶具本体活动装配于油烟机本体的内部，灶具本体与油烟机本体电连接；

所述灶具本体设置有用于带动灶具主体伸缩的伸缩部和用于带动灶具主体折叠且能够停留在任意角度的折叠部，灶具主体与折叠部传动连接，折叠部与伸缩部的一端固定连接，伸缩部的另一端固定装配于油烟机本体的内部。

2.根据权利要求1所述的一种带可收纳式灶具的油烟机,其特征在于：所述油烟机本体设置有用于灶具本体进出的开口。

3.根据权利要求2所述的一种带可收纳式灶具的油烟机,其特征在于：所述折叠部设置有用于带动灶具主体旋转的旋转电机和转轴连接块，转轴连接块与伸缩部密封固定连接，转轴连接块的内部与伸缩部的内部无缝隙连通，旋转电机与转轴连接块传动连接，旋转电机与灶具主体固定连接，旋转电机与油烟机本体电连接。

4.根据权利要求3所述的一种带可收纳式灶具的油烟机,其特征在于：所述旋转电机设置有旋转轴和电机主体，旋转轴的一端与转轴连接块固定连接，旋转轴的另一端与电机主体传动连接，电机主体与灶具主体固定连接；

当旋转电机转动时，电机主体和灶具主体以转轴连接块作为支点作旋转运动。

5.根据权利要求4所述的一种带可收纳式灶具的油烟机,其特征在于：所述灶具主体设置有燃烧部、上盖板、下盖板和旋转式进气管，燃烧部固定装配于下盖板，旋转式进气管的出气端与燃烧部连通，旋转式进气管的进气端与转轴连接块连通，上盖板装配于下盖板的上方，旋转电机固定装配于下盖板。

6.根据权利要求5所述的一种带可收纳式灶具的油烟机,其特征在于：所述伸缩部设置有可伸长或缩短并能输送燃气的气管部和用于带动气管部伸缩移动的伸缩机构，气管部的一端和伸缩机构的一端分别与转轴连接块固定连接,气管部的另一端与伸缩机构的另一端套接，且气管部的另一端与油烟机本体固定安装，伸缩机构与油烟机本体电连接；

当伸缩机构作伸缩移动时，气管部的一端、伸缩机构的一端和转轴连接块跟随伸缩机构作伸缩移动，气管部的整体伸长或者缩短。

7.根据权利要求6所述的一种带可收纳式灶具的油烟机,其特征在于：所述燃烧部设置有炉头、燃烧器、衍射管和电磁阀，衍射管与电磁阀连接，燃烧器与衍射管一体连接，炉头扣合于燃烧器的上方，燃烧器、衍射管和电磁阀分别固定装配于下盖板；

所述炉头设置有上火盖、下火盖、第一磁吸部和第二磁吸部，第一磁吸部固定装配于上火盖，第二磁吸部固定装配于下火盖，上火盖和下火盖分别装配于燃烧器；

所述燃烧器装嵌有与第一磁吸部和第二磁吸部相匹配的第三磁吸部，第一磁吸部和第二磁吸部分别与第三磁吸部磁连接；

所述第一磁吸部、第二磁吸部和第三磁吸部都为永磁铁；或者

所述第一磁吸部、第二磁吸部和第三磁吸部都为电磁铁。

8.根据权利要求7所述的一种带可收纳式灶具的油烟机,其特征在于：所述伸缩机构设置有杆体、滑管装置和驱动装置；

所述杆体的一端与驱动装置传动连接，杆体的另一端活动套装于滑管装置一端内部，驱动装置与油烟机本体电连接；

所述滑管装置的另一端与转轴连接块固定连接；

所述杆体外表面设置有外螺纹，滑管装置的内表面设置有内螺纹，且内螺纹与外螺纹相匹配。

9.根据权利要求8所述的一种带可收纳式灶具的油烟机,其特征在于：所述滑管装置设置有螺母套和滑管体；

所述螺母套的内表面设置有与杆体的外表面外螺纹相匹配的内螺纹，螺母套与滑管体的一端固定连接，滑管体的另一端与转轴连接块固定连接；

所述滑管体设置有与杆体相匹配的中空结构；

当驱动装置驱动杆体，杆体沿杆体的轴转动时，通过杆体的外螺纹与螺母套的内螺纹配合，将轴转运动转化成直线运动使滑管体沿杆体的中轴上下移动；

所述驱动装置设置有驱动电机和联轴器，联轴器的一端与驱动电机传动连接，联轴器的另一端与杆体的一端传动连接；

所述气管部设置有管主体、伸缩固定件和支撑块，管主体的一端与伸缩固定件无缝隙固定连接，管主体的另一端与转轴连接块无缝隙固定连接，支撑块与管主体的外表面固定连接，伸缩固定件固定装配于油烟机本体的内部。

10.根据权利要求9所述的一种带可收纳式灶具的油烟机,其特征在于：所述管主体的外表面设置有隔热涂层；

所述上盖板的外表面设置有隔热涂层；

所述下盖板的外表面设置有隔热涂层；

所述隔热涂层为中空玻璃隔热涂层、陶瓷微珠隔热涂层、绿森霖超细微孔材料隔热涂层或者气凝胶隔热涂层；

所述灶具本体设置有多个。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及油烟机领域，特别涉及一种带可收纳式灶具的油烟机。

背景技术

现有技术中，大多数灶具是直接放置至灶台或者嵌入灶台，油烟机固定于墙体，灶具与油烟机两者为独立结构，灶具较重且占用大部分的灶台空间，因此油烟机和灶具都占用了灶台的大量空间。因此，针对现有技术不足提供一种带可收纳式灶具的油烟机以解决现有技术不足甚为必要。

实用新型内容

本实用新型的目的在于避免现有技术的不足之处而提供一种带可收纳式灶具的油烟机。该带可收纳式灶具的油烟机的灶具能够折叠伸缩收纳于油烟机的内部，从而具有占用空间小的优点。

本实用新型的上述目的通过以下技术措施实现。

提供一种带可收纳式灶具的油烟机,设置有油烟机本体和能够伸缩折叠的灶具本体，灶具本体活动装配于油烟机本体的内部，灶具本体与油烟机本体电连接。

所述灶具本体设置有用于带动灶具主体伸缩的伸缩部和用于带动灶具主体折叠且能够停留在任意角度的折叠部，灶具主体与折叠部传动连接，折叠部与伸缩部的一端固定连接，伸缩部的另一端固定装配于油烟机本体的内部。

优选的，上述油烟机本体设置有用于灶具本体进出的开口。

优选的，上述折叠部设置有用于带动灶具主体旋转的旋转电机和转轴连接块，转轴连接块与伸缩部密封固定连接，转轴连接块的内部与伸缩部的内部无缝隙连通，旋转电机与转轴连接块传动连接，旋转电机与灶具主体固定连接，旋转电机与油烟机本体电连接。

优选的，上述旋转电机设置有旋转轴和电机主体，旋转轴的一端与转轴连接块固定连接，旋转轴的另一端与电机主体传动连接，电机主体与灶具主体固定连接。

当旋转电机转动时，电机主体和灶具主体以转轴连接块作为支点作旋转运动。

优选的，上述灶具主体设置有燃烧部、上盖板、下盖板和旋转式进气管，燃烧部固定装配于下盖板，旋转式进气管的出气端与燃烧部连通，旋转式进气管的进气端与转轴连接块连通，上盖板装配于下盖板的上方，旋转电机固定装配于下盖板。

优选的，上述伸缩部设置有可伸长或缩短并能输送燃气的气管部和用于带动气管部伸缩移动的伸缩机构，气管部的一端和伸缩机构的一端分别与转轴连接块固定连接,气管部的另一端与伸缩机构的另一端套接，且气管部的另一端与油烟机本体固定安装，伸缩机构与油烟机本体电连接。

当伸缩机构作伸缩移动时，气管部的一端、伸缩机构的一端和转轴连接块跟随伸缩机构作伸缩移动，气管部的整体伸长或者缩短。

优选的，上述燃烧部设置有炉头、燃烧器、衍射管和电磁阀，衍射管与电磁阀连接，燃烧器与衍射管一体连接，炉头扣合于燃烧器的上方，燃烧器、衍射管和电磁阀分别固定装配于下盖板。

优选的，上述炉头设置有上火盖、下火盖、第一磁吸部和第二磁吸部，第一磁吸部固定装配于上火盖，第二磁吸部固定装配于下火盖，上火盖和下火盖分别装配于燃烧器。

优选的，上述燃烧器装嵌有与第一磁吸部和第二磁吸部相匹配的第三磁吸部，第一磁吸部和第二磁吸部分别与第三磁吸部磁连接。

所述第一磁吸部、第二磁吸部和第三磁吸部都为永磁铁；或者

所述第一磁吸部、第二磁吸部和第三磁吸部都为电磁铁。

优选的，上述伸缩机构设置有杆体、滑管装置和驱动装置。

优选的，上述杆体的一端与驱动装置传动连接，杆体的另一端活动套装于滑管装置一端内部，驱动装置与油烟机本体电连接。

优选的，上述滑管装置的另一端与转轴连接块固定连接。

优选的，上述杆体外表面设置有外螺纹，滑管装置的内表面设置有内螺纹，且内螺纹与外螺纹相匹配。

优选的，上述滑管装置设置有螺母套和滑管体。

优选的，上述螺母套的内表面设置有与杆体的外表面外螺纹相匹配的内螺纹，螺母套与滑管体的一端固定连接，滑管体的另一端与转轴连接块固定连接。

优选的，上述滑管体设置有与杆体相匹配的中空结构。

当驱动装置驱动杆体，杆体沿杆体的轴转动时，通过杆体的外螺纹与螺母套的内螺纹配合，将轴转运动转化成直线运动使滑管体沿杆体的中轴上下移动。

优选的，上述驱动装置设置有驱动电机和联轴器，联轴器的一端与驱动电机传动连接，联轴器的另一端与杆体的一端传动连接。

优选的，上述气管部设置有管主体、伸缩固定件和支撑块，管主体的一端与伸缩固定件无缝隙固定连接，管主体的另一端与转轴连接块无缝隙固定连接，支撑块与管主体的外表面固定连接，伸缩固定件固定装配于油烟机本体的内部。

优选的，上述管主体的外表面设置有隔热涂层。

优选的，上述上盖板的外表面设置有隔热涂层。

优选的，上述下盖板的外表面设置有隔热涂层。

优选的，上述隔热涂层为中空玻璃隔热涂层、陶瓷微珠隔热涂层、绿森霖超细微孔材料隔热涂层或者气凝胶隔热涂层。

优选的，上述灶具本体设置有多个。

本实用新型的一种带可收纳式灶具的油烟机，设置有油烟机本体和能够伸缩折叠的灶具本体，灶具本体活动装配于油烟机本体的内部，灶具本体与油烟机本体电连接。灶具本体设置有用于带动灶具主体伸缩的伸缩部和用于带动灶具主体折叠且能够停留在任意角度的折叠部，灶具主体与折叠部传动连接，折叠部与伸缩部的一端固定连接，伸缩部的另一端固定装配于油烟机本体的内部。本实用新型的灶具能够通过伸缩折叠运动收纳于油烟机本体的内部，从而可以大大节省灶台的空间。本实用新型的灶具主体能够通过旋转电机实现灶具主体以转轴连接块作为支点作旋转运动，从而实现折叠。同时通过伸缩部的伸缩移动实现灶具主体的上下伸缩。当灶具折叠或伸缩时，可以使灶具主体离开灶台，从而可以清洁灶台表面，也可以释放灶台空间。同时该带可收纳式灶具的油烟机能够旋转运动，从而倾斜能清理灶具表面的脏物。本实用新型还设置有隔热涂层能有效防止灶具产生的热量向外辐射，从而保护灶台和伸缩部的使用寿命。

附图说明

利用附图对本实用新型作进一步的说明，但附图中的内容不构成对本实用新型的任何限制。

图1为实施例1的一种带可收纳式灶具的油烟机的透视图。

图2为图1的右视图。

图3的一种带可收纳式灶具的油烟机的灶具本体收纳于油烟机本体时的透视图。

图4为灶具本体的结构示意图。

图5为图4中的灶具主体和折叠部的分解示意图。

图6为图4中旋转电机示意图。

图7为图5中燃烧部的分解示意图。

图8为炉头和燃烧器的截面示意图。

图9为灶具本体的收缩和折叠过程示意图。

图10为伸缩部示意图以及局部截面示意图。

图11为实施例4的一种带可收纳式灶具的油烟机的透视图。

图1至11中，包括有：

灶具主体100、

燃烧部110、

炉头111、上火盖1111、下火盖1112、第一磁吸部1113、第二磁吸部1114、

燃烧器112、第三磁吸部1121、衍射管113、电磁阀114、

旋转式进气管120、上盖板130、下盖板140、

折叠部200、

旋转电机210、旋转轴211、电机主体212、

转轴连接块220、

伸缩部300、

气管部310、

管主体311、

伸缩固定件312、

支撑块313、

伸缩机构320、

杆体321、

滑管装置322、螺母套3221、滑管体3222、

驱动装置323、驱动电机3231、联轴器3232、

油烟机本体500。

具体实施方式

结合以下实施例对本实用新型的技术方案作进一步说明。

实施例1。

一种带可收纳式灶具的油烟机,如图1至10所示，设置有油烟机本体500和能够伸缩折叠的灶具本体，灶具本体活动装配于油烟机本体500的内部，灶具本体与油烟机本体500电连接。

灶具本体设置有用于带动灶具主体100伸缩的伸缩部300和用于带动灶具主体100折叠且能够停留在任意角度的折叠部200，灶具主体100与折叠部200传动连接，折叠部200与伸缩部300 的一端固定连接，伸缩部300的另一端固定装配于油烟机本体500 的内部。

油烟机本体500设置有用于灶具本体进出的开口。

折叠部200设置有用于带动灶具主体100旋转的旋转电机210 和转轴连接块220，转轴连接块220与伸缩部300密封固定连接，转轴连接块220的内部与伸缩部300的内部无缝隙连通，旋转电机210与转轴连接块220传动连接，旋转电机210与灶具主体100 固定连接，旋转电机210与油烟机本体500电连接。

旋转电机210设置有旋转轴211和电机主体212，旋转轴211 的一端与转轴连接块220固定连接，旋转轴211的另一端与电机主体212传动连接，电机主体212与灶具主体100固定连接。

当旋转电机210转动时，电机主体212和灶具主体100以转轴连接块220作为支点作旋转运动。

灶具主体100设置有燃烧部110、上盖板130、下盖板140和旋转式进气管120，燃烧部110固定装配于下盖板140，旋转式进气管120的出气端与燃烧部110连通，旋转式进气管120的进气端与转轴连接块220连通，上盖板130装配于下盖板140的上方，旋转电机210固定装配于下盖板140。

伸缩部300设置有可伸长或缩短并能输送燃气的气管部310 和用于带动气管部310伸缩移动的伸缩机构320，气管部310的一端和伸缩机构320的一端分别与转轴连接块220固定连接,气管部 310的另一端与伸缩机构320的另一端套接，且气管部310的另一端与油烟机本体固定安装，伸缩机构320与油烟机本体500电连接。

当伸缩机构320作伸缩移动时，气管部310的一端、伸缩机构320的一端和转轴连接块220跟随伸缩机构320作伸缩移动，气管部310的整体伸长或者缩短。

燃烧部110设置有炉头111、燃烧器112、衍射管113和电磁阀114，衍射管113与电磁阀114连接，燃烧器112与衍射管113 一体连接，炉头111扣合于燃烧器112的上方，燃烧器112、衍射管113和电磁阀114分别固定装配于下盖板140。

炉头111设置有上火盖1111、下火盖1112、第一磁吸部1113 和第二磁吸部1114，第一磁吸部1113固定装配与上火盖1111，第二磁吸部1114固定装配于下火盖1112，上火盖1111和下火盖 1112分别装配于燃烧器112。

燃烧器112装嵌有与第一磁吸部1113和第二磁吸部1114相匹配的第三磁吸部1121，第一磁吸部1113和第二磁吸部1114分别与第三磁吸部1121磁连接。

本实用新型的第一磁吸部1113、第二磁吸部1114和第三磁吸部1121都可以为永磁铁，也都可以为电磁铁，具体的实施方式根据实际情况而定。本实施例的第一磁吸部1113、第二磁吸部1114 和第三磁吸部1121都为永磁铁。

该第一磁吸部1113和第二磁吸部1114的作用是防止当灶具伸缩或折叠时，上火盖1111和下火盖1112与燃烧器112发生移位，同时也能方便用户的装折。

伸缩机构320设置有杆体321、滑管装置322和驱动装置323。杆体321的一端与驱动装置323传动连接，杆体321的另一端活动套装于滑管装置322一端内部，驱动装置323与油烟机本体500 电连接。滑管装置322的另一端与转轴连接块220固定连接。杆体321外表面设置有外螺纹，滑管装置322的内表面设置有内螺纹，且内螺纹与外螺纹相匹配。

滑管装置322设置有螺母套3221和滑管体3222。螺母套3221 的内表面设置有与杆体321的外表面外螺纹相匹配的内螺纹，螺母套3221与滑管体3222的一端固定连接，滑管体3222的另一端与转轴连接块220固定连接。滑管体3222设置有与杆体321相匹配的中空结构，

当驱动装置323驱动杆体321，杆体321沿杆体321的轴转动时，通过杆体321的外螺纹与螺母套3221的内螺纹配合，将轴转运动转化成直线运动使滑管体3222沿杆体321的中轴上下移动。

驱动装置323设置有驱动电机3231和联轴器3232，联轴器 3232的一端与驱动电机3231传动连接，联轴器3232的另一端与杆体321的一端传动连接。

气管部310设置有管主体311、伸缩固定件312和支撑块313，管主体311的一端与伸缩固定件312无缝隙固定连接，管主体311 的另一端与转轴连接块220无缝隙固定连接，支撑块313与管主体311的外表面固定连接，伸缩固定件312固定装配于油烟机本体500的内部。

本实用新型的工作原理如下：油烟机本体500为灶具本体提供电源，电源对驱动电机3231和旋转电机210供电，驱动电机3231 启动通过联轴器3232带动杆体321旋转运动，杆体321外表面套接的螺母套3221将杆体321旋转运动转换成螺母套3221和与螺母套3221固定连接的滑管装置322沿杆体321的中轴的线性运动。滑管装置322呈线性运动，从而达到灶具主体100经油烟机体的开口处伸缩移动，实现灶具本体的活动。

旋转电机210启动，旋转轴211旋转并带动电机主体212和灶具主体100转轴连接块220作为支点作旋转运动，从而达到灶具的折叠。

气管部310、转轴连接块220和旋转式进气管120为燃气的输送通道。

一种带可收纳式灶具的油烟机，设置有油烟机本体500和能够伸缩折叠的灶具本体，灶具本体活动装配于油烟机本体500的内部，灶具本体与油烟机本体500电连接。灶具本体设置有用于带动灶具主体100伸缩的伸缩部300和用于带动灶具主体100折叠且能够停留在任意角度的折叠部200，灶具主体100与折叠部 200传动连接，折叠部200与伸缩部300的一端固定连接，伸缩部 300的另一端固定装配于油烟机本体500的内部。本实用新型的灶具能够通过伸缩折叠运动收纳于油烟机本体500的内部，从而可以大大节省灶台的空间。本实用新型的灶具主体100能够通过旋转电机210实现灶具主体100以转轴连接块220作为支点作旋转运动，从而实现折叠。同时通过伸缩部300的伸缩移动实现灶具主体100的上下伸缩。当灶具折叠或伸缩时，可以使灶具主体 100离开灶台，从而可以清洁灶台表面，也可以释放灶台空间。同时该带可收纳式灶具的油烟机能够旋转运动，从而倾斜能清理灶具表面的脏物。

实施例2。

一种带可收纳式灶具的油烟机,其他特征与实施例1相同，所示，不同之处在于，本实施例的管主体311的外表面设置有隔热涂层。上盖板130的外表面设置有隔热涂层，下盖板140的外表面设置有隔热涂层。

与实施例1相比，本实施例的管主体311的隔热涂层作用是防止灶具主体100产生的热量辐射至气管部310，从而起保护作用提高气管部310的使用寿命。上盖板130和下盖板140都设置有隔热涂层是有效防止是防止灶具主体100产生的热量辐射至灶台，从而起保护作用提高灶台的使用寿命。

实施例3。

一种带可收纳式灶具的油烟机,其他特征与实施例2相同，不同之处在于，本实用新型的隔热涂层为中空玻璃隔热涂层、陶瓷微珠隔热涂层、绿森霖超细微孔材料隔热涂层或者气凝胶隔热涂层中的任意一种。

本实施例的隔热涂层为绿森霖超细微孔材料隔热涂层。

需说明的时，本实用新型的隔热涂层也可以除上述四种以外的隔热涂层，只要实现防止灶具产生的热量辐射的目的都落放本实用新型的保护范围。

与实施例2相比，本实施例提供了具体的隔热涂层，这种涂层的原料易得，从而可以降低生产成本。

实施例4。

一种带可收纳式灶具的油烟机,其他特征与实施例1相同，如图11所示，不同之处在于，本实施例的灶具本体设置有两个。

需说明的是，本实用新型的带可收纳式灶具的油烟机的灶具本体可以设置有2个，也可以设置为两个以上的灶具本体，具体的实施方式根据实际情况而定。

与实施例1相比，本实施例的多个灶具本体使煮食更方便。

最后应当说明的是，以上实施例仅用以说明本实用新型的技术方案而非对本实用新型保护范围的限制，尽管参照较佳实施例对本实用新型作了详细说明，本领域的普通技术人员应当理解，可以对本实用新型技术方案进行修改或者等同替换，而不脱离本实用新型技术方案的实质和范围。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201822278890.9

申请日:2018-12-31

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:44(广东)

授权编号:CN209726286U

授权时间:20191203

主分类号:F24C15/20

专利分类号:F24C15/20

范畴分类:15F;

申请人:佛山市云米电器科技有限公司;陈小平

第一申请人:佛山市云米电器科技有限公司

申请人地址:528300 广东省佛山市顺德伦教街道办事处霞石村委会新熹四路北2号1号楼二层

发明人:陈小平;陈超;林勇进

第一发明人:陈小平

当前权利人:佛山市云米电器科技有限公司

代理人:赵蕊红

代理机构:11350

代理机构编号:北京科亿知识产权代理事务所(普通合伙) 11350

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/5b122db2bac6ba96d036caf2.html