# 积灰结渣论文开题报告文献综述

导读:本文包含了积灰结渣论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献，主要关键词:碱金属,锅炉,在线,灰分,生物质能,生物,补气。

### 积灰结渣论文文献综述写法

沃嘉[1]（2019）在《气化炉废锅基于补气手段的防积灰结渣冷态模化机理研究》一文中研究指出煤气化技术是煤炭清洁高效转化的主要技术之一,是整体煤气化联合循环(IGCC)技术系统、煤基多联产系统等过程的基础。气流床气化技术具有高效、洁净、煤种适应范围广等特点,是当今煤气化发展的重要方向。气流床气化炉装置由气化炉、辐射废锅和对流废锅组成。气化炉工作时,煤气由气化炉喉管进入辐射废锅,并通过内层水冷壁和外层水冷壁进行换热。从气化炉进入辐射废锅的含灰高温气流具有一定动量,会卷吸辐射废锅入口附近周围气体,从而在废锅入口附近区域产生负压区(此处负压区指压力略低于粗煤气主气流区域压力的区域),在这个压力差的影响下,主气流发生偏转,使气流中携带的飞灰触及内水冷壁表面。若飞灰为熔融状态,气流偏转打在壁面会产生结渣;若飞灰已冷却,气流偏转打在壁面会产生积灰。针对此问题,本文通过在负压区补气的方法减小废锅内部的负压,减少气流偏转,从而改善废锅内壁积灰结渣现象。本文通过冷态模拟的方法,对不同补气量、不同补气方式对废锅积灰结渣的影响进行了研究。首先对冷态模化实验、负荷变化实验和改进实验进行了颗粒贴壁量测试。结果表明,补气的方法对减小负压、减轻气流偏转有积极效果,冷态模化实验最佳补气量为主气流流量的10%,达到最佳补气量后,补气量的再增加对减小负压效果影响不大;负载减小时,补气的方法效果更佳,而负载加大后,对废锅结渣影响较大,最佳补气量为16%,说明此方法适用于现有负荷和减小负荷的情况;当补气气流更均匀,即能更好地覆盖负压区域,补气对减小负压产生的效果将会明显变好,冷态模化实验最佳补气量变为3%;而补气孔径向位置对减小负压的影响区别不明显,实际应用中可根据实际设计要求进行补气。而后本文选取工况进行了气流速度流场测试,印证了上述结论。(本文来源于《浙江大学》期刊2019-03-01）

刘璐,王永征,王旭,李云罡,孙宇[2]（2018）在《富磷添加剂对生物质燃烧中积灰结渣和腐蚀作用的探析》一文中研究指出文章探讨了富磷添加剂对生物质燃烧过程中锅炉受热面积灰、结渣和腐蚀的作用机理,分析了其作用效果,考察了燃烧温度、燃烧气氛、生物质种类、Ca/K摩尔比、P/K摩尔比等主要因素对作用效果的影响规律。结果表明,富磷添加剂可以将烟气中的碱金属(主要是钾)和氯元素固定于底灰中,生成高熔点化合物,减轻碱金属熔融结渣和氯腐蚀。同时,添加剂改变了灰的物理和化学性质,使灰松软不易烧结,从而有效减轻了生物质燃烧过程中锅炉受热面的积灰、结渣和腐蚀。(本文来源于《可再生能源》期刊2018年07期）

马炜晨[3]（2018）在《煤与生物质掺烧过程积灰结渣特性及灰烧结特性的实验研究》一文中研究指出我国正面临着严峻的化石能源危机以及环境污染问题,作为可再生能源,生物质燃料的应用是改善这一现状的合适途径。大量实际运行经验及研究证明在燃煤电站中直接掺烧生物质是低成本、低风险、前景好的利用方法,然而灰沉积问题严重制约了生物质掺烧的推广,因此开展煤与生物质掺烧灰沉积问题的研究具有重要意义。本文一方面对煤与生物质掺混灰的烧结熔融特性开展实验室研究,基于烧结探针和图像处理技术获得灰块形态收缩参数,结合XRD,SEM-EDS等方法分析不同生物质及掺混比例的影响;另一方面在300KW一维炉中开展煤与生物质掺烧的中试试验,利用灰沉积探针、CCD监视系统和温度采集装置实现灰渣厚度及热流密度的在线测量,对灰渣的微观结构及矿物质成分进行分析,研究典型生物质对不同灰熔点煤的积灰结渣的影响。以下为具体的研究内容:首先,利用卧式炉烧结系统对准东褐煤与六种生物质掺混灰的烧结熔融特性开展了详细研究。结果表明掺混玉米秸秆灰与稻壳灰促进了碱金属矿物质和Ca-Si-Al-O系低熔共晶体的形成,从而促进了煤灰的烧结熔融;而木屑灰、瓜子壳灰、松子壳灰和核桃壳灰起到抑制作用,其中木屑灰的影响最为显着,其富含的钙基矿物质倾向于与煤灰中的硅铝酸盐类矿物质反应促进高熔点的钙铝黄长石的形成。第二,利用金相显微镜和图像处理技术研究准东煤与玉米秸秆灰掺混烧结过程中气泡的形成特性,获得了气泡数量、面积和孔隙率等参数随时间的变化规律。结果显示低比例的生物质灰影响较小,掺混50%玉米秸秆灰则显着改变灰中矿物质分布,促进气态物质的形成,使得气泡形成时间提前。第叁,研究玉米秸秆灰和木屑灰分别与不同熔点煤灰掺混的烧结熔融特性。玉米秸秆灰对两种煤灰的烧结熔融都有促进作用,且随着掺混比例增大促进作用更为显着,原因是生物质灰与煤灰之间的反应抑制了高熔点物质的形成。掺混高比例木屑灰促进了高熔点山西煤灰的烧结,原因在于抑制了高熔点莫来石的形成;而与低熔点神华煤掺混时,烧结熔融程度下降,高熔点钙铝黄长石的形成是主要原因。第四,在一维炉中开展木屑与山西煤掺烧的灰沉积实验,考察了木屑掺烧比例和炉膛温度对积灰结渣的影响。结果表明尽管木屑的灰分较低,掺烧木屑能够显着加剧高熔点煤的积灰结渣现象,灰渣厚度随着掺烧比例提高而增大,木屑中高含量的钙元素发挥了重要作用。一方面减少了高熔点莫来石的生成,另一方面促进灰渣中钙基硫酸盐类矿物质的形成,并进一步分解形成低熔点物质。掺烧10%木屑时,较低炉膛温度下发生了频繁的掉渣现象,而较高的炉膛温度会加剧积灰结渣,掉渣现象消失。第五,为了验证钙元素在木屑促进高熔点烟煤灰沉积中发挥的作用,研究氧化钙添加剂对山西大同煤积灰结渣的影响,实验中监测烟气中二氧化硫的浓度。氧化钙添加剂显着加剧了煤的灰沉积行为,并降低了烟气中的二氧化硫含量,说明氧化钙与二氧化硫发生反应,促进了钙基硫酸盐类型的积灰结渣。最后,研究木屑和玉米秸秆与神华煤掺烧的积灰结渣特性。掺烧玉米秸秆能够显着加剧结渣倾向,导致严重的传热恶化,并减小飞灰颗粒的平均粒径。掺烧木屑则抑制了结渣,比例提高到10%后没有产生成型的灰渣,飞灰颗粒粒径增大。不同工况飞灰的矿物质分布差异很小,说明掺烧生物质主要通过挥发性物质影响结渣。(本文来源于《浙江大学》期刊2018-06-01）

王隽哲,徐俊,孙军,徐嘉俊[4]（2017）在《生活垃圾焚烧炉积灰结渣问题研究》一文中研究指出对生活垃圾焚烧锅炉积灰结渣的理化性质、形成过程、形成机理等进行了综述。其中机理主要从碱金属熔融、Ca-S体系积灰、固相烧结3种类型进行了详细介绍。对除渣的普遍方法进行了总结;对清灰除焦剂的发展提出了建议。(本文来源于《能源与环境》期刊2017年06期）

黎华,张振顶,谭超,刘定波,叶向荣[5]（2017）在《基于热工参数的锅炉积灰结渣在线监测》一文中研究指出针对燃煤电厂锅炉因受热面积灰结渣而造成机组安全性和经济性下降问题,进行受热面积灰结渣监测研究。基于广东某300 MW机组,运用热平衡和传热原理建立了一套燃煤电厂锅炉受热面积灰结渣的监测模型。模型运行前对监测模型进行敏感性分析。结果表明:在负荷、燃煤低位发热量、过量空气系数处于稳定时,模型能获得较好的监测效果。输入机组DCS系统的热工参数,计算锅炉各对流受热面的清洁因子,以监测对流受热面积灰结渣的严重程度。将监测结果结合实际运行要求,可在线得到合理的吹灰策略。(本文来源于《锅炉技术》期刊2017年05期）

彭娜娜,刘婷婷,盖超,刘振刚,李益[6]（2017）在《城市垃圾生物质组分混煤燃烧过程积灰结渣的特性及其灰分环境效应》一文中研究指出以高羊茅草为代表研究了城市垃圾中生物质组分混煤燃烧过程中积灰结渣特性以及混烧灰分的环境效应。研究结果表明,煤炭的添加可以有效降低城市垃圾燃烧过程中积灰和结渣倾向,高羊茅草灰、煤灰以及混烧灰都不属于危险固体废弃物,但是混烧灰中重金属的稳定性远高于高羊茅草灰中重金属的稳定性,即城市垃圾混煤燃烧不仅可以缓解城市垃圾燃烧过程中的灰分问题,同时还具有非常明显的环境效益。(本文来源于《环境工程学报》期刊2017年02期）

周斌[7]（2015）在《劣质煤积灰结渣的可视化研究及其在富氧条件下的烧结特性研究》一文中研究指出我国的能源消费中主要是以煤炭为主,而煤炭消费中,一半以上是在燃煤电站锅炉及工业锅炉中燃烧消耗掉。但是由于国家能源政策要求,动力用煤质量一般偏劣,含硫量和含灰量较高,易在锅炉受热面形成积灰、结渣、腐蚀及磨损等一系列问题。然而,燃煤锅炉的积灰结渣问题长期以来困扰着燃煤火电厂的运行,大大降低了锅炉的安全性及可靠性,同时降低了锅炉的效率,增加了电厂的运行成本。同时,灰的烧结熔融是煤灰积灰结渣的一项重要性质,直接影响锅炉受热面的沉积物的生长。为了研究劣煤的积灰结渣特性,利用一维火焰炉、自主设计开发的灰沉积探针系统、数字图像技术处理系统等装置及软件,结合热力学软件FactSage、电子扫描显微镜、能量色散荧光分析仪和X射线衍射分析仪,对劣质煤的积灰结渣过程进行了系统的研究。文中对劣质煤的积灰结渣的厚度及导热系数进行了在线测量。同时考察了炉膛温度和探针表面温度对积灰结渣的影响。此外,为了研究灰分在富氧条件下的烧结特性。自主开发了可变气氛的烧结卧式炉系统。该系统包含卧式烧结炉、CCD摄像系统、烧结探针系统及自动进退装置。模拟了富氧条件下,单煤灰和混合灰分别在水冷壁等受热面上的烧结特性。以下为主要的研究工作：首先,开发了一套油冷却的灰沉积探针系统和一套数字图像技术处理系统。包括沉积探针、CCD测枪与灰渣厚度在线监测软件。利用这两个系统完成了陕煤在一维火焰炉中结渣特性研究。实现了灰渣厚度的实时在线测量及通过探针的热流的实时在线监测。第二,利用双色法原理并结合数字图像技术处理系统,获得了灰渣平均有效导热系数的测量方法。利用该测量方法,开展了以准东煤为代表的高钠煤在一维火焰炉中结渣特性的研究。实验中获得了灰渣的平均有效导热系数随厚度的变化关系。第叁,利用数字图像技术处理系统在一维火焰炉上开展了不同炉膛温度对陕煤结渣特性的影响。实验中炉膛温度分别设置为1573 K、1523 K、1473 K,探讨了各工况下灰渣的生长特性、微观结构分布特性。此外,利用改进的Urbain模型并结合FactSage软件研究了不同温度下,灰的粘度随温度的变化关系。第四,利用数字图像技术处理系统在一维火焰炉中研究了灰沉积表面温度对低温沉积物(积灰)生长特性的影响。另外,结合X射线衍射分析仪、电子显微扫描镜及能量色散荧光分析仪对灰渣的矿物质分布、微观结构及化学成分进行了分析。第五,利用数字图像技术处理系统研究了灰沉积表面温度对准东煤高温沉积物(结渣)生长的影响。同时,也对灰渣的微观结构、化学成分及矿物质分布进行了探讨分析。第六,利用自主开发的可变气氛的卧式烧结炉研究了准东煤灰在富氧条件下的烧结形态特征变化。获得了灰样在不同温度下、气氛下的高度收缩率和面积收缩率。同时,也对灰样的微观结构、化学成分及矿物质分布进行了分析。最后,利用上述的卧式烧结炉研究了神华煤灰掺混木屑灰在富氧条件下的烧结形态特征变化。实验中获得了不同掺烧比例下,混合灰块的高度收缩率和面积收缩率。同时也探讨分析了各工况下的烧结灰样的矿物质分布及微观结构。(本文来源于《浙江大学》期刊2015-06-01）

施利刚[8]（2014）在《生物质和煤混燃过程中积灰结渣特性研究》一文中研究指出本文针对生物质与煤混合燃烧过程中K和Cl的析出特性、混燃灰的物相组成以及沉积灰的形貌和物相组成进行了试验研究和综合分析,并探讨了灰沉积过程。1课题的研究背景当今世界飞速发展,各国为自己的实力能够在国际社会中拥有一席之地而奋力挖掘包括以经济为主导的各种潜力,发展(本文来源于《内江科技》期刊2014年11期）

汪洋,李涛[9]（2013）在《锅炉积灰结渣的在线监测和清灰系统的优化运行》一文中研究指出本文论述采用全自动监测,利用最小的耗气量,达到长期保持锅炉受热面清洁的清灰器优化运行或智能化运行,维持锅炉安全可靠运行。(本文来源于《新疆电力技术》期刊2013年01期）

王少波[10]（2012）在《电站锅炉积灰结渣监测与吹灰优化分析》一文中研究指出锅炉积灰结渣将严重威胁电厂锅炉的安全稳定运行,运用在线监测和优化吹灰技术建立准确监测炉内结渣积灰系统具有十分重要的意义。在对受热面沾污与吹灰过程进行经济分析的基础上,从理论上实践上对锅炉受热面积灰结渣监测与优化吹灰进行了探讨,提高了锅炉运行的安全性和经济性。(本文来源于《科技创新与应用》期刊2012年10期）

### 积灰结渣论文开题报告范文

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

文章探讨了富磷添加剂对生物质燃烧过程中锅炉受热面积灰、结渣和腐蚀的作用机理,分析了其作用效果,考察了燃烧温度、燃烧气氛、生物质种类、Ca/K摩尔比、P/K摩尔比等主要因素对作用效果的影响规律。结果表明,富磷添加剂可以将烟气中的碱金属(主要是钾)和氯元素固定于底灰中,生成高熔点化合物,减轻碱金属熔融结渣和氯腐蚀。同时,添加剂改变了灰的物理和化学性质,使灰松软不易烧结,从而有效减轻了生物质燃烧过程中锅炉受热面的积灰、结渣和腐蚀。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 积灰结渣论文参考文献

[1].沃嘉.气化炉废锅基于补气手段的防积灰结渣冷态模化机理研究[D].浙江大学.2019

[2].刘璐,王永征,王旭,李云罡,孙宇.富磷添加剂对生物质燃烧中积灰结渣和腐蚀作用的探析[J].可再生能源.2018

[3].马炜晨.煤与生物质掺烧过程积灰结渣特性及灰烧结特性的实验研究[D].浙江大学.2018

[4].王隽哲,徐俊,孙军,徐嘉俊.生活垃圾焚烧炉积灰结渣问题研究[J].能源与环境.2017

[5].黎华,张振顶,谭超,刘定波,叶向荣.基于热工参数的锅炉积灰结渣在线监测[J].锅炉技术.2017

[6].彭娜娜,刘婷婷,盖超,刘振刚,李益.城市垃圾生物质组分混煤燃烧过程积灰结渣的特性及其灰分环境效应[J].环境工程学报.2017

[7].周斌.劣质煤积灰结渣的可视化研究及其在富氧条件下的烧结特性研究[D].浙江大学.2015

[8].施利刚.生物质和煤混燃过程中积灰结渣特性研究[J].内江科技.2014

[9].汪洋,李涛.锅炉积灰结渣的在线监测和清灰系统的优化运行[J].新疆电力技术.2013

[10].王少波.电站锅炉积灰结渣监测与吹灰优化分析[J].科技创新与应用.2012

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/5b446920d25da6f4244bed71.html