# 2205双相不锈钢及焊管监造质量控制概述

### 论文摘要

2205双相不锈钢（也称22铬双相不锈钢）,属于超低碳的中合金奥氏体-铁素体不锈钢,化学成分和组织特点决定其具有优良的机械性能和抗腐蚀性能。2205双相不锈钢焊管广泛应用于油气输送、石油炼化和海洋工业。对2205双相不锈钢的技术性能、焊管制造及监造质量控制等进行综述。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 不锈钢的类型及特点

- 2 2205双相不锈钢合金元素及其作用

- 3 2205双相不锈钢相比例及析出相

- 4 2205双相不锈钢焊管的制造

- 5 2205双相不锈钢焊管质量控制

- 5.1 制造厂体系审查

- 5.2 工艺文件审核

- 5.3 原材料质量控制

- 5.4 2205双相不锈钢焊管焊接、焊缝无损检测、固溶处理、静水压试验质量控制

- 5.5 监造要点

- 5.6 质量问题处理及案例分析

- 6 结束语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 张伟福,高亚军,王长安,王冬林

关键词: 双相不锈钢,焊管,监造

来源: 设备管理与维修 2019年17期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 石油管工程技术研究院

分类号: TG142.71;TG457.6

DOI: 10.16621/j.cnki.issn1001-0599.2019.09.68

页码: 138-139

总页数: 2

文件大小: 384K

下载量: 50

### 相关论文文献

- [1].日铁不锈钢公司开发独有双相不锈钢[J]. 轧钢 2019(06)

- [2].00Cr25Ni6Mo3N双相不锈钢的力学性能[J]. 热处理 2020(01)

- [3].微合金化2205双相不锈钢组织及性能[J]. 吉林大学学报(工学版) 2020(05)

- [4].氮强化双相不锈钢[J]. 热处理 2020(04)

- [5].双相不锈钢焊接性能及试验[J]. 河北农机 2017(12)

- [6].含氮双相不锈钢及其冶金工艺[J]. 科技风 2018(02)

- [7].含氮双相不锈钢及其冶金工艺[J]. 科技风 2018(10)

- [8].双相不锈钢的研究与发展[J]. 四川水泥 2018(08)

- [9].双相不锈钢材料的应用分析[J]. 科技风 2016(23)

- [10].基于热加工图的机床用双相不锈钢的热加工行为研究[J]. 铸造技术 2017(01)

- [11].2205双相不锈钢的抗氢氟酸腐蚀行为[J]. 材料保护 2016(11)

- [12].太钢双相不锈钢挺进欧洲高端市场[J]. 四川冶金 2017(01)

- [13].海水淡化泵用1.4517双相不锈钢组织及硬度研究[J]. 河南科技 2017(07)

- [14].加工过程温度对双相不锈钢的组织和性能影响[J]. 热加工工艺 2017(07)

- [15].2507双相不锈钢钾盐蒸发罐腐蚀的原因分析[J]. 腐蚀与防护 2017(08)

- [16].2205双相不锈钢锻造失效分析[J]. 锻压技术 2017(08)

- [17].时效处理对4A双相不锈钢σ相析出及性能的影响[J]. 材料导报 2017(16)

- [18].铸坯取样位置对经济型双相不锈钢2101热塑性的影响[J]. 工程科学学报 2017(09)

- [19].节约型双相不锈钢组织性能控制与制造技术[J]. 鞍钢技术 2016(02)

- [20].2205双相不锈钢在卤水溶液中腐蚀初探[J]. 全面腐蚀控制 2015(03)

- [21].双相不锈钢2205热轧钢带氧化铁皮显微分析[J]. 钢铁 2015(05)

- [22].电渣重熔超级双相不锈钢用炉渣性能研究[J]. 现代冶金 2020(01)

- [23].时效时间对2101双相不锈钢微观组织和性能的影响[J]. 浙江冶金 2020(Z1)

- [24].热轧变形量对铝热法制备的2507双相不锈钢组织和力学性能的影响[J]. 兰州理工大学学报 2020(04)

- [25].双相不锈钢成分、性能及析出相分析[J]. 特殊钢 2019(03)

- [26].2205双相不锈钢在淡化海水中的点蚀行为[J]. 装备环境工程 2017(02)

- [27].双相不锈钢相分解研究进展[J]. 材料导报 2017(15)

- [28].固溶处理对2205双相不锈钢组织及性能的影响规律研究[J]. 宽厚板 2015(06)

- [29].奥氏体-铁素体双相不锈钢的焊接[J]. 中国特种设备安全 2008(06)

- [30].铁路货车2205双相不锈钢的焊接[J]. 焊接 2011(12)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/5b7cd75fb0bbaa50342e961a.html