# 一种新型液体冷却器论文和设计-张钧胜

### 全文摘要

本实用新型涉及一种新型液体冷却器，包括热液体容器、冷液体容器、冷却套管、换热器和多根连接管，热液体容器通过连接管连通冷却套管，冷却套管为双层管结构，冷却套管的内层管用于输送热液体而外层管用于输送冷却水，冷却水对内层的热液体进行一次冷却降温形成冷液体经连接管到达冷液体容器，换热器循环对冷液体进行二次冷却降温形成冰液体，热液体水经过两级冷却降温后能制成符合温度要求的冰液体饮料，无需另外加冰块，也不依赖于人员技能熟练程度，不会过渡稀释饮料或饮料太浓而影响口感，能够制造出口感美味、原汁原味的冰液体饮料，使液体饮料低温封锁住香气，避免高温液体饮料产生易苦涩、酸败味，带给用户更好体验，满足消费需求。

### 主设计要求

1.一种新型液体冷却器，其特征在于：包括热液体容器、冷液体容器、冷却套管、换热器和多根连接管，热液体承放在热液体容器中，热液体容器通过连接管连通冷却套管，冷却套管为双层管结构，冷却套管的内层管用于输送热液体而外层管用于输送冷却水，冷却水对内层的热液体进行一次冷却降温形成冷液体经连接管到达冷液体容器，冷液体容器通过连接管连通换热器，换热器循环对冷液体进行二次冷却降温形成冰液体。

### 设计方案

1.一种新型液体冷却器，其特征在于：包括热液体容器、冷液体容器、冷却套管、换热器和多根连接管，热液体承放在热液体容器中，热液体容器通过连接管连通冷却套管，冷却套管为双层管结构，冷却套管的内层管用于输送热液体而外层管用于输送冷却水，冷却水对内层的热液体进行一次冷却降温形成冷液体经连接管到达冷液体容器，冷液体容器通过连接管连通换热器，换热器循环对冷液体进行二次冷却降温形成冰液体。

2.根据权利要求1所述的一种新型液体冷却器，其特征在于：还包括第一水泵和第二水泵，第一水泵驱动冷却水进入外层管冷却降温热液体，第二水泵驱动冷液体从冷液体容器输送到换热器。

3.根据权利要求1所述的一种新型液体冷却器，其特征在于：所述换热器包括空气压缩机、换热管和冷媒管，冷液体进入换热管后冷媒吸收冷液体热量变成气态，空气压缩机压缩气态冷媒凝聚成液体回到冷媒管。

4.根据权利要求1所述的一种新型液体冷却器，其特征在于：所述冷液体容器中安装有检测液体温度的温度探头。

5.根据权利要求1所述的一种新型液体冷却器，其特征在于：所述换热器出水口处的连接管安装电磁阀，电磁阀控制冷液体流出。

6.根据权利要求1所述的一种新型液体冷却器，其特征在于：所述冷却套管排列方式为盘状。

7.根据权利要求1所述的一种新型液体冷却器，其特征在于：还包括机架、保护板、上盖板和清洁水龙头，机架上方设有用于固定热液体容器、冷液体容器的放置槽，机架外周侧安装保护板，保护板保护内部的冷却套管、换热器、连接管，机架上方安装上盖板，上盖板上方安装清洁水龙头，清洁水龙头用于将输出过滤清洁水。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及液体冷却领域，具体涉及一种用于茶饮、咖啡等液体饮料的液体冷却器。

背景技术

在饮料制造行业中，饮料店的工作人员会预先使用热水加上各种调料（咖啡、牛奶、茶、糖精、盐等）制成特地口味的热液体原汤料，然后根据客人是否需要冰饮而直接往热液体原汤料加冰冷却成冰液体饮料，这种冷却方式的缺陷在于饮料口感直接受到加冰多寡和服务人员技能熟练程度的影响，若加冰太多就会稀释饮料导致口味变淡而加冰太少饮料温度降不下来且可能会太浓，另外，随着外卖行业的发展，越来越多的人不是直接到店消费而且通过点外卖来消费茶饮，外卖送货时间并不确定，冰块熔化快慢也会影响到饮料口感，最终会导致消费者不能喝上口感好的饮料而对店家产生不好印象。

实用新型内容

针对现有技术存在的问题，本实用新型提供了一种新型液体冷却器，可将热液体饮直接制成冰液体饮而无需另外加冰块，具体技术方案如下：

一种新型液体冷却器，包括热液体容器、冷液体容器、冷却套管、换热器和多根连接管，热液体承放在热液体容器中，热液体容器通过连接管连通冷却套管，冷却套管为双层管结构，冷却套管的内层管用于输送热液体而外层管用于输送冷却水，冷却水对内层的热液体进行一次冷却降温形成冷液体经连接管到达冷液体容器，冷液体容器通过连接管连通换热器，换热器循环对冷液体进行二次冷却降温形成冰液体。

作为本实用新型的一种优选方案，还包括第一水泵和第二水泵，第一水泵驱动冷却水进入外层管冷却降温热液体，第二水泵驱动冷液体从冷液体容器输送到换热器。

作为本实用新型的一种优选方案，所述换热器包括空气压缩机、换热管和冷媒管，冷液体进入换热管后冷媒吸收冷液体热量变成气态，空气压缩机压缩气态冷媒凝聚成液体回到冷媒管。

作为本实用新型的一种优选方案，所述冷液体容器中安装有检测液体温度的温度探头。

作为本实用新型的一种优选方案，所述换热器的出水口处的连接管安装电磁阀，电磁阀控制冷液体流出。

作为本实用新型的一种优选方案，所述冷却套管排列方式为盘状。

作为本实用新型的一种优选方案，还包括机架、保护板、上盖板和清洁水龙头，机架上方设有用于固定热液体容器、冷液体容器的放置槽，机架外周侧安装保护板，保护板保护内部的冷却套管、换热器、连接管，机架上方安装上盖板，上盖板上方安装清洁水龙头，清洁水龙头用于输出过滤清洁水。

有益效果：通过各部件的相互配合，热液体水经过两级冷却降温后能制成符合温度要求的冰液体饮料，相对于现有技术无需另外加冰块，也不依赖于人员技能熟练程度，不会过渡稀释饮料或饮料太浓而影响口感，能够制造出口感美味、原汁原味的冰液体饮料，使液体饮料低温封锁住香气，避免高温液体饮料易产生苦涩、酸败味，带给用户更好体验，满足消费需求。

附图说明

图1是本实用新型的结构构造图；

图2是本实用新型的立体图；

图3是本实用新型的结构分解图；

图4是本实用新型的冷却套管的结构示意图。

具体实施方式

下面结合附图，对本实用新型的具体实施方式做进一步说明：

在本实用新型的描述中，需要说明的是，术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的位置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

在本实用新型的描述中，需要说明的是，除非另有明确的规定和限定，术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或一体地连接；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言，可以视具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

如图1～4所示，一种新型液体冷却器，包括热液体容器1、冷液体容器2、冷却套管3、换热器4和多根连接管，93～95度的热液体承放在热液体容器1中，冷却套管3为双层管结构，冷却套管3的内层管用于输送热液体而外层管用于输送冷却水，冷却套管3排列方式为盘状，热液体容器1通过连接管连通冷却套管3的内层管，而冷却套管3的外层管通过连接管连通冷却水源，冷却水源优选采用自来水，自来水取料方便、量大便宜，冷却水对内层的热液体进行一次冷却降温形成25～30度的冷液体，冷液体通过连接管到达冷液体容器2，冷液体容器2通过连接管连通换热器4，换热器4循环对冷液体进行二次冷却降温形成4度以下的冰液体。

具体的，新型茶饮冷却制造器还包括第一水泵5和第二水泵6，第一水泵5驱动冷却水进入外层管冷却降温热液体，第二水泵6驱动冷液体从冷液体容器2输送到换热器4，换热器4的出水口的连接管处安装电磁阀7，冷液体容器2中安装有检测液体温度的温度探头8，当温度探头8检测到冷液体温度并没有达到设定值时，电磁阀7会关闭换热器出水口，茶水循环在冷液体容器2、换热器4中流动被冷却多次，直至温度探头8检测到冷液体温度达到设定值时，电磁阀7可打开，流出特地温度的冰液体，第一水泵5、第二水泵6、电磁阀7、换热器4、温度探头8可由预装有程序的PLC控制器操控。

具体的，换热器4为常见的制冷换热装置用于给冷液体进行二次冷却降温使用，所述换热器4包括空气压缩机41、换热管42和冷媒管43，换热管42也为双层结构，冷液体进入换热管后冷媒吸收冷液体热量变成气态，空气压缩机41压缩气态冷媒凝聚成液体回到冷媒管43，优选的可在管路中增加热力膨胀阀，热力膨胀阀节流后冷媒能快速变回低温。

具体的，新型茶饮冷却制造器还包括机架9、保护板10、上盖板11和清洁水龙头12，机架9上方设有用于固定热液体容器1、冷液体容器2的放置槽，机架9外周侧安装保护板10，保护板10保护内部的冷却套管3、换热器4、连接管，机架9上方安装上盖板11，上盖板11上方安装清洁水龙头12，清洁水龙头12输出过滤清洁水，过滤清洁水可用于清洗液体冷却器中的水垢、污点、残渣等污迹。

以上内容是结合具体的优选实施方式对本实用新型所作的进一步详细说明，不能认定本实用新型的具体实施只局限于这些说明，对于本实用新型所属技术领域的普通技术人员来说，在不脱离本实用新型构思的前提下，还可以做出若干简单推演或替换，都应当视为属于本实用新型的保护范围。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201822240983.2

申请日:2018-12-29

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:44(广东)

授权编号:CN209341677U

授权时间:20190903

主分类号:F25D 31/00

专利分类号:F25D31/00

范畴分类:35D;

申请人:张钧胜

第一申请人:张钧胜

申请人地址:广东省东莞市南城街道宏伟路三路39号1403室

发明人:张钧胜

第一发明人:张钧胜

当前权利人:张钧胜

代理人:孙树棠

代理机构:44330

代理机构编号:东莞市说文知识产权代理事务所(普通合伙)

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/5bc1ee9269ce3514566e1f0f.html