# 一种用于塔吊穿的防雨水结构论文和设计-王菲菲

### 全文摘要

本实用新型公开了一种用于塔吊穿的防雨水结构，包括挡水坎，所述挡水坎的内部固定连接有支撑架，所述支撑架顶端的两侧分别依次固定连接有模板一和模板二，所述模板一和所述模板二均由模板单元一、模板单元二和模板单元三构成，所述模板单元一的一侧开有槽孔一，所述模板单元二靠近所述模板单元一的一侧开有槽孔二，所述槽孔一与所述槽孔二之间形成放置孔一，所述模板单元二的另一侧开有槽孔三，所述模板单元三靠近所述模板单元二的一侧开有槽孔四，所述槽孔三与所述槽孔四之间形成放置孔二。有益效果：搭设方式简易，便于现场操作，节约成本，有效的防止雨水进入结构内部而造成楼地面的污染，便于现场安全文明施工管理。

### 主设计要求

1.一种用于塔吊穿的防雨水结构，其特征在于，包括挡水坎（1），所述挡水坎（1）的内部固定连接有支撑架（2），所述支撑架（2）是由若干横管（3）、竖管（4）和斜管（5）构成，所述支撑架（2）顶端的两侧分别依次固定连接有模板一（6）和模板二（7），所述模板一（6）和所述模板二（7）均由模板单元一（8）、模板单元二（9）和模板单元三（10）构成，所述模板单元一（8）的一侧开有槽孔一（11），所述模板单元二（9）靠近所述模板单元一（8）的一侧开有与所述槽孔一（11）相匹配的槽孔二（12），所述槽孔一（11）与所述槽孔二（12）之间形成与塔吊架（13）相匹配的放置孔一（14），所述模板单元二（9）的另一侧开有槽孔三（15），所述模板单元三（10）靠近所述模板单元二（9）的一侧开有与所述槽孔三（15）相匹配的槽孔四（16），所述槽孔三（15）与所述槽孔四（16）之间形成与所述塔吊架（13）相匹配的放置孔二（17）。

### 设计方案

1.一种用于塔吊穿的防雨水结构，其特征在于，包括挡水坎（1），所述挡水坎（1）的内部固定连接有支撑架（2），所述支撑架（2）是由若干横管（3）、竖管（4）和斜管（5）构成，所述支撑架（2）顶端的两侧分别依次固定连接有模板一（6）和模板二（7），所述模板一（6）和所述模板二（7）均由模板单元一（8）、模板单元二（9）和模板单元三（10）构成，所述模板单元一（8）的一侧开有槽孔一（11），所述模板单元二（9）靠近所述模板单元一（8）的一侧开有与所述槽孔一（11）相匹配的槽孔二（12），所述槽孔一（11）与所述槽孔二（12）之间形成与塔吊架（13）相匹配的放置孔一（14），所述模板单元二（9）的另一侧开有槽孔三（15），所述模板单元三（10）靠近所述模板单元二（9）的一侧开有与所述槽孔三（15）相匹配的槽孔四（16），所述槽孔三（15）与所述槽孔四（16）之间形成与所述塔吊架（13）相匹配的放置孔二（17）。

2.根据权利要求1所述的一种用于塔吊穿的防雨水结构，其特征在于，所述挡水坎（1）高300mm，所述模板一（6）和所述模板二（7）的厚度均为15mm。

3.根据权利要求1所述的一种用于塔吊穿的防雨水结构，其特征在于，所述模板一（6）和所述模板二（7）的底端分别均固定连接有若干安装腿（18），所述安装腿（18）与所述支撑架（2）之间，所述横管（3）与所述竖管（4）及所述斜管（5）两两之间分别均通过扎丝（19）捆绑连接。

4.根据权利要求1所述的一种用于塔吊穿的防雨水结构，其特征在于，所述放置孔一（14）和所述放置孔二（17）与所述塔吊架（13）之间分别均固定连接有密封圈（20）。

5.根据权利要求1所述的一种用于塔吊穿的防雨水结构，其特征在于，所述模板一（6）和所述模板二（7）均向外侧延伸。

6.根据权利要求1所述的一种用于塔吊穿的防雨水结构，其特征在于，所述模板一（6）和所述模板二（7）均现场采用废旧模板拼接而成，所述支撑架（2）是现场采用废旧钢管拼装而成。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及塔吊相关技术领域，具体来说，涉及一种用于塔吊穿的防雨水结构。

背景技术

塔吊在建筑工程尤其是高层建筑施工中起着极其重要的作用，是最重要的垂直运输机械，当今大部分工程的塔吊基础采用传统的预埋方式，而通常建筑物主楼均带地下室，塔吊需要穿地下室顶板、商铺屋面等工况，在没有防水措施的情况下，容易造成雨水渗透结构内部，造成楼地面的污染，不便于现场安全文明施工管理。

针对相关技术中的问题，目前尚未提出有效的解决方案。

实用新型内容

针对相关技术中的问题，本实用新型提出一种用于塔吊穿的防雨水结构，以克服现有相关技术所存在的上述技术问题。

为此，本实用新型采用的具体技术方案如下：

一种用于塔吊穿的防雨水结构，包括挡水坎，所述挡水坎的内部固定连接有支撑架，所述支撑架是由若干横管、竖管和斜管构成，所述支撑架顶端的两侧分别依次固定连接有模板一和模板二，所述模板一和所述模板二均由模板单元一、模板单元二和模板单元三构成，所述模板单元一的一侧开有槽孔一，所述模板单元二靠近所述模板单元一的一侧开有与所述槽孔一相匹配的槽孔二，所述槽孔一与所述槽孔二之间形成与塔吊架相匹配的放置孔一，所述模板单元二的另一侧开有槽孔三，所述模板单元三靠近所述模板单元二的一侧开有与所述槽孔三相匹配的槽孔四，所述槽孔三与所述槽孔四之间形成与所述塔吊架相匹配的放置孔二。

进一步的，所述挡水坎高300mm，所述模板一和所述模板二的厚度均为15mm。

进一步的，所述模板一和所述模板二的底端分别均固定连接有若干安装腿，所述安装腿与所述支撑架之间，所述横管与所述竖管及所述斜管两两之间分别均通过扎丝捆绑连接。

进一步的，所述放置孔一和所述放置孔二与所述塔吊架之间分别均固定连接有密封圈。

进一步的，所述模板一和所述模板二均向外侧延伸。

进一步的，所述模板一和所述模板二均现场采用废旧模板拼接而成，所述支撑架是现场采用废旧钢管拼装而成。

本实用新型的有益效果为：通过设置挡水坎，从而能够起到挡水的作用，通过设置支撑架，从而能够对模板一和模板二起到支撑作用，通过设置模板一和模板二，从而能够避免雨水渗入而造成楼地面的污染，通过设置放置孔一和放置孔二，从而能够使得塔吊架穿过，该结构搭设方式简易，便于现场操作，节约成本，有效的防止雨水进入结构内部而造成楼地面的污染，便于现场安全文明施工管理。

附图说明

为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1是根据本实用新型实施例的一种用于塔吊穿的防雨水结构的结构示意图；

图2是根据本实用新型实施例的一种用于塔吊穿的防雨水结构的侧视图；

图3是根据本实用新型实施例的一种用于塔吊穿的防雨水结构的挡水坎的结构示意图。

图中：

1、挡水坎；2、支撑架；3、横管；4、竖管；5、斜管；6、模板一；7、模板二；8、模板单元一；9、模板单元二；10、模板单元三；11、槽孔一；12、槽孔二；13、塔吊架；14、放置孔一；15、槽孔三；16、槽孔四；17、放置孔二；18、安装腿；19、扎丝；20、密封圈。

具体实施方式

为进一步说明各实施例，本实用新型提供有附图，这些附图为本实用新型揭露内容的一部分，其主要用以说明实施例，并可配合说明书的相关描述来解释实施例的运作原理，配合参考这些内容，本领域普通技术人员应能理解其他可能的实施方式以及本实用新型的优点，图中的组件并未按比例绘制，而类似的组件符号通常用来表示类似的组件。

根据本实用新型的实施例，提供了一种用于塔吊穿的防雨水结构。

实施例一：

如图1-3所示，根据本实用新型实施例的用于塔吊穿的防雨水结构，包括挡水坎1，所述挡水坎1的内部固定连接有支撑架2，所述支撑架2是由若干横管3、竖管4和斜管5构成，所述支撑架2顶端的两侧分别依次固定连接有模板一6和模板二7，所述模板一6和所述模板二7均由模板单元一8、模板单元二9和模板单元三10构成，所述模板单元一8的一侧开有槽孔一11，所述模板单元二9靠近所述模板单元一8的一侧开有与所述槽孔一11相匹配的槽孔二12，所述槽孔一11与所述槽孔二12之间形成与塔吊架13相匹配的放置孔一14，所述模板单元二9的另一侧开有槽孔三15，所述模板单元三10靠近所述模板单元二9的一侧开有与所述槽孔三15相匹配的槽孔四16，所述槽孔三15与所述槽孔四16之间形成与所述塔吊架13相匹配的放置孔二17。

借助于上述技术方案，通过设置挡水坎1，从而能够起到挡水的作用，通过设置支撑架2，从而能够对模板一6和模板二7起到支撑作用，通过设置模板一6和模板二7，从而能够避免雨水渗入而造成楼地面的污染，通过设置放置孔一14和放置孔二17，从而能够使得塔吊架13穿过，该结构搭设方式简易，便于现场操作，节约成本，有效的防止雨水进入结构内部而造成楼地面的污染，便于现场安全文明施工管理。

实施例二：

如图1-3所示，所述挡水坎1高300mm，所述模板一6和所述模板二7的厚度均为15mm，所述模板一6和所述模板二7的底端分别均固定连接有若干安装腿18，所述安装腿18与所述支撑架2之间，所述横管3与所述竖管4及所述斜管5两两之间分别均通过扎丝19捆绑连接，所述放置孔一14和所述放置孔二17与所述塔吊架13之间分别均固定连接有密封圈20，所述模板一6和所述模板二7均向外侧延伸，所述模板一6和所述模板二7均现场采用废旧模板拼接而成，所述支撑架2是现场采用废旧钢管拼装而成。

工作原理：搭建时，采用混凝土浇注高度为300mm的挡水坎1，通过现场收集废旧的钢管并截取相应的长度，然后通过扎丝19将废旧钢管绑扎成支撑架2并放置于挡水坎1的内部，现场收集若干模板单元一8、模板单元二9和模板单元三10，然后开槽形成槽孔一11、槽孔二12、槽孔三15和槽孔四16，将模板单元一8、模板单元二9和模板单元三10进行拼接形成模板一6和模板二7，然后通过扎丝19与支撑架2绑扎固定即可。

综上所述，借助于本实用新型的上述技术方案，通过设置挡水坎1，从而能够起到挡水的作用，通过设置支撑架2，从而能够对模板一6和模板二7起到支撑作用，通过设置模板一6和模板二7，从而能够避免雨水渗入而造成楼地面的污染，通过设置放置孔一14和放置孔二17，从而能够使得塔吊架13穿过，该结构搭设方式简易，便于现场操作，节约成本，有效的防止雨水进入结构内部而造成楼地面的污染，便于现场安全文明施工管理。

在本实用新型中，除非另有明确的规定和限定，术语“安装”、“设置”、“连接”、“固定”、“旋接”等术语应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或成一体；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系，除非另有明确的限定，对于本领域的普通技术人员而言，可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已，并不用以限制本实用新型，凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920108521.7

申请日:2019-01-23

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:95(青岛)

授权编号:CN209428014U

授权时间:20190924

主分类号:B66C 23/62

专利分类号:B66C23/62

范畴分类:32F;32G;

申请人:青岛新华友建工集团股份有限公司

第一申请人:青岛新华友建工集团股份有限公司

申请人地址:266101 山东省青岛市崂山区株洲路108号

发明人:王菲菲;于文军

第一发明人:王菲菲

当前权利人:青岛新华友建工集团股份有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/5c1325b767d2adedc33f3bfd.html