# 一种单跨双拱连栋大棚论文和设计-周展望

### 全文摘要

本实用新型提供了一种单跨双拱连栋大棚，属于农用保护设施技术领域。它解决了现有的塑料大棚结构强度不足的问题。本单跨双拱连栋大棚包括侧部支架和顶部支架，顶部支架上设有棚体，顶部支架由若干单元支架组成，棚体由若干单元棚组成，单元支架呈双圆拱形，单元棚铺盖设置在单元支架上，单元支架的中间设有用于进行内外通风的风机，单元棚的侧部开设有引导轨道，引导轨道内设有卷膜攀爬电机，卷膜攀爬电机与单元棚的一端连接，单元支架的双圆拱形中间设有卷膜放置平台，卷膜放置平台的两侧设有支撑座，支撑座上通过转轴自由转动设有L形收纳板。与现有技术相比，本大棚采用两拱桁架结构，更加稳固，且不容易积雪，抗雪能力增加。

### 主设计要求

1.一种单跨双拱连栋大棚，包括侧部支架(1)和顶部支架(2)，顶部支架(2)上设有棚体，顶部支架(2)由若干单元支架组成，棚体由若干单元棚组成，其特征在于，所述的单元支架呈双圆拱形，单元棚铺盖设置在单元支架上，单元支架的中间设有用于进行内外通风的风机(3)，单元棚的侧部开设有引导轨道(4)，引导轨道(4)内设有卷膜攀爬电机(5)，卷膜攀爬电机(5)与单元棚的一端连接，单元支架的双圆拱形中间设有卷膜放置平台(6)，卷膜放置平台(6)的两侧设有支撑座(7)，支撑座(7)上通过转轴自由转动设有L形收纳板(8)，L形收纳板(8)的侧向横截面呈“L”形，L形收纳板(8)的两侧向外延伸设有推动块(9)，卷膜攀爬电机(5)移动过程中能触碰到该推动块(9)上，L形收纳板(8)的上方还设有磁性体(10)，支撑座(7)上设有磁体(11)，L形收纳板(8)在不受外力时磁体(11)能将磁性体(10)吸附。

### 设计方案

1.一种单跨双拱连栋大棚，包括侧部支架(1)和顶部支架(2)，顶部支架(2)上设有棚体，顶部支架(2)由若干单元支架组成，棚体由若干单元棚组成，其特征在于，所述的单元支架呈双圆拱形，单元棚铺盖设置在单元支架上，单元支架的中间设有用于进行内外通风的风机(3)，单元棚的侧部开设有引导轨道(4)，引导轨道(4)内设有卷膜攀爬电机(5)，卷膜攀爬电机(5)与单元棚的一端连接，单元支架的双圆拱形中间设有卷膜放置平台(6)，卷膜放置平台(6)的两侧设有支撑座(7)，支撑座(7)上通过转轴自由转动设有L形收纳板(8)，L形收纳板(8)的侧向横截面呈“L”形，L形收纳板(8)的两侧向外延伸设有推动块(9)，卷膜攀爬电机(5)移动过程中能触碰到该推动块(9)上，L形收纳板(8)的上方还设有磁性体(10)，支撑座(7)上设有磁体(11)，L形收纳板(8)在不受外力时磁体(11)能将磁性体(10)吸附。

2.根据权利要求1所述的一种单跨双拱连栋大棚，其特征在于，所述的磁体(11)和吸磁体(11)有两组，两个磁体(11)分别设置在两侧的支撑座(7)上，吸磁体(11)设置在L形收纳板(8)的两端。

3.根据权利要求1或2所述的一种单跨双拱连栋大棚，其特征在于，所述的L形收纳板(8)的“L”形夹角为90度。

4.根据权利要求1或2所述的一种单跨双拱连栋大棚，其特征在于，所述的支撑座(7)底部开设有缺口，推动块(9)能移动到缺口内，缺口旁侧的支撑座(7)能够限制推动块(9)的持续移动。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型属于农用保护设施技术领域，涉及一种单跨双拱连栋大棚。

背景技术

随着设施农业的发展，普通连栋塑料大棚的性能已经不能满足各类高档种植者的需求，人们对大棚的空间，内部承载力、通风、光照有了很多的特殊需求。如现在的立体种植模式就需要大棚就要有更高内部空间和承载力，如有些物种需要更多的自然通风和自然光照。文络玻璃温室虽然能解决当下的问题，但玻璃温室毕竟造价高昂，很多种植者无法承担高昂的成本。

实用新型内容

本实用新型的目的是针对现有的塑料大棚结构强度不足的问题，而提出的一种单跨双拱连栋大棚。

本实用新型的目的可通过下列技术方案来实现：

一种单跨双拱连栋大棚，包括侧部支架和顶部支架，顶部支架上设有棚体，顶部支架由若干单元支架组成，棚体由若干单元棚组成，其特征在于，所述的单元支架呈双圆拱形，单元棚铺盖设置在单元支架上，单元支架的中间设有用于进行内外通风的风机，单元棚的侧部开设有引导轨道，引导轨道内设有卷膜攀爬电机，卷膜攀爬电机与单元棚的一端连接，单元支架的双圆拱形中间设有卷膜放置平台，卷膜放置平台的两侧设有支撑座，支撑座上通过转轴自由转动设有L形收纳板，L形收纳板的侧向横截面呈“L”形，L形收纳板的两侧向外延伸设有推动块，卷膜攀爬电机移动过程中能触碰到该推动块上，L形收纳板的上方还设有磁性体，支撑座上设有磁体，L形收纳板在不受外力时磁体能将磁性体吸附。

在上述的一种单跨双拱连栋大棚中，所述的磁体和吸磁体有两组，两个磁体分别设置在两侧的支撑座上，吸磁体设置在L形收纳板的两端。

在上述的一种单跨双拱连栋大棚中，所述的L形收纳板的“L”形夹角为90度。

在上述的一种单跨双拱连栋大棚中，所述的支撑座底部开设有缺口，推动块能移动到缺口内，缺口旁侧的支撑座能够限制推动块的持续移动。

与现有技术相比，本大棚采用两拱桁架结构，更加稳固，且不容易积雪，抗雪能力增加。

附图说明

图1是本大棚的截面结构示意图。

图2是本大棚的立体结构示意图。

图3是本大棚截去部分支架后的立体结构示意图。

图中，1、侧部支架；2、顶部支架；3、风机；4、引导轨道；5、卷膜攀爬电机；6、卷膜放置平台；7、支撑座；8、L形收纳板；9、推动块；10、磁性体；11、磁体。

具体实施方式

以下是本实用新型的具体实施例并结合附图，对本实用新型的技术方案作进一步的描述，但本实用新型并不限于这些实施例。

如图1～3所示，本单跨双拱连栋大棚包括侧部支架1和顶部支架2，顶部支架2上设有棚体，顶部支架2由若干单元支架组成，棚体由若干单元棚组成，单元支架呈双圆拱形，单元棚铺盖设置在单元支架上，单元支架的中间设有用于进行内外通风的风机3，单元棚的侧部开设有引导轨道4，引导轨道4内设有卷膜攀爬电机5，卷膜攀爬电机5与单元棚的一端连接，单元支架的双圆拱形中间设有卷膜放置平台6，卷膜放置平台6的两侧设有支撑座7，支撑座7上通过转轴自由转动设有L形收纳板8，L形收纳板8的侧向横截面呈“L”形，L形收纳板8的两侧向外延伸设有推动块9，卷膜攀爬电机5移动过程中能触碰到该推动块9上，L形收纳板8的上方还设有磁性体10，支撑座7上设有磁体11，L形收纳板8在不受外力时磁体11能将磁性体10吸附。

磁体11和吸磁体11有两组，两个磁体11分别设置在两侧的支撑座7上，吸磁体11设置在L形收纳板8的两端，L形收纳板8的“L”形夹角为90度，支撑座7底部开设有缺口，推动块9能移动到缺口内，缺口旁侧的支撑座7能够限制推动块9的持续移动。

本产品采用的是塑料材质，相比一些采用玻璃温室的顶面，成本会更低，而且本设计的一跨两拱桁架结构，能使钢结构强度增加，大棚更加稳固，同时不容易积雪，抗雪能力增加，将拱弧距离变小，电动开窗能开到棚顶，解决了开窗行程过大，影响卷膜杆变形，从而影响开窗效果。

除了结构上的特点以外，本大棚还能通过卷膜攀爬电机5将棚体收卷，同时，为了将收集起来的棚体储存，避免日晒雨淋，本设计还设计了一块L形收纳板8，如果所示，当卷膜攀爬电机5带着棚体收卷到卷膜放置平台6时，卷膜攀爬电机5会触碰到推动块9上，只要保证卷膜攀爬电机5给予推动块9的推力大于磁体11给磁性体10的吸力，就能使磁体11和磁性体10分离，进而使L形收纳板8旋转，L形收纳板8旋转后，其夹板之前的容腔会将收卷起来的棚体包覆起来，形成保护的效果，如果一来，被包覆在L形收纳板8两块夹板之间的棚体不容易在能得到一定的保护效果，使其更为清洁，而卷膜攀爬电机5反向运动过程中，失去推力的L形收纳板8在磁体11的作用下磁性体10又会被磁体11吸住，让L形收纳板8形成一个开口，保证棚体的进出。

应该理解，在本实用新型的权利要求书、说明书中，所有“包括……”均应理解为开放式的含义，也就是其含义等同于“至少含有……”，而不应理解为封闭式的含义，即其含义不应该理解为“仅包含……”。

本文中所描述的具体实施例仅仅是对本实用新型精神作举例说明。本实用新型所属技术领域的技术人员可以对所描述的具体实施例做各种各样的修改或补充或采用类似的方式替代，但并不会偏离本实用新型的精神或者超越所附权利要求书所定义的范围。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920311804.1

申请日:2019-03-12

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:33(浙江)

授权编号:CN209628211U

授权时间:20191115

主分类号:A01G 9/14

专利分类号:A01G9/14

范畴分类:12A;

申请人:金华市炜程温室大棚有限公司

第一申请人:金华市炜程温室大棚有限公司

申请人地址:321000 浙江省金华市金东区多湖街道十二里

发明人:周展望;王刚

第一发明人:周展望

当前权利人:金华市炜程温室大棚有限公司

代理人:童健

代理机构:33246

代理机构编号:浙江千克知识产权代理有限公司 33246

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/5c654c908591b7c7635aacdf.html