# 含砷废水的无害化处理

### 论文摘要

两步法处理含砷废水,是当前治理含砷废水最好的方法,已被广泛应用;但处理中产生的固体废渣,仍属危险废物。通过控制钙离子和铁离子浓度,及结合氢氧化铁共沉淀的方法,不仅可以使处理后的废水中砷的浓度达到一级排放的标准,而且可以使处理过程中产生的含砷固体副产物达到国家相关规定,不再属于危险废物,消除了对环境的危害。

### 论文目录

- 引 言

- 1 无害化处理的原理

- 2 试验过程

- 2.1 样品和试剂

- 2.2 试验方法

- 1) 第一步试验

- 2) 第二步试验

- 2.3 砷的检测方法

- 3 结果和讨论

- 3.1 钙离子除砷结果

- 3.2 铁离子除砷结果

- 3.3 除砷渣毒性浸出液的结果

- 3.4 讨 论

- 4 结束语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 杨桂芳,范家骅

关键词: 无害化处理,含砷废水,铁离子,钙离子,危险废物

来源: 现代冶金 2019年02期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 环境科学与资源利用

单位: 南京金美镓业有限公司

分类号: X703

页码: 59-61

总页数: 3

文件大小: 67K

下载量: 203

### 相关论文文献

- [1].含砷废水处理技术[J]. 中国新技术新产品 2017(06)

- [2].一株耐砷菌的鉴定及处理含砷废水研究[J]. 环境科学导刊 2017(05)

- [3].含砷废水治理方法的研究进展[J]. 广西科学院学报 2011(02)

- [4].粉煤灰在含砷废水处理中的应用和研究[J]. 粉煤灰 2011(06)

- [5].砷及含砷废水的治理方案介绍[J]. 山西建筑 2010(15)

- [6].连续沉淀法处理酸性含砷废水[J]. 昆明冶金高等专科学校学报 2018(03)

- [7].酸性含砷废水处理与利用的中试研究[J]. 磷肥与复肥 2014(04)

- [8].臭葱石法处理含砷废水[J]. 化工技术与开发 2019(12)

- [9].南京工业大学徐炎华教授课题组在含砷废水处理方面取得新进展[J]. 水处理技术 2020(09)

- [10].含砷废水处理工艺设计实例[J]. 现代盐化工 2019(04)

- [11].含砷废水处理研究进展[J]. 有色金属科学与工程 2018(01)

- [12].含砷废水处理工艺技术改进[J]. 广州化工 2011(08)

- [13].含砷废水砷铁分离的研究[J]. 材料与冶金学报 2010(01)

- [14].改性铁矾土深度处理含砷废水试验研究[J]. 工业水处理 2016(04)

- [15].某金矿含砷废水处理方案的改进[J]. 广州化工 2017(02)

- [16].工业含砷废水的处理技术进展[J]. 电大理工 2012(04)

- [17].微孔曝气/斜板沉淀工艺处理含铬含砷废水[J]. 水处理技术 2012(02)

- [18].重有色金属冶炼中砷的脱除[J]. 化工管理 2014(18)

- [19].扩散渗析法处理高铜含砷废水工艺研究[J]. 铜业工程 2008(01)

- [20].强酸性高浓度含砷废水处理方法与经济性评价[J]. 环境工程学报 2014(06)

- [21].一种清洁利用含砷废水处理废渣的方法[J]. 化工环保 2013(05)

- [22].氧化-混凝-吸附工艺处理酸性含砷废水实验研究[J]. 江西理工大学学报 2010(03)

- [23].重金属离子捕集法(DTCR)高效除砷技术研究[J]. 铜业工程 2017(04)

- [24].“含砷废水沉淀转化法制备三氧化二砷新技术及应用”项目通过鉴定[J]. 有色冶金节能 2009(03)

- [25].铅锌冶炼企业含砷废水处理技术的研究进展[J]. 红河学院学报 2015(02)

- [26].攀钢钛白粉厂含铬含砷废水处理工程设计[J]. 中国给水排水 2012(04)

- [27].稀土掺杂铁炭复合材料处理含砷废水[J]. 广西大学学报(自然科学版) 2017(05)

- [28].硫酸生产中含砷废水治理工艺、提高砷去除率的研究应用[J]. 环境科学导刊 2012(04)

- [29].金冶炼酸性含砷废水处理工艺研究[J]. 湿法冶金 2014(06)

- [30].含砷废水制备三氧化二砷的工艺研究[J]. 金属材料与冶金工程 2015(04)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/5c74b0cb40ef4443c9d88b91.html