# 微波助磨技术处理某钼矿

### 论文摘要

以金堆城低品位铜钼矿为研究对象,取破碎后粒度为-2 mm的矿石,分别经常规加热及微波加热预处理,然后水淬骤冷,考察相同磨矿条件不同预处理方式对试验样磨细的影响,通过力学分析经常规加热和微波加热预处理后试验样岩石强度的变化情况,并借助SEM-EDS研究了微波加热对矿石内部产生裂纹的影响。结果表明,对该试验样加热到相同温度时,采用微波加热的预处理方式,更易使试验样磨细。常规加热预处理和微波加热预处理后试验样岩石强度随加热温度的升高都有不同程度的减弱,但采用常规加热预处理方式较微波加热预处理方式岩石强度的减弱程度更大。采用微波加热的预处理方式,当温度达到350℃时,然后进行水淬处理,通过SEM可检测出辉钼矿和黄铜矿与硅酸盐矿物边缘处出现了裂缝。

### 论文目录

- 1 试验

- 1.1 原料

- 1.2 设备

- 1.3 试验方法

- 2 结果与讨论

- 2.1 未处理试样磨矿时间与磨矿细度关系试验

- 2.2 微波加热预处理后的试验样磨矿时间与磨矿细度的关系试验

- 2.3 常规加热预处理后的原矿磨矿时间与磨矿细度的关系试验

- 2.4 常规加热与微波加热预处理后试验样的力学分析

- 2.5 SEM微观结构分析

- 2.6 磨矿能耗及成本分析

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 聂琪,戈保梁,张晋禄,焦鑫

关键词: 铜钼矿,微波加热,磨细试验

来源: 矿产综合利用 2019年01期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 矿业工程

单位: 昆明冶金高等专科学校矿业学院,昆明理工大学

基金: 复杂难选铜铅锌矿综合回收利用试验研究(2017xjzk02)

分类号: TD954

页码: 39-43+27

总页数: 6

文件大小: 1043K

下载量: 89

### 相关论文文献

- [1].物质介电特性对微波加热影响研究进展[J]. 当代化工 2020(09)

- [2].微波加热应用于冶金工艺的研究进展[J]. 矿冶 2018(02)

- [3].变频技术应用于微波加热方面的探索与研究[J]. 真空电子技术 2019(01)

- [4].日用陶瓷耐微波加热影响因素的探讨[J]. 中国陶瓷 2013(06)

- [5].微波加热预处理一水硬铝石矿的工艺研究[J]. 有色金属(冶炼部分) 2010(02)

- [6].微波加热氟化氢解析器的设计[J]. 装备制造技术 2014(05)

- [7].问:微波加热在陶瓷行业的应用都有哪些?[J]. 陶瓷 2011(07)

- [8].浅谈工业微波加热与节能减排[J]. 中国高新技术企业 2011(34)

- [9].微波加热食品的安全性[J]. 食品工业 2011(09)

- [10].微波加热除湿技术的分析研究[J]. 铁道勘测与设计 2016(01)

- [11].一种高效、高均匀性的微波加热策略[J]. 真空电子技术 2019(05)

- [12].微波加热白云石生产煅白的反应机理[J]. 重庆科技学院学报(自然科学版) 2008(01)

- [13].冰冻程度对微波加热的影响研究[J]. 四川大学学报(自然科学版) 2016(04)

- [14].硫酸亚铁溶液微波加热除铁研究[J]. 甘肃冶金 2011(02)

- [15].微波加热下甘蔗渣的液化行为研究[J]. 造纸科学与技术 2011(04)

- [16].不同参数对微波除冰效果的影响[J]. 黑龙江科技大学学报 2020(05)

- [17].微波加热及其在酒类催熟杀菌中的应用[J]. 山东食品发酵 2008(01)

- [18].微波加热在毛条烘干中的应用[J]. 毛纺科技 2012(10)

- [19].基于动网格的微波加热温度均匀性数值计算方法[J]. 控制与决策 2019(01)

- [20].微波加热硬化磷酸盐无机铸造粘结剂砂性能研究[J]. 铸造技术 2018(01)

- [21].基于数值仿真的多馈微波加热温度控制系统[J]. 微波学报 2019(05)

- [22].微波加热在毛条烘干中的应用研究[J]. 干燥技术与设备 2012(01)

- [23].微波加热及其量子特性[J]. 黑龙江八一农垦大学学报 2019(01)

- [24].蒸汽微波加热对鱼肉品质的影响[J]. 中国农业科技导报 2015(05)

- [25].微波加热焦碳与石英砂合成SiC粉体[J]. 材料工程 2009(07)

- [26].沥青路面微波加热养护施工工艺[J]. 筑路机械与施工机械化 2008(07)

- [27].块体金属材料微波加热方法及工艺研究[J]. 热加工工艺 2018(10)

- [28].基于单片机控制的微波加热系统[J]. 工业加热 2010(04)

- [29].以FeS为硫源合成超细Ti_2SC粉体[J]. 中国陶瓷 2019(11)

- [30].微波加热对无水乙醇表面张力的影响[J]. 兰州理工大学学报 2017(01)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/5c88a1722a11815b396c0004.html