# 无线网络控制左右撤离方向的语音应急疏散指示器论文和设计-郑明林

### 全文摘要

本实用新型公开了一种可通过无线网络控制左右撤离方向的语音应急疏散指示器，它包括相互串联的WIFI控制模块和单片机控制板；WIFI控制模块和单片机控制板分别通过逆变器与交流电源相互连接，且逆变器的输入端和输出端分别设有保险；单片机控制板通过继电器分别与LED灯、左向指示灯和右向指示灯相互并联；左向指示灯和右向指示灯分别与语音喇叭连接，且语音喇叭与LED灯的正极端连接。本实用新型通过改装现有的左右向双向指示的应急照明，加装LED灯的单片机控制板，WIFI控制模块，以及可以切换语音内容的语音喇叭，来实现声光一体的可变方向指示，并可以通过远方调度室或者手机端实现方向及提示语音内容的切换。

### 主设计要求

1.一种无线网络控制左右撤离方向的语音应急疏散指示器，其特征是：它包括相互串联的WIFI控制模块(1)和单片机控制板(2)；所述WIFI控制模块(1)和单片机控制板(2)分别通过逆变器(5)与交流电源相互连接，且逆变器(5)的输入端和输出端分别设有保险；所述单片机控制板(2)通过继电器分别与LED灯(3)、左向指示灯(6)和右向指示灯(7)相互并联；所述左向指示灯(6)和右向指示灯(7)分别与语音喇叭(4)连接，且语音喇叭(4)与LED灯(3)并联。

### 设计方案

1.一种无线网络控制左右撤离方向的语音应急疏散指示器，其特征是：它包括相互串联的WIFI控制模块(1)和单片机控制板(2)；所述WIFI控制模块(1)和单片机控制板(2)分别通过逆变器(5)与交流电源相互连接，且逆变器(5)的输入端和输出端分别设有保险；

所述单片机控制板(2)通过继电器分别与LED灯(3)、左向指示灯(6)和右向指示灯(7)相互并联；所述左向指示灯(6)和右向指示灯(7)分别与语音喇叭(4)连接，且语音喇叭(4)与LED灯(3)并联。

2.根据权利要求1所述的一种无线网络控制左右撤离方向的语音应急疏散指示器，其特征是所述逆变器(5)的输入端和输出端分别与直流备用电源的输入端和输出端相互并联。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型属于应急疏散指示器技术领域，具体涉及一种可通过无线网络控制左右撤离方向的语音应急疏散指示器。

背景技术

现有技术中，应急指示LED灯是日常生活中经常需要使用到的一种灯具，它在正常照明电源发生故障时或突发事件发生时，能够有效起到照明作用的同时，也具有指示引导撤离方向的作用，因此被广泛应用在公共场所或不能间断照明的地方。

但是，现有的应急照明指示器都是固定不可改变点亮方向的，即只能起到简单的点亮作用，当安装场所具有两条以上撤离方向形成的T字路时。此时如果某一条撤离方向有危险（但是当情况未发生前并不能预知到底那一个方向才是安全的），原有的安装在左右两侧的应急指示灯并不能及时的做出相应的反应，即都会点亮照明，无法熄灭有危险方向的指示灯，此时就需要一个可以根据撤离方向是否安全进行自由控制点亮或熄灭的应急照明指示装置来弥补目前的不足。

市场中是存在可以自由控制点亮或熄灭的应急照明指示灯，但是都是通过机械转向的方式实现，即需要由人工手动操作，这种方式存在以下弊端：

1、机械转向控制的方式繁琐，结构复杂不利于生产安装。

2、需要事发现场的人员参与，但是现场人员并不一定能对逃生路线够做出正确判断。

3、未考虑有盲人的场合，目前市面上所设计制售的应尽LED灯只有光电照明警示的作用，对于盲人来说都是无任何意义的。

发明内容

本实用新型的目的是解决现有技术存在不能进行远程控制以及警示方式单一的技术问题，提供一种可通过无线网络控制左右撤离方向的语音应急疏散指示器，以克服现有技术的不足。

为了实现上述目的，本实用新型一种可通过无线网络控制左右撤离方向的语音应急疏散指示器，它包括相互串联的WIFI控制模块和单片机控制板；所述WIFI控制模块和单片机控制板分别通过逆变器与交流电源相互连接，且逆变器的输入端和输出端分别设有保险；

所述单片机控制板通过继电器分别与LED灯、左向指示灯和右向指示灯相互并联；所述左向指示灯和右向指示灯分别与语音喇叭连接，且语音喇叭与LED灯的正极端连接。

进一步，所述逆变器的输入端和输出端分别与直流备用电源的输入端和输出端相互并联。

本实用新型通过改装现有的左右向双向指示的应急照明等，在其基础上加装LED灯选择性点亮的单片机控制板，WIFI控制模块，以及可以切换语音内容的语音喇叭，来实现声光一体的可变方向指示，并可以通过远方调度室或者手机端实现方向及提示语音内容的切换。

附图说明

图1是本实用新型的电路原理图。

图2是本实用新型中交流电变直流电的电路原理图。

图中1、WIFI控制模块 2、单片机控制板 3、LED灯 4、语音喇叭 5、逆变器 6、左向指示灯 7、右向指示灯。

具体实施方式

下面将结合图1至图2对本实用新型的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

参照图1至图2，本实用新型它包括相互串联的WIFI控制模块1和单片机控制板2；所述WIFI控制模块1和单片机控制板2分别通过逆变器5与交流电源相互连接，且逆变器5的输入端和输出端分别设有保险；

所述单片机控制板2通过继电器分别与LED灯3、左向指示灯6和右向指示灯7相互并联；所述左向指示灯6和右向指示灯7分别与语音喇叭4连接，且语音喇叭4与LED灯3并联。

进一步，所述逆变器5的输入端和输出端分别与直流备用电源的输入端和输出端相互并联。

本实用新型通过改装现有的左右向双向指示的应急照明等，在其基础上加装LED灯的选择性点亮控制器，WIFI控制模块，以及可以切换语音内容的语音喇叭，来实现声光一体的可变方向指示，并可以通过远方调度室或者手机端实现方向及提示语音内容的切换。

本实用新型的控制流程如下：

1、当发生应急情况比如断电，或者火灾情况时，应急灯照明装置首先点亮，然后当现场或者调度单位发现某一逃生方向出现堵塞，或者危险源时，此时可以通过小区广播或者手机端对相应方向指示进行控制。

2、当装置中的wifi控制模块接收到现场或者远端（当无线网络无法覆盖时可以由现场端子控制方向）信号发来指示，会熄灭有危险或堵塞的通道指示，并驱动可变内容的语音喇叭发出与指示方向一致的语音提示，以帮助人员疏散。

3、该装置方向以及指示语音的切换都由控制板电控。

本实用新型中各元件的名称及作用：

插头：规格型号：普通10A三孔即可，品牌德力西。作用：导入外部市电电源。

保险FU1、FU2：规格型号：0.5A 品牌德力西。作用：串联在电源入线火线上，对下端电器起到短路以及过载保护功能。

继电器KA：规格型号：MY2NJ 220V 品牌欧姆龙。作用：并联在220V入线电源，检测外部电源是否存在，其常开触点连接至LED控制器，检测到的信息反馈到控制器输入端。

交流变直流开关电源VC：规格型号:s-15-24 AC220V\/DC24V 品牌俊羽。作用：连接在插头入线保险的后端，外部市电存在时为整个控制系统提供直流电源。

直流备用电源 (需定制说明要求输出24伏)：规格型号：AD-ZLZD-E20W 品牌：阿顿。作用：有市电输入且输出侧检测到有直流电压时该备用电源处于充电状态，当该备用电源输入侧和输出侧都检测不到电源时，其输出24伏直流电源。

WIFI控制模块（含手机芯片联网功能以防止无网络信号）：规格型号：SJ-W01 24V供电品牌易微联。作用：电源侧接入直流电源输出端保险后V+及V-，可以接收到控制室以及手机的控制信号，并将输出线连接到led控制器输入端子X5、 X6上。

单片机控制板：规格型号：FX1N-10MT 需定制。作用：电源侧连接v+、v- 通过51单片机设计控制逻辑做出以下控制，当外部市电消失时，输出给主照明等点亮应急照明，当外部控制钮输入SA1按下点亮左侧逃生LED灯组，SA2按下点亮右侧逃生LDE灯组。按下SB钮所有灯光熄灭。此信号与wifi模块信息冲突时以wifi信号传出的指令优先！

继电器KA1 KA2 KA3：规格型号：MY2NJ 24V，欧姆龙。作用：连接在led控制器输出端用来控制照明LED 以及左右方向指示灯组的控制中继。

LED灯：说明：普通24伏LEDLED灯皆可，停供备用照明的作用。

左向指示灯，右向指示灯。说明：方向指示作用，普通绿色LED二极管组成。

语音喇叭：规格型号 MY-T0380，品牌：迈优。作用：将触发极并接于左向指示灯组和右向指示灯组，当并根据点亮灯组的方向发出语音提醒。

外接按钮，SA1 SA2 SB：外接按钮，可以由现场安装人员选装。

特别说明:本文所述原件及型号不是唯一能够实现本专利的途径，考虑成本及可靠性以及产品外观，本专利形成产品时必然采用集中模块化单一pcb板处理，本文所列举的所有电子原件旨在证明本专利的可行性。所以，本专利申请的是通过电子原件控制点亮led灯改变逃生方向并带有语音提醒，且具有wifi远程及手机控制功能的一种应急照明装置，而不是必须由本文原件组成的一种装置。

虽然，上文中已经用一般性说明及具体实施方式对本案作了详尽的说明，但在本实用新型基础上，可以对之作一些修改或改进，这对本领域技术人员而言是显而易见的。因此，在不偏离本实用新型精神的基础上所作的修改或改进，均属于本实用新型要求保护的范围。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920395044.7

申请日:2019-03-27

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:37(山东)

授权编号:CN209691054U

授权时间:20191126

主分类号:G08B7/06

专利分类号:G08B7/06

范畴分类:33C;

申请人:山东傲看自动化科技有限公司

第一申请人:山东傲看自动化科技有限公司

申请人地址:276017 山东省临沂市罗庄区盛庄街道沂河路鲁南国际工业品采购中心6号楼102号

发明人:郑明林;高博;刘子浩;郑加强;王圣前;赵越;杨立峰

第一发明人:郑明林

当前权利人:山东傲看自动化科技有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/5cb08fe09c7b5b89a1aaf638.html